Генеральный план города Твери

Общая пояснительная записка

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

1. Общие сведения о городе Твери	8

1.1. Анализ реализации предыдущего генерального плана	8

1.2. Экономико-географическое положение	13

1.3. Административно-территориальное деление	14

1.4. Краткая историческая справка	15

2. Природные условия и ресурсы	20

2.1. Климат	20

2.2. Рельеф и гидрография	27

2.3. Геологическое строение и полезные ископаемые	35

2.4. Гидрогеологические условия	40

2.5. Инженерно-геологическая характеристика	45

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА	55

3.1. Экономико-географическое положение Твери в системе региона	55

3.2. Характеристика хозяйственного комплекса	56

3.3.Структура занятости	61

3.3. Численность населения	63

3.4. Жилищное строительство	65

3.5. Система культурно-бытового обслуживания	66

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	77

4.1. Историко-культурный потенциал территории	77

4.2. Современная планировочная ситуация	80

4.3. Направления территориального развития города	85

4.4. Предложения (за расчётный срок) по изменению границы муниципального образования	88

4.5. Планировочная и архитектурно-пространственная структура	89

4.6. Функциональное зонирование территории	92

5. Транспортная инфраструктура	98

5.1. Сооружения и коммуникации внешнего транспорта	98

5.2. Городская улично-дорожная сеть	104

5.3. Городской транспорт	107

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	111

6.1. Канализация	111

6.2. Санитарная очистка	121

6.3. Энергоснабжение	132

6.3.1. Электроснабжение	132

6.3.2. Теплоснабжение	136

6.3.3. Газоснабжение	141

6.4. Электрическая связь и проводное вещание	142

6.5. Инженерная подготовка территории	147

6.6. Система зелёных насаждений	156

7. Охрана окружающей среды	167

7.1. Состояние окружающей среды	167

Загрязнение подземных вод	180

Загрязнение почвенного покрова	183

7.2. Комплексная оценка загрязнения окружающей среды	197

7.3. Мероприятия по экологизации городской среды	205

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	230

# Введение

Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского округа «город Тверь» представляют собой комплексный градостроительный анализ территории, оценку ее природно-экологических, демографических, социально-экономических, планировочных, инженерно-строительных, инфраструктурных и прочих условий, являющихся базовой основой для дальнейшего развития города.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план является основным документом территориального планирования города, обеспечивающим устойчивое развитие территории. Генеральный план определяет направления и границы развития территории города, зонирование территории, направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2012 года при отсутствии документов территориального планировании:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

Объектом проектирования генерального плана является город Тверь, в соответствии с Законом Тверской области № 4-ЗО от 18.01.2005 года, наделенный статусом городского округа. Компактное градостроительное образование формируется за счет функционального и территориального развития города в существующих границах.

Основные положения функционального и планировочного развития города Твери основываются на перспективных приоритетах градостроительного развития. И основой для разработки нового генерального плана послужили следующие градостроительные факторы:

- изменения законодательной и нормативной документации в сфере градостроительства;

- структурные изменения в экономике и социально-демографической сфере;

- дифференциация жилья по плотности и комфортности, масштабное развитие коттеджной застройки;

- активное градостроительное освоение территорий, резервируемых для перспективного развития города.

В условиях рыночной экономики и возросшей роли местного самоуправления в регулировании градостроительной деятельности генеральный план носит не директивный, а регулятивный характер. Это подразумевает, что положения проектной документации могут быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Безусловным является соблюдение планировочных ограничений, проектной планировочной структуры города и базовых принципов формирования системы инженерных коммуникаций.

Генеральный план является не финансовым документом, и даже не столько документом развития, сколько документом осознанного самоограничения, не позволяющим принимать градостроительные решения выгодные в краткосрочной перспективе, но губительные в долгосрочной.

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2027года – 1 очередь

II этап 	– до 2037 года – расчетный срок

III этап 	– 2052 года – перспектива.

Содержание проекта генерального плана поселения регламентировано Ст.23 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от  20 марта 2011 г. № 41 – ФЗ.)

Генеральный план выполнен на цифровой картографической основе М 1:10 000, предоставленной разработчику заказчиком, система координат МСК 69, система высот Балтийская 1977. Электронные картографические материалы выполнены в геоинформационной системе "MapInfo".

Решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды и учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта генерального плана:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 178 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- Закон Тверской области "О внесении изменений в закон «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Конаковский район» и наделении их статусом городского и сельского поселения» " от 09.03.2011г. № 6-ЗО;

- СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации".

Генеральный план является основой для разработки комплекса проектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градостроительную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое функционирование территории, охваченной генеральным планом.

Генеральный план предназначен для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

Реализация Генерального плана городского округа осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана, которые утверждаются Администрацией города.

# 1. Общие сведения о городе Твери

## 1.1. Анализ реализации предыдущего генерального плана

В целом город развивался в соответствии с планировочными решениями генплана 1991 г. при естественном для всех городов Российской Федерации отставании в социально-экономическом развитии и развитии транспортно-инженерной инфраструктуры.

Экономическая база развития. В предыдущем генеральном плане город Тверь рассматривался как крупный промышленный центр с хорошо развитой легкой, пищевой, химической и прочими отраслями промышленности, с намечавшимся ростом количества трудящихся в обслуживающей группе. Однако, основным фактором, определяющим дальнейший рост города, рассматривалась промышленность, особенно машиностроение и металлообработка.

Несмотря на экономический кризис 90-х годов, вызвавший спад производства и сокращение численности сотрудников на предприятиях промышленности (в настоящее время численность промышленного персонала сократилась почти в 1,2 раза по сравнению с исходным годом предыдущего генерального плана), город изменил свою промышленную специализацию. При этом в рыночных условиях отрасли промышленности стали показывать различную динамику – в настоящее время приоритетными отраслями являются машиностроение и пищевая промышленность. Важно отметить, что легкая промышленность переместилась с 1 места на 4, а электроэнергетика с 6 на 3.

При этом, произошло увеличение доли занятых в сфере услуг, главным образом, по причине массового перемещения экономически активного населения в середине девяностых годов из испытывающих трудности государственных предприятий в торговлю, общественное питание и пр. Сфера производства товаров преобладает (по числу занятых) над сферой производства услуг.

Кроме того, общее снижение численности населения города сказалось и на численности трудящихся, которая не достигла расчетной величины.

Численность населения. Наиболее острой проблемой, как и в большинстве регионов Российской Федерации, является убыль населения. Так установленная генеральным планом расчетная численность населения в 550 тыс. человек в силу объективных причин (резкое ухудшение показателей естественного и механического движения) не была достигнута. В настоящее время, по данным Территориального органа федеральной службы статистики по Тверской области, она составляет на 1.01.2012 406,9 тыс. человек.

Жилищное строительство. Согласно градостроительной политике периода разработки предыдущего генерального плана, в качестве приоритетного вида определялось многоэтажное строительство государственного и ведомственного жилья. В последнее десятилетие возник обширный спрос на коттеджную застройку, что сократило возможности сплошной реконструкции усадебного фонда и ускорило процесс исчерпания пригодных для застройки территорий. Темпы строительства многоквартирного жилья резко снизились.

Социальное обслуживание населения. Имеется отставание от планируемых предыдущим генеральным планом объектов соцкультбыта. В предыдущем генеральном плане проектировалась обеспеченность: детскими дошкольными учреждениями - 70 мест на 1 000 жителей (в настоящее время – 41); школами – 130 мест на 1 000 жителей (в настоящее время – 89), больницами – 13,5 коек на 1 000 жителей (в настоящее время – 13,7).

Показатели по детским дошкольным учреждениям и школам, в силу объективных причин – снижения рождаемости, уменьшения финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры, не достигнуты. Обеспеченность больницами соответствует предложениям предыдущего генерального плана.

Территориальное развитие города. Застройка городских территорий осуществлялась в соответствии с планировочной структурой и функциональным зонированием предыдущего генплана за исключением северо-восточной части города (Затверечье), которая за предыдущий период практически не развивалась. На основе анализа необходимо отметить следующее:

• территориальное развитие городских территорий велось в основном в северном, северо-западном (Заволжский район) и южном направлениях (Южный и Южный Д: жилые районы, Мамулино). В соответствии с генпланом осуществлено масштабное освоение этих территорий многоквартирной застройкой;

• в Центральном и  Московском районах  получили завершение жилые районы южнее р. Лазури, жилые районы Четка, Бобачевская роща;

• существенной реконструкции были подвергнуты прибрежные территории в Заволжском районе, вопреки разработанному Ленгипрогором “Проекту зон охраны памятников истории и культуры” (1994 г.), была нарушена историческая планировочная структура этой части города и построены жилые и общественные здания высотой, не соответствующей  высотному регламенту, заложенному в проекте;

• историческая планировочная структура центра города была сохранена, но размещены новые общественные здания, не соответствующие по размерам (высоте и длине фасадов) регламенту застройки центральной части города;

• усадебная застройка велась, в основном, в соответствии с предложениями генплана, за исключением строительства отдельных участков элитной застройки в прибрежных территориях (р. Тверцы) и в центральной части города (ул. Пушкинская, ул. Серебряная);

• развитие производственных зон осуществлялось в соответствии с генпланом 1991 года, за исключением промзоны “Лазурная”, застраиваемой хаотично, нерационально осваивая обширные городские территории;

• не получила своего развития система общественных центров Завложья, Пролетарского района и Московского района;

• система озеленения общего пользования сформирована фрагментарно, отсутствуют сформированные и благоустроенные рекреационные зоны.

Транспортная инфраструктура. Строительство транспортных коммуникаций проводилось с существенным отставанием от намеченных параметров. Не сформирована система магистралей непрерывного движения и обходных трасс (северо-западного и восточного автодорожных обходов). Завершено строительство Восточного моста, но не были построены новые западный и восточный мостовые переходы через р. Волгу, четыре намеченных генпланом путепроводов через железную дорогу.

Линии электротранспорта построены только в микрорайонах Южный и Первомайский, не реализовано – по ул.Красина, трамвайной линии по ул.П.Савельевой, троллейбусных на связи Южный – Первомайский и в Затверечье.

В части сооружений внешнего транспорта не решены основные вопросы, определяющие ограничения для территориального и функционального развития города – не перенесена железнодорожная линия на Васильевский Мох и не выполнен поворот взлетно-посадочной полосы аэродрома Мигалово.

Водоснабжение. Принятое решение о выводе из эксплуатации городского водозабора так и не было выполнено, хотя данная проблема остро стоит и в настоящее время.

Решение генерального плана об эксплуатации на Тверецком водозаборе только нижнекаменноугольного водоносного горизонта с уменьшением производительности водозабора до 25 тыс.м3/сут не было выполнено. В настоящее время сохраняется угроза загрязнения источника водоснабжения из-за близкого расположения золоотвала ТЭЦ-3.

Строительство Медновского водозабора осуществлено в соответствии с решениями генерального плана. Речной водозабор в районе деревни Дмитровское на реке Волга не построен, его заменили локальные речные водозаборы как на реке Волга, так и на реке Тверца.

Строительство большого магистрального кольца водопроводных сетей в настоящее время закончено, хотя это не решило всех проблем с водоснабжением южных районов.

Водоотведение. Вывод производительности очистных сооружений системы водоотведения на первую очередь до 400 тыс.м3/сут, а на расчетный срок до 500 тыс.м3/сут не состоялось. В настоящее время фактическая производительность ОСК составляет 102,8 тыс.м3/сут, при проектной 260 тыс.м3/сут.

Напорные и самотечные коллектора построены в соответствии с намеченными планами.

Санитарная очистка. Сбор твердых бытовых отходов с территории города производится в соответствии с проектом. Однако, не внедрен в жизнь раздельный сбор мусора в три разных контейнера непосредственно в домах или на территории домовладений. Проблема сортировки мусора актуальна и сегодня.

Усовершенствованная свалка-полигон, запроектированный площадью на первую очередь 47 га, а на расчетный срок – 110 га, в настоящее время имеет размер 18,5 га. Мусороперерабатывающий завод не построен, хотя строительство данного объекта для города является необходимым.

Электроснабжение. Электропотребление города Твери, заложенное в генеральном плане (4800 млн. кВт-ч) не достигло намеченного уровня. Электропотребление города в настоящее время составляет 1428,5 млн. кВт-ч. В связи с этим намеченное проектное развитие систем энергоснабжения не осуществлено, в том числе:

- не осуществлено расширение ТЭЦ-3 до мощности 410 МВт;

- не построена новая подстанция Южная на 330 кВ;

- не реконструирована подстанция 35/10 кВ Вагжановская (намечалось перевод на 110 кВ и установка двух трансформаторов по 40 МВА);

- подстанции Затверецкая и Соминка не переведены на напряжение 110 кВ;

- не осуществлено строительство новой подстанции в центральной части города.

Теплоснабжение. Суммарные тепловые нагрузки города не вышли на расчетный уровень, поэтому мощность тепловых источников в настоящее время не была достигнута (см. табл. 1.1.). Соответственно, не построены дополнительные теплотрассы для выдачи возрастающей мощности тепловых источников.

Таблица 1.1.

| Наименование источников теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, принятая по генеральному плану | Установленная тепловая мощность, современное состояние |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ 1 | 220 | 178 |
| ТЭЦ 3 | 1240 | 694 |
| ТЭЦ 4 | 800 | 620 |
| ВК-1 | - | 100 |
| ВК-2 | - | 60 |
| ЦК | - | 87 |
| ВК Южная | 250 | 250 |

Газоснабжение. Не осуществлен вынос за пределы города ГРС-2.

Инженерная подготовка территории. Реализовано строительство набережных р. Волга в центральной части города (в районе Старого моста и Советского пер.). Не осуществлено благоустройство р.Тьмаки на всем протяжении городской застройки с организацией набережных, берегоукрепления, устройства нового русла в устьевой части и водосбросного канала Тьмака – Волга.

Не реализовано благоустройство р. Лазури и подсыпка заболоченных территорий в Затверечье. Строительство дождевой канализации осуществлялось фрагментарно, не реализовано намеченное строительство очистных сооружений закрытого типа.

## 1.2. Экономико-географическое положение

Город Тверь входит в состав Тверской области и является ее административным центром. Город Тверь является единым муниципальным образованием и на основании закона Тверской области имеет статус городского округа, так в его состав входит эксклавная территория – поселок Сахорово.

Город расположен на западной окраине Верхневолжской низины и к северу от Тверской моренной гряды, на слиянии рек Волги, Тверцы и Тьмаки. Протяженность с запада на восток составляет около 21 км, а с севера на юг примерно 17 км. Площадь территории города в установленных границах – 152,2 км2.

Численность населения города Твери составляет на 01.01.2012 г. – 406918 чел. Плотность населения – 26,7 чел./га.

Город Тверь граничит с  9 сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Тверской области «Калининский район»: Эммаусское, Щербинское, Каблуковское, Бурашевское, Никулинское, Заволжское, Черногубовское, Михайловское и Аввакумовское. Общая протяженность границ 96,7 км. Наибольшую протяженность границы город имеет с Никулинским сельским поселением – 17,4 км.

Территорию города Твери составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития города независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в границах города, в том числе территории поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.

Город Тверь -  крупный промышленный, научный, культурный и транспортный центр Тверской области, расположен в 167 км от Москвы и в 485 км от Санкт-Петербурга. С Москвой Тверь связана тремя транспортными магистралями: железнодорожной, автомобильной и водной.

Благодаря близости к главным мегаполисам страны и прохождению по территории города федеральных трасс общероссийского значения город Тверь имеет выгодное экономико-географическое положение. Однако близость к двум столицами можно рассматривать, как и положительный фактор развития города, так и отрицательный. Благоприятное географическое положение способствует концентрации в городе предприятий по оптовой торговле, логистических центров и крупных транспортных предприятий, и как следствие появлению новых мест приложения труда и дополнительных налогов в регионе. С другой стороны, такая близость способствует оттоку людей, финансов, и как следствие и экономического потенциала Твери. Так как в сложившейся депрессивной демографической ситуации потеря молодого экономически активного населения не может способствовать стабильному развитию города.

## 1.3. Административно-территориальное деление

Деление города на районы было впервые утверждено в 1936 году, изменено в 1965 году, а в 1976 году установлено деление на 4 района, которое сохраняется и до настоящего времени и закреплено в новом уставе 2005 года:

- Заволжский район (1) — охватывает всю левобережную часть города, граничит с другими районами города по фарватеру реки Волги;

- Московский район (2) — охватывает восточную часть города, ориентированную в сторону Москвы вдоль Московского шоссе;

- Пролетарский район (3) — охватывает западную часть города;

- Центральный район (4) — охватывает центральную часть города, включая исторический центр и прилегающие к нему территории.

Рис. 1. Административное деление города Твери

Районы в городе не являются муниципальными образованиям. Изменение границ и наименований районов, их реорганизация в целях совершенствования управления производится путем внесения изменений в Устав города по представлению Главы города с учетом исторически сложившегося расселения и мнения жителей, имеющихся объектов социальной инфраструктуры, перспектив социально - экономического, демографического, экологического развития территорий, конкретных планировочно- градостроительных решений.

## 1.4. Краткая историческая справка

Существует несколько версий о времени и месте основания города Тверь. По наиболее известной версии, первоначальное поселение находилось в устье реки Тверцы, где позже возник Отроч монастырь. Но археологи установили, что поселение находилось на правом берегу Волги у реки Тьмака. Здесь уже в XI в. стояло малое сельское поселение.

В XII в. это уже небольшое торговое поселение. В Рукописании 1135 князя Всеволода Мстиславича есть упоминание Твери: говорится о денежных сборах церкви Св. Иоанна, также и с «тверского гостя». В «Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери», созданном в 1162 при Андрее Боголюбском, пишется об исцелении «тверской боярыни». В летописи, говорящей о походе новгородцев на Владимир, указывается, что отряды новгородцев и черниговского войска соединились «На Волзе и Тфери».

В «Истории» В. Н. Татищева говорится, что владимирский князь Всеволод III после сожжения им Торжка приказал построить Твердь (то есть крепость) в устье реки — это вторая версия основания Твери. Надежным летописным источником обычно считают договор между новгородцами и князем Всеволодом в 1208.

Но принятой датой основания города считается 1135 год, однако ряд исследователей отмечает, что эта дата может быть неверной и относит появление Твери к началу XIII в.

В первой трети XIII века Тверь входила в состав Переяславского княжества. В 1238 году город был разорён монголо-татарами, однако быстро оправился от разгрома. Воскресенская летопись утверждает, что восстановлением Твери после Батыева разорения руководил князь Ярослав Всеволодович

Около 1247 Тверь была выделена в удел князю Александру Ярославичу Невскому, между 1252 и 1255 перешла к его брату Ярославу Ярославичу — родоначальнику тверской княжеской династии. В 1247 году Тверь стала столицей Тверского княжества. Историческим ядром древней Твери был Тверской Кремль.

Географическое положение Твери на важном торговом пути, связывавшем Новгород с северо-восточной Русью, и сравнительная удалённость от Орды способствовали притоку в край населения из других русских земель, что способствовало быстрому росту города. В 1265 г. Тверь стала центром епархии. Росту города не смогли помешать даже опустошительные пожары 1276 и 1282 годов, типичные для деревянных древнерусских городов.

Рост города объясняется, прежде всего, тем, что изменилась политическая роль Твери. В 1264 тверской князь Ярослав стал великим князем владимирским, но остался жить в Твери. При преемнике Ярослава его сыне князе Михаиле Ярославиче в Твери впервые на Руси после 50-летнего перерыва возобновились летописание и каменное строительство. Свидетельством возросшей мощи Твери стал тот факт, что в 1293 году монголо-татарский полководец Дюдень не решился штурмовать город.

Переход владимирского великокняжеского стола в 1305 году к Михаилу Ярославичу Тверскому свидетельствовал о том, что к тому времени Тверь стала столицей самого могущественного княжества в Северо-Восточной Руси. Тверские князья, ведя борьбу с Ордой и за великое княжение Владимирское, неустанно укрепляли город. В конце XIII — первой трети XIV века Тверь была крупнейшим центром национально-освободительной борьбы русского народа против ордынского ига.

Антиордынская политика тверских князей способствовала росту политического авторитета Твери. Жители Твери одними из первых поднялись на вооружённую борьбу против Орды.

В 1326 году Великим князем Тверским стал Александр Михайлович. Летом 1327 года, после приезда в город ханского посла Шевкала в городе распространились слухи о скором обращении тверичан в ислам и изгнании Александра с тверского престола, в следствии чего в Твери вспыхнуло мощное антиордынское восстание. С помощью московского князя Ивана Калиты оно было жестоко подавлено, а Тверь разорена. Александр Михайлович, роль которого в восстании окончательно не выяснена, бежал в Псков. Подавление мятежа ознаменовало начало упадка политического влияния Твери.

В XIV веке в обстановке непрекращающейся борьбы с Москвой тверские князья продолжали укреплять город. Выступая с конца XIII века активным противником Орды, Тверь вплоть до второй половины XV века подвергалась неоднократным ударам монголо-татар и Москвы.

В этой борьбе Тверь постепенно утрачивала первенствующее положение среди древних княжеств в Северо-Восточной Руси. Роль объединителя русских земель закрепилась за Москвой. Напряжённая борьба подрывала силы Твери, однако и в XIV—XV веках она оставалась крупным торгово-ремесленным и культурным центром, одним из наиболее развитых русских городов.

В первой половине XV века при Борисе Александровиче Тверь пережила последний взлёт своего могущества как центр самостоятельного княжества. Экономический подъём города сопровождался обширными экономическими связями и дипломатической активностью. В 1485 году московские войска заняли Тверь, князь Михаил Борисович бежал в Литву. Тверское княжество прекратило самостоятельное политическое существование и вошло в состав складывавшегося Русского централизованного государства.

В 1612 году Тверь была полностью разорена польско-литовскими войсками. Восстановление города шло медленно, только к концу века город восстановил свой ремесленный и торговый потенциал.

В 1763 году сильнейший пожар уничтожил центральную часть Твери, а десятью годами позже выгорела уже Заволжская сторона. По повелению Екатерины II была создана целая «архитекторская команда» под руководством П. Р. Никитина, целью которой было перестроить центр Твери в камне согласно регулярной планировке. Главными особенностями этой планировки стали длинная осевая Миллионная улица (ныне Советская), названная так, поскольку на строительство каменных домов в центре города был отпущен миллион рублей из царской казны; а также «версальский трезубец», трёхлучевая композиция улиц, сходящихся в одной точке, созданная по образцу аналогичного градостроительного приёма в Петербурге.

В 1851 году началось движение по Николаевской железной дороге, соединившей Тверь с Санкт-Петербургом и Москвой. Во второй половине XIX века в Твери открываются пароходное общество, ткацкая мануфактура, мануфактура бумажных изделий, механический завод по изготовлению деталей к текстильным машинам, лесопильные заводы и другие предприятия. Только за 1850—1860 годы в городе Твери возникли три текстильные фабрики. В это же время в Твери были открыты различные училища и школы: духовная семинария, Тверская женская учительская школа, епархиальное женское училище, женское коммерческое училище и другие. В 1900 году в городе наконец был возведён постоянный мост через Волгу по проекту чешского инженера Л. Машека

В 1901 году в Твери был пущен электрический трамвай и начато освещение улиц.

С началом первой мировой войны Россия испытала проблемы обмена информацией с союзниками — Францией и Англией, так как большая часть европейских наземных линий связи проходила по территории Германии. Ключевую роль в обмене информацией между союзниками играла Тверская радиостанция спецназначения военного ведомства России, в задачу которой входил прием шифровок союзников, пеленгации радиостанций противника и перехвата вражеских сообщений с дальнейшей ретрансляцией их по проводным каналам в Генеральный штаб. В 1916 году в мастерских Тверской радиостанции М. А. Бонч-Бруевич, работавший помощником начальника станции, изготовил первую отечественную радиолампу[. Во время первой мировой войны в Тверь были эвакуированы из Риги Русско-Балтийский вагоностроительный завод и авиапарк.

После февральской революции 1917 года в Твери был организован Временный исполком общественных организаций, проработавший до октября 1917 года. С 1919 года в Твери были переименованы все центральные улицы и площади, началась борьба с церковью и изъятие церковных ценностей. В 20–30-х годах были закрыты и разрушены десятки церквей, которые являлись памятниками архитектуры 17–19 веков.

20 ноября 1931 года Тверь была переименована в Калинин в честь уроженца Тверской губернии М. И. Калинина.

17 октября 1941 года город был захвачен частями армии фашистской Германии, однако дальнейшее продвижение противника было задержано, а на северо-западном направлении было остановлено совсем. Около двух месяцев город находился под немецкой оккупацией. 6 декабря Калининский фронт перешёл в контрнаступление, и уже 16 декабря город Калинин был освобождён частями Красной армии. В ходе оккупации и уличных боёв город серьёзно пострадал.

После Великой Отечественной войны восстановлению Калинина было отведено первостепенное значение.

17 июля 1990 года на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР городу возвращены его историческое имя и герб.

В 1991 году утвержден седьмой по счёту, действующий до настоящего времени Генеральный план города.

С конца 2000-х город Тверь является местом проведения целого ряда спортивных и культурных мероприятий.

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климат

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом. Баланс солнечной радиации (приход и расход тепла) не является решающим для термического режима Тверской области. В значительной мере термический режим зависит от условий циркуляции воздушных масс. Для большей части территории Европейской территории России преобладающим является перенос теплых воздушных масс с запада (для г.Тверь характерно преобладание ветров юго-западного направления).

Вторжение воздушных масс в Тверскую область протекает достаточно интенсивно и сопровождается хорошо выраженными циклонами с фронтальными разделами. Определяющее влияние на климат Тверской области имеют воздух умеренных широт и арктический воздух, несколько меньшее значение имеет тропический воздух. Континентальный воздух умеренных широт является господствующей в области воздушной массой, формируется или над территорией области, или приходит из других районов. Летом он является для данной территории теплой воздушной массой, зимой – холодной. Морской воздух умеренных широт приходит из районов атлантического океана и приносит наибольшее количество осадков. В зимний период он вызывает потепление, летом – похолодание. Арктический воздух приходит из района северных морей, является холодным в течение всего года. Тропический воздух приходит, главным образом, из Азии, является теплым в течение всего года. Понижение температуры связаны обычно с вторжением арктического воздуха, повышения во все сезоны связаны с вторжением теплых воздушных масс (в теплый период – тропических, в холодный – морских воздушных масс умеренных широт).

Общие климатические параметры для Тверской области приводятся ниже, отдельно, в конце раздела – климатические параметры для г.Тверь (в табличной форме).

Лето длится со второй половины мая до середины сентября. Влияние Атлантики нередко обуславливает пасмурную погоду с кратковременными дождями, но под действием нагретого материка происходит трансформация воздушных масс в континентальные, характеризующиеся относительной сухостью. В июле-августе воздух нагревается днем до 20° и выше, абсолютный максимум достигает +37°, в это время устанавливается солнечная, теплая, иногда жаркая погода.

Осень характеризуется преобладанием пасмурной погоды. Осадки носят обложной характер. Наблюдаются наибольшие в год скорости ветра.

Зима длится с середины ноября до середины марта, характеризуется холодной, ветряной и пасмурной погодой. Морозы до -25° отмечаются ежегодно, абсолютный минимум -50°. Взаимодействие воздушных масс с Арктики и с континента обуславливает значительное понижение температуры и увеличение числа солнечных дней.

Весна продолжается до середины мая. Характеризуется относительно сухой, солнечной погодой с частыми заморозками.

Климатические параметры теплого периода года

Таблица 2.1.

| Барометрическое давление |  | 995гПа |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха обеспеченностью | 0,95 | 20,6°С |
|  | 0,98 | 24,8°С |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода |  | 23°С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха |  | 36°С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца |  | 11,1°С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца |  | 75% |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого месяца |  | 59% |
| Количество осадков за апрель – октябрь |  | 444 мм |
| Суточный максимум осадков |  | 68 мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь – август |  | Запад |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль |  | 0 |

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 2.2.

| Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью | 0,98 0,92 | -37°С -33°С |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью | 0,98 0,92 | -33°С -29°С |
| Температура воздуха обеспеченностью | 0,94 | -15°С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха |  | -50°С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  | 7,2°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха | ≤0°С | 146 |
| Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха | ≤0°С | -6,4°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха | ≤8°С | 218 |
| Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха | ≤8°С | -3°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха | ≤10°С | 236 |
| Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха | ≤10°С | -2°С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |  | 85% |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного месяца |  | 85% |
| Количество осадков за январь - март |  | 206 мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь |  | 6,2 м/с |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха | ≤8°С | 4,1 м/с |

Температура воздуха. Минимальные температуры приходятся на январь и февраль, максимальные – на июль и август. Абсолютный минимум -50°С; абсолютный максимум 36°С. Средняя максимальная температура июля +23,0°С. Средняя минимальная температура января -14,4°С. Средняя многолетняя дата первого заморозка - 11 августа. Средняя многолетняя дата последнего заморозка - 11 июня. Средняя продолжительность летнего периода - 112 дней. Период с температурой выше 0°С - 213 дней. Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами - 121 день, начало - 1 декабря, окончание - 31 марта. Среднее количество дней с оттепелью: ноябрь – 17,7; декабрь – 8,1; январь – 5,8; февраль – 5,0; март – 15,2. Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой выше 15°С – 58 дней. Средняя продолжительность вегетационного периода - 170 дней.

Средние температуры по месяцам (°С):

Таблица 2.3.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура | -10,5 | -9,4 | -4,6 | 4,1 | 11,2 | 15,7 | 17,3 | 15,8 | 10,2 | 4,0 | -1,8 | -6,6 | 3,8 |
| Абсолютный максимум | 5 | 5 | 15 | 27 | 30 | 34 | 36 | 36 | 33 | 23 | 13 | 8 | 36 |
| Абсолютный минимум | -50 | -42 | -38 | -21 | -7 | -2 | -3 | -2 | -7 | -17 | -29 | -44 | -50 |

Средние многолетние даты перехода температуры воздуха через установленные отметки, °С

Таблица 2.4.

| Сезон | 0°С | +5°С | +10°С | +15°С | -5°С | -10°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весна | 04.04 | 22.04 | 10.05 | 19.06 | 17.03 | 11.02 |
| Осень | 04.11 | 09.10 | 14.09 | 17.08 | 29.11 | 12.01 |

Средняя температура почвы по месяцам (°С)

Таблица 2.5.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура почвы, | -11 | -10 | -6 | 4 | 13 | 18 | 20 | 18 | 11 | 4 | -2 | -7 | 4 |

Солнечная радиация. Дней без солнца насчитывается 113 за год, в основном за счет осенне-зимнего периода. Особенно сумрачны ноябрь и декабрь, когда продолжительность солнечного сияния составляет около 10 % от возможного, а число дней без солнца достигает 22-23 дня в месяц.

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) при безоблачном небе, (МДж/м²)

Таблица 2.6.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На горизонтальную поверхность |
| Суммарная радиация | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |
| На вертикальную поверхность |
| Суммарная радиация | Ориентация поверхности | С |  |  |  | 106 | 183 | 223 | 215 | 127 |  |  |  |  |
|  |  | СВ/СЗ |  |  | 130 | 236 | 326 | 375 | 350 | 264 | 185 | 95 |  |  |
|  |  | В/З | 104 | 187 | 327 | 480 | 528 | 541 | 541 | 466 | 366 | 239 | 139 | 93 |
|  |  | ЮВ/ЮЗ | 313 | 394 | 556 | 592 | 607 | 550 | 542 | 567 | 547 | 476 | 346 | 254 |
|  |  | Ю | 425 | 528 | 528 | 638 | 541 | 469 | 501 | 552 | 608 | 598 | 486 | 400 |

Осадки и испаряемость. В течение года максимум осадков приходится на летние месяцы. Максимальное количество осадков за год - 885 мм, минимальное - 348 мм. Средняя повторяемость моросящих осадков - 15 дней в году.

Среднее количество осадков по месяцам (мм)

Таблица 2.7.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее количество осадков | 39 | 36 | 37 | 37 | 53 | 75 | 89 | 74 | 62 | 54 | 48 | 46 | 650 |
| Жидких | 1 | - | 4 | 17 | 50 | 75 | 89 | 74 | 61 | 40 | 14 | 6 | 431 |
| Твердых | 32 | 28 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 24 | 132 |
| Смешанных | 6 | 8 | 12 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | 11 | 16 | 16 | 87 |
| Испаряемость | 6 | 7 | 16 | 38 | 79 | 88 | 83 | 63 | 42 | 23 | 13 | 8 | 466 |

Количество осадков превышает испарение на 184 мм в год, т.е. г.Тверь находится в зоне избыточного увлажнения.

Снежный покров. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова - 1 декабря. Средняя многолетняя дата разрушения устойчивого снежного покрова - 4 апреля. Среднее число дней со снежным покровом - 125.

В связи с тем, что метели чаще всего бывают при южных и юго-западных ветрах, наибольшее накопление снега происходит с южных и западных сторон препятствий.

Средняя высота снежного покрова и глубина промерзания почвы по месяцам, см

Таблица 2.8.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя высота снега | 49 | 81 | 99 | 36 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 |
| Средняя глубина промерзания | 46 | 57 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 32 |

Влажность воздуха. Город Тверь характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в течение всего года.

Средняя относительная влажность воздуха по месяцам, %

Таблица 2.9.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность | 85 | 83 | 79 | 73 | 68 | 70 | 75 | 78 | 82 | 84 | 86 | 87 | 79 |

Облачность и атмосферные явления. Данные по облачности представлены в таблице ниже

Среднее число ясных и пасмурных дней по месяцам, по общей облачности

Таблица 2.10.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясные | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 20,2 |
| Пасмурные | 16,3 | 14,3 | 15,5 | 13,3 | 9,9 | 8,5 | 9,7 | 8,7 | 11,4 | 18,3 | 22,1 | 22,2 | 170,2 |

Средняя повторяемость различных атмосферных явлений по месяцам

Таблица 2.11.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. число дней с туманами | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 |
| Ср. число дней с грозой | - | - | - | 0,7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0,05 | 0,02 | - | 26 |
| Ср. число дней с метелью | 8 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 0,7 | 4 | 6 | 33 |
| Ср. число дней с градом | - | - | 0,01 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | - | 1,6 |
| Ср. число дней с обледенением всех видов | 10 | 7 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,8 | 5 | 10 | 37 |

Ветер. Преобладают ветры западные и юго-западные. Небольшая скорость ветра отмечается осенью и зимой. Скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5 % - 8 м/с. Нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа (СНиП 2.01.07 - 85).

Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам, м/с

Таблица 2.12.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| Максимальная скорость | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Порыв |  |  | 25 | 24 | 24 |  | 22 | 18 |  | 25 | 22 | 24 | 25 |

Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (>15м/с) по месяцам

Таблица 2.13.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 12 |
| Наибольшее число дней | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 30 |

Основные климатические показатели для города Тверь

Таблица 2.14.

| Элементы | Месяцы | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Температура воздуха (°С) | -10,4 | -10,0 | -5,4 | 3,2 | 10,8 | 14,9 | 17,2 | 15,3 | 9,8 | 3,7 | -2,3 | -7,5 | 3,8 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | -50 | -39 | -32 | -23 | -7,0 | -4 | 4 | 0 | -8 | -22 | -28 | -39 | -50 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) | 5 | 5 | 15 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 30 | 22 | 11 | 9 | 37 |
| Среднее количество осадком (мм) | 38 | 33 | 34 | 35 | 46 | 73 | 83 | 70 | 58 | 50 | 46 | 43 | 593 |
| Средняя относительная влажность воздуха (%) | 86 | 84 | 78 | 71 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 86 | 88 | 88 | 79 |
| Средняя упругость водяного пара (мб) | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 5,8 | 8,3 | 12,1 | 14,4 | 13,8 | 10,3 | 7,0 | 5,0 | 3,8 | 7,5 |
| Средняя скорость ветра (м/сек) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,5 |
| Среднее число дней с сильным ветром | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 5 |
| Среднее число дней с грозой | - | - | - | 0,6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 26 |
| Среднее число дней с туманом | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 |
| Среднее число дней с метелью | 8 | 8 | 6 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,3 | 3 | 5 | 31 |
| Продолжительность солнечного сияния в часах | 21 | 23 | 38 | 45 | 54 | 54 | 54 | 50 | 40 | 24 | 14 | 10 | 51 |
| Число дней без солнца | 17 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 23 | 113 |

Таким образом, рассматриваемая территория находится в зоне избыточного увлажнения и относится к строительно-климатической зоне II В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -29°С и -15°С. Продолжительность отопительного периода – 219 дней. Глубина промерзания почво-грунтов – 135 см. Сильные ветры на территории наблюдаются редко, преимущественно зимой.

## 2.2. Рельеф и гидрография

Рельеф. Рассматриваемая территория является частью Волго-Тверецкой низины, входящей в состав обширной Верхне-Волжской низины (низменной равнины). Верхне-Волжская низина относится к области, формирование рельефа которой связано с деятельностью талых вод ледника, и представляет собой относительно глубокую дочетвертичную депрессию, ограниченную с севера Вышне-Волоцкой и Угличско-Даниловской возвышенностями, с юга – Клинско-Дмитровской грядой. Низина заполнена мощной толщей ледниковых отложений, среди которых в верхней части разреза преобладают водно-ледниковые, и характеризуется всхолмленным равнинным рельефом с большим количеством обширных болот, таких как Пелецкий, Оршинский Васильевский Мох и др.. Однообразие ее пологоволнистого рельефа нарушает Калининская конечно-моренная гряда, располагающаяся к югу от г.Тверь. Конечно-моренные образования разделяются на два или даже три четкие гряды, возвышающиеся над окружающей поверхностью моренной равнины на 40-70 м. Гряды состоят из крупных моренных холмов с полого-выпуклыми вершинами и крутизной склонов до 20 градусов.. Они расположены параллельно друг другу, разделяются широкими (до 1-1,5 км) заболоченными ложбинами, освоенными верховьями ручьев, и имеют субширотное простирание. Ширина гряд местами достигает 2-4 км, длина – 7-8 км. Как правило, гряды осложнены беспорядочно расположенными холмами (камами) высотой до 3-4 м и шириной у основания не более 20-30 м, а также мелкими ложбинами ледникового стока с подвешенными устьями. Абсолютные отметки гряд составляют 220-320 м

Вся территория Калининского района находится в пределах озерно-ледникового бассейна московского оледенения (гляциодепрессии), кроме Калининской гряды (конечной морены). Освоение ледникового, водно-ледникового и озерно-ледникового рельефа физико-геологическими процессами привело к формированию речных долин, овражно-балочной сети, заторфованных межхолмных понижений и крупных озерных котловин. В послеледниковый период в основном были сформированы эрозионно-аккумулятивные формы рельефа, этот период начался после деградации московского ледника и продолжается до настоящего времени.

Большая часть существующей городской застройки (центральная часть города) расположена в пределах долины р.Волга и ее притоков: р.Тверца и р.Тьмака. Южная и северная части города выходят на моренную равнину, характеризующихся пологоволнистым, почти плоским рельефом с абсолютными отметками от 135 до 140 м. Поверхность моренной равнины интенсивно заболочена и заторфована. За пределами городской черты на территории, прилегающей к городу, абсолютные отметки поверхности изменяются от 103 до 140 м, относительные колебания высот - в пределах 5-10 м. Уклоны поверхности изменяются от 0,5-1 % до 3-4 %.. В северо-западном и юго-восточных направлениях моренная равнина переходит в холмистую моренную возвышенность, абсолютные отметки поверхности повышаются до 150-175 м и более. В районе деревень Неготино, Вишенки равнинный характер рельефа нарушает Калининская моренная гряда простирающаяся почти в широтном направлении и состоящая из отдельных холмообразных возвышенностей с абсолютными отметками до 146-175 м (до 220-320 м). Склоны холмов пологие, уклоны поверхности не превышают 10 %.

В долинах рек Волги и Тверцы выделяется пойма и две-три надпойменные террасы. Долина р.Тверцы в устьевой части сливается с долиной р.Волги. Она представлена поймой шириной 200-350 м (при впадении р.Тверцы в р.Волгу) и первой надпойменной террасой, сливающейся с террасой р.Волги. Берега долины обрывистые высотой 1,5-8,0 м, на отдельных участках оползневые.

Вследствие зарегулирования стока р.Волга Иваньковской плотиной, уровень ее и р.Тверцы был поднят на 4,0 м. Указанное обстоятельство привело к тому, что большая часть пойменной террасы названных рек оказалось под урезом воды. В отдельных местах пойма либо полностью оказалась затопленной, либо на поверхности остались узкие полосы шириной 15-30м, max до 60м. Плоская поверхность поймы заболочена и заторфована, во время прохождения паводков она полностью затапливается. Ложе пойменного аллювия р.Волга приурочено к абс. отм. 115-117м, р.Тверцы – 118-120 м. Абсолютные отметки её поверхности составляют 121-125 м.

Поймы более мелких рек и ручьев по своей ширине значительно превышает пойму таких рек как Волга и Тверца. Например ширина поймы р.Крапивная составляет от 25 до 125м, пойма в верховьях р.Тьмаки достигает 300м. Высота уступа поймы мелких рек и ручьев колеблется от нескольких десятков см до 1,5-2,5м.

Первая надпойменная терраса развита почти повсеместно вдоль обоих берегов рек Волги и Тверцы. Она имеет ширину  1-3 км – на правом и 0,2-0,7 км – на левом берегу. Абсолютные отметки первой надпойменной террасы изменяются от 125 до 130 м. Поверхность I надпойменной террасы местами ровная, местами волнистая, часто заболоченная со старичными торфяными западинами и холмами эолового происхождения (дюны), закрепленными лесной растительностью, часто покрыта сосновым лесом. К первой надпойменной террасе приурочена большая часть городской застройки. В районе Комсомольской рощи на ее поверхности наблюдаются отдельные заболоченные и заторфованные участки. От поймы первая надпойменная терраса отделена хорошо выраженным в рельефе уступом высотой до 2-8 м, редко более.

Вторая и третья надпойменные террасы имеют спорадическое развитие и прослеживаются на абсолютных отметках 131-134 и 135-136 м, превышение III террасы над II незначительно, четкие уступы практически отсутствуют. На поверхности II террасы расположены многочисленные торфяные болота, отмечено, что пространственно они тяготеют к тыловому шву террасы. Поверхность III террасы в основном ровная, местами слабо-волнистая и всхолмленная, частично залесенная и заболоченная.

Долина р.Тьмаки в рельефе выражена слабо. В верховье она полого врезана в моренную равнину, ближе к устью – сливается с долиной р.Волги. Ширина её колеблется от 100 до 800 м. В долине р.Тьмака I надпойменная терраса прослеживается лишь в приустьевой части, в виде узких, в основном до 50 м, местами разобщенных между собой полос.

Торфяные болота широко развиты на I и особенно на II надпойменной террасе р.Волги и р.Тверцы. реже они встречаются на III надпойменной террасе а также на площади распространения водно-ледниковых и моренных отложений. Образованию и развитию болот в Тверской области способствовали четвертичные оледенения, влажный климат, близкое залегание к поверхности грунтовых вод, влаголюбивая растительность. Создание водохранилищ в области вызвали повышение уровня грунтовых вод на прилегающих землях. Самые крупные болотные массивы: Оршанский Мох, Васильевский Мох и др., относятся к низинным болотам и располагаются в пределах озерно-ледниковых низинных равнин, представляющих собой плоские, протягивающиеся на десятки километров, пространства с абс. отметками менее 150 м, сильно заболоченные, часто заозеренные, залесенные, слабо освоенные эрозионной сетью. Превышения рельефа в пределах озерно-ледниковых равнин не более 2-3 м и лишь крупные реки: Волга, Тверца, и др., врезаны в них на 15-20 м. Сложены эти равнины преимущественно тонкими песками и супесями, содержащими прослои и линзы глин типа ленточных. Поверхность торфяных болот ровная, часто кочковатая, сильно заросшая осокой, травой и мелкой кустарниковой растительностью. Большинство крупных торфяных болот разрабатываются, а часть из них уже отработана.

Гидрография. Густота речной сети в районе Верхне-Волжской низины составляет 0,15 км/км2. Основная речная система – р.Волга с крупными притоками: Тверца, Тьма, Тьмака. По режиму эти реки относятся к типу равнинных. Основную роль в их питании играют атмосферные осадки. Естественный режим реки Волга и ее притоков нарушен созданием крупных водохранилищ: Иваньковского, Вазузского. Следует отметить, что от г.Твери и ниже по течению р.Волга превратилась в единую сеть водохранилищ. Все ее притоки ниже р.Тьмы находятся в подпоре, что создает возможность использовать ее для судоходства.

Город Тверь расположен в верховье р.Волги по обоим её берегам. Левобережную часть города прорезает р.Тверца, впадающая в Волгу в пределах городской застройки. По территории правобережной части города протекает р.Тьмака, впадающая в р.Волгу в пределах центрального района города, и система слабопроточных прудов подпруженной реки Лазурь. На восточной окраине правобережной городской территории протекает ручей Перемерковский, на левобережной – р. Орша.

Река Волга берёт своё начало на Валдайской возвышенности у с.Волго-Верховье. У города Тверь она протекает в верхнем своём течении, в 442 км от истока. Выше города Твери (до г. Ржева) на Волге много порогов и перекатов, затрудняющих судоходство. В 120 км ниже г.Твери расположена Иваньковская плотина – головное сооружение канала им. Москвы, образовавшее Иваньковское водохранилище. Подпор от плотины распространяется выше города на 10-20 км. Отметка НПГ водохранилища 124,0 м (уровни воды в 2002 году опускались до отметок 122,75 м). Длина водохранилища 42 км, средняя ширина 8 км, средняя глубина -4 м, площадь зеркала при НПУ – 11 км2, полезный объем – 0,8 км3. Водохранилище речного долинного типа с сезонным регулированием стока относится к категории крупных. Основными источниками питания его служат р.Волга и ее приток – р.Тверца. Водообмен интенсивный: вода в водохранилище обновляется более 2 раз в год.

Уровенный режим Иваньковского водохранилища характеризуется высоким весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и низкой зимней меженью.

Весенний подъём уровней отмечается обычно в первой-второй декадах апреля. Подъём уровней происходит быстро и интенсивно – до 2,5 м/сутки. Скорости течения воды в реке в этот период достигают 1,5-2,0 м/сек, затем падают до 0,2-0,3 м/сек. Наивысшие в году уровни отмечаются в период прохождения паводков, часто при этом имеют заторный характер. Средняя продолжительность половодья 1,5-2,5 месяца. Во время половодий почти ежегодно происходит затопление поймы слоем до 1,0-1,5м. После спада весеннего половодья до отметки 124,0 м (нормальный подпорный уровень Иваньковского водохранилища) режим уровня воды р. Волги в городе определяется режимом работы Иваньковского гидроузла. По проекту Иваньковского гидроузла сработка водохранилища в навигационный период допускается до отметки 121,95 м БС.

Зимняя половодная сработка водохранилища начинается с 1 февраля и производится до отметки 119,75 м БС с целью подготовки к пропуску весеннего половодья и эффективного использования водных ресурсов. При прогнозе маловодного половодья сработка ограничивается отметкой 120,25-121,25 м БС.

Гидрометрические наблюдения на р.Волге у г.Тверь производятся с 1876 года в створе водпоста, расположенного в 300 м ниже устья р.Тьмаки. Прилегающая к гидропосту местность – волнистая равнина, занятая городскими постройками. Долина реки V-образная. Склоны долины слабо рассечённые, пологие, террасированные сложены песчаными и суглинистыми породами. Русло прямолинейное, песчаное. Ширина реки в межень 200-225 м. Берега умеренно крутые, высотой 10-12 м, незатопляемые, сложены суглинком и песком, в районе поста облицованы бетонными плитами. С апреля 1937 г. участок поста находится в зоне переменного подпора от Иваньковской плотины. Подпор распространяется на 20 км выше города. Отметка нуля графика гидропоста 120,16 м БС.

Верхняя Волга – типичная равнинная река. Ширина русла р.Волга колеблется от 200 м – у дер. Мигалово, до 400 м – у пос. Константиновка. Уровенный режим её у г.Тверь характеризуется высоким весенним половодьем, летней меженью, прерываемой высокими паводками от дождей, и низкой зимней меженью.

Высокие половодья на р.Волге в районе г.Тверь отмечались в 1709, 1719, 1770, 1777, 1807, 1838, 1849, 1855, 1867, 1908, 1926, 1947 гг. Высота подъема воды над нулем графика гидропоста составляла 8,5-13 м. В половодье 1838 года в Твери было затоплено свыше 760 домов, причём низко расположенные части города оказались под слоем воды в 3,2 метра. В 1947 году вода поднялась до отметки 11 м, определив наибольшую амплитуду колебаний уровней за период наблюдений в створе гидропоста. В настоящее время вода в Волге поднимается обычно на 6-7 м.

Характерные уровни р.Волги по наблюдениям на гидропосту г.Твери

Таблица 2.15.

| Характеристика | Высший годовой | Низший летний | Низший зимний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в мБС | дата | в мБС | дата | в мБС | дата |
| Средний | 128,73 | 12.IV | 123,26 | 5.X | 120,76 | 23.III |
| Высший | 131,29 | 7.IV-1947 г. | 123,79 | 25.29-VIII, 6,8.IX-1962 г. 19.X-1974 г. | 122,17 | 14.III-1975 г. |
| Низший | 125,02 | 18.IV-1968 г. | 121,80 | 2.IX-1944 г. | 120,10 | 6-10.IV 1969 г. |

Весенний подъём уровней отмечается обычно в апреле. Подъём уровней происходит очень быстро, спад более плавный. В летне-осенний период отмечаются дождевые паводки, по абсолютной величине они значительно ниже весенних.

Расчётные значения максимальных уровней воды р.Волги

в створе гидропоста г.Тверь

Таблица 2.16.

| Обеспеченность в % | 01 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| макс. весенних уровней в мБС | 132,35 | 131,61 | 131,18 | 130,83 | 129,15 |
| макс. летнее-осенних уровней в мБС | - | 128,2 | 126,4 | 125,6 | 124,6 |

В пределах города уклоны водной поверхности в период прохождения паводков составляют 0,00008, в межень – 0,00006.

Стоковые характеристики р. Волги у г. Тверь

Таблица 2.17.

| Среднегодовые параметры стока | Мин. 30-ти дневный расход воды 95% обеспеч. | Макс. расход воды 1% обеспеч. |
| --- | --- | --- |
| средний | расход воды 95% обепеч. |  |  |
| модуль стока | расход воды |  | летний | зимний |  |
| 7,4 л/сек с км2 | 184 м3/сек | 129 м3/се | 45,1 м3/сек | 44,8 м3/сек | 4360 м3/сек |

Ледовый режим Волги у г.Твери характеризуется продолжительным устойчивым ледоставом в течении 89-166 дней, весенним ледоходом на подъёме весеннего паводка продолжительностью 2-6 дней. Появление первых ледовых явлений в среднем отмечается в первой декаде ноября, подвижка льда – в первой декаде апреля, очищение от льда во второй декаде апреля. Наибольшая толщина льда достигает 1,0 м. В период весеннего ледохода скорости течения достигают 1,5-2,0 м/сек. В зимний период на участке гидропоста обычно наблюдаются полыньи, образующиеся вследствие сброса сточных вод. В отдельные годы в период весеннего ледохода в 250 м выше и 3 км ниже гидропоста образуются заторы льда, вызывающие повышение уровней воды до 2 м.

Характерные даты ледовых явлений за период наблюдений 1942-1977 годы

Таблица 2.18.

|  | Подвижка льда или появление закраин | Очищение ото льда | Появление ледовых явлений | Начало ледостава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | 7.IV | 14.IV | 3.XI | 21.XI |
| Ранняя | 21.III – 1961, 1975 | 1.IV – 1975 | 22.X – 1945 | 3.XI – 1956 |
| Поздняя | 22.IV – 1955 | 30.IV - 1955 | 26.XI - 1974 | 16.XII - 1969 |

Термический режим характеризуется максимальным прогревом вод в реках до 20-22 ºС в июле. Средняя продолжительность периода с температурой воды выше  17 ºС составляет 1,5-2,5 месяца.

Река Тверца является левобережным притоком р.Волги. Длина реки 188 км, ширина русла р.Тверца в среднем составляет 60 м, изменяясь от 50 м до 75 м, площадь водосбора 6510 км2. По верхнему её течению проходит Тверецкий канал, входящий в Вышневолоцкую водную систему, сооружённую в 1703-1709 гг. Исток реки принят у Старо-Тверецкого канала, соединяющего р.Тверцу с Выщневолоцким водохранилищем. Водный режим реки искажён попусками из Вышневолоцкого водохранилища. Устьевой участок реки в черте города Твери в период паводка находится в подпоре от реки Волги, который распространяется на 18-20 км от устья. Поэтому отметки паводка р. Волги могут быть распространены на устьевой участок реки Тверцы.

Выше города на реке имеется три водомерных поста. Ближний из них – гидропост с.Медное, расположен в 40 км от устья реки. Наблюдения на нем производятся с  9.IV.1877 г. Отметка нуля графика поста составляет 128,98 м БС. За период наблюдений на этом посту многолетняя амплитуда колебания уровней воды составила 8,1 м.

Среднегодовые параметры стока р.Тверцы в районе гидропоста с.Медное

Таблица 2.19.

| Средний | Расход воды 95% обеспеч. | Мин. 30-ти дневный расход воды 95% оеспеч. | Макс.расход воды 1% обеспеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| модуль стока | расход воды |  | летний | зимний |  |
| 7,9 л/сек с км2 | 42,7 м3/сек | 25,4 м3/сек | 2,5 м3/сек | 1,3 м3/сек | 1170 м3/сек |

Средняя дата прохождения пика весеннего паводка 13.IV. Средний уклон водной поверхности р. Тверцы в период прохождения паводка на р.Волге составляет 0,000048, в период прохождения паводка на р.Тверце – 0,000084. Средняя продолжительность весеннего ледохода 7 дней. Средняя дата установления ледостава 23.XI, толщина льда составляет 30-50 см, очищение реки ото льда происходит около 15 апреля. В осенне-зимний период и при ледоходе образуются зажоры и заторы льда.

Река Тьмака – правобережный приток р. Волги, Длина реки 73 км, площадь водосбора 582 км2. Средний уклон реки 0,0006. Бассейн реки отличается заболоченностью и увлажнённостью (до 20% от общей площади). Устьевой участок р.Тьмаки имеет глубину около 1,0-1,5 м, берега реки на этом участке крутые.

В нижнем течении р.Тьмака протекает по территории города. В пределах города русло реки перегорожено двумя небольшими водоподъёмными плотинами, сооружёнными для целей водоснабжения прилегающих фабрик. Плотины находятся в последовательном подпоре одна от другой и образуют в пределах города два водоёма.

Наблюдения за режимом реки Тьмаки проводились с 1924 по 1931 годы. За период наблюдений максимальная амплитуда колебания уровней составляла 4 м.

Максимальные расчётные уровни и расходы воды реки Тьмаки

в границах городской застройки:

Таблица 2.20.

| Обеспеченность в % | 01 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды м3/сек | 200 | 158 | 117 | 101 | 77 | 55 |
| Уровень мБС | 132,90 | 132,25 | 131,70 | 131,45 | 131,15 | 130,85 |

Весенние паводки на р. Тьмаке и р. Волге обычно совпадают по времени. Максимальные подъёмы уровней воды в реке и соответствующие им расходы наблюдаются в летний и зимний период. Наименьший измеренный расход воды составлял 0,13 м3/сек (1.VIII.1925 г.). Вскрытие реки ото льда происходит примерно в середине апреля. Весенний ледоход проходит за 2-4 дня. Ледостав устанавливается обычно с начале декабря.

Пойма р.Тьмаки имеет высотные отметки значительно ниже остальной территории города и подвергаются затоплению паводковыми водами р.Тьмаки и р. Волги. Для предотвращения возможности поступления паводковых вод со стороны р.Тьмаки, в створе ул.Трёхсвятской построена земляная дамба с отметкой гребня 132,5 м.

Река Лазурь начинается вблизи устья р.Тьмаки и в настоящее время представляет собой ряд прудов, загрязнённых и заиленных. Пруды соединены каналом с ручьём Перемерковским и далее с р.Волгой. Отметка меженнего горизонта воды в прудах – 124,0 м. Питание Лазури осуществляется за счёт грунтовых вод и атмосферных осадков.

Пойма реки имеет ширину 200-300 м. Отметки поймы составляют 126,0-127,0 м, что значительно ниже остальной территории города, вследствие чего пойма затапливается паводками на р.Волга. В устьевой части р.Лазурь отгорожена от Волги дамбой, совмещённой с насыпью автодороги Тверь-Москва. На ручье Перемерковском сооружена насосная станция, которая поддерживает уровень воды в ручье на отметке 125,5-127,0 м и обеспечивает незатопляемость района, прилегающего к пойме р.Лазури.

## 2.3. Геологическое строение и полезные ископаемые

В геологическом строении территория города до глубины 200-250 м принимают участие коренные породы каменноугольного, юрского возрастов и четвертичные отложения.

Каменноугольные отложения представлены тремя отделами. Нижний и средний отделы распространены повсеместно, верхний выклинивается к западу от города.

Наиболее древними породами (нижнекаменноугольные отложения – окско-портвинский горизонт), вскрытыми на глубине 129 -200 м от поверхности земли, являются доломиты и известняки с прослоями и линзами глин, алевролитов, песков. Мощность этого горизонта – 50-80 м.

Средний отдел каменноугольных отложений вскрыт на глубине от 7,5 м до 70-80 м и более. Кровля их погружается в восточном направлении. В составе толщи выделяется четыре горизонта – верейский, каширский, подольский и мячковский. Верейский горизонт сложен глинами мощностью до 15 м. В составе отложений каширского, подольского и мячковского горизонтов преобладают известково-мергелистые породы. Общая мощность среднекаменноугольных отложений достигает 100-150 м.

Верхнекаменноугольные отложения (касимовский горизонт) представлены известняками, доломитами и мергелями, перемежающимися с глинами. Мощность отложений изменяется от долей метра к западу от города до 40-50 метров в восточной его части. Кровля верхнекаменноугольных отложений (известняк светло-серый, серый, желто-коричневый трещиноватый, слабовыветрелый, неразмягченный, средней прочности с прослоями окремненного, ожелезненного, доломитизированного известняка) вскрыта скважинами в черте города на глубине 7,4-16,5 м.

Элювиальные отложения зоны выветривания  верхнекаменноугольных известняков представлены супесью желто-серой, серой, желто-коричневой песчанистой, пластичной с дресвой, щебнем карбонатных пород, Они вскрыты скважинами на береговых участках р.Волга под аллювиальными отложениями на глубине 7,1-14,0 м. Мощность элювия составляет 0,3-0,4 м.

Юрские породы, представленные глинами, имеют локальное распространение и  мощность от 0,2 до 13 м (редко более). Граница распространения юрских отложений проходит по меридиану г.Тверь. они распространены к востоку от него в пределах всего района. На большей части рассматриваемой территории они размыты. Отдельными скважинами они вскрываются в черте города (на абс. отм. 102-117 м). Юрские отложения представлены темно-серыми и черными алевритистыми, слюдистыми глинами с обильными остатками белемнитов и конкрециями марказита. Иногда глины содержат маломощные прослои (0,1-0,2 м) темно-серых сильно глинистых и слюдистых песков. Мощность юрских глин изменяется от десятков см до 9 м.

Коренные породы перекрываются четвертичными отложениями развитыми повсеместно и в преобладающем большинстве относящимися к ледниковым и водно-ледниковым образованиям различных стадий ледниковых и межледниковых периодов. Их средняя мощность составляет 25-30 м., Более поздние четвертичные осадки представлены аллювиальными отложениями надпойменных террас крупных рек: Волги и Тверцы, на которых залегают современные отложения речных пойм и болот.

Ледниковые отложения (морена) представлены суглинками со значительным содержанием грубообломочного материала – до 40-45%. В толще суглинков отмечаются линзы и прослои супесей, песков и песчано-галечного материала. Водно-ледниковая толща сложена разнозернистыми песками с прослоями галечников, гравия. Мощность отдельных ледниковых слоёв изменяется от 1,5 до 5,0-7,0 м, водно-ледниковых – от 1,5 до 7,0 м.

Аллювиальные отложения развиты в долинах рек. Залегают они на отложениях ледникового комплекса, либо на юрских глинах или каменноугольных известняках. Аллювий надпойменных террас сложен мелко- и среднезернистыми песками с гравием и галькой (до 20-30%,) с прослоями и линзами супесей, суглинков и глин. Общая мощность аллювия надпойменных террас изменяется от 1,0-2,0 до 15-20 м и более.

Современный аллювий слагает поймы и русла рек, в его составе преобладают разнозернистые пески с гравием и галькой (до 30%.). В г.Твери у железнодорожного моста, где мощность четвертичных отложений невелика, современный аллювий лежит на известняках карбона. Он представлен песками различной зернистости, супесями и суглинками с гравием и галькой. В основании иногда крупно-глыбовый и валунный материал. Мощность прослоев галечника достигает 0,5 м. в старичных отложениях изредка встречается торф (мощность 1,0-1,5 м). Мощность пойменного  аллювия изменяется от 1,0 до 11,0 м, на крупных реках она обычно равна 5-6 м, на средних 3-4 м.

Болотные осадки имеют широкое распространение на плоской поверхности равнин и в понижениях рельефа. Представлены они гиттиями мощностью до 0,5-1,0 м и торфом мощностью до 5 м.

Современные озерные отложения представлены полуразложившимися илами, сапропелями мощностью до 1,5 м, залегающими на торфе , который выстилает дно озерно-болотных впадин.

Полезные ископаемые.

Месторождения строительных материалов. В районе г.Тверь и его пригородной зоне (в границах схемы планировочной оценки территории) балансом запасов строительных материалов по состоянию на 01.01.03 г. учтены месторождения песков для силикатных изделий и бетона (табл. 2.22). Месторождение Калининское-I к настоящему времени практически отработано, остались запасы в охранной зоне ЛЭП.. Месторождение песчано-гравийных смесей Мигалово-Красново, находящееся в русле р.Волга в 2 км выше по течению г.Тверь сейчас не разрабатывается и не числится в отчетном балансе месторождений строительных материалов.

В результате подсчета прогнозных ресурсов месторождений строительных материалов в Калининском и Конаковском районах по состоянию на 01.01. 1996 г. выявлены перспективные площади с прогнозными ресурсами песков и песчано-гравийных смесей категории Р1 (табл. 2.21). В пределах этих участков рекомендуется проведение разведочных работ с целью уточнения промышленных контуров и запасов сырья.

Прогнозные ресурсы строительных материалов на рассматриваемой территории, категория изученности – Р1

Таблица 2.21.

| № на карте | Генетический тип полезной толщи | Мощность (м) | Площадь в контуре подсчета ресурсов (тыс. м2) | Прогнозные ресурсы (млн.м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вскрыши | полезной толщи |  |  |
| Пески строительные |
| 2 | аллювиальный | 0,2 | 8,0 | 4160 | 10,6 |
| 4 | — " — | - | 16,0 | 7400 | 37,9 |
| 5 | водно-ледниковый | 8,0 | 12,0 | 2080 | 8,0 |
| 7 | — " — | 0,2 | 4,0 | 5760 | 7,4 |
| 8 | — " — | 8,0 | 14,0 | 2720 | 12,2 |
| 9 | — " — | 0,6 | 4,0 | 4160 | 5,3 |
| Песчано-гравийные смеси |
| 1 | конечно-моренный | 6,0 | 4,5 | 15200 | 21,9 |
| 3 | — " — | 4,6 | 3,0 | 10400 | 10,0 |
| 10 | — " — | 1,0 | 1,9 | 30880 | 18,8 |
| Глинистое сырье |
| 11 | моренный и морено-озерно-ледниковый | 2,3 | 4,7 | 52400 | 94,6 |

Месторождения торфа. Тверская область по масштабам добычи торфа занимает одно из первых мест в РФ, наибольшая часть торфяных ресурсов сосредоточена в Калининском районе (294,4 млн.т. – 14,5 % общих запасов по области). Преобладают торфяные месторождения площадью до 100 га. Сейчас добыча торфа ведется на 8 крупных торфяных месторождениях площадью более 1000 га, располагающихся за пределами рассматриваемой территории. Из 15 торфяных месторождений, попадающих в границы района планировки (табл. 2.23), большинство имеют площадь менее 50 га и относятся к категории мелких со степенью изученности категорий С1, С2, Р, т.е перед разработкой требуют доразведки. Только одно месторождение (№ 25) в 16 км к ЮЗ от г.Тверь по площади достигает 410 га в границах промышленной мощности залежи. Мощность торфа на всех месторождениях рассматриваемой территории составляет около 1,5 м.

В настоящее время торф используется как энергетическое и коммунально-бытовое топливо, органическое удобрение, торфяная подстилка на птицекомбинатах и животноводческих фермах. В дальнейшем в связи с качественными изменениями структуры топливного баланса страны все более значительная роль торфа будет проявляться в области его сельскохозяйственного использования и вовлечения торфяных ресурсов области в систему глубокой химической переработки с целью производства кормовых дрожжей, торфяного воска и др. продукции. Намечаются следующие реальные перспективы освоение торфяных ресурсов области:

- сельскохозяйственное освоение торфяных месторождений (мелиорация земель, которая является основным резервом увеличения сельхозугодий);

- добыча торфа для приготовления органических и органно-минеральных удобрений;

- производство торфяных брикетов как энергетического и коммунально-бытового топлива;

- заготовка торфа малой степени разложения с последующим использованием его в качестве подстилочного материала;

- производство грунта для теплично-парниковых хозяйств, торфяных горшочков и др. продукции для овощеводства защищенного грунта;

- производство кормовых дрожжей, торфяного воска и др. продуктов глубокой переработки торфа;

- лесомелиоративное, рыбохозяйственное и др. направления использования выработанных площадей торфяных месторождений.

Мелкие торфяные месторождения рассматриваемой территории при необходимости градостроительного освоения их площадей могут быть отработаны сельскохозяйственными предприятиями района для местных нужд. Часть торфяных болот необходимо сохранить в их естественном состоянии для поддержания экологического равновесия природной среды.

## 2.4. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении практически вся территория Тверской области принадлежит Московскому артезианскому бассейну, располагаясь в северо-западной и западной его частях. Лишь крайне западная часть области, примерно от меридиа г.Торопца, занимающая южный склон Балтийского щита, скрытого под девонскими отложениями, относится к Ленинградскому артезианскому бассейну.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием подземных вод, которые по режимообразующим факторам отнесены к грунтовым и артезианским. Подземные воды приурочены как к коренным, так и к четвертичным отложениям. Водоносные горизонты и комплексы в местах отсутствия выдержанного водоупора - четвертичных, юрских, среднекаменноугольных глин, гидравлически связаны между собой.

Первым от поверхности водоносным горизонтом являются поровые и пластово-поровые безнапорные, реже напорные воды в современных и верхнечетвертичных отложениях. Водовмещающими породами являются пески с прослоями гравийно-галечного материала, супеси аллювиального и водно-ледникового генезиса. Грунтовые воды в современных отложениях, как правило, залегают на глубине менее 2,0 м от поверхности земли. Широким распространением на территории г.Твери  пользуются также воды типа верховодки. Они имеют место, преимущественно, в северной и южных частях города в пределах моренной равнины. Глубина залегания верховодки колеблется от нескольких сантиметров до 2,5-7,0 м, водоупором служат моренные суглинки. Нарушение в режиме подземных вод четвертичного горизонта вызвано задержкой паводковых вод в водохранилище и сбрасыванием их в летний период. В близко расположенных к водохранилищу (р.Волга) скважинах колебания уровня грунтовых вод синхронны с колебаниями поверхностных вод. Уровни в четвертичном водоносном горизонте остаются выше уровня поверхностных вод, т.е. грунтовые воды постоянно разгружаются в водохранилище (в р.Волга).

Воды четвертичных отложений, широко используются для сельского водоснабжения при помощи колодцев и мелких скважин. Крупное водоснабжение на них базироваться не может ввиду ограниченных ресурсов и недостаточной защищённости от возможного загрязнения.

В коренных породах заключены трещинные и пластово-трещинные воды, приуроченные к известнякам, доломитам, песчаникам всех трёх отделов каменноугольной системы (табл. 2.24).

Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения на территории Тверской области, но развитые водоносные горизонты не равноценны для использования их в качестве источника водоснабжения населённых пунктов и промышленных предприятий. Основную роль в водоснабжении области играют воды каменноугольных отложений, водообильность которых вполне может обеспечить водой в потребных количествах крупные города и в том числе г.Тверь. Административные районы области по результатам оценки в целом характеризуются как обеспеченные или надежно-обеспеченные прогнозными ресурсами. Наиболее обеспечены ресурсами подземных вод центральные и западные районы области, где распространены каменноугольные горизонты и озерско-хованский горизонт верхнего девона. Полностью обеспечены разведанными запасами подземных вод с учетом перспективы развития города Тверь, Конаково, Кашин, Калязин, Нелидово, Зубцов, Старица, Спирово, Кувшиново, Осташков, Торопец, Красный Холм, Удомля, Андреаполь, пос. Редькино.

Общее количество утвержденных в ГКЗ и ТКЗ и  принятых на НТС эксплутационных запасов подземных вод на  2002 г. равно 1222,9 тыс. м3/сутки в т.ч. подготовленных для промышленного освоения 893,2 тыс. м3/сутки.

Наибольшее по области количество подземных вод извлекается по месторождениям, используемых для водоснабжения г.Твери. Для города Твери разведано 5 месторождений подземных вод с общими запасами 695,3 тыс.м3/сутки, в т.ч. подготовленных для промышленного освоения 528,6 тыс.м3/сутки.

За многолетний период совместной эксплуатации нижне- и среднекаменноугольного водоносных комплексов наблюдается значительное снижение пьезометрического уровня воды и увеличение депрессионной воронки данных водоносных комплексов. Поэтому для водообеспечения города хозяйственно-питьевой водой необходима закладка водозаборов далеко за пределами городской черты. В 1967 году и 1979-1980 годах ПГО «Центргеология» проведены изыскания по выбору участков расположения водозаборов на каменноугольные горизонты и подсчитаны запасы по ним (табл. 2.25).

Запасы подземных вод по разведанным участкам

Таблица 2.25.

| № | Водозаборы | Месторасположение | Эксплуатационные запасы по участкам А+В+С1 (тыс. м³/сут.) | Рекомендуемые нагрузки на скважины. (м³/сут.) | Сведения об утверждении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Действующий водозабор г. Твери | в черте города | 123,0 |  | ГКЗ СССР пр. № 5379 от 22.03.1968г |
| 2 | Тверецкий водозабор | в 1 км к северу от пос. Соминка | 121 | 6-8 |  |
| 3 | Калининское месторождение подземных вод | 10км к западу от г.Тверь |  |  |  |
| 4 | Участок 1 | в долине реки Тверца, в районе деревни Щекотово-Голубово | 141,6 | 6,0 – 6,3 | Запасы подземных вод представлены на утверждение в ГКЗ СССР в 1980 году |
| 5 | Участок 2 | в долине реки Тверцы, в районе деревни Мухино - Буявино | 112,0 | 8,0 |  |
| 6 | Участок 3 | в долине реки Тьма, в районе деревни Дуденево Рождество | 197,7 | 3,0 – 6,0 |  |
|  |  | Итого | 695,3 |  |  |

Таким образом, хозяйственно-питьевое водоснабжение города в настоящее время базируется на подземных водах каменноугольных отложений, эксплуатируемых в пределах городской черты с помощью скважин глубиной до 150-200 м. Предприятия г.Твери забирают и используют лишь 8,2 % поверхностных вод от общего забора по области.

Городской водозабор, состоит из множества эксплуатационных скважин в черте города различной ведомственной принадлежности.  В его составе учтено 53 действующие скважины. Половина городских эксплуатационных скважин принадлежит МП «Водоканал», на долю которых приходится 76,6 % городского водоотбора. Другими крупными водопользователями являются ЗАО «Энерготехсервис Тверской мануфак туры» (1,23 тыс. м3/сутки). На водозаборных пунктах остальных водопользователей водоотбор не превышает 0,5 тыс. м3/сутки.

Основными эксплуатационными горизонтами в городе являются средне- и нижекаменноугольные. Водоотбор из касимовского водоносного горизонта практически сведен к нулю.

Тверецкий водозабор расположен на правом берегу р.Тверцы в 3 км выше ее устья и представляет собой линейный ряд скважин из 21 водозаборного узла. В составе каждого узла пробурены 2 эксплуатационные скважины на верхне- и среднекаменноугольные водоносные горизонты и 5 скважин являются одиночными – на среднекаменноугольный водоносный горизонт. Всего к началу эксплуатации на водозаборе пробурено 47 скважин. В настоящее время 2 скважины на среднекаменноугольный горизонт затомпонированы и две подлежат ликвидационному тампонажу.

Разведанные запасы по участку водозабора утверждены в сумме 121 тыс. м3/сут., в т.ч. по верхнекаменноугольному горизонту – 89 тыс.м3/сут., по среднекаменноугольному – 32,0 тыс.м3/сут.. Как следует из таблицы, наибольшее количество воды извлекается из верхнекаменноугольного касимовского водоносного горизонта.

В 2002 г. водоотбор по водозабору сократился на 0,7 тыс. м3/сут. и составил 32,8 % от суммы утвержденных запасов. Освоение запасов по горизонтам остается ниже 50 % от суммы утвержденных запасов.

Медновский водозабор построен на разведанном участке «Черногубово» и расположен в долине р.Тверцы в 12,5-25 км к северо-западу от Тверецкого водозабора. Он так же, как и Тверецкий, представляет собой ряд скважин, вытянутый вдоль р.Тверцы, длина ряда 12,5 км. В составе водозабора 45 эксплуатационных скважин сосредоточенных в 12 водозаборных узлах. В каждом узле 1-2 скважины оборудованы на подольско-мячковский горизонт и 2-3 скважины – на окско-протвинский.

Сумма утвержденных запасов по месторождению составляет 141,6 тыс.м3/сут., в т.ч. 66,0 тыс.м3/сут. – по среднекаменноугольному горизонту и 75,6 тыс.м3/сут. – по нижнекаменноугольному. Эксплуатация водозабора частично начата в 1989 г. За  период эксплуатации наблюдается постепенное наращивание водоотбора от 43,7 (1992 г.) до 68,4 тыс.м3/сут. (2002 г.). В 2002 г. водоотбор на Медновском водозаборе максимальный, он составляет 48,3 % от суммы утвержденных запасов.

Гидрохимический режим подземных вод.

Центр Роспотребнадзора в Тверской области отслеживает качество подземных вод по следующим основным показателям: железо, общая жесткость, Mn, As, Pb, Кадмий (Cd), Zn. Из микробиологических показателей определяется общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), темотолерантные колиморфные бактерии (ТКБ), колифаги и цисты мемблий. Радиационная безопасность контролируется показателями общей α- β-активности и содержанием цезия и стронция. Гидрохимический режим и состав подземных вод в нарушенных условиях наиболее хорошо изучен по месторождениям г. Твери.

В подземных водах Городского водозабора воды нижне- и среднекаменноугольных отложений во всех скважинах отличаются повышенным содержанием общей жесткости и F. Содержание Fe также повышено, но его значения в основном не превышают 1 мг/л. Качество подземных вод Городского водозабора зачастую не отвечает требованиям ГОСТа ввиду повышенного содержания железа, фтора, повышенной жесткости воды. Создание охранно-санитарных зон в черте города затруднительно, что исключает возможность дальнейшего использования скважин Городского водозабора для хозяйственно-питьевых нужд. Последние годы МУ «Водоканал» постепенно выводит из эксплуатации скважины Городского водозабора с повышенной жесткостью.

На Тверецком водозаборе распространены пресные подземные воды гидрокарбонатного типа преимущественно кальциево-магниевые с сухим остатком 0,25-0,53 г/л и общей жесткостью 4,6-8,2 мг-экв/л.

Для касимовского водоносного горизонта характерно повышенное содержание Fe (при повышенном содержание Fe в подземных водах в целом, характерном для Тверской области), которое изменяется от 1,1 до 2,8 мг/л, но чаще составляет 1,5-2,0 мг/л, и пониженное содержание F (фтор), колеблющееся в пределах от 0,36 до 1,44 мг/л. Периодически отмечается повышенное значение мутности и Mn. Максимальное содержание Mn не превышает 0,2 мг/л.

Подземные воды подольско-мячковского водоносного горизонта отличается более низким содержанием Fe (0,2-0,85 мг/л) и более высоким содержанием F (1,9-3,6 мг/л). Содержание Mn здесь находится в пределах нормы.

На Медновском водозаборе химический состав подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов так же отличается по содержанию Fe и F. В подольско-мячковском содержание Fe изменяется от 0,8 до 1,5 мг/л, а F – колеблется в пределах 0,75-1,5 мг/л. В окско-протвинском содержание Fe не превышает 0,5 мг/л, а F – находится в пределах 1,5-2,3 мг/л.

Перед подачей воды потребителю воды с Медновского и Тверецкого водозаборов проходят водоподготовку, в результате которой качество питьевой воды приводится в соответствие с нормами СанПиН. Вода из городских скважин (Городской водозабор) подается потребителю без водоподготовки. Качество ее по отдельным компонентам не всегда соответствует нормам СанПиН. По ведомственным водозаборам, кроме выше названных компонентов в подземных водах наблюдается повышения значения сухого остатка.

## 2.5. Инженерно-геологическая характеристика

Исходя из характера рельефа, литологического состава отложений, попадающих в интервал глубин заложения фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологических условий (в частности – уровней залегания грунтовых вод) и степени развития экзогенных геологических процессов рассматриваемая территория характеризуется достаточно сложными инженерно-геологическими условиями. Осложняет освоение территории развитие таких экзогенных геологических процессов как русловая и боковая эрозия, заболачивание и заторфовывание, подтопление значительных по площади территорий, вызванное нередко техногенными причинами – утечками воды из водонесущих коммуникаций, неорганизованным поверхностным стоком и пр.

В пределах г. Тверь и на прилегающей к нему территории выделяются различные в инженерно-геологическом отношении районы, сложенные на глубину взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой следующими группами пород:

- современные озерно-болотные  отложения;

- современные аллювиальные отложения;

- современно-верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы;

- верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы;

- верхнечетвертичные озерные глины;

- покровные образования;

- среднечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения III надпойменной террасы;

- надморенные флювиогляциальные отложения;

- конечные моренные отложения московского времени;

- московская морена;

- днепровско-московские флювиогляциальные отложения;

- днепровская морена.

  - Современные озерно-болотные отложения. Мощность торфа очень различна, обычно она составляет 1,5-3,0 м.. На отдельных крупных торфяных болотах, таких как например Васильевский Мох, достигает 7,0 м. Уровень грунтовых вод на глубинах 0,0-2,0 м. После дождей и в паводок многие болота полностью заливаются водой. На многих торфяных площадях устроены дренажные канавы.

Обычно площади, занятые торфяными болотами, непригодны для строительства. Только при снятии торфяной залежи строительство возможно на подстилающих торф отложениях. Высвобождаемые из под торфопереработок площади используются в сельском и лесном хозяйстве после рекультивации.

В сельскохозяйственном производстве болота в естественных условиях используются как низкопродуктивные сенокосы и пастбища (травяные и древесно-травяные). Имеется положительный опыт использования болотных массивов после промышленной выработки торфа под почвы сельхоз культур.

Лесхозы используют болота как естественные угодья с целью сбора ягод, лекарственных трав, как промышленные лесоразработки после осуществления мероприятий по добыче низкобонитетной древесины (дрова, щепа, тара, древесная мука, упаковочные средства и др. продукты переработки древесины), как резервный фонд.

2)	Современные аллювиальные отложения. Современные пойменные отложения представлены песками, илом с гравием и галькой. Мощность отложений от десятых долей метра до 6,0 м. Подстилают современные аллювиальные отложения долины реки Волга верхнекаменноугольные отложения. В верхней своей части они трещиноватые, сильно разрушенные, с выветренной зоной мощностью 4,0-5,0 м. Временное сопротивление сжатию выветренного доломита и известняка 100-200 кг/см², плотного – 500-700 кг/ см².

Уровень грунтовых вод от 0,85 до 4,6 м от поверхности земли, он резко возрастает при выпадении атмосферных осадков. В паводок пойма полностью заливается.

Строительство на пойме рек не рекомендуется ввиду затопляемости в паводковые периоды и при ливневых дождях.

- Современно-верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы. Ширина террасы по правому берегу р.Волга, где она тянется  широкой полосой,  до 4 км. На левобережье и по реке Тверце терраса отмечается небольшими прерывистыми полосами шириной 0,1-0,75 км. Поверхность террасы ровная с уклоном к реке. Абсолютные отметки поверхности – 125-130 м. Выделяется два подуровня I надпойменной террасы: низкий и высокий (поверхность низкого уровня, или первая низкая надпойменная терраса, до зарегулирования стока рек Волги и Тверцы в пределах г.Твери Иваньковской плотиной, при высоких весенних паводках затапливался. Первый (низкий) подуровень сложен с поверхности суглинками с прослоями песков м/з с гравием и галькой в подошве слоя. Второй  сложен разноозернистыми песками с гравием и галькой в подошве слоя. Мощность отложений I надпойменной террасы составляет от десятых долей метра по долине реки Тверцы до 12 м - по долине реки Волга. Пески I надпойменной террасы подстилаются гравием и галькой, моренными суглинками московского времени мощностью от 5 до 10 м, флювиогляциальными межморенными м/з песками мощностью более 10 м, моренными суглинками днепровского периода, юрскими глинами и отложениями верхнего карбона.

Уровень грунтовых вод изменяется в интервале глубин 0,4-4,5 м. В период паводков уровни значительно повышаются – до 1,0 м. Учитывая существующие гидрологические условия, поверхность первой надпойменной террасы должна быть отнесена к потенциально-подтопляемым территориям.

Естественная влажность песков I надпойменной террасы 2,8-18,2 %; удельный вес 2,65-2,7 г/см³; объемный вес 1,63-1,68 г/см³; угол естественного откоса в сухом состоянии 30-35°, под водой - 20-29 °; коэффициент фильтрации 8,0-38,87 м/сутки. Нагрузка на пески 2,0-2,5 кг/см².

- Верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы. Абсолютные отметки поверхности меняются в пределах 133-138 м. Отложения, слагающие II надпойменную террасу, представлены песками средне- и мелкозернистыми белыми, желтоватыми с прослоями супесей. Мощность отложений II надпойменной террасы 0,3-6,2 м. В основании террасы залегают суглинки московской морены или же разнозернистые межморенные пески.

Уровень грунтовых вод на глубине 1,0-3,5 м. Атмосферные осадки, фильтруясь через толщу отложений II террасы, задерживаются на моренных суглинках и при отсутствии стока в гидрографическую сеть образуют на поверхности террасы обширные болотные массивы (река Тьмака, совхоз «Пролетарка»).

- Верхнечетвертичные озерные глины. Развиты вокруг озер Квакшинского и Старковского и в пойме реки Тьмака. Глины влажные иловатые с включением супесей. Мощность глин 0,5-10,7 м.

В целом эти древнеозерные глины как инженерно-геологические единицы, вследствие ограниченного распространения, при строительстве роли не играют.

- Покровные образования. Развиты на юге и в бассейне реки Тверцы. Значения в инженерно–геологическом отношении не имеют ввиду их малой мощности.

- Среднечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения III надпойменной террасы. Прослеживаются полосой от 0,3-0,4 км до 3,4 км вдоль рек Волги и Тверцы на поверхности с абс. отм. 138-141,0 м.. Отложения террасы – это пески т/з и м/з глинистые мощностью 0,4-3,4 м, встречаются супеси. Основанием для зданий и сооружений в пределах III террасы могут служить пески с/з, м/з и суглинки моренные московского оледенения, подстилающих пески III террасы, мощностью 5-10 м в северной части площади, и более 10м – в южной.

Уровень грунтовых вод на глубине 0,8-1,65 м. Вследствие затрудненного стока, атмосферные осадки задерживаются в песках III террасы, образуя заболоченные участки на значительной части ее поверхности (болото близ совхоза «Пролетарка»).

- Надморенные флювиогляциальные отложения слагают пологую наклонную волнистую водно-ледниковую равнину максимального продвижения московского ледника и времени отступления московского ледника. Надморенные пески, оставленные при отступлении московского ледника, охватывают склоны конечно-моренных гряд и водораздельные участки междуречий рек Волги, Тверцы, рек Тверцы и Тьмаки, рек Тверцы и Орши. Абсолютные отметки волнистой поверхности – 162-180 м. В пределах этого района основанием для фундаментов для сооружений будут служить пески белые, желтоватые с прослоями супесей общей мощностью 0,9-22,5 м., моренные суглинки и конечно-моренные отложения.

Вода в песках является верховодкой и по кровле подстилающих пески моренных суглинков, дренируется с повышенных участков рельефа в пониженные участки. Атмосферные осадки скапливаются в песках, часто образуя заболоченность (близ озера Квакшинское).

- Конечно–моренные отложения московского времени представлены двумя литологическими разностями: мощными грядами песков с прослоями суглинков, включениями гравия, гальки и отдельных валунов и суглинками моренными с примесями песка, гравия и гальки. На площади развития первого из указанных типов пород, основанием для фундаментов, с учетом заложения их до глубины 2,7 м, будут служить пески от белых до охристых, разнозернистые мощностью до 41,7 м (по скважинам). На втором участке - в основном суглинки с прослоями песков.

Уровень грунтовых вод находятся на глубине 0,7-25,4 м.

- Московская морена - это комплекс пород, залегающий вторым от земной поверхности на большей части территории, за исключением ее северной части, где вторым комплексом пород являются днепровско-московские отложения. Представлена суглинками с галькой, гравием и валунами. Мощность московской морены от 8,0 до 49,0 м.

- Днепровско-московские флювиогляциальные отложения - это комплекс пород, залегающий вторым от поверхности в северной части территории (междуречье Волга-Тверца, Тверца-Шоша). Представлен песками разнозернистыми, местами с гравием и галькой. В долине реки Тверцы, где московская морена размыта, они подстилают пески второй и первой террас и залегают на суглинках днепровской морены. Мощность флювиогляциальных песков 0,5-24,4 м (по скважинам). Водоносный горизонт, заключенный в них напорный (на водораздельных участках).

- Днепровская морена представлена суглинками с включениями гальки, гравия и валунов. Днепровские моренные суглинки в местах выхода на дневную поверхность днепровско-московских флювиогляциальных отложений или московской морены (при отсутствии днепровско-московских отложений) являются комплексом пород, залегающим вторым от дневной поверхности.

Моренные образования четырех последних из приведенных здесь групп пород являются наиболее надежным основанием зданий и сооружений благодаря насыщенности плотных суглинков основной массы этих пород обломочным материалом (гравий, галька, валуны).

Воды, встречающиеся в отложениях, которые будут служить основанием для фундамента при строительстве, не агрессивны по отношению к бетону и ж/б сооружениям на всей рассматриваемой территории за исключением небольшой территории в пределах города Твери (Новопромышленный район). На этом участке отмечается агрессивность вод по отношению к железобетону, что, по-видимому, связано с загрязнением грунтовых вод сточными водами предприятий.

Из экзогенных геологических процессов в пределах рассматриваемой территории наиболее развито заболачивание. Болота занимают обширные территории в понижениях рельефа, где наблюдается почти полное отсутствие стока и инфильтрации поверхностных вод из-за близкого залегания водоупора. Мощность торфа, большей частью, колеблется в пределах 0,3-2,0 м, максимальная - до 5-7 м. Наиболее крупные болота, прилегающие к территории города - Тверецкое и Дмитрово-Черкасское, общей площадью 1061 га, выработаны.

Кроме явлений заболачивания на территории города проявляется боковая речная эрозия, результатом которой является разрушение берегов рек Волги, Тверцы. Наиболее интенсивное разрушение наблюдается на правом берегу в районе Берёзовой Рощи.

В районе значительным распространением пользуются погребенные карсты, образованные в основном в доломитах и известняках верхнекаменноугольного возраста. Карстовые полости вскрыты несколькими скважинами, установлено, что глубина полостей достигает 13 м. Выполнение карстовых полостей разнообразное: в одних случаях это пески, в других – глины. Несмотря на большую мощность четвертичных отложений, перекрывающих карстовые воронки (до 50-70 м), при дешифрировании аэрофотоснимков выделен ряд участков развития погребенного карста.

Овражно-балочная сеть развита в пределах поднятий, верховья оврагов здесь как правило заболочены, ширина оврагов по дну от 8-10 м до 20-75 м, по верху - несколько сотен метров. Почти все овраги растущие.

Для оценки воздействия экзогенных геологических процессов, как природного характера, так и техногенного, на геологическую среду, необходимо проведение специальных инженерно-геологических исследований.

2.6. Природные и техногенные планировочные ограничения

Инженерно-геологические условия строительства.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории в городе Тверь выделяются районы благоприятные, ограниченно-благоприятные, неблагоприятные и не подлежащие застройке. Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий под строительство возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке.

1. К территориям, благоприятным для строительства, относится значительная часть поверхности, расположенной на абсолютных отметках 130-135 м. К этой категории территорий относятся наиболее возвышенные участки моренной равнины (южная часть города: деревни Лебедево, Неготино, Белавино и др.), поверхности надпойменных террас рек Волги, Тверцы, Тьмаки, Здесь грунтовые воды залегают на глубине более 2 м от поверхности земли. Основанием для фундаментов являются аллювиальные и водно-ледниковые пески с прослоями супесей и суглинков, включением гравия, гальки и моренные суглинки. Условное расчетное давление на грунты основания – 0,2-0,3 МПа (2,0-3,0 кГс/см2).

2. К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся участки с близким залеганием уровня грунтовых вод, либо повсеместным развитием верховодки; заболоченные участки с мощностью торфа менее 2 м и площадки выработанных месторождений торфа (Дмитрово-Черкасское и Тверецкое). Эта категория территорий преобладает в пределах города. Основанием для фундамента здесь служат моренные суглинки и супеси, водонасыщенные аллювиальные и водно-ледниковые пески. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01.83, изменяется в пределах 0,1-0,3 МПа (1,5-3,0 кГс/см²). Освоению этих территорий должны предшествовать мероприятия по понижению уровня грунтовых вод, организация поверхностного стока, выторфовывание.

3. К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- болота с мощностью торфа более 2 м;

- карьеры глубиной более 2 м;

- территории, затапливаемые паводками при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Территории с особыми условиями использования.

На территории г. Твери к зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, особо охраняемые природные территории, иные зоны. Территории с особыми условиями использования можно подразделить на территории, не подлежащие застройке, и территории с регламентацией застройки.

1. Территории, не подлежащие застройке, включают:

- памятники природы; нересто-охранные зоны;

- зоны санитарной охраны I пояса водозаборов. Совпадают с территориями водозаборов подземных.

- прибрежные защитные полосы водоемов и водотоков (ПЗП). Для р. Волги ПЗП составляет 30 м; р. Тверцы – 30 м; р. Тьмаки – 30 м; р. Орши – 30 м. Границы ПЗП определены в соответствии со статьёй 65 водного кодекса РФ;

- санитарно-защитные зоны и охранные зоны инженерных объектов, коридоры магистральных коммуникаций;

- санитарно-защитная зона сибиреязвенного скотомогильника – 1000 м.

2. К территориям с регламентацией застройки относятся:

- зоны санитарной охраны II пояса от подземных источников водоснабжения;

- водоохранные зоны водоемов и водотоков (ВОЗ). Водоохранные зоны: р. Волга – 200 м (общая длина реки – 3531 км); р. Тверца – 200 м (общая длина реки – 188 км); р. Тьмака – 200 м (общая длина реки – 73 км ); р. Орша – 200 м (общая длина реки – 72 км). Границы ВОЗ определены в соответствии со статьёй 65 водного кодекса РФ;

- городские леса и леса зеленой зоны города;

- санитарно-защитные зоны от производственных предприятий и коммунальных сооружений. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ промышленных объектов и производств: первого класса – 1000 м; второго класса – 500 м; третьего класса – 300 м; четвёртого класса – 100 м; пятого класса – 50 м. Крупнейшие СЗЗ: от полигона ТБО – 1000 м (располагается в 20 км от города); от ТЭЦ – 500 м; от ГРС – 500 м; от городских очистных сооружений – 500 м;

- зона воздушного подхода к аэродрому «Мигалово», расположенного на юго-западной окраине г. Твери, и шумовая зона шириной 4000 м. Зона ограничивает развитие центральной части города. Для дальнейшей эксплуатации аэродрома, особенно в случае его расширения и использования для гражданских полётов, необходимо предусмотреть изменение существующего направления взлётно-посадочной полосы;

- зона воздушного подхода к аэродрому «Змеево» в северо-восточной части города и шумовая зона шириной 1200 м. Планировочными мероприятиями предусматривается вынос аэродрома за границу городской черты.

Из проведенного анализа природных условий и особенностей территории Твери можно сделать следующие выводы:

- Территория города Твери приурочена к надпойменным террасам рек Волги, Тверцы, Тьмаки и к моренной равнине, характеризующихся плоским, либо пологоволнистым рельефом с абсолютными отметками поверхности от 122 до 175 метров.

- В геологическом строении района участвуют глинисто-карбонатные породы каменноугольного возраста и четвертичные осадки аллювиального и ледникового генезиса – пески с прослоями супесей, суглинков, глин, с включением гравия, гальки и моренные суглинки.

- Грунтовые воды залегают на глубине от 0,2 м до 4-5 м и более. Близкое залегание грунтовых вод отмечается в пределах пойменных террас, моренной равнине и на отдельных площадях в пределах надпойменных террас. Близкое залегание уровня грунтовых вод вызывает на отдельных участках заболачивание. В пределах моренной равнины широкое развитие имеют грунтовые воды типа верховодки.

4.	Для района характерна пестрота почвенного состава, заболоченность и переувлажненность пашни, сенокосов и пастбищ. В целях поддержания экологического равновесия в природе и сохранения уникальных природных объектов в области решено (исполкомом) сохранить более 48 % заболоченной территории. Некоторые крупные болота имеют статус памятников природы с режимом заказников. К ним относится Оршанский Мох в Калининском районе. Многие болота охраняются в естественном состоянии как природные источники дикорастущих ягод и лекарственных трав. К ним относится Битиковское болото (в Калининском р-не). Кроме клюквы на этих болотах произрастают такие ягоды как морошка, голубика, брусника. Из лекарственных трав встречаются череда, вахта трехлистная, аир, белокрыльник болотный, ирис, вереск, багульник болотный, дубенник иволистный, водянка и др. Ряд болот имеют водоохранное значение для рек и озер, а также как место обитания зверей и птиц.

При оценке целесообразности осушения переувлажненных и заболоченных площадей сельскохозяйственных угодий необходимо учитывать ряд факторов. Важнейшими из них являются причины заболачивания, механический состав, генезис, почвообразующие породы, а также возможное использование угодий после их осушения. Переувлажненные пахотные земли нуждаются в осушении в том случае, если они располагаются на почвах тяжелого механического состава. На остальной площади достаточно применения агротехнических приемов по ликвидации избыточного увлажнения.

- Грунтами основания служат аллювиальные и водно-ледниковые пески, супеси, суглинки с гравием, галькой и моренные суглинки. Условное расчетное давление на грунты колеблется от 0,15 до 0,3 МПа. Торф, попадающий в зону заложения фундамента, подлежит удалению.

- Для централизованно водоснабжения города рекомендуется использовать подземные воды каменноугольных отложений Тверецкого и Калининского месторождений подземных вод. Эксплуатационные запасы подземных вод, на этих месторождениях по категориям А + В + С, составляют 572,3 тыс. м3/сут.

По инженерно-геологическим условиям в пределах рассматриваемой территории преобладают ограниченно пригодные для строительства площадки, характеризующиеся высоким стоянием уровня грунтовых вод.

# 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА

## 3.1. Экономико-географическое положение Твери в системе региона

Город Тверь - административный центр Тверской области, входящей в состав Центрального федерального округа. В настоящее время это крупный административный, промышленный и культурный центр Верхневолжья. Город расположен в 167 км от Москвы и в 485 км от Санкт-Петербурга, стоит у слияния рек Волги, Тверцы и Тьмаки. С Москвой Тверь связана тремя транспортными магистралями: железнодорожной, автомобильной и водной.

Среди административных центров областей Центральной России Тверь занимает среднее положение

Таблица 3.1.

| Город | Численность населения, тыс.чел. |
| --- | --- |
| Тверь | 406,9 |
| Ярославль | 604,0 |
| Смоленск | 317,7 |
| Тамбов | 281,8 |
| Воронеж | 920,9 |
| Калуга | 341,5 |
| Владимир | 339,8 |
| Иваново | 409,0 |
| Кострома | 273,4 |

Расположение на транспортном коридоре Москва – Санкт-Петербург имеет как позитивные, так и негативные последствия для социально-экономического развития Твери. К негативным, прежде всего, относится тот факт, что близость Москвы способствует утечке населения, квалифицированных кадров, эксплуатации территориальных и рекреационных ресурсов. К положительным влияниям можно отнести высокую инвестиционную привлекательность города для приема инвестиционных потоков. Наличие сравнительно дешевых энергоресурсов, земельных ресурсов и квалифицированных кадров будет способствовать как выносу производств из Московского региона, так и развитию успешно конкурирующей сферы услуг межрегионального значения.

С Московским регионом граничат 7 областей, причем 5 областных центров находятся в зоне 2-х часовой транспортной доступности: Тверь, Владимир, Рязань, Тула и Калуга, в отношении которых будет складываться сходная специализация инвестиционного влияния Москвы. Таким образом, приоритетная задача обеспечения конкурентоспособности города – создание условий для опережающего привлечения инвестиций, в том числе и градостроительными средствами, за счет формирования рациональной планировочной организации городской среды и обеспечения значительных территориальных ресурсов для развития производственных и

Значительное место г. Тверь занимает в областном масштабе. В городе проживает 28% населения всей области и 32% численности занятых. Предприятия города производят 43% от областных объемов промышленного производства. При этом удельный вес города в химической и машиностроительной отраслях области составляет 56%, в пищевой отрасли – 48%, в производстве строительных материалов – 40%. Тверь является главным центром перевалки грузов, а также основным центром притяжения миграционных потоков.

На перспективу социально-экономическая значимость Твери в масштабе области существенно возрастет в связи с продолжающейся концентрацией населения в областном центре, а также с масштабным развитием производств по глубокой переработке ресурсов региона – АПК, ЛПК и стройиндустрии.

В настоящее время уже активно реализуются инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и реконструкцию производств, обновление и расширение ассортимента производства товаров и услуг в таких отраслях как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, строительство туризм.

Таким образом, можно сделать вывод о значительном макроэкономическом ресурсе г. Тверь, имеющего выгодное географическое положение, обладающего большим производственным и непроизводственным потенциалом и удачно вписывающегося в систему расселения регионального и областного уровня.

## 3.2. Характеристика хозяйственного комплекса

Промышленность.

Современная экономика города Твери основывается на пяти базовых отраслях промышленного производства: пищевая, машиностроение, электроэнергетика, химическая и деревообрабатывающая. Отраслевая структура промышленности по объему выпускаемой продукции: машиностроение и металлообработка – 48 %, пищевая – 17 %, электроэнергетика – 8 %, химическая – 6 %, легкая – 6 %, полиграфическая – 3 %, другие отрасли – 12 %.

Крупнейшими предприятиями города по выпуску продукции являются: ОАО «Вагоностроительный завод» (на его долю приходится 32% от общего объема производства продукции города), ООО «Завод «Хэппиленд» (8%), ОАО «Тверской экскаваторный завод» (6%), ОАО «Волжский пекарь» (3%). Специализацией города на российском рынке является производство пассажирских вагонов, экскаваторов, полиграфической продукции.

Машиностроение является одной из градообразующих отраслей промышленности г. Тверь, приносящей наибольшие финансовые поступления в бюджет города. Стоит отметить специфичность тверского машиностроения, которое базируется на 2-х основных заводах: “Тверской вагоностроительный завод” и “Тверской экскаватор”. Оба завода основывают свою деятельность на централизованном ведомственном заказе. При прогнозируемой стабильности заказа эти предприятия будут успешно развиваться.

Пищевая отрасль занимает важное место в промышленном производстве города. Крупнейшие предприятия отрасли: ОАО «Тверьмолоко», ОАО «Тверской хладокомбинат», ООО «Витекс», ЗАО «Хлеб», ОАО «Тверская маслосырбаза», ОАО «Афанасий-пиво», ОАО «Тверской мясокомбинат», ОАО «Волжский пекарь». Дальнейшему развитию отрасли будет способствовать стремительное развитие потребительского спроса близлежащего столичного региона.

Среди проблем отрасли следует выделить конкуренцию со стороны производителей продовольственной продукции московской области, которые не только стали конкурировать с региональными, но и выросли в крупнейших поставщиков продовольственных товаров на рынок Тверской области. Фактически, АПК Тверской области стал работать как процессинговый комплекс для поставки сырья главным образом в Москву, Санкт-Петербург и Клин.

Тем не менее, на внутреннем рынке пищевой промышленности лидирующие позиции по-прежнему остаются за предприятиями, занимающимися производством пива («Афанасий-пиво»), хлебобулочных изделий («Волжский пекарь»), мясомолочной продукции («Тверьмолоко»), а также мукомольной – крупяной и комбикормовой промышленности («Мелькомбинат»).

ОАО «Тверьмолоко» - одно из лидирующих предприятий отрасли. Занимается производством молочной продукции (молоко, масло сливочное, кефир, йогурты). В качестве сырья использует сельскохозяйственную продукцию предприятий Тверской области. Основным рынком сбыта является г.Тверь. На предприятии занято около 400 человек.

ОАО «Афанасий-пиво» является одни из важнейших предприятий Твери, поскольку поставляет продукцию собственного производства на рынки других областей России. На предприятии налажено производство пива, безалкогольных напитков. С учетом высокой рентабельности и постоянными ростами рынка «Афанасий-пиво» представляет собой привлекательный объект промышленности для привлечения крупных инвестиций. Численность занятых на предприятий превышает 1000 человек.

Продукцией ОАО «Волжский пекарь» являются хлебобулочные и кондитерские изделия. На предприятии занято около 1,5 тыс. человек. Продукция предприятия поставляется на рынок Твери и Тверской области.

ОАО «Мелькомбинат» занимается производством муки и комбикормов. Среднесписочная численность работающих составляет около 500 чел.

Перспективы развития отрасли в целом связаны с прогнозируемым увеличением спроса Центра РФ на продовольственную продукцию и масштабным внедрением импортозамещающих производств. Структурные изменения в отрасли будут связаны с активной межрегиональной консолидацией активов предприятий, сопровождающейся как концентрацией, так и деконцентрацией производственных мощностей. Таким образом, в целом для пищевой промышленности города можно прогнозировать существенный рост (в 2,75 раза до 2030 г.) производства продукции и более высокую степень встраивания в технологические цепочки брендированных компаний.

Химическая промышленность является сравнительно перспективной отраслью промышленности города. Несмотря на снижение значимости отрасли и утрату ряда производств в период постсоветского хозяйственного кризиса, химическая промышленность все же имеет позитивную динамику развития, что отражается в росте абсолютных показателей объема выпускаемой продукции.

Существующие предприятия химической отрасли занимаются выпуском стекловолокна, стеклопластиков, изделий из стеклопластиков, стеклонаполненного полиамида, нити полиэфирной, шпагата полипропиленового, шпагата сеновязального, ткани полипропиленовой, полимерных композиций на основе ПВХ и термоэластопластов, формованных изделий, упаковочной пленки, вискозной нити, изделий с применением пластика.

Электроэнергетический комплекс города представлен пятью предприятиями, среди которых: ТЭЦ-3 (производство тепловой и электрической энергии), филиал «Тепловые сети» (снабжение электроэнергией потребителей), филиал ТЭЦ-4 – (производство тепловой и электрической энергии), ООО «Вариант-А» (производство и обеспечение электроэнергией п.Элеватор и промзоны), филиал ТЭЦ-1 (производство тепловой и электрической энергии).

Прогнозы развития электроэнергетики, связанные с ростом энергопотребления и соответствующим ростом тарифов, носят положительный характер – рост в 1,5 раза на период до 2030 г. Особенностью отрасли, которая сохранится за ней и на расчетный срок, является высокий уровень оплаты работников.

Полиграфия. Одной из отраслей специализации Твери является полиграфическая промышленность. Предприятия отрасли являются одними из ведущих в общероссийском масштабе. Предполагаемые темпы роста отрасли - в 1,5 раза на период до 2030 г. - будут обусловлены расширением производства на крупнейших существующих.

Строительный комплекс. Значительный потенциал развития имеется и у производства строительных материалов, что связано с ростом спроса на соответствующую продукцию в Твери и Тверской области. Ожидается существенное увеличение объемов строительства жилой и коммерческой недвижимости.

Спектр товаров, выпускаемых предприятиями отрасли, не разнообразен: железобетон и железобетонные изделия, силикатный кирпич, строительные смеси. Это обусловлено наличием развитого конкурентного рынка соседствующей Московской области и г.Москвы. В дальнейшем отрасль пойдет по пути более полного удовлетворения внутреннего спроса и расширении ассортимента производимой продукции, преимущественно за счет внедрения импортозамещающих производств. Рост производства на расчетный срок оценивается в 1,5 раза.

Развитие прочих отраслей промышленного производства. Расположение Твери в близости к крупнейшему рынку потребления промышленной продукции – Центру РФ, наличие развитых инфраструктур и трудовых ресурсов определяют возможное размещение в городе и его ближайшем окружении производственных предприятий трудно предсказуемого спектра.

Размещение новых производств 1-2 класса санитарной вредности следует предусматривать вне компактной городской застройки, предпочтительно в районе к северу от п. Васильевский Мох, обеспечивая максимально возможный отступ от р.Тверца и пригородной зоны рекреационного и коттеджного освоения.

Напротив, вероятно снижение объемов производства в легкой промышленности, сильно уязвимой к конкуренции со стороны развивающихся стран. Прогнозируется перепрофилирование ряда предприятий в пошивочные комплексы и ателье, ориентированные на выполнение индивидуального заказа.

Таким образом, генпланом прогнозируется существенный рост объемов промышленного производства, в 1,4 и 2,2 раза на 1 очередь и расчетный срок проекта соответственно. Доля машиностроения в промышленном комплексе города ориентировочно возрастет до 56 %, пищевой промышленности – до 22 %.

Транспорт. В структуре хозяйственной деятельности города существенную роль играют железнодорожный, автомобильный и водный виды транспорта. Транспортное обслуживание жителей города и ближайшего пригорода осуществляется муниципальными предприятиями (трамвай, троллейбус, автобус) маршрутными такси частной формы собственности.

Развитие транспортной функции города определяется прогнозируемым ростом грузопотоков, транспортной подвижности населения, формированием специализированных и многопрофильных логистических узлов. В случае намеченной реализации проекта международного аэропорта Мигалово транспортная функция города получит масштабное развитие.

На базе аэропорта Мигалово предполагается строительство многофункционального логистического комплекса, который будет включать в себя несколько специализированных объектов: складские базы, станции перевалки грузов, координационный центр, а также офисные зоны для представительств грузовых и торговых компаний. Ориентацией комплекса станет обслуживание производителей и поставщиков товаров центрального региона в целом.

Непроизводственная сфера. В экономике Твери выражены тенденции, свойственные экономике РФ в целом – опережающие темпы роста производства услуг. В структуре производства платных услуг основную долю составляют услуги связи 30,1 %, ЖКХ 27,7 %, пассажирского транспорта – 14,2 %, системы образования – 10,1 %, бытовые услуги – 6,8 %, медицинские – 4,4 %, культуры, туристско-экскурсионные, физкультуры, спорта, санаторно-оздоровительные, правового характера и прочие 6,7 %.

Как указывалось выше, Тверь имеет существенные предпосылки для формирования на основе города и ближнего пригорода центра производства услуг межрегионального значения. Генпланом резервируются масштабные территории для развития этой сферы экономической деятельности, приближенные к основным межрегиональным транспортным коммуникациям. Прогнозируется опережающий рост бытовых, медицинских, досуговых и спортивно-оздоровительных услуг.

Малое предпринимательство. Значительную роль в экономике города играет малый и средний бизнес. На территории города зарегистрировано около 2,8 тыс. малых предприятий различных организационно-правовых форм собственности и 25 тыс. предпринимателей без образования юридического лица. Всего в этой сфере занято более 67 тыс. человек, то есть каждый третий работающий в городе. Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики. От него поступает более 20% доходов в бюджет города.

Учитывая общий рост объемов товаров и услуг, произведенных малыми предприятиями, можно сделать вывод об укрупнении субъектов малого бизнеса, а также о сокращении деятельности низкорентабельных и убыточных производств. Близость Твери к Москве стимулировало здесь более динамичный, чем, например, в Новгородской и Псковской областях, рост объемов розничной торговли. В предшествующие годы он способствовал приходу на рынок ряда крупных ритейловых компаний.

На период первой очереди и расчетного срока будет происходить стабилизация роли малого бизнеса в экономике Твери. Среди осваиваемых малым предпринимательством ниш можно выделить туризм и рекреацию (инвестирование в создание современной туристической инфраструктуры в городе). Однако наиболее перспективным направлением развития малого бизнеса является формирование рынка производства услуг населению города, области и Московского региона.

## 3.3.Структура занятости

В целом, состояние рынка труда г. Тверь отражает общую ситуацию во всей России: растущая иммиграция специалистов рабочих специальностей при оттоке местного населения на заработки в более благополучные регионы страны, усиливающийся дефицит кадров в строительстве и промышленности при низком уровне мотивации для закрепления и привлечения сотрудников на предприятиях, несоответствие образовательных услуг спросу работодателей и падение престижности наиболее дефицитных профессий и т.д.

Тенденции в формировании структуры занятости на первую очередь и на расчетный срок:

- Создание современной эффективной системы образования, отвечающей адекватным предложением на потребности рынка (через сотрудничество с работодателями, рост качества профессиональной подготовки выпускников и пр.);

- Усиление миграционного притока рабочей силы (в том числе иностранной), который к 2020 году начнет превышать отток местного трудоспособного населения в Московский регион;

- Падение структурной безработицы, чему будут способствовать технологическое развитие промышленных предприятий города и трудоустройство специалистов «избыточных» специальностей (экономисты, менеджеры и др.) преимущественно на предприятиях малого бизнеса, а также в растущем секторе логистики, финансов и страхования;

Таким образом, базовой причиной стабилизации рынка труда и миграционных процессов станут:

- диверсификация структуры хозяйственной деятельности, определяющая возможность трудоустройства квалифицированных специалистов;

- выравнивание престижности и привлекательности труда в производственной сфере в связи с внедрением экономически эффективных современных производств.

Проектная отраслевая структура занятости населения

(по крупным и средним предприятиям)

Таблица 3.4.

| Наименование | Исходный год | 1очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | % от занятых | тыс. чел | % от занятых | тыс. чел | % от занятых |
| Численность населения | 406,9 | - | 452,7 | - | 485,6 | - |
| Занято в экономике города | 133,9 | 100 | 175 | 100 | 180 | 100 |
| из них: |
| Материальное производство | 60,3 | 45,0 | 89,2 | 51 | 90 | 50 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| промышленность | 41,5 | 31,0 | 57,8 | 33 | 57,6 | 32 |
| строительство | 3,0 | 2,2 | 10,5 | 6 | 10,8 | 6 |
| транспорт и связь | 10,3 | 7,7 | 15 | 8,5 | 16,2 | 9 |
| прочие отрасли материального производства | 5,5 | 4,1 | 6 | 3,5 | 5,4 | 3 |
| Непроизводственная сфера | 73,6 | 55,0 | 85,8 | 49 | 90 | 50 |
| в т. ч. |
| жилищно-коммунальное хозяй-ство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 10,9 | 8,2 |  | 4,5 | 9 | 5 |
| торговля и общественное пита-ние | 11,0 | 8,2 |  | 6,0 | 11,7 | 6,5 |
| здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 14,0 | 10,5 |  | 11 | 20,7 | 11,5 |
| образование | 18,1 | 13,5 |  | 11,5 | 17,1 | 9,5 |
| финансы, страхование, пенсион-ное обеспечение | 2,7 | 2,0 |  | 2,5 | 5,4 | 3 |
| государственное управление и безопасность | 11,4 | 8,5 |  | 5 | 9 | 5 |
| прочие отрасли непроизводст-венной сферы | 5,5 | 4,1 |  | 8,5 | 17,1 | 9,5 |

## 3.3. Численность населения

Имеются противоречивые сведения о численности населения г.Твери. Согласно отчетным данным численность населения на 1.01.01 г. (включая п.Сахарово) составила 456,1 тыс.чел. По данным переписи населения 2002 г. численность составила 412,8 тыс. чел. По данным переписи 2010 г .численность составила 404,2 тыс.чел., на 1 января 2012 года – 406918 чел. Несмотря на заведомую уязвимость этих данных, на их основе построен текущий учет движения населения.

По экспертной оценке современную численность населения следует оценить ориентировочно в 430 тыс.чел.

Практически в период 90-х годов рост населения города прекратился, произошла стабилизация численности, и в 2001 году она вышла на уровень 1989 года. Максимум был пройден в 1997 году - 461,9 тыс. чел. - и наметилась тенденция к ее сокращению.

В настоящее время Тверь характеризуется демографическими тенденциями, общими для средних и крупных городов современной России - значительным превышением смертности над рождаемостью, превышением механического притока над оттоком, интенсивным процессом старения населения. Причиной этого являются как общие для РФ последствия социально-экономического кризиса, так и ухудшение половозрастной структуры.

За период 1990-2000 гг. общий показатель рождаемости по городу снизился с 13,2 до 6,8‰, а общий показатель смертности возрос с 10,3 до 15,6‰ и рост рождаемости наметился только в последние годы. По итогам 2011 г. общий коэффициент рождаемости составил 11,2 ‰, смертности – 14,8 ‰.

По сравнению с докризисным уровнем возрастные коэффициенты рождаемости снизились почти в 2 раза. Возрастные коэффициенты смертности для трудоспособного населения в целом ухудшились в 1,5 раза, при опережающем росте смертности мужского населения трудоспособного возраста.

Вне зависимости от положений, принимаемых при определении численности населения города, неизбежно:

- на период до 2020 года - снижение темпов естественной убыли населения за счет повышения доли населения фертильного возраста и уменьшения доли населения старших возрастов (посредством естественной во времени трансформации возрастной структуры);

- на период после 2020 года - рост темпов естественной убыли населения за счет вступления в фертильный возраст наиболее многочисленного поколения 90-х годов и увеличения доли населения старших возрастов.

Демографическая проблема в целом требует проведения соответствующей политики исключительно федерального уровня, так как г. Тверь и так является кадровым и демографическим ресурсом для Центрального региона, в каковом качестве по отношению к Твери в свою очередь выступает Тверская область.

Принимаемый в генплане прогноз численности населения, который можно охарактеризовать как "умеренно-оптимистичный", базируется на следующих прогнозируемых тенденциях: предполагается поэтапное восстановление докризисного типа воспроизводства, связываемое с ожидаемым подъемом уровня социально-экономического развития РФ, прогнозируется снижение смертности трудоспособного населения и снижение миграционного оттока населения.

Прогноз численности населения города Твери 452,7 тысяч человек на 1 очередь.

Особо следует отметить следующее:

- даже при рассмотренном сравнительно оптимистическом варианте развития демографических процессов на перспективу неизбежно сокращение доли населения трудоспособного возраста;

- стабилизация численности населения достижима только при значительном позитивном изменении возрастных показателей движения населения.

На основании проектных решений генерального плана предусматривается формирование единого градостроительного образования, объединяющего Тверь и п.Сахарово, а также включение в городскую черту за расчётный срок ряда сельских населенных пунктов. За основу принимается оптимистический прогноз численности населения как более соответствующий тенденциям и задачам общеэкономического развития РФ. С учетом этих факторов генеральным планом принимается проектная численность населения г. Твери:

- на 1 очередь 	– 452,7 тыс.чел.;

- на расчетный срок – 485,6 тыс.чел.

- на перспективу 	– 540,0 тыс.чел.

## 3.4. Жилищное строительство

По формам собственности существующий жилищный фонд распределяется следующим образом: частная собственность – 76,7% (в т.ч. принадлежит гражданам – 99,7% от всей частной собственности); государственная – 2,7%; муниципальная – 20,5%; общественная – менее 0,1%.

Следует отметить относительно небольшой уровень ветхого и аварийного жилья, суммарная площадь которого –109,6 тыс. кв.м (1,2% от всего фонда), из которых на долю аварийного приходится лишь 9,9 тыс. кв.м. Уровень благоустройства жилого фонда приводится в таблице.

Таблица 3.5.

| №№ п/п | Виды благоустройства | Жилой фонд, тыс.кв.м | %% от всего жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод | 8376,3 | 91,1 |
| 2. | Канализация | 8164,8 | 88,8 |
| 3. | Центральное отопление | 9093,5 | 98,9 |
| 4 | Горячее водоснабжение | 7907,4 | 86,0 |
| 5 | Ванна (душ) | 7787,8 | 84,7 |
| 6 | Газ | 8780,8 | 95,5 |
| 7 | Напольные электрические плиты | 413,7 | 4,5 |

Проектные предложения. В основу расчета территорий, потребных под жилую застройку, положены следующие показатели (типичные для современной градостроительной документации в отношении городов данного масштаба):

1. Увеличение темпов жилищного строительства, обеспечивающее рост жилищной обеспеченности до 37 кв.м/чел. на расчетный срок.

2. Структура жилищного строительства – соотношение общей площади многоквартирного и индивидуального строительства принимается 50/45 %.

В структуре современного жилищного фонда Твери дополнительно выделяется категория малоэтажной секционной застройки. К ней отнесены малоэтажные многоквартирные дома (в том числе дома общежитийного и барачного типа) постройки 30-50-х годов 20 века. Существующая малоэтажная многоквартирная застройка в некапитальном исполнении подлежит сносу, капитальная – сохранению с проведением реконструктивных мероприятий.

К проектируемой малоэтажной высокоплотной застройке рекомендательно отнесена индивидуальная (сблокированная) застройка, доля которой в структуре нового жилищного строительства принята 5 %.

3. Убыль жилого фонда включает сплошную и выборочную реконструкцию ветхой малоэтажной (многоквартирной и усадебной) застройки, а также перевод жилого фонда в нежилой для развития общественных (офисных и торгово-коммерческих) функций. Перевод жилого фонда в нежилой будет происходить главным образом в центральной части города.

4. Сложившаяся плотность жилой застройки города по типам: многоквартирная многоэтажная – от 4500 до 5900 кв.м/га, многоквартирная малоэтажная – около 2500 кв.м/га, коттеджная – от 1200 до 2400 кв.м/га, усадебная – 800 кв.м/га.

Средняя плотность проектной жилой застройки принимается: многоквартирной – 5500 кв.м/га, сблокированной – 2700 кв.м/га, коттеджной – 1400 кв.м/га. Жилищное строительство намечается генпланом также на территориях, отнесенных генпланом к проектируемым территориям преимущественно общественной застройки (за исключением специализированных комплексов). Плотность жилого фонда на этих территориях ориентировочно принимается 2000 кв.м/га.

## 3.5. Система культурно-бытового обслуживания

Социальная инфраструктура является неотъемлемым элементом городской среды. Повышение качества предоставляемых услуг, в том числе модернизация сети объектов культурного и бытового обслуживания – приоритетная задача на пути к формированию комфортных условий для проживания жителей города.

В настоящее время ряд учреждений обслуживания, таких как кинотеатры, гостиницы, продовольственные и промтоварные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, не нормируются, эти предприятия входят в сферу деятельности малого и среднего бизнеса и носят коммерческий характер. Уже на период первой очереди продолжится увеличение роли малого и среднего бизнеса в формировании объектов социальной инфраструктуры. В частности, возрастет доля частных предприятий в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве и др.

Развитие некоммерческих организаций (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения социального обеспечения и здравоохранения, библиотеки, ряд спортивных сооружений), финансируемых из бюджетных средств, является приоритетным при решении задач обеспечения населения объектами культурно–бытового обслуживания.

Проектные предложения генплана включают резервирование территорий для развития объектов общественного назначения, основанного как на необходимости обеспечения нормативной потребности в социальной инфраструктуре, так и на существующих и прогнозных требованиях рынка.

Современный уровень обеспеченности населения основными видами учреждений культурно-бытового обслуживания приводится в таблице 3.12.

Образование.

Высок образовательный и научный потенциал города. В Твери работают 11 государственных высших учебных заведений и филиалов, московских ВУЗов, действуют 7 частных высших образовательных учреждения, суворовское военное училище и 12 средних специальных учебных заведений. Подготовка специалистов ведется по различным специальностям для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, финансовой и социальной сфер. Кроме того, действуют 8 учреждений начального профессионального образования.

Научно-технический потенциал города представлен более чем 40 научными учреждениями и проектно-конструкторскими организациями самого различного профиля.

Система школьного образования г. Твери включает в себя 74 образовательных школы, в которых обучаются более 36 тыс. человек. Образовательная сфера представлена также 86 муниципальными детскими дошкольными учреждениями.

Общеобразовательные учреждения. В Твери действует 70 государственных общеобразовательных учреждений и 4 негосударственных общеобразовательных учреждениях. Среди государственных общеобразовательных школ 66 приходится на дневные общеобразовательные учреждения и 4 – на вечерние (сменные) и заочные. Кроме того, распределение дневных школ выглядит следующим образом: 5 начальных; 2 основных; 53 средние (полные); 6 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Численность учащихся составляет 36,2 тыс.чел., при этом отмечается тенденция их ежегодного сокращения. В тоже время отмечается отрицательная динамика в численности учителей, что с одной стороны обусловлено сокращением численности детей, с другой – является следствием низкого уровня мотивационных условий для закрепления преподавательского состава в школах.

В вечерних, в том числе сменных и заочных, обучается около 2,9% от всего числа учащихся, в частных общеобразовательных учреждениях – менее 1,8%.

Детские дошкольные учреждения. Количество детских дошкольных учреждений составляет 86 единиц, на 16,7 тыс. мест, но из-за  нехватки мест посещают сады более 18 тыс. детей. Так на 100 мест в детских садах приходится 125 детей дошкольного возраста, вопрос дефицита мест в дошкольных учреждениях для города является одним из проблемных.

В городе также действуют:

-	4 образовательных учреждения типа «Школа – детский сад», которые посещают 519 детей;

-	5 школ имеют в своей структуре дошкольные группы, где занимаются 394 детей.

Здравоохранение и социальное обеспечение.

В городе работает 25 врачебных больничных и 58 амбулаторно-поликлинических учреждений. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается в 12,5 тыс. посещений в смену, число больничных коек –5,5 тыс. единиц. Обслуживают население города менее 4,6 тыс. врачей и 5,4 тыс. работников среднего медицинского персонала.

Для роста качества обслуживания, прежде всего, необходимо завершение реструктуризации муниципальных медицинских организаций в соответствии с новыми нормативами объемов медицинской помощи, усилить процесс обновления основных фондов больниц и поликлиник.

Диспансеры г. Твери: Врачебно-физкультурный диспансер, Кардиологический городской диспансер, Кожно-венерологический городской диспансер, Наркологический областной диспансер, Онкологический областной диспансер, Противотуберкулезный областной диспансер, Психоневрологический областной клинический диспансер.

Также среди учреждений социального обеспечения в г. Твери имеется ГУ Тверской дом-интернат для престарелых и инвалидов I и II группы (емкость учреждения составляет 201 место) и ГУЗ “Тверской специализированный дом ребенка Теремок” для детей от 1 до 4 лет (емкость учреждения – 80 мест).

Физкультура и спорт.

В Твери действуют 14 детско-юношеских спортивных школ, которые посещают около 7 тыс. чел. Среди этих школ 2 муниципальных с количеством обучающихся в них - 1485 чел.

Сооружения физкультуры и спорта

Таблица 3.18.

| Наименование | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| спортивных сооружений, |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| стадионы (с трибунами), ед. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| плавательные бассейны, ед. | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| спортивные залы, ед. | 88 | 105 | 112 | 231 | 242 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 63150 | 32609 | 36946 | 40053 | 40200 |

Культура и отдых.

Тверь является крупным культурным центром с давними традициями. На территории Твери работает 33 массовые библиотеки, общий книжный фонд которых составляет 3,9 тыс. экземпляров книг, т.е. на 1 тыс. жителей приходится около 10,0 тыс. экземпляров.

Кроме того, в Твери функционирует 7 музеев, 23 культурно-досуговых учреждений и 3 профессиональных театра. В Твери действуют 3 детские школы искусств, детская художественная школа, школа хорового пения. Число учащихся в них составляет 2490 чел.

Сфера культуры и досуга несет в себе важную социальную нагрузку: способствует повышению образовательного уровня населения, предоставляет возможности разнообразного отдыха. Однако в последние годы значение первой составляющее значительно снизилось, что негативно сказывается на общем состоянии общества. В этой связи следует стимулировать рост заинтересованности населения в посещении учреждений культуры – музеев, театров и пр., выделять дополнительные средства на поддержание модернизацию их фондов.

Большее внимание следует уделять такому виду бизнеса, как выставочная деятельность, поскольку она может стать эффективным инструментом имиджевой политики города, а также. Для этого проектом предлагается строительство выставочного комплекса, в котором будут проводиться регулярные выставки товаров местных производителей, а также будут происходить городские мероприятия.

Торговля и общественное питание.

Период 90-х годов был ознаменован резким увеличением оборота розничной торговли. Сокращение штатов крупных промышленных предприятий стимулировал переток избыточных трудовых ресурсов в торговлю и, отчасти, в сферу общественного питания.

Определенное время это помогало амортизировать негативное влияние постреформенного периода в уровне благосостояния населения, однако в конечном итоге развитие торговли вышло из под контроля, что выразилось в стихийном размещении мелкорозничных магазинов («ларьков») по всему городу. Это, в свою очередь, отразилось на снижении качества продаваемой этими сетями продукции.

Современный этап развития торговли отличается от предыдущего. Сегодня на все население Твери приходится около 400 продуктовых торговых точек. Из них более 150 сетевых и более 230 розничных магазина. Из общего количества «сетей» насчитывается 13 крупных сетевых оператора, которые занимают значительную часть торгового рынка города.

На данном этапе развития торговли в Твери возникла конкуренция между сетевыми и розничными операторами. Особенностью являются активные действия московского бизнеса, его активное внедрение на тверской рынок. Завершение реализации этих проектов станет началом нового этапа, характеризуемого развитием качественных характеристик торговли – рост значения маркетинговых и рекламных услуг.

Предприятия коммунального хозяйства.

В городе имеются 14 гостиниц вместимостью 856 номеров на 1402 места, 5 бань и 3 душевых павильона. Имеется также 4 прачечных, химчистка, 5 кладбищ.

Важным аспектом развития социальной сферы является модернизация гостиничного комплекса города. Несмотря на значительное число гостиниц, в городе ощущается нехватка адекватных рынку услуг гостиничного сервиса. В частности, необходимо срочное решение проблемы значительного износа зданий и инфраструктур гостиниц. Однако при постоянно растущем спросе это не мешает возникновению несоответствия стоимости предоставляемых услуг их реальному качеству и формирует ложное впечатление у гостей города. На сегодняшний день – при относительно высокой стоимости проживания предоставляются довольно низкие по качеству услуги. Такое несоответствие цены и качества противоречит политике города по созданию своего положительного имиджа, а также препятствует росту притока туристов. В ближайшие три-пять лет ожидается рост заинтересованности гостиничным комплексом Твери со стороны иногородних (либо иностранных) инвесторов, что выразится в улучшении качества существующих и строительстве новых гостиниц.

Кроме того, в связи со строительством новых жилых районов возрастет потребность в создании сети центров бытового обслуживания, включающих прачечные, химчистки, салоны парикмахерских услуг и пр. Возможен вариант, при котором в некоторых районах такие центры обслуживания будут совмещены с крупными торгово-развлекательными центрами, что повысит их универсальность и, соответственно, привлекательность для горожан.

Кладбища. В городе существует 5 кладбищ. Общая площадь 200,8 га, фактически занято 190,8га. В настоящее время действуют 2 кладбища: Дмитрово-Черкасское и кладбище у деревни Лебедево. Характеристика кладбищ:

1. Дмитрово-Черкасское кладбище, отведенная площадь – 75,25 га, фактически занято 71,25 га, резерв – 4 га. С 1999 года было закрыто для массовых захоронений. Осуществлялись только захоронения на площади почетных захоронений; на воинском участке; на вероисповедальном участке; подзахоронения на родственных участках, при наличии возможностей (срок последнего захоронения не менее 15 лет). В настоящее время кладбище открыто.

2. Кладбище у деревни Лебедево, отведенная площадь – 65 га, фактически занято 59га, резерв 6 га.

3. Кладбище «Большие Перемерки». Площадь – 20 га. В 2000 году кладбище открыто для вторичных погребений. Имеется электроснабжение, построено помещение для персонала, силами Храма «Всех Скорбящих Радостей» ведется строительство часовни.

4. Кладбище «Николо-Малица», площадь 21га. В настоящее время кладбище закрыто.

5. Кладбище «Первомайское», площадь 19,6 га. В настоящее время кладбище закрыто.

Проектные предложения:

Очевидно, что развитие системы социального обслуживания населения будет зависеть от характера ее финансирования, в частности, от объема государственных и муниципальных бюджетных инвестиций, а также степени заинтересованности инвесторов во внедрении рыночных отношений в эту сферу.

Рассматривая аспект бюджетного финансирования, следует отметить, что уже сегодня реализуемые специализированные программы по развитию образования и здравоохранения, а также смежные направленные на развитие этих сфер программы, подразумевают под собой реконструкцию зданий школ и больниц, замену физически изношенных инфраструктур и т.д. Однако в дальнейшем, принимая во внимание изменения демографической ситуации и появление структурного несоответствия предлагаемых образовательных услуг и существующего на них спроса, следует учесть потребность в трансформации сети образовательных учреждений всех уровней (ДОУ, СОШ, ВУЗ и пр.). Определенное значение будет иметь территориальная организация новых жилых районов и кварталов.

В отличие от образования, в здравоохранении изменения будет иметь иной характер – здесь не произойдет значительной трансформации сети учреждений, поскольку основной целью на первую очередь и на расчетный срок останется реконструкция и модернизация имеющихся на учете объектов.

Развитие коммерческих отношений, прежде всего, будет происходить в культурно-досуговой сфере, отличающейся потенциально высокими нормами прибыли, меньшими юридическими и финансовыми барьерами для организации нового бизнеса.

Образование.

На расчетный срок ожидается потребность в строительстве детских дошкольных учреждений 4 тыс. дополнительных мест. Также появится необходимость в строительстве общеобразовательных учреждений на 3,7  тыс. дополнительных мест, детских домов и школ-интернатов (как общеобразовательных, так и коррекционных) на 838 мест.

Возникнет потребность в строительстве школ и дошкольных учреждений в новых районах жилой застройки, а именно – на новые жилые кварталы придется около 35% всей емкости общеобразовательных учреждений.

Изменения должны коснуться также системы профессионального и высшего образования. Важнейшей тенденцией должно стать дальнейшее преобладание доли учреждений, занимающихся подготовкой специалистов технических специальностей, потребность в которых будет расти со стороны тверских предприятий довольно высокими темпами. Доля же университетского образования не должна доминировать ввиду меньшей потребности рынка в кадрах с многопрофильным образованием. Наоборот, его роль – в предоставлении эксклюзивного образования, подразумевающего под собой подготовку незначительного числа специалистов высшей квалификации и управленцев на сложные производственные процессы.

Здравоохранение и социальное обеспечение.

К 2037 году рост потребности в увеличения мощностей больниц на 1,1 тыс. больничных коек. Произойдет рост амбулаторно-поликлинических учреждений на 2 тыс. пос. в смену.

К 2027 году ожидается увеличение степени коммерциализации системы здравоохранения, которая все больше будет представлена платными учреждениями стоматологии, массажных салонов, центров психологической помощи и т.д. Возможно также развитие платных клинических учреждений, центров оказания скорой помощи и т.д. Особенностью станет тяготение офисов платных врачебных услуг к намеченным генпланом узлам общественной застройки межрегионального значения, приближенных к въездам в город с федеральной автодороги.

Крайне необходимо строительство таких объектов социального обеспечения, как домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны на 12,6 тыс. мест, домов-интернатов для взрослых инвалидов на 1,1 тыс. мест, психоневрологических интернатов на 1,3 тыс. мест.

Также резервируются территории для создания многофункционального комплекса учреждений здравоохранения и социальной защиты областного значения в северо-восточной части города по Сахаровскому шоссе; туберкулезного санатория и диспансера в районе станции Санаторная. Кроме того, необходимо проведение плановых мероприятий по реконструкции уже имеющихся объектов.

Физкультура и спорт.

Популяризацию здорового образа жизни следует реализовать через поддержание существующей сети объектов физкультуры и спорта, а также строительство новых. Ряд объектов досуга рекомендуется размещать совместно со спортивными и полуспортивными учреждениями, позиционируя последние как еще один способ отдыха.

Новый крупный спортивно-оздоровительный комплекс общей площадью около 5000 кв. м будет построен на территории стадиона имени Вагжанова. В новом спорткомплексе будут размещены закрытые и открытые теннисные корты с трибунами, два бассейна, сауна, зал для занятий боксом и единоборствами, зал кардиотренажеров, просторные раздевалки с душевыми комнатами, фитнес-бар, кабинет врача, автомобильная парковка и многое другое.

В городе планируется увеличение количества и модернизация уже существующих мест предназначенных для занятий спортом.

- спортивные комплексы в районе деревни Черкассы и в районе п. имени 1 мая;

- крупный спортивный комплекс на северо-западе Заволжья;

- из центра города выводится ипподром, и на его месте будет организован спортивный центр. Ипподром переносится в п.Сахарово, где также намечена организация конно-спортивного клуба;

- в районе Старокаликино (пос. Заволжский) предусматривается размещение автодрома;

- спортивно-рекреационные центры с преимущественным развитием водных видов спорта и отдыха на основе отработанных карьеров (в районе п. имени 1 мая);

- горнолыжный комплекс в районе Чуприяновки;

- появление новых и реорганизация спортивно-юношесуих школ;

- появление новых ФОКов.

Также прогнозируется строительство новых фитнес-центров, которые могут совмещаться с банно-оздоровительными комплексами, бассейнами и т.д.

Культура и отдых.

В развитии сферы культуры и отдыха должно доминировать направление повышения образовательно-культурного уровня населения. Для этого необходима реконструкция существующих музеев, библиотек и досуговых центров. Необходимо поддерживать систему детских музыкальных и художественных школ. В реконструкции также нуждаются дома культуры, являющиеся неотъемлемой частью культурной жизни города.

Важным элементом формирования сети учреждений отдыха станет строительство торгово-развлекательных комплексов, предоставляющих универсальный набор услуг досуга для населения; необходимо увеличение выставочных площадей музеев, выставочных комплексов, выставочных залов.

В рамках увеличения выставочных площадей планируется расширить выставочный комплекс в поселке Сахарово (в настоящее время - выставочные залы сельскохозяйственной продукции).

Торговля и общественное питание.

В торговле прогнозируется позитивная динамика роста товарооборота предприятий – в среднем на 10-12% в год. Существенным изменением станет развитие в Твери разных форматов торговли. При этом следует учесть, что строительство крупных магазинов (т.н. «гипермаркетов») не приведет к исчезновению мелкорозничных сетей. Сокращение числа небольших магазинов будет наблюдаться только в районах непосредственной близости к «гипермаркетам». Магазины этого типа потребуют значительных территорий для размещения.

Большинство имеющихся в городе рынков также претерпит существенные изменения, в частности, возможна организация на их базе современных торгово-развлекательных центров. В сфере общественного питания следует ожидать роста числа пунктов формата «бистро». Такие заведения будут располагаться на главных транспортных магистралях города, и вблизи мест концентрации потоков людей.

Опережающее развитие торгово-коммерческой функции будет происходить на территории намеченных генпланом центров общественной застройки общегородского значения. К ним относятся общественные центры планировочных зон (в Заволжье в районе Химбазы и в южной части города в продолжении Волоколамского пр.), а также комплексы на основных въездах в город с внешних направлений.

Коммунальное хозяйство.

Необходима модернизация гостиничного комплекса, поскольку в городе ощущается нехватка гостиничного сервиса, также необходимо строительство новых гостиниц, преимущественно в центральной части города.

Наиболее мощным процесс коммерциализации будет проходить в сфере бытового обслуживания населения. Наиболее привлекательными объектами для частных инвесторов являются городские бани (на базе которых возможна организация досуговых центров) и сеть прачечных и химчисток (рост сети которых возможен в новых жилых кварталах города).

Прогнозируется развитие прачечного комплекса. Сейчас в городе 4 прачечных и одна химчистка. В ближайшие годы предусматривается рост спроса на услуги этих предприятий бытового обслуживания, поэтому следует увеличивать их число и пропускную способность. Возможно развитие сети мелких прачечных и химчисток в крупных гипермаркетах и торговых центрах.

Кладбища. Проектом генерального плана г. Твери предлагается расширение следующих кладбищ, находящихся за границей городского округа Тверь:

- Дмитрово-Черкасское кладбище

- Кладбище у деревни Лебедево

- Кладбище «Большие Перемерки» сохраняется открытым для вторичных погребений. Проектными предложениями кладбище не увеличивается и общая площадь кладбища составляет 20 га.

Расчетная потребность в кладбищах на проектный период (20 лет)

Таблица 3.20

| Показатели | I очередь | Расчетный срок | Проектный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Смертность, чел. | 67836 | 70201 | 138037 |
| Расчетная потребность в кладбищах*, га | 26,2 | 26,9 | 53,1 |
| Существующий резерв, га | 10 | - | - |
| Потребность в кладбищах, га | 16,2 | 26,9 | 43,1 |

* - исходя из норматива 2,5 м2 на чел. + 1,3 м2 на чел. (дорожно-тропиночная сеть)

Таким образом потребность в кладбищах на проектный период (20 лет) составит 44,1 га, в том числе 1 га на размещение крематория.

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. Историко-культурный потенциал территории

Формирование исторической планировочной структуры.

Город Тверь основан в XII веке в месте слияния рек Волги, Тверцы и Тьмаки. В XIII – XV веках в композиции г. Твери доминировал Кремль с четырьмя посадами, окружающими его.

По окончании Северной войны в 1721 году Тверь перестает служить крепостью. Город развивается в направлении четырех посадов. Положение между Петербургом и Москвой укрепляет торговое значение города. Активно развиваются промыслы, обустраиваются гавани на Волге и Тверце.

Регулярная перепланировка города после пожара 1763 года вобрала наиболее устойчивые и ценные элементы планировки средневекового города, сохранив Кремль, как главный градообразующий центр, объединивший исторические посады города. Трехлучевая планировочная структура улиц центральной части была положена в основу нового регулярного плана города.

К 1777 году все существовавшие в пределах вала посады были заново перепланированы по регулярному плану, сохранив каменные объемы церквей, включенных в застройку кварталов или ставших локальными доминантами небольших площадей. К концу XIX века Тверь в границах регулярного плана была застроена. В 1851 году открывается железная дорога Москва – Санкт-Петербург, строится комплекс Морозовского городка, возникает поселок Красная Слобода. Появляется новая меридиональная ось в развитии планировочной структуры города.

Тяготение промышленных зон к железной дороге обусловило появление вблизи каждого предприятия жилых слобод по типу регулярных сельских поселений с церковью, становившейся доминантой на небольшой прямоугольной площади – слобода у Драгунских казарм, Красная слобода, Каулинские Горки, Ведловская слобода и т.п. Соразмерность планировочных принципов построения кварталов слобод сложившейся исторической сетке города XVIII века, их сомасштабность застройки, послужила основанием для формирования  общей планировочной структуры города XIX – начала XX века.

Генеральный план 1927 года (архитектор А. П. Иваницкий) удачно развил основные положения первого и последующих генеральных планов города, определил направления территориального развития города и заложил современную планировочную структуру. Последующие генеральные планы (кроме генплана 1938 года) развивали и уточняли основные планировочные принципы организации города. В процессе реализации изменялась этажность, уточнялись направления магистралей, размещались новые промзоны. Устойчивые элементы планировочной структуры города на протяжении трех веков оставались, в основном, неизменными и служили основным каркасом развивающегося города.

Историческая застройка города.

К концу XIX века Тверь являлась крупным промышленным и торговым центром с быстро растущим населением (до 60000 человек). В городе было 156 фабрик и заводов, 3764 жилых домов (из которых 1044 - каменные), на территории города была 51 церковь и 3 монастыря. Активное уничтожение культовых зданий в Твери началось уже в XX веке. В 30-е годы последовало массовое разрушение многих важнейших храмов города. Этот процесс привел к радикальному изменению облика старой Твери, которая лишилась всей структуры высотных композиционных доминант. Не менее радикальным изменениям подверглась и наиболее ценная гражданская архитектура центральной части. В результате строительных мероприятий советского времени ансамбль центра города во многом утерял свою композиционную целостность. Однако, несмотря на все потери, в Твери сегодня сохранились многочисленные памятники зодчества прошлых столетий, составляющие старинный облик города.

В историческую часть города включены территории города в границах XIX века и соответствующие историческому делению города: Городская часть, Заволжье, Затьмачье и Затверечье.

В Центральной (Городской части) уцелели большие фрагменты регулярной жилой каменной застройки XVIII – XIX веков (ул. Советская, Пушкинская, Крылова, Медниковская, Симеоновская, Новоторжская, бульвар Радищева и другие). Здесь расположены основные ансамбли и комплексы исторического центра города: ансамбль Путевого дворца, ансамбль улиц с Трехлучевой композицией, заложенной генпланом 1767 года, ансамблем зданий губернского казначейства (начало XX века), комплексом торговых и общественных зданий (XVIII – XIX век), комплекса общественных и жилых зданий (XVIII – XIX веков), ансамбля “церкви Рождества Христова”, что в Рыбаках, комплекс застройки набережной р. Волги (конец XVIII – XX веков), ансамбля застройки Фонтанной площади, комплекса зданий женского епархиального училища (XIX - начало XX веков) и т.д.

Затьмачье в центральной части сохранило малоэтажную, преимущественно деревянную застройку XIX - начало XX веков, посреди которой расположена церковь Белой Троицы середины XVI века. В юго-западной части Затьмачья большой интерес представляют архитектурный комплекс Христорождественского монастыря и незаурядный памятник эпохи капитализма – Морозовский городок.

Затверечье. В Затверечьи интересна уцелевшая трассировка улиц, составленная архитектором П. Р. Никитиным и живописный ритм храмов, доминирующих в городском ландшафте. Здесь расположен ансамбль церкви Екатерины (XVIII – XIX веков), ряд усадебных комплексов, церковь Никиты-Мученика, церковь Мины и Виктора, а также ряд памятников гражданской архитектуры вдоль набережной р. Тверцы.

Заволжье. Эта часть города наиболее подверглась реконструкции и сносу, а также уничтожению исторической планировочной структуры во второй половине XX века. Сохранился Успенский собор Отрочь монастыря (1722 год). Основная часть Тверского Отрочь монастыря была разрушена при строительстве речного вокзала в 30-х годах XX века, в настоящее время являющегося памятником архитектуры советского времени. На набережной Афанасия Никитина сохранилась церковь Воскресения (Трех Исповедников), что за Волгой (первая четверть XIX века) с приделом в стиле ампир – одна из ранних работ К. И. Росси. Одной из лучших в Твери построек в стиле раннего классицизма является жилой дом (XVIII в.), образующий с Воскресенской площадью цельный архитектурный ансамбль площади – “кармана”. В панораме Заволжской части, открывающейся со стороны реки, этот ансамбль занимает главенствующую роль.

Город Тверь в границах исторической части, в основном, сохранил сложившуюся в конце XVIII века планировочную структуру. Сохранилась лучевая (тангенциональная) планировка XVIII века, связанная с деятельностью архитекторов Никитина и Квасова, сохранились исторические направления улиц регулярной планировки и исторических трактов.

Задачи по сохранению историко-культурного наследия.

В настоящее время в списки объектов историко-культурного наследия включены около 450 памятников истории, архитектуры, монументального искусства, археологии, садово-паркового искусства (часть объектов находится вне границ исторического центра – это территории бывших монастырей, культовые здания и усадьба Сахарово).

В настоящее время разрабатывается “Проект зон охраны объектов культурного наследия города Твери”, в котором предлагается система зон охраны для всех видов памятников города Твери – археологии, истории, архитектуры, искусства, а также природного ландшафта. Все зоны, как взаимоувязанная система, различаются режимами охранных мероприятий и использования.

Система зон охраны объектов культурного наследия устанавливается в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, для сохранения объемно-пространственных взаимосвязей архитектурных ансамблей и отдельных памятников, для создания условий их наилучшего зрительного восприятия.

## 4.2. Современная планировочная ситуация

Современный город Тверь расположен на двух берегах  р. Волги (Иваньковское водохранилище). Во второй половине XX века город получил развитие в северо-западном и южном направлениях.

В городе исторически сложилась четырехчастная планировочная структура, продиктованная тремя реками: Волгой, Тверцой и Тьмакой – это Заволжье, Затверечье, Затьмачье и Центральная часть, позднее, после строительства железной дороги появился Южный планировочный район. В настоящее время все пятно застройки города целесообразно разделить на 3 планировочные зоны: Северную, Центральную и Южную.

Северная планировочная зона (Заволжье и Затверечье). Основная широтная планировочная ось: Петербургское шоссе – ул. Горького – ул. Академика Туполева – Сахаровское шоссе. Основная меридиональная ось: ул. Паши Савельевой – ул. Благоева – ул. Шишкова – Бежецкое шоссе.

Часть прибрежных территорий р. Волги, а также почти все Затверечье входит в границы исторической части города с наиболее сохранившимися элементами исторической планировочной структуры. Северо-западную часть занимает формирующаяся, большая по площади Северо-Западная производственная зона, к которой примыкает микрорайон Юность – многоэтажная секционная застройка 80-х годов XX века. В состав Северо-западной промзоны входят такие предприятия как завод «Центросвар», завод «Стеклопластиков и стекловолокна», предприятие «Вторресурсы» и т.д. Зона имеет резервные территории для размещения новых производственных объектов. Требуется упорядочение территорий коммунально-складских организаций.

Северная промзона, формирующаяся вокруг ТЭЦ-3, включает предприятия энергетики, тепличного хозяйства и коммунально-складские предприятия. В центре производственной зоны находится жилое образование Литвинки.

Большие по площади территории в центре Заволжья занимают спецобъекты (Министерство обороны РФ), фактически использующиеся частично. Эти территории и примыкающие к ним незастроенные земли являются резервом для развития общественного центра Заволжья. Следует отметить, что северная планировочная зона не получила своего композиционного завершения, несмотря на имеющиеся земельные ресурсы, в силу того, что все Заволжье пересекается железнодорожной магистралью общего пользования Тверь – Васильевский Мох, что мешает организации единого планировочного района.

Частью северной планировочной зоны является Затверечье (историческая часть города), представленное, в основном, усадебной застройкой и коммунально-складскими организациями вдоль Бежецкого шоссе. На севере Затверечья располагается аэродром «Змеево»; на востоке спецобъект (ЦНИИ–2 МО РФ). Поселок Сахарово, расположенный в 12 км от центра города также входит в состав городских земель и развивается на базе Государственной Сельскохозяйственной Академии.

В начале XIX века в сельце Сахарово была заложена усадьба с “английским парком”, которая принадлежала позже семье Ремейко-Гурко. Усадьба имеет большое историко-культурное значение как ценный ансамбль садово-паркового искусства с интересными архитектурными сооружениями рубежа XIX – XX веков. Территории, прилегающие к усадьбе, застроены 2–5 этажными домами. С юга примыкает д.Андреевская.

Выводы: Северная планировочная зона характеризуется следующими проблемами организации территории.

1. Отсутствие сформировавшейся взаимоувязанной планировочной структуры по нескольким причинам:

▪ большая часть Заволжья пересекается по диагонали железнодорожной магистралью общего пользования Тверь – Васильевский Мох;

▪ центральная часть Заволжья занята спецобъектами, часть территорий которых используется под гаражные кооперативы;

▪ наличие в восточной части Затверечья сибиреязвенного скотомогильника (СЗЗ – 1000м) и спецобъекта ВМФ (СЗЗ – 500м), не позволяющего планировочно организовать восточную часть Северной планировочной зоны;

2. Наличие в северо-восточной части территории аэродрома “Змеево”, зона воздушного подхода которого и шумовая зона являются планировочными ограничениями техногенного характера.

3. Наличие территорий, затапливаемых 1% паводком и отсутствие инженерных мероприятий по защите территорий от затопления.

Центральная планировочная зона включает территорию, ограниченную с севера рекой Волгой, а с юга железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург.

Основная широтная планировочная ось формируется по Московскому шоссе – ул. Вагжанова – ул. Советская – Тьмацкая ул. – ул. Софьи Перовской – пр. Калинина. Незавершенные широтные планировочные оси: пр. Победы – ул. Спартака, ул. Коминтерна – ул. Гончаровой – ул. Профинтерна.

Основные меридиональные оси: Тверской проспект – ул. Чайковского; ул. Орджоникидзе – Бурашевское шоссе – Волоколамский проспект – Октябрьский проспект.

В центральную планировочную зону входят: часть Пролетарского района, Центральный район и часть Московского района. Основную часть Центрального административного района составляет историческое ядро города с сохранившимися элементами планировочной структуры XVII-XIX вв. (улицы и площади). Здесь сосредоточена основная масса объектов культурного наследия, исторические ландшафты, сохранившихся в долине р. Тьмаки и на прибрежных территориях р. Волги. Эта часть города представлена в основном общественной и жилой застройкой с небольшими участками производственных территорий.

В западной части Центральной планировочной зоны (часть Пролетарского района) расположены старейшие промышленные предприятия города – хлопчатобумажный комбинат и фабрика Вагжанова, в настоящее время уже не функционирующие – это так называемый “Морозовский городок” – один из наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа XIX – XX вв.

Жилой фонд западной части Центральной планировочной зоны состоит из усадебной деревянной застройки и микрорайонов многоэтажной застройки вдоль пр. Калинина и ул. Софьи Перовской. Эта часть района требует реконструкции  как промпредприятий, так и ветхой деревянной застройки.

Южнее реки Лазури город развивался во второй половине XX века и представлен как застройкой “сталинской эпохи”, так и микрорайонами панельного домостроения. Основная меридиональная ось – пр. Чайковского фланкируется построенным в 70-е годы железнодорожным вокзалом.

Восточная часть Центральной планировочной зоны застроена, в основном, микрорайонами типовой 5-12 этажной застройки и большими по площади производственными зонами: “Химволокно”, “Лазурная-1”, “Лазурная-2” и промузлами. Данные территории можно характеризовать как крайне нерационально используемые и планировочно не организованные.

Выводы. Центральная планировочная зона характеризуется следующими проблемами организации территории:

▪ практически отсутствуют свободные территории для размещения нового жилищного и общественного строительства;

▪ ограничены возможности реконструкции исторических кварталов;

▪ мозаичность селитебных и производственных территорий;

▪ отсутствие рациональной планировочной организации и неэффективное использование территории промзоны Лазурной;

▪ наличие предприятий в промзоне “Химволокно”, имеющих большие санитарно-защитные зоны, перекрывающие селитебные территории, в том числе капитальной жилой застройки;

▪ отсутствие единого каркаса озелененных и обводненных территорий;

▪ отсутствие единой системы обустроенных прибрежных территорий;

▪ отсутствие сформированного каркаса общегородского центра и подцентров планировочной зоны.

Южная планировочная зона включает территории, ограниченные с севера железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург и с юга – городской чертой г.Твери. Западная часть южной планировочной зоны пересекается автомобильной дорогой федерального значения Москва – Санкт-Петербург и включает территорию поселка Мигалово и аэропорта “Мигалово”.

Основная планировочная широтная ось, формирующаяся по улице Оснабрюкская - ул. Можайского – ул. Бригадная, не получила своего завершения так же, как основные формирующиеся, не завершенные меридиональные оси: Октябрьский пр. - Бурашевское шоссе. Исключением является пр.Ленина, пересекающий всю юго-западную часть зоны. Южная планировочная зона не имеет единой взаимосвязанной планировочной структуры.

Большую по площади территорию занимает Юго-Западная (Борихино Поле) производственная зона (Пролетарский район), в районе Мамулино и Бортниково располагаются две коммунально-складские зоны. Территория Южной планировочной зоны представлена усадебной, малоэтажной и многоэтажной секционной застройкой.

Южная планировочная зона обладает резервными территориями для дальнейшего развития города, освоение которых на современном этапе сдерживается  недостаточной мощностью объектов инженерного обеспечения.

Южная планировочная зоны характеризуется следующими проблемами организации территории:

• отсутствие сформировавшейся взаимоувязанной планировочной структуры территории;

• мозаичность селитебных и производственных территорий;

• наличие большого количества ветхого и неблагоустроенного жилья;

• отсутствие сформированного общественного центра и подцентров данной территории;

• недостаточная мощность объектов инженерного обеспечения.

В настоящее время активно осваиваются территории вдоль автомобильной дороги федерального значения Москва – Санкт-Петербург. В основном это земли Калининского района. Вдоль трассы формируются коридоры и узлы экономической активности: коммерческие зоны, новые производственные зоны в районе сельских населенных мест Боровлево, Садыково, Неготино, Брусилово, Никулино, Пасынково.

Таким образом, анализ современной градостроительной ситуации, сложившейся в городе в целом, выявил следующие проблемы:

• в городе резко обостряется дефицит участков для промышленного и гражданского строительства в границах городского округа;

• имеются значительные ресурсы уплотнения и изменения функционального использования производственных зон;

• недостаточно сформированы функциональные взаимосвязи планировочных районов города;

• перегруженность города, особенно Центральной части, транзитным автотранспортом, что обусловлено отсутствием транспортных обходов исторического центра, низкой пропускной способностью мостов через р. Волгу.

• мозаичность функциональных зон - селитебных и производственных, особенно центральной части города и Заволжья;

• наличие ряда внеселитебных территорий (земли Министерства обороны), препятствующих полному и рациональному освоению территории;

• наличие предприятий, имеющих большие санитарно-защитные зоны, перекрывающие селитебные территории, в том числе застроенные капитальной жилой застройкой;

• наличие сибиреязвенного скотомогильника;

• наличие двух аэродромов “Мигалово” и “Змеево”, зоны подлета к которым и шумовые зоны перекрывают жилые кварталы, в том числе практически всю Центральную часть города;

• переуплотнение селитебных зон Центральной части города, снижение комфортности проживания на данных территориях;

• отсутствие в городе сформированной единой системы общегородских центров и общественных центров планировочных районов. Проблема исключительной концентрации общественных функций в исторической части города;

• незавершенность градостроительных узлов;

• отсутствие единой системы озелененных и обводненных пространств, дефицит территорий природоохранного значения и сформированных рекреационных зон;

• отсутствие в городе системы набережных рек Волги, Тверцы, Тьмаки, благоустройства прибрежных территорий, подвергающихся затоплению паводком 1% обеспеченности.

## 4.3. Направления территориального развития города

Основные решения проектного территориального развития города:

• Формирование компактной городской застройки путем освоения северных, северо-западных и северо-восточных территорий левобережной части города (Заволжье и Затверечье), южных и юго-восточных территорий вплоть до автомагистрали федерального значения Москва – Санкт-Петербург.

• В качестве основных территорий, предлагаемых для развития города, принимаются свободные от застройки территории в планировочных районах  Заволжский, Затверечский, Сахаровский, Черкасский, Южный, Бортниковский, Мигаловский.

• Сбалансированное развитие правобережной и левобережной частей города с усилением транспортно-планировочных и композиционных связей двух берегов, деконцентрацией общественной застройки и мест приложения труда.

• Формирование центральной зоны города как центра областного значения с завершением архитектурно-ландшафтного комплекса центральной части с выходом на берег р. Волги. Регенерация исторической части города с развитием каркаса общественной застройки – административных объектов, зон и узлов коммерческой и туристско-рекреационной деятельности, сопутствующих сервисных функций.

• Развитие системы районных центров, обеспечивающих структурное единство и композиционную целостность города.

• Развитие функциональных взаимосвязей планировочных районов путем совершенствования транспортной инфраструктуры.

• Дифференциация жилья по уровню комфортности (усадебная, коттеджная, блокированная застройка), увеличение доли малоэтажного строительства. Максимальное сохранение в Центральной (исторической) части города ценной историко-градостроительной среды, сохранение исторической планировочной структуры. Сохранение и частичное восстановление объектов культурного наследия.

• Формирование природно-ландшафтного каркаса города. Архитектурно-ландшафтное оформление долин рек Волги, Тьмаки, Тверцы.

• Развитие производственных зон за счет реорганизации существующих промзон

• Формирование примагистральных многофункциональных коммерческо-производственных зон и комплексов .

• Реорганизация жилых территорий путем реконструкции кварталов 2-3-х этажных домов барачного типа (жилые кварталы в районе ул. Ротмистрова).

• Формирование спортивно-рекреационных зон на основе лесов лесопарковой части зеленой зоны, водотоков и водоемов.

Генпланом предусматривается формирование компактного пятна города с пропорциональным членением на 3 планировочные зоны: Северную, Центральную и Южную.

Северная планировочная зона. Проектом предлагается:

• Формирование новых районов и кварталов капитальной многоэтажной застройки в северо-восточном и западном направлении.

• Формирование инновационного парка западном направлении.

• Формирование рекреационных зон и комплексов - северная лесопарковая зона, водно-спортивная зона «Карьеры».

• Формирование нового общественного центра – центра Заволжской планировочной зоны на территории “Химбазы”.

• Формирование системы набережных рек Волги и Тверцы с организацией общественных комплексов на прибрежных территориях.

Центральная планировочная зона. Основные проектные предложения:

• Регенерация исторического центра в соответствии с предложениями по охране объектов культурного наследия, сохранением исторической структуры, сохранением и восстановлением элементов исторического ландшафта, благоустройством долин рек Тьмаки и Лазури.

• Реконструкция жилого района между пр. Чайковского и ул. Пролетарская, с выносом коммунальных предприятий.

• Реконструкция жилого образования Красная Слобода с выносом коммунальных организаций и промпредприятий, находящихся в прибрежных территориях р. Волги.

• Формирование системы набережных реки Волги с организацией общественных комплексов на прибрежных территориях.

• Реорганизация производственных зон  “Химволокно”, Лазурная–1, Лазурная–2, “Химинститут

• Формирование спортивно-рекреационных зон в Затьмачье и вдоль берега Волги.

Южная планировочная зона:

• Формирование новых жилых районов и кварталов многоэтажной застройки в центральной части южной планировочной зоны в продолжении районов Южный, Южный “Д” и Мамулино.

• Реконструкция и упорядочение жилых кварталов Пролетарского района (жилые образования Первомайский и Кировский) с выносом промпредприятий и коммунально-складских организаций из прибрежных и водоохранных зон с организацией системы озелененных набережных рек Волги и Тьмаки.

• Реконструкция районов ветхой усадебной застройки в районе от ул. Западной до Октябрьского проспекта, южнее железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

• Упорядочение существующей и частично строительство новой усадебной застройки в районе п. Крупской и Бортниково с организацией спортивно-рекреационных зон, подцентров общественной застройки и системы озелененных территорий.

• Формирование нового общественного центра и подцентров жилых районов Южной планировочной зоны в продолжении главной планировочной оси пр. Чайковского (меридионального направления) и ул. Оснабрюкской (широтного направления).

• Формирование единой системы озеленения Южной планировочной зоны путем создания бульваров, скверов, парков, спортивно-рекреационных зон, озеленения долины реки Тьмаки.

• Реорганизация производственной зоны «Борихино» и производственных зон Мигалово,  Кольцово, “Пасынково”.

• Формирование примагистральных многофункциональных коммерческо-производственных зон и комплексов вдоль автодороги федерального значения (южный обход) Москва – Санкт-Петербург на пересечениях с вылетными магистралями на Тургино, Волоколамск, Старицу в районе деревень Неготино, Никольское, Глазково.

• Формирование перспективы для комплекса международного аэродрома совместного базирования с организацией коммерческо-производственных зон и комплекса пассажирского аэропорта.

• Организация на пересечении Старицкого шоссе и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург коммерческо-производственного комплекса с железнодорожным вокзалом  Тверь–2.

## 4.4. Предложения (за расчётный срок) по изменению границы муниципального образования

Проблема дефицита территорий в муниципальных границах для развития городских населенных пунктов свойственна всем регионам РФ, но в условиях города Твери является одной из наиболее острых.

Предложения генплана по изменению границы МО «Город Тверь» основываются на гипотезе компактного развития городской застройки, в то же время не предусматривают поглощение городским округом локальных узлов развития селитебных либо производственных функций. Расширение территории города Твери намечено за счет земель к северо-западу от Заволжского района, в районе населенных пунктов Глазково и Змеево, вдоль Сахаровского шоссе (для устранения эксклавности пос. Сахарово), а также в южной части города до обходной автодороги и в юго-западном направлении (резерв для перспективного развития аэропорта Мигалово и смежной производственной зоны).

## 4.5. Планировочная и архитектурно-пространственная структура

Планировочная и архитектурно-пространственная структура города определяют градостроительную организацию территории, взаимное размещение и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды.

Сложившаяся на протяжении многовековой истории структура города Твери представляет не только культурную ценность, но и основу для дальнейшего устойчивого и пространственно сбалансированного развития города. Долины рек Волги, Тверцы, крупные зеленые массивы природного комплекса (ООПТ, леса лесопарковой части зеленой зоны города, городские леса) и объединяющие их долины малых рек (Тьмаки, Лазури, Орши, Межурки) составляют природно-ландшафтный каркас города.

Генеральным планом намечено:

▪ Развитие и совершенствование исторически сложившейся планировочной структуры с трансформацией регулярно веерной планировки в квартальную (гипподамову) структуру .

▪ Формирование новых меридиональных и широтных транспортных связей, формирующих периметральные элементы урбанизированного планировочного каркаса.

▪ Развитие системы транспортных магистралей, главных улиц, площадей, градостроительных узлов и примагистральных территорий системы общегородских центров в качестве проектного планировочного и архитектурно-пространственного каркаса города.

▪ Восстановление и развитие пространственной непрерывности природно-ландшафтного каркаса территории путем воссоздания утраченных природных и озелененных ландшафтов долин малых рек, ручьев, создания новых озелененных территорий, интенсивным озеленением застройки.

▪ Усиление административной, культурной и торгово-коммерческой роли исторической части города, в том числе за счет функциональной трансформации нерационально используемых территорий промышленных и коммунально-складских предприятий.

▪ Акцентирование главных меридиональных и широтных магистралей системой общественно-деловых центров, как на периферии исторического центра, так и во вновь формирующихся жилых районах.

▪ Формирование “контактных зон” природно-ландшафтного и урбанизированного планировочных каркасов, образующих основу городских рекреационных комплексов: лесопарка в северо-западной части города..

▪ Сохранение сложившихся озелененных пространств (Комсомольская роща, Первомайская роща, Бобачевская роща) и включение формирующихся на основе лесов лесопарковой зоны новых озелененных пространств буферного характера: Северная парково-рекреационная зона, спортивно-рекреационная зона “Карьеры”, с юго-востока – “Кольцовский массив”.

▪ Озеленение, благоустройство водно-зеленых природных осей города – рек Волги, Тверцы и Тьмаки,

Создание единого пешеходно-велосипедного каркаса города, увязанного с его экологическим каркасом.

Создание системы высотных акцентов в зонах не загруженных существующей застройкой и примыкающих к открытым водным и зелёным пространствам.

Архитектурно-планировочное развитие - это организация зрительных пространственных взаимосвязей путем восстановления и формирования системы планировочных и внепланировочных визуальных взаимосвязей.

Развитие системы внепланировочных связей включает как регулирование высоты фоновой застройки с учетом сложившихся исторических доминант и рельефа территории города, так и постановку новых высотных доминант, оформление видовых площадок, бровок, откосов набережных в местах пересечения наиболее важных планировочных направлений и узлов.

Регулирование по высоте фоновой застройки в границах исторической части города предлагается проектом зон охраны объектов историко-культурного наследия с выделением охранных зон памятников (в т.ч. исторических доминант) и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также с выделением зон охраняемого природного ландшафта с учетом пространственных взаимосвязей основных исторических доминант. Это прежде всего прибрежные исторические ландшафты рек Волги, Тверцы и Тьмаки.

Размещение новых высотных доминант предлагается во вновь формирующихся общественных центрах в Заволжье, в Южной планировочной зоне, в примагистральных многофункциональных зонах общественно-деловой активности.

Планировочная форма зрительных взаимосвязей определяется системой улиц и площадей, сохраняемых в границах исторической части города (устойчивые элементы исторической планировочной структуры) и формируемых в новых общегородских пространствах. Это, прежде всего, создание новых пространственных осей с высотными акцентами и открытыми озелененными пространствами в Заволжьи и южной планировочной зоне.

Проектная планировочная структура города предлагает членение его на 10 планировочных районов:

• 4 района в северной планировочной зоне – Заволжский, Затверечский, Сахаровский и Черкасский.

• 2 планировочных района в Центральной планировочной зоне – Центральный и Лазурный.

• 4 планировочных района в южной планировочной зоне – Первомайский, Южный, Бортниковский и Мигаловский (см. Схему планировочных районов).

Развитие системы общегородских центров. Система общегородских центров является одной из важнейших функциональных систем города, обеспечивающих его структурное единство и композиционную целостность. Она включает в себя наиболее градостроительно значимые ансамбли и территории города. Система общественных центров состоит из общегородского центра, центров планировочных районов, центров жилых районов и микрорайонов, центров промзон, центров обслуживания в рекреационных зонах.

Развитие системы общегородских центров предусматривает:

• Развитие общегородского центра, включающего центральное ядро (истори-
ческая часть города) и зону его территориального развития..

• Формирование районных подцентров во всех планировочных районах.

• Развитие общественной застройки на озелененных территориях привязано к основным природным планировочным осям рек Волги, Тверцы, Тьмаки. Вдоль этих осей формируются центры спортивно-рекреационных зон, культурно-досуговые объекты.

• Формирование въездных коммерческо-производственных центров на пересечении федеральных и городских магистралей со стороны въезда в город из Москвы, Санкт-Петербурга, Бежецка, Старицы, Кимр.

## 4.6. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование определяет наиболее целесообразное назначение территории, устанавливает для каждой планировочной единицы города определенные территории, занятые участками общественных, жилых, производственных и природных объектов.

Проектом предлагается выделение следующих функциональных зон в границах предлагаемых для застройки территорий:

Жилые зоны:

застройка повышенной этажности (выше 16 этажей)

многоэтажная застройка (9-16 этажей)

среднеэтажная застройка (5-8 этажей)

малоэтажной секционной и блокированной застройки (до 4 этажей)

индивидуальная застройка

жилая застройка с отдельно стоящими, встроенно-, пристроенными общественными зданиями

жилая застройка пригородной зоны

Общественно-деловые зоны:

Общегородской центр

Центры планировочных районов

Общественные центры

Специализированные центры

Рекреационные зоны:

зеленых насаждений общего пользования

городских лесов

лесов

особо охраняемых природных территорий

пляжей

Производственные и коммунальные зоны:

Промышленных предприятий

Коммунально-складских предприятий

промышленных предприятий пригородной зоны

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

очистные сооружения канализации

водозаборных сооружений и организаций

воздушного транспорта

железных дорог

речной порт

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны специального назначения.

Жилая зона включает в себя преимущественно существующую сохраняемую и проектную жилую застройку. Новое жилищное строительство намечается преимущественно на свободных территориях в планировочных районах: Заволжский, Затверечский, Сахаровский, Южный, Бортниковский.

В составе жилой зоны предусмотрено размещение учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного уровня, отдельных объектов транспортно-инженерного и рекреационного обслуживания населения.

Проектом предлагается в границах жилых зон выделение нескольких строительных зон по преимущественной этажности, типу жилой застройки, наличию приквартирных или придомовых участков..

В качестве основных направлений реконструкции и развития жилых территорий генеральным планом предлагается:

- комплексная реконструкция сложившихся районов города для обеспечения социально-психологического и экологического комфорта, архитектурно-пространственной выразительности и функциональной достаточности жилых районов за счет формирования соразмерных пространств жилых дворов, развития системы внутриквартальных пешеходных связей, насыщения объектами обслуживания и малого бизнеса в ходе перепланировки реконструируемых районов и комплексного благоустройства жилых районов последних лет строительства;

- модернизация и перепланировка существующего жилого фонда, не отвечающего современным требованиям качественной характеристики жилого фонда;

- уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего жилого фонда за счет сноса.

Районами, нуждающимися в комплексной реконструкции, являются кварталы существующей ветхой застройки в Заволжском планировочном районе, частично Центральном (Затверечье), Первомайском и районе усадебной застройки южнее ул. Спартака до железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, частично в Южном планировочном районе от улицы Западной до ул. Складской южнее железнодорожной магистрали.

Общественно-деловая зона. Зона общегородского центра в настоящее время представлена преимущественно застройкой исторического центра и элементами линейного общественного каркаса ул. Горького, пр. Ленина, Софьи Перовской, ул. Чайковского и пр. Победы, а также узлами специализированной общественной застройки (объекты образования, здравоохранения, объекты культбыта).

Генпланом предлагается:

- Функциональное развитие общественной застройки в зоне исторического центра, в т.ч. за счет выноса производственных предприятий во вновь формируемые производственные зоны.

- Развитие комплексов и узлов общественной застройки парково-рекреационных зон.

Зона районных центров включает все объекты повседневного обслуживания.

Зона специализированных центров представляет собой компактно локализованные объекты одной сферы. На территории города представлены медицинскими и учебными центры.

Производственная зона. Включает в себя территории промышленных и коммунально-складских предприятий. К настоящему времени в городе сложилось 5 основных промзон (“Северо-Западная”, “ТЭЦ-3”, “Химволокно”, “Лазурная”, “Борихино”) и несколько промузлов. Часть предприятий расположены дисперсно в жилой зоне.

Генеральным планом предусматриваются следующие градостроительные мероприятия по развитию и реорганизации промышленных зон:

- сокращение территорий производственного использования в центральной части города и в прибрежных зонах рек Волги, Тверцы и Тьмаки;

- использование высвобождаемых территорий в качестве внутригородских резервов для развития системы общегородских центров, жилищного строительства и реабилитации территорий природного комплекса;

- реорганизация и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры крупных производственных зон города;

- ликвидация экологически опасных и ресурсоемких видов производств с высокой степенью амортизационного износа объектов и оборудования и расположенных в зонах непосредственного контакта с жилой и общественной застройкой;

- проведение экологически ориентированных мероприятий на объектах производственных зон;

- развитие и внедрение наукоемкого производства, деловых и обслуживающих функций, обеспечивающих качественно новые места приложения труда на территориях реорганизуемых зон;

Реорганизация и развитие производственных узлов:

- вынос предприятий из наиболее ценных в градостроительном отношении узлов и из селитебной застройки

- проектом предусматривается организация въездных комплексов, включающих в себя центры обслуживания автомобилей, мотели, кемпинги и логистические центры. Такие комплексы предлагаются на перекрестке магистралей федерального значения и городских магистралей со стороны въезда в город из Москвы, Санкт-Петербурга, Старицы, Лихославля, Бежецка;

- формирование в зоне аэродрома Мигалово терминального комплекса с промышленной железной дорогой.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры включает в себя:

- улично-дорожную магистральную сеть. Сеть внешних и городских магистральных улиц и дорог (включая территории транспортных развязок, площадей и др.) показана на "Основном чертеже" генерального плана;

- территорию железнодорожного транспорта, выделенную на плане как полоса отвода железной дороги. На расчетный срок намечается сохранение устройств по магистральной линии Москва – Санкт-Петербург и перекладка линии на Васильевский Мост;

- территории воздушного транспорта выделены на плане как площадки сохраняемого и развиваемого аэродрома Мигалово;

- территории инженерных коммуникаций выделены на плане в виде коридоров ЛЭП, магистральных газопроводов, а также в виде промышленно-коммунальных объектов - подстанций, водозаборов, очистных сооружений канализации и т.д.

Зона рекреационного назначения. Формируемые зоны рекреационного назначения включают в себя территории, прилегающие к основным осям природного комплекса – р. Волге, Тверце, Тьмаке, Орше, а также лесные массивы в северной, восточной, западной части проектируемой территории (городские леса).

В границы зон рекреационного назначения включаются территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, водотоками, пляжами, а также территории, предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

Генеральным планом предлагается организация:

- парково-рекреационной зоны, создаваемой на основе лесов в северо-западной части Твери;

- парково-рекреационной зоны, создаваемой на основе лесов и водоемов «карьеры» в восточной части Твери;

- спортивно-рекреационных зон общегородского значения - в Затьмачье, Заволжском и Южном планировочных районах;

- спортивно-рекреационной зоны конного спорта на базе ипподрома в п.Сахарово;

- спортивно-рекреационной зоны в районе Чуприяновка (горно-лыжный спорт);

- системы зелёных насаждений общего пользования, включающей существующие сохраняемые и проектируемые парки общегородского значения, парки городских районов, бульвары и скверы во всех планировочных районах города.

Особо охраняемые природные территории:

- памятники природы (Комсомольская роща, Бобачевская роща, Березовая роща, Первомайская роща, Боярышник гибкий «Скорбященский», парк «Сахарово»);

- ботанический сад (Ботанический сад ТвГУ);

Средозащитные территории:

- благоустроенные долины рек и ручьёв (реки: Волга, Тверца, Тьмака, Лазурь; ручьи: Соминка, Исаевский, Хлебный);

- лугопарки по берегам рек и ручьёв (реки: Волга, Тьмака, Орша; ручьи: притоки р. Волги в районе дер. Старая Константиновка);

- санитарные разрывы магистралей, санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий, кладбищ.

Зона специального назначения. Зона специального назначения включает территории и объекты Министерства обороны, к ним относятся: территории воинских частей; территории военных училищ; территории ЦНИИ–2 МО РФ; территории МВД РФ. Территория аэродрома “Мигалово” как аэродрома совместного базирования сочетает функции элемента транспортной инфраструктуры и объекта специального назначения.

В границах территорий спецназначения предусматривается особый режим использования, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон. Настоящим проектом предлагается оставить без изменения функциональное использование следующих объектов:

• территории военных училищ;

• аэродром “Мигалово” со строительством новой посадочной полосы (см. раздел “Транспорт”);

• территории ЦНИИ–2 МО РФ за исключением территории полигона в Затверечьи (который предлагается к выносу за пределы городской черты).

Проектом намечаются к выносу:

▪ объекты спецназначения, расположенные в прибрежных территориях Центральной планировочной зоны (Первомайский район). Освобождающиеся территории рекультивируются и используются под селитебную застройку с общественными комплексами.

▪ объект спецназначения (Химбаза) в Заволжьи для трассировки магистрали и нового северо-западного моста, с формированием на этих территориях нового общегородского центра.

▪ учебные полигоны военных училищ, связанные с использованием радиолокационных приборов (Заволжье, ЦНИИ–2 МО РФ).

# 5. Транспортная инфраструктура

## 5.1. Сооружения и коммуникации внешнего транспорта

Тверь является транспортным узлом, расположенным на коридоре магистралей Москва – Санкт-Петербург и одновременно крупнейшим автодорожным узлом Тверской области, также имеющим сооружения водного и воздушного транспорта. Перспективы его развития определяются:

- ростом транзитных транспортных потоков направления Москва – Санкт-Петербург;

- увеличением интенсивности хозяйственных и социальных связей с Московским регионом при вероятной стабилизации трудовых связей;

- усилением роли Твери в обслуживании грузовых и пассажирских перевозок в смешанном сообщении, формируемых смежной частью области;

- возможным дублированием функций Московского транспортного узла.

Железнодорожный транспорт. Основная роль в обеспечении транспортно-экономических связей города в сообщении с другими районами страны принадлежит железнодорожному транспорту. Ряд его устройств, находящихся на территории города, образуют крупный железнодорожный узел, в состав которого входят следующие основные элементы:

1. Участок двухпутной электрифицированной магистрали Москва – Санкт-Петербург со станциями Тверь, Дорошиха и остановочными пунктами Лазурная, Пролетарская, Брянцево, Санаторная.

2. Участок однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Дорошиха – Васильевский Мох с тремя остановочными пунктами.

3. Разветвленная сеть подъездных путей, из которых основными являются подъезды к вагоностроительному заводу, аэродрому Мигалово, КСМ (Затверечье), ПО «Химпром», предприятиям Северо-западной и Лазурной промзон.

Далее приводится краткая характеристика станций, входящих в состав узла.

Станция Тверь – участковая, со значительными объемами пассажирской и грузовой работой. Путевое развитие состоит из системы приемо-отправочных и сортировочных парков, путей локомотивного и вагонного хозяйства. С южной стороны станции имеется однопутный обвод для транзитного пропуска поездов. Грузовой двор размещен к северу от станции.

Пассажирский вокзал состоит из двух зданий, связанных пешеходными тоннелями. Одно расположено по ул.Коминтерна, другое - островного типа. Пассажирская работа осуществляется в стесненных условиях, на двух главных путях и трех тупиках для отстоя пригородных поездов.

Станция Дорошиха – промежуточная, с небольшим путевым развитием, обслуживающая грузооборот предприятий Заволжского района города.

Основное содержание работы Тверского железнодорожного узла - обслуживание транзитного движения. Кроме того, работа узла слагается из следующих операций:

- обслуживание промрайонов города через развитую сеть подъездных путей, примыкающих к станциям узла;

- перевалка грузов с автотранспорта на железную дорогу и обратно;

- обслуживание пассажирских перевозок в прямом, местном и пригородном сообщении.

Размеры движения по магистрали Москва – Санкт-Петербург составляют в зависимости от сезона 80-110 пар грузовых и пассажирских поездов в сутки, в том числе по южному обводу проследует 5-10 пар; по линии на Васильевский Мох – 3-4 пары грузовых и пассажирских поездов.

Все взаимные пересечения городского и железнодорожного транспорта в пределах города осуществляются в разных уровнях, но их количество недостаточно. В настоящее время в городе есть четыре путепровода на городских магистралях, один - на обходной автодороге и один – в районе о.п.Санаторная.

Основным планировочным недостатком железнодорожного транспорта является прохождение линии на Васильевский Мох через жилую застройку (в том числе многоквартирную) Заволжского района.

Генеральным планом предусматривается:

А. Вынос железнодорожной линии на Васильевский Мох с территории существующей и проектируемой городской застройки. Необходимость выноса линии связана со следующими факторами:

- сложившаяся трассировка линии препятствует формированию в Заволжском (одном из крупнейших планировочных районов города) рациональной транспортно-планировочной структуры;

- прохождение линии, предназначенной для транспортировки грузов, по фактически внутриквартальной территории многоквартирной и индивидуальной застройки является существенным источником экологического неблагополучия и риска возникновения техногенных ЧС.

Данное мероприятие закладывалось предыдущим генпланом, и в настоящее время его актуальность только усилилась в связи с активной застройкой смежных с железной дорогой территорийВ данном генеральном плане рассмотрены 2 варианта перекладки линии:

Б. Остальные устройства железнодорожного транспорта, в том числе подъездные пути и грузовой двор, генпланом сохраняются.

В. Развитие пассажирских устройств станции Тверь посредством строительства двух дополнительных платформ островного типа с северной и южной стороны от главных путей в целях увеличения пропускной способности и удлинения времени стоянки ряда транзитных поездов.

Г. Развитие пассажирских устройств станции Тверь предлагается также с южной стороны железнодорожной линии с организацией привокзальной зоны общественной застройки и транспортных территорий для населения южной части города.

Д. Генеральным планом учитывается строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По материалам предпроектных проработок, проектируемая трасса проходит с запада от территорию аэродрома Мигалово. Генпланом предлагается строительство железнодорожного вокзала «Тверь-2» в непосредственной близости от аэродрома Мигалово, что позволит в перспективе значительно увеличить коммерческую привлекательность гражданского авиасообщения из аэродрома Мигалово .

Данное размещение имеет преимущества по сравнению с возможным размещением вокзала по Волоколамскому шоссе. Во-первых, въезд со стороны вокзала в центральную и заволжскую части города будет осуществляться не по перегруженным транспортным осям. Во-вторых, обеспечивается близость к перспективному аэровокзалу – возможному узлу разгрузки аэропортов Московского региона.

Воздушный транспорт. В районе города Твери имеется аэродром совместного базирования гражданских линий и авиации Министерства обороны «Мигалово», а также аэродром совместного базирования гражданских линий и авиации РОСТО «Змеево».

Аэродром «Мигалово» 1 класса расположен в границах города, к юго-западу от основного пятна городской застройки. Имеет одну ВПП размером 2500 х 80 м, МК 67/247°. Зона воздушного подхода и шумовая зона аэродрома пересекают центральную и другие части часть города (всего около 4500 га существующей застройки).

Распоряжением Правительства РФ от 19.01.1998 г. принято решение об открытии аэродрома «Мигалово» для международных полетов.

В период до завершения намеченной реконструкции аэродрома необходимо осуществлять движение воздушных судов согласно предложениям командования Мигаловского авиагарнизона, согласно которым:

- взлет с направлением от города является основным курсом взлета, реализуемым по метеоусловиям в 79 % от годовых значений;

- взлет с направлением на город предусматривает маневр с пролетом над юго-восточной окраиной Твери, без пролета над центром города;

- заход на посадку без пролета над городом реализуем по метеоусловиям в 20-30 % от годовых значений;

- заход на посадку с пролетом над городом предусматривается с увеличением высоты полета до 600 м, что позволяет при возникновении нештатной ситуации выполнить посадку за пределам и города.

Основные функции проектируемого аэродрома – осуществление международных грузоперевозок, обслуживание международных транзитных рейсов, дублирование функций московских гражданских аэропортов, использование авиацией Вооруженных сил РФ. Генеральным планом резервируются территории для размещения пассажирского и грузового терминалов аэропорта со стороны Старицкого шоссе.

Аэродром Змеево 4 класса включает летное поле с двумя грунтовыми ВПП, осуществляет летную и техническую эксплуатацию малой авиации. Тверской филиал ЦентрАэронавигации неоднократно обращался по вопросу установления зоны ограничения жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства радиусом 10 км от контрольной точки аэродрома Змеево. Поскольку в указанный радиус попадает большая часть сложившейся и перспективной застройки г.Твери, данный вопрос не может иметь положительного решения. Также следует учитывать целесообразность освоения района Змеево жилой застройкой в рамках компактного и инфраструктурно обеспеченного перспективного развития города.

Генеральным планом предлагается вынос аэродрома Змеево в рамках мероприятий по освоению данной площадки. Новая площадка аэродрома может быть размещена предположительно к северо-востоку от города, между п.Сахарово и п.Орша.

Водный транспорт. В границах города судоходными путями являются реки Волга и Тверца. Комплекс устройств водного транспорта Твери преимущественно обслуживает грузовые перевозки города и выполняет перевалочные операции в смешанном автомобильно-водном сообщении. Основная функция - транспортировка строительных грузов. Грузовой порт находится в промзоне Лазурная, основные причалы необщего пользования размещены на территории вагоностроительного завода и в районе ПО «Химпром».

Пассажирский порт расположен в Заволжской части города, на слиянии Тверцы и Волги. Пассажирские перевозки осуществляются в рамках круизов по р.Волге и для обслуживания рекреационных перевозок в пригородные садоводства.

Генеральным планом устройства водного транспорта сохраняются, прогнозируется дальнейший рост рекреационных и экскурсионных перевозок. Для развития грузового порта предусматривается расширение существующей площадки, необходима расчистка и дноуглубление акватории.

Размещается ряд дополнительных пассажирских пристаней, преимущественно в районах новой жилой застройки и в Затьмачье. Хранение маломерного флота планируется осуществлять в районах Черкассы, Ст.Константиновка, Б.Перемерки.

Автомобильный транспорт. Тверь расположена на федеральной автодороге Москва – Санкт-Петербург и является узлом автодорог территориального значения. Основные из них:

- Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна 2 технической категории,

- Тверь – Рождествено – 1 мая – Ильинское (автодорога в направлении г.Кимры) 4 технической категории,

- Тверь – Тургиново 4 технической категории,

- Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (Волоколамское шоссе) 4 технической категории,

- Тверь – Ржев (Старицкое шоссе) 2 технической категории.

Основная проблема внешней автодорожной сети – недостаточное развитие обходных трасс и, как следствие, перегрузка города транзитными транспортными потоками:

- Федеральная автодорога, фактически единственный южный обход города, отрезает от основной части города жилой район Мигалово, пересечение с городской магистралью в Мигалово в настоящее время является самым перегруженным узлом в городе.

- Обходные трассы меридионального направления абсолютно отсутствуют. Районы восточной и юго-западной частей области связаны между собой исключительно по магистральной сети г.Твери.

В ближнем окружении Твери ощущается недостаток связей с левобережьем Тверцы – зоной активного рекреационного использования и пригородного строительства. Проблема развития автотранспортных связей в северном направлении усилится также в связи с достаточно вероятным развитием производственного узла к северу от города, по направлению на Васильевский Мох, будет ли оно реализовано посредством строительства металлургического завода либо иных масштабных производств с активными трудовыми связями с городом.

В настоящее время ведется:

- проектирование скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург.. В рамках разрабатываемой проектной документации в районе г.Твери предусматриваются съезды с автодороги – на пересечении с Бежецким шоссе, в районе д. Черногубово, на пересечении с Кимрской дорогой и на пересечении с М-10 в раойне Эммауса. Также предусматривается съезд в районе Медного. Всё это позволит защитить город от транзитного транспорта, выезжающего с окружающих районов и регионов на скоростную дорогу в районе Твери;

- проектирование автотранспортных развязок на пересечениях федеральной автодороги с магистралью в Мигалово, Старицким, Волоколамским, Тургиновским шоссе и в районе Черкассы.

Генпланом предусматривается:

1. Строительство периметра магистралей непрерывного движения.

2. Строительство скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург к северу от города с организацией съездов (развязок в разных уровнях.

3. Строительство автотранспортных развязок в разных уровнях на пересечениях южного обода города с существующими по М-10 въездами в город с Московского и Питерского направлений.

4. В качестве меридионального обхода города в пределах расчетного срока рассматривается проектируемая магистраль непрерывного движения Бурашевское шоссе - проектируемый мостовой переход через Волгу в районе Староконстанти-
новки – Бежецкое шоссе. Входит в структуру внешних и внутригородских автотранспортных связей одновременно, но в связи с ее значимостью для перевозок области в целом должна получить приоритетное финансирование из средств территориального дорожного фонда.

По подходящим к городу автодорогам осуществляется регулярное автобусное сообщение. Наиболее нагруженные направления Московское, Бежецкое и Старицкое. Автовокзал расположен крайне удачно для обслуживания пассажирских перевозок в смешанном сообщении - в районе железнодорожного вокзала. При заверешении формирования каркаса городских магистралей непрерывного движения и пробивке ул.Коминтерна междугородний автотранспорт может следовать без пересечения селитебных зон.

Прогнозируемое увеличение подвижности на автобусном транспорте вызовет необходимость развития пригородных и междугородных автобусных перевозок, расширения сети автобусных маршрутов, увеличения парка подвижного состава. На расчетный срок потребуется реконструкция автовокзала с увеличением его емкости и повышением уровня сервиса.

Взаимодействие видов транспорта. Генеральным планом намечено развитие системы логистических центров (грузовых терминалов) для обслуживания грузопотоков в смешанном сообщении, а также для перевалки грузов, направляемых в город автотранспортом - на малотоннажные автомобили:

Такие комплексы предусматриваются в проектируемых общественных и производственных зонах на въездах со Старицкого, Московского, Петербургского, Бежецкого направлений, а также в районе речпорта на проектируемой Восточной магистрали непрерывного движения.

## 5.2. Городская улично-дорожная сеть

Основу современной улично-дорожной сети г.Твери составляют магистрали, связывающие части города между собой и с выходами на внешние направления.

В северной части города основная широтная магистраль Петербургское шоссе – ул.Горького – ул.Ак.Туполева – Сахаровское шоссе. На участке мкрн.Юность – Затверечье она имеет дублер, используемый для грузового и транзитного движения по ул.Хромова – 1-ая Вагонников – Тельмана – Кольцевая – Хрустальная – Красина – пер.Третьяковский – ул.Маяковского. Основные меридиональные магистрали ул.П.Савельевой, ул.Благоева, ул.Шишкова/Новая Заря – Бежецкое шоссе. Сравнительно развита сеть магистралей районного значения в исторической (смежной с центром) части Заволжья.

В центральной части города основные широтные магистрали пр.Калинина – ул.С.Перовской – Советская – Вагжанова – Московское шоссе. На частичном протяжении имеет дублеры по ул.Спартака – пр.Дарвина – пр.Победы и ул.Коминтерна. Основные меридиональные магистрали Тверской пр. – пр.Чайковского, пер.Смоленский – Волоколамский пр. и ул.Орджоникидзе, используемая преимущественно для грузового и транзитного движения, в настоящее время – единственный меридиональный транзит между северной и юго-западной частями области. Сеть магистралей районного значения развита недостаточно.

В южной части города сеть магистралей общегородского значения имеет веерный характер и включает пр.Ленина – пр. 50 лет Октября, ул.М.Конева – Старицкое шоссе, Волоколамское шоссе и ул.Луговая/Бурашевское шоссе. Широтные связи осуществляются по ул.Б.Полевого – Строителей – бул.Профсоюзов – ул.Машинистов – Лермонтова - Королева – Линейная. Сеть магистралей районного значения практически не развита.

Связь планировочных зон между собой осуществляется по 3 мостам через р.Волгу (Старый мост и Новый мост в ядре Центра города; Восточный мост, находящийся в аварийном состоянии) и 3 пересечениям в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой (в створах ул.Калинина, Волоколамского пр. и Бурашевского шоссе).

Таким образом, городская магистральная улично-дорожная сеть:

- Характеризуется слабой степенью развития. Плотность сети на застроенных территориях составляет 2,4 км/кв.км, что соответствует среднероссийскому уровню, но не для городов данного масштаба.

- Из-за нехватки обходных трасс городская дорожная сеть в значительной степени осуществляет пропуск внегородских транзитных потоков.

- Внутригородские транзитные потоки введены в ядро центральной части города.

- Конфигурация сети приводит к существенным перепробегам на связях Заволжье – Затьмачье и Затьмачье – Зажелезнодорожная часть города.

Наиболее перегруженными участками внутригородской сети являются участки примыкающие к мостам, путепровод по Волоколамскому пр. и пересечение ул.Советская с Тверским пр.

Проектные предложения. Основным мероприятием генплана по развитию улично-дорожной сети является создание системы магистралей общегородского значения с непрерывным движением (МНД). Эти магистрали позволяют двигаться автотранспорту в обход наиболее загруженных улиц центра, существенно сократив выбросы выхлопных газов.

Непрерывность движения будет обеспечена за счет строительства развязок и транспортных пересечений в разных уровнях, саморегулируемых развязок (которые в перспективе могут быть дополнены пропуском основного направления в тоннеле), а етакже примыканий в одном уровне.

Таким образом, проектная структура МНД одновременно обеспечивает максимально возможную разгрузку сложившихся селитебных районов от грузовых и транзитных потоков и скоростную связь планировочных районов города между собой. Мостовые переходы через Волгу в зоне Центра разгружаются посредством строительства двух новых в западной и восточной частях города.

Сеть магистралей общегородского значения регулируемого движения будет дополнена рядом улиц и дорог, основные из которых:

1. Продление пр.Победы в восточном направлении до Московского шоссе.

2. Продление ул.Коминтерна в западном и восточном направлениях с выходом на Западную и Восточную МНД (далее – в промзону Лазурная).

3. Транспортно-планировочная ось южной части города, трассируемая от пр. 50 лет Октября вдоль Первомайской рощи, по существующей ул.Оснабрюкской.

Таким образом, основные планировочные оси каждой планировочной зоны получают дублеры на всем протяжении.

Сеть магистралей районного значения формируется как в районах проектируемой, так и существующей застройки. Особую значимость имеет пробивка магистральных улиц в районах Затверечье, Пески, промзоне Лазурной, также формирование набережной Волги в Затьмачье (Краснофлотская наб. – ул.Чудова), продление наб.р.Лазури до Тверского пр.

Обоснование необходимой ширины улиц и дорог окончательно закрепляется планом красных линий в проекте детальной планировки.

Наряду с развитием общественного транспорта в городе предусматривается обустройство велосипедных трасс. Там, где технически возможно, следует устраивать велосипедные дорожки, обособленные от автомобильного и пешеходного потоков, и выделять на существующих улицах (широких тротуарах) специальные полосы движения, запретные для других видов транспорта. В рекреационных зонах необходимо прокладывать сеть велосипедных дорожек-бульваров: это Северный лесопарк, лесопарк “Карьеры”, Комсомольская роща, Первомайская роща, Бобачевская роща, а также вновь создаваемые парковые зоны.

Создание пешеходных связей предлагается совместить с созданием единого зелёного экологического каркаса города Твери.

## 5.3. Городской транспорт

Грузовой автотранспорт. В настоящее время основной пропуск грузового автотранспорта осуществляется в северной части города по Петербургскому шоссе - ул.Хромова – 1-ая Вагонников – Тельмана – Кольцевая – Хрустальная – Красина – пер.Третьяковский – ул.Маяковского - ул.Ак.Туполева; ул.П.Савельевой; ул.Шишкова/Новая Заря – Бежецкое шоссе. В центральной части города по ул.Вагжанова – Московскому шоссе; ул.Орджоникидзе и ул.Коминтерна. В южной части города по ул.М.Конева – Старицкому шоссе; Волоколамскому и Бурашевскому шоссе; ул.Машинистов – Лермонтова.

Таким образом, грузовые потоки частично проходят через жилую (хотя и периферийную) застройку всех частей города. В настоящее время, в условиях реконструкции Восточного моста, часть грузовых потоков пересекает центр.

Намеченная генпланом структура магистралей непрерывного движения способствуют дальнейшей разгрузке селитебных зон от грузового автотранспорта. На расчетный срок грузовое движение будет осуществляться преимущественно по Северной, Южной, Восточной и южной части Западной МНД, а также по магистралям, проходящим преимущественно в промзонах. Снижению потоков грузового автотранспорта из селитебных зон будет также способствовать вынос ряда производственных предприятий из центральной части города.

Общественный пассажирский транспорт. Общественный пассажирский транспорт г. Твери представлен следующими видами транспорта: трамваем, троллейбусом, муниципальным автобусом, коммерческими микроавтобусами, а также легковыми таксомоторами. Характеристика работы маршрутного транспорта представлена в таблице, по муниципальному транспорту – отчетные данные, по микроавтобусам – оценка.

Таблица 5.5.

| Наименование | трамваи | троллей-бусы | автобусы | микроав-тобусы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность маршрутов, км | 184,2 | 127,2 | 221,1 | 600 |
| Количество подвижного состава, ед. | 161 | 95 | 112 | 500 |
| Перевозка пассажиров, млн.чел./год | 50,9 | 42,1 | 15,8 | 140 |

Трамвайные линии в настоящее время соединяют основные узлы, формирующие пассажиропотоки. Линии протрассированы: по Петербургскому шоссе – ул. Горького – ул. Ак. Туполева, по ул .Благоева – ул. Хрустальной в Соминку, из Мигалово в Центр по пр.50 лет Октября – пр. Ленина – пр. Калинина – ул. Спартака – пр. Дарвина – пр. Победы, от вокзалов по пр. Чайковского - Тверскому пр. в Заволжье и из микрорайона Южный по Бурашевскому шоссе – ул.Орджоникидзе – ул. Индустриальной к Химпрому. Трамвайная линия ул. Орджоникидзе – ул. ак. Туполева не функционирует из-за реконструкции Восточного моста.

Протяженность трамвайных линий в городе сокращена за счет линии по ул. Советской в целях разгрузки магистральной сети Центра. Трамвайные парки расположены в Центре города (район пл.Капошвара) и в Соминке.

Троллейбусные линии в настоящее время протрассированы из микрорайона Южный по Октябрьскому пр. – Волоколамскому пр. - ул. Советской - ул.Новоторжской, по Новому мосту – наб А.Никитина – Петербургскому шоссе – ул.П.Савельевой, ул.С.Перовской/ул.Брагина – пр.Калинина – ул.М.Конева – ул.Б.Полевого, по пр.Победы, по ул.Вагжанова – Московскому шоссе до Химинститута. Троллейбусный парк расположен в Центре города на ул. Московской.

Автобусные маршруты обслуживают, как правило, одновременно перевозки в пределах города и в зоне ближнего пригорода. Маршрутные микроавтобусы осуществляют основной объем перевозок, имеют крайне эффективную маршрутизацию и, очевидно, будут развиваться в городе опережающими темпами.

Проектом предусматривается:

1. Строительство новых трамвайных линий в Мигалово (на 1 очередь, в связи с тем, что периферийное расположение трамвайного кольца к жилому району существенно снижает востребованность трамвая) и южной части города (на расчетный срок, для обслуживания проектируемых районов жилой застройки).

2. Строительство линии скоростного трамвая вдоль периметра магистралей непроерыного движения. В целом, это мероприятие продолжает процесс превращения трамвая в периферийный вид транспорта, характерный для большинства городов данного масштаба.

3.  Площадка для строительства нового депо резервируется в районе Мигалово, на незастроенных территориях по ул.Громова.

4. Строительство новых троллейбусных линий в Заволжье (новый центр) и в южной части города – в продолжение микрорайона Южный и в Мамулино.

5. Второе троллейбусное депо рекомендуется разместить к югу в продолжении микрорайона Южный.

Объекты обслуживания автотранспорта. Аналогично большинству городов РФ, крайне острой проблемой является дефицит мест постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта. По данным УГИБДД УВД Тверской области только 57 % автомобилей жителей Твери обеспечено гаражами, при этом уровень обеспеченности снижается быстрыми темпами. Современная емкость гаражей в целом по городу составляет 35,6 тыс. машиномест.

Согласно материалам подготовки проекта постановления Главы города «О строительстве многоэтажных гаражей-стоянок» обозначена необходимость строительства многоярусных гаражей и автостоянок - надземных или подземных в зависимости от наличия свободных площадей.

Генеральным планом предусматривается деконцентрация населения сложившихся районов посредством увеличения жилищной обеспеченности, в том числе с учетом опережающего развития индивидуальной застройки. Но эти мероприятия будут недостаточно способствовать решению проблемы, главным образом из-за растущей автомобилизации, а также из-за неизбежного сокращения площадей существующих мест хранения в инвестиционно привлекательных узлах городской застройки.

Соответственно, генпланом установлены следующие приоритеты развития объектов обслуживания автотранспорта:

1. Строительство подземных и встроенных гаражей в составе новой многоквартирной застройки.

2. Строительство многоэтажных гаражей в Заволжском и Южном планировочных районах.

3. Размещение гаражей в Центральном планировочном районе преимущественно с использованием подземного пространства во дворах, под озелененными территориями и проезжими частями улиц; в отдельных узлах, при наличии территориальных ресурсов – также в многоэтажном исполнении.

4. Строительство новых узлов общественной застройки (коммерческого, делового и спортивно-рекреационного назначения) с масштабным резервированием мест для временного хранения автотранспорта.

5. В историческом центре города наиболее существенным резервом для временного хранения автотранспорта является сеть жилых улиц и проездов, не осуществляющих пропуск транзитных потоков.

6. Создание на периферии селитебных зон комплексов автосервиса (размещение крупных АЗС и СТО).

В то же время генпланом не намечается строительство «перехватывающих паркингов» на въездах в центр города как по причине отсутствия территориальных резервов для их размещения, так и исходя из масштаба города, в котором средняя протяженность проезда по периферии ориентировочно равна протяженности проезда по центру.

# 6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 6.1. Канализация

Существующее положение

Бытовые и производственные сточные воды с территории города удаляются по централизованной полной раздельной системе коммунального водоотведения, включающей систему самотечно-напорных коллекторов, канализационные насосные станции (КНС), дюкеры через реки Волга, Тверца, Тьмака и Лазурь очистные сооружения канализации (ОСК).

На территории города имеется три основных самостоятельных бассейна водоотведения: Заволжско-затверецкий, Центральный и Зажелезнодорожный. Кроме того, существуют отдельные локальные бассейны водоотведения: промзона Лазурная, пос. Химинститута - Элеватор, пос. Сахарово, пос. Киселево и т.д.

В настоящее время в городе Тверь в оперативном управлении МУП «Водоканал» находится 41 насосная станция водоотведения. Кроме того, в городе имеется около 20 ведомственных КНС. Протяженность канализационных коллекторов составляет 403 км.

Также на городские очистные сооружения поступают сточные воды от населенных пунктов Калининского района Тверской области: Никулинское с/п – деревня Никольское, Аввакумовское с/п – деревня Аввакумово.

Производственные сточные воды промышленных предприятий после очистки от специфических загрязнений (нефтепродукты, соли тяжелых металлов и т.п.) на локальных очистных сооружениях и затем поступают в городскую сеть водоотведения. По данным Роспотребнадзора по Тверской области лицензированные сбросы нормативно-очищенных и нормативно-чистых производственных, теплообменных и дождевых сточных вод в водные объекты города имеют 30 предприятий промышленности и энергетики города Тверь.

Очистные сооружения расположены в юго-восточной части города Тверь, в районе деревни Б.Перемерки. Очистные сооружения являются комплексом сооружений механической и биологической очистки. Площадь территории ОСК составляет 52,95 га. Первая очередь ОСК пущена в эксплуатацию в 1965 году, вторая очередь – в 1977 году. Проектная мощность очистных сооружений составляет 400 тыс.м3/сут, с учетом состояния сооружений на 2008 год – 260 тыс.м3/сут.

Состав очистных сооружений: приемная камера, 2 подающих лотка, решетки, 4 горизонтальных песколовки, 8 радиальных первичных отстойников диаметром 40 м, 6 секций трехкоридорных аэротенков-смесителей, четырехкоридорный аэротенк-смеситель, 10 радиальных вторичных отстойников диаметром 40 м, воздуходувная станция, 7хлораторная, 3 песковые площадки (используются как иловые площадки, задержанный песок направляется на площадку старых ОСК города), комплекс сооружений механического обезвоживания и термической сушки осадков (2 илоуплотнителя, регулирующие резервуары смеси осадков и избыточного активного ила).

Технология обработки сточных вод на ОСК:

- механическая очистка на решетках, песколовках и первичных отстойниках с целью задержания взвешенных органических и минеральных загрязнений (эффект задержания органики до 60-70%),

- полная биологическая очистка в аэротенках с помощью избыточного активного ила с окислением органических загрязнений в присутствии кислорода подаваемого воздуха,

- отделение активного ила от чищенных сточных вод во вторичных отстойниках,

- обеззараживание очищенных стоков производится хлорированием: контактное хлорирование в течение 30 минут,

- выпуск очищенных хлорированных стоков осуществляется в ручей Кобылья Лужа и далее в реку Волга в районе пос. Керамического завода. Коллектор местами разрушен, требует ремонта.

- аэробная стабилизация избыточного активного ила совместно с сырым осадком из первичных отстойников а аэробном стабилизаторе,

- уплотнение стабилизированного осадка и обезвоживание на фильтрпрессах, центрифугах, вакуумных фильтрах и сушильных установках,

- хранение обезвоженного осадка на иловых площадках для окончательного просыхания.

В настоящее время фактическая производительность составляет 102,8 тыс.м3/сут. Возможность расширения ОСК отсутствует, возможны только аварийно-восстановительные работы.

Санитарная зона вокруг очистных сооружений составляет 500 метров. Площадь территории, занятой под иловые площадки – 9,5 га, под песковые площадки – 3160 м2. Класс токсичности осадков указать невозможно, но в них присутствуют соли тяжелых металлов, патогенные микроорганизмы. Весь осадок складируется на территории станции. Иловые площадки находятся в эксплуатации частично с 1968 года, полностью в работе с 1972 года. В настоящее время все площадки заполнены полностью.

Очистные сооружения канализации города Тверь по загрязняющим компонентам имеют показатели очистки недостаточные для обеспечения рыбохозяйственных требований. Вопрос утилизации либо ликвидации обработанного осадка не решен. Осадок не вывозится, скапливается на иловых площадках, либо перемещается на территорию, не предназначенную для его хранения. Задержанный песок перемещается на площадку старых общегородских ОСК. В настоящее время все иловые и песковые площадки заполнены полностью, мест для дальнейшего складирования обработанного осадка нет.

По данным ООО «Тверь Водоканал», капитальным ремонтам, реконструкции и модернизации подлежат практически все основные сооружения и коммуникации: приемная камера с лотками, первичные и вторичные отстойники, аэротенки, воздуходувная станция, блоки механической обработки осадков, отводящий коллектор, береговой выпуск. Износ очистных сооружений составляет более 70%. Кроме того, на качество работы ОСК отрицательно влияют залповые сбросы производственных стоков от предприятий, а также высокое содержание в них солей тяжелых металлов.

Город Тверь находится на территории второго пояса зоны санитарной охраны Волжского источника питьевого водоснабжения города Москва. Учитывая это необходимо приступить к проектированию и строительству сооружений глубокой доочистки сточных вод.

В настоящее время сети и сооружения бытовой канализации города имеют высокую степень износа. Канализационные сети имеют износ в среднем 56%, степень изношенности КНС составляет 55 %. Третья часть канализационных коллекторов находится в эксплуатации более 40 лет (при нормативном сроке 25 лет) и, следовательно, имеют износ 100%.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также ст.32 Устава города Тверь, для города разработана и принята «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007 – 2015 годы», согласно которой разработан ряд мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения:

- Городские очистные сооружения.

  - Реконструкция аэротенков.

  - Строительство сбросного коллектора d=2000 мм от очистных сооружений до р. Волги, 1000 п.м.

  - Строительство глубоководного рассеивающего выпуска d=1000 мм, 500п.м.

  - Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод Q =8,0тыс.м3/сут.

  - Строительство станции доочистки сточных вод с глубокой трехступенчатой доочисткой стоков от биогенных загрязнений на фильтрах и контактными аэрируемыми каналами, Q=180.0 тыс.м3/сут.

  - Строительство технологического комплекса по обработке обезвоженного осадка для его дальнейшей реализации.

  - Замена оборудования: воздуходувной машины и фильтр пресса.

  - Перевод системы обеззараживания стоков на гипохлорит натрия в цепях улучшения экологической ситуации.

- Водоотводящие сети и сооружения.

2.1. Самотечные коллекторы.

2.1.1. Строительство Северо-Западного коллектора. 1-й пусковой комплекс в составе: А) самотечный канализационный коллектор d=1600 мм, 1800п.м на участке от ул.Скворцова-Степанова; Б) КНС в районе наб.р.Тверцы; В) напорные трубопроводы 2 d=800 мм, 750 п.м. каждый с устройством дюкера через р.Тверцу до коллектора №6 по ул. Кутузова.

2.1.2. Строительство разгрузочного Фабричного коллектора. 1-й пусковой комплекс: на участке от пп. Капошвара до ГНС, d=1600 мм, 1600 п.м.

2.1.3. Строительство разгрузочного Волоколамского коллектора от ул. Коминтерна до пр-та Победы, d=450 мм, 1600 п.м.

2.1.4. Строительство разгрузочного Городского коллектора по ул. Староворобьевской, d=600 мм и 500 мм, 1300 п.м.

2.1.5. Строительство разгрузочного коллектора по пр-ту Ленина d=400мм, 1000 п.м.

2.1.6. Строительство разгрузочного коллектора по ул. Ржевской d=300мм, 600п.м.

2.1.7. Строительство разгрузочного коллектора поул. Буденного d= 300мм, 850п.м.

2.1.8. Строительство разгрузочного коллектора по ул. Бебеля d=300 и 200мм, 450 п.м.

2.1.9. Строительство разгрузочного коллектора по ул. Мусоргского d=400мм,

2.1.10. Строительство разгрузочного коллектора по ул. Благоева d=600мм, 700п.м.

2.1.11. Строительство коллектора по ул. Лукина.

2.1.12. Реконструкция коллектора мясокомбината d=300 мм, 1200 п.м.

2.2. Напорные трубопроводы от КНС:

2.2.1. Строительство канализационного коллектора d=1000 мм от ГКНС до городских очистных сооружений.

2.2.2. Строительство напорного трубопровода от ГНС до городских очистных сооружений d=900 мм, 3500 п.м.

2.2.3. Строительство напорного трубопровода от КНС №4А d=600 мм, 1500п.м.

2.2.4. Строительство напорного трубопровода от КНС № 14 до городских очистных сооружений d=700 мм, 2200 п.м.

2.2.5. Строительство напорного трубопровода от КНС №5 d=200 мм, 450п.м.

2.2.6. Строительство напорного трубопровода от КНС №6 d=200 мм, 650п.м.

2.2.7. Строительство напорного трубопровода от КНС № 8 d=200 мм, 320п.м.

2.2.8. Строительство напорного трубопровода от КНС №34 до городских очистных сооружений d=400 мм, 3500 п.м.

2.2.9. Строительство напорного трубопровода от КНС № 11 до Желтиковского коллектора d=200 мм, 1080 п.м.

2.2.10. Строительство напорного трубопровода от КНС № 15 до коллектора d=300 мм по ул. Б. Полевого, d=200 мм, 400 п.м.

2.2.11. Строительство напорного трубопровода с дюкером (350 м) через р. Волгу от КНС №21 до городских очистных сооружений диам800 мм, 5000 м.

2.3. Канализационные насосные станции:

2.3.1. Строительство КНС № 14А в районе микрорайона «Чайка».

2.3.2. Строительство КНС № 5А(ул. Вокзальная).

2.3.3. Строительство КНС № 7А(пос. Мигалово).

2.3.4. Реконструкция ГНС (ул. Ротмистрова).

2.3.5. Замена насосного оборудования на КНС №21 (ул. Пржевальского), реконструкция здания и сооружений КНС №20 (пос. Аввакумово).

2.3.6. Реконструкция КНС №22 (пер. Литейный).

2.3.7. Реконструкция КНС № 17 (Краснофлотская набережная).

2.3.8. Реконструкция КНС №36 (Мигаловская набережная).

- Коммунальное водоотведение перспективных площадок жилищного строительства в соответствии с проектами планировки территорий (ППТ).

3.1. Строительство коллектора по ул. Макарова-ул.Тимирязева до Фабричного коллектора d=500 мм, 700 п.м (ППТ микр. «Пески»).

3.2. Строительство КНС № 15А(ППТ микрорайон «Первомайский-1,2»)

3.3. Строительство двух напорных трубопроводов от КНС № 15Адо коллектора №1,2 d=400 мм, 1150 п.м каждый (ППТ «Первомайский-1,2»).

3.4. Строительство двух напорных трубопроводов от КНС № 11 до КНС № 11А2 d=300 мм, 235 п.м каждый (ППТ «Первомайский-1,2», разгрузка Желтиковского коллектора для стартовой застройки).

3.5. Строительство самотечно-напорной канализации в районе ул.Луначарского-ул.Красина (ППТ «Ул.Луначарского»), в том числе: А) 1-й пусковой комплекс: Строительство КНС в районе ул.Проекгная-1 с напорными трубопроводами 2 d=150 мм, 470 п.м каждый до ул. Хромова.

3.6. Строительство самотечно-напорной канализации в центре Заволжья (ПДП «части Заволжского района»), в том числе: А) Строительство самотечного коллектора d=500 мм по ул. Жореса от б-ра Шмидта до ул. Соминка, d=500мм, 907 п.м; Б) Строительство КНС в районе ул.Соминка - ул. Жореса; В) Строительство двух напорных трубопроводов от КНС до Коллектора № 7 2 d=315 мм, 312 п.м каждый.

- Локальные системы коммунального водоотведения для индивидуальной жилой застройки.

4.1. Строительство самотечно-напорной канализации с КНС для южной части пос. им. Крупской, Q=0,315 тыс. м3/сутки.

4.2. Строительство самотечно-напорной канализации с КНС и дюкером через р. Волга для микрорайона «Черкассы», Q=1,0 тыс.м3/сутки.

4.3. Строительство самотечно-напорной канализации с КНС для застройки в районе дер. Старая Константиновка, Q=0,6 тыс.м3/сутки.

4.4. Строительство самотечно-напорной канализации с КНС для застройки в районе дер. Красное Знамя, Q=0,3 тыс.м3/сутки.

- Оборудование ограждений прилегающих территорий согласно требований к санитарно-защитным зонам канализационных сооружений, монтаж пожарно-охранной сигнализации в соответствии с «Программой повышения качества процесса предоставления услуг, и улучшения экологической ситуации».

- Приобретение лаборатории по контролю сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию.

Проектные предложения генплана:

Нормы водоотведения и расчетные расходы воды. Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водоотведение в городе на одного жителя предлагается принять равным удельному среднесуточному хозяйственно-питьевому водопотреблению согласно СНиП 2.04.03-85* пункт 2.1 без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением – 300 л/сут.;

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями – 230 л/сут.;

- норма водоотведения от неканализованных территорий принимается равной 25 л/сут с человека.

Количество воды от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения города.

Объемы водоотведения от промышленных предприятий, тыс.м3/сут

Таблица 6.1.

| Планировочные районы | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Заволжье | 12,7 | 15,5 | 18 |
| Затверечье | 1,8 | 2 | 7 |
| Сахарово | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Центральный | 12,5 | 12,5 | 12 |
| Лазурный | 5,8 | 7 | 7 |
| Первомайский | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| Южный | 0,9 | 1 | 0,5 |
| Бортниковский | 0 | 3 | 6 |
| Черкасский | 0,1 | 0 | 0 |
| Мигаловский | 0,4 | 2 | 4,5 |
| Итого | 36,1 | 45 | 57 |

Таблица 6.2.

Сводная таблица объемов водоотведения, тыс.м3/сут

|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Население и предприятия местного значения | 158,9 | 162,8 |
| Промышленные предприятия | 45 | 57 |
| Итого | 203,9 | 219,8 |

Схема водоотведения. В связи с требованиями к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного водопользования, система водоотведения города предусматривается по полной раздельной схеме.

Проектом намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода сточных вод от существующей части города, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих, и замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов от строящихся районов.

В развивающихся районах Заволжский, Затверечье, Черкасский бытовые и промышленные стоки собираются на существующие и проектируемые сети  в реконструируемую сеть этих планировочных районов. Для разгрузки магистрального коллектора вдоль левого берега реки Волга прокладывается Северо-Западный разгрузочный коллектор по левому берегу реки, со строительством дюкера и подачей сточных вод на городские очистные сооружения.

Система водоотведения района Центральный сохраняется и реконструируется в кварталах с новой застройкой. Отведение сточных вод от проектируемых жилых кварталов районов Лазурный, Первомайский, Южный, Бортниковский и Мигаловский осуществляется по проектной системе водоотведения с подачей стоков в существующую сеть водоотведения и далее на очистные сооружения.

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в городскую бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Существующие выпуски сточных вод в естественные водотоки от предприятий и производств подлежат ликвидации. В реки Волга, Тверца и другие водотоки, впадающие в них, не допускается выпуск сточных вод.

Очистные сооружения. Очистка сточных вод рекомендуется на существующих и проектируемых очистных сооружениях. Проектируемые очистные сооружения рекомендуется расположить на существующей площадке очистных сооружений, используя территорию рекультивируемых иловых площадок.

Производительность ранее построенных очистных сооружений недостаточна для пропуска расчетного расхода сточных вод с условием увеличением производительности до 220 тыс.м3/сут. Существующие очистные сооружения подлежат плановой ступенчатой реконструкции с введением в эксплуатацию всех сооружений.

Для доведения качества очищенных сточных вод требованиям ПДК рыбохозяйственных водоемов по БПК, взвешенным и биогенным веществам необходимо строительство комплекса глубокой доочистки сточных вод. Доочистка сточных вод рекомендуется трехступенчатая. Для обеззараживания очищенных сточных вод рекомендуется строительство ультрафиолетовой установки.

Выпуск очищенных сточных вод планируется перенести на территорию за пределами городской черты. Для этого предполагается строительство напорного коллектора от очистных сооружений вдоль Московского шоссе. Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется построить на территории между поселками Пасынково и Горохово (смотри схему). Выпуск очищенных сточных вод в реку Волга рекомендуется обустроить глубоководным рассеивающим оголовком.

Иловые площадки частично рекультивируются. Для утилизации подсушенного осадка рекомендуется строительство цеха по его сжиганию. Зола, получаемая при сжигании осадка, рекомендуется к использованию в изготовлении строительных материалов. Подсушенный ил, хранящийся в настоящее время на иловых площадках, подлежит вывозу на проектируемую площадку ТБО.

Очередность реализации мероприятий:

На первую очередь строительства:

- Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

- Реконструкция существующих КНС.

- Строительство разгрузочных самотечных и напорных коллекторов.

- Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории.

- Строительство новых КНС.

- Реконструкция существующих очистных сооружений: строительство сооружений, работающих параллельно с существующими.

- Рекультивация части иловых площадок с высвобождением территории для строительства комплекса доочистки сточных вод и цеха по сжиганию высушенного осадка, вывоз высушенного осадка с иловых площадок на проектируемую площадку ТБО.

- Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

- Реконструкция существующего выпускного коллектора на территории очистных сооружений.

- Строительство нового выпускного коллектора вдоль дороги до поселков Пасынков и Горохово.

- Строительство глубоководного рассеивающего выпуска в реку Волга в районе поселков Пасынково и Горохово.

На расчетный срок строительства:

- Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

- Реконструкция существующих КНС.

- Реконструкция существующих очистных сооружений: капитальный ремонт существующих сооружений после ввода в эксплуатацию сооружений, работающих параллельно с существующими.

- Строительство разгрузочных самотечных и напорных коллекторов,

- Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории.

- Строительство новых КНС.

- Строительство комплекса доочистки сточных вод.

- Строительство цеха по сжиганию высушенного осадка.

## 6.2. Санитарная очистка

Существующее положение:

По условиям образования, обработки и размещения отходы города делятся на следующие основные группы:

- Твердые бытовые отходы.

- Промышленные отходы.

- Медицинские отходы.

- Пестициды и агрохимикаты.

- Отходы горюче-смазочных материалов (ГСМ).

- Сибиреязвенные скотомогильники.

- Биологические отходы.

- Радиоактивные отходы.

Твердые бытовые отходы. К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет с улиц, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы.

Сбор и вывоз. Очистка города от твердых бытовых отходов (далее ТБО) осуществляется предприятиями ЖКХ. Вывоз твердых бытовых отходов и жидких нечистот с территорий домовладений, предприятий и организаций всех форм собственности, а также выполнение работ по захоронению твердых отходов на городском полигоне ТБО осуществляет МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

Сбор ТБО от населения осуществляется по планово-организационной схеме очистки. Работы в муниципальном жилфонде выполняются на договорной основе, с остальными категориями заказчиков – по разовым заявкам. На предприятиях, организациях, ведомствах и иных хозяйствующих субъектах работы производятся по планово-организационной схеме, при условии заключения договоров, либо по заявке (по мере накопления).

Ежегодно транспортом предприятия вывозится с городских территорий более 700 тыс.м3 отходов. Сбор и вывоз ТБО в городе организован по системе несменяемых контейнеров, кроме поселков Химинститута, Сахарово и улиц малоэтажной застройки. Для этих целей установлено свыше 4 тысяч контейнеров, в том числе около 2 тысяч штук в жилфонде. Вывоз ТБО осуществляется в жилфонде ежедневно, у других заказчиков – в соответствии с потребностью. Для вывоза жидких нечистот имеются ассенизационные автомашины на базе ГАЗ-53. Многие площадки для сбора ТБО на придомовых территориях не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм (отсутствуют контейнеры для крупногабаритного мусора; расстояние от мусорных контейнеров до жилых зданий не соответствует нормативам).

Существующая схема уборки улиц включает сбор мусора и снега с проезжей части, транспортировку, захоронение мусора и складирование снега. Операции уборки мусора и снега, а также их транспортировку к местам размещения осуществляет МУП «Тверьдорсервис».

Удаляемый с улиц мусор (смет) захоранивают на городском полигоне ТБО, снег складируется на трёх специально отведённых площадках на территории города. Все площадки складирования снега относятся к категории временных и для данных целей не оборудованы. Снег в основном вывозится с проезжих частей улиц, с придомовых территорий вывоз снега практически не осуществляется.

Экологическое состояние площадок оценивается как неудовлетворительное, наблюдается подтопление и загрязнение территории.

Утилизация. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате санитарной уборки города, а также некоторые виды промышленных отходов, разрешенных к совместному захоронению, принимаются на полигон. Городской санкционированный полигон находится по адресу Тверская область, Калининский район, Михайловское с/о, 13 км Бежецкого шоссе около села Славное, в 500 м от шоссе. Год ввода в эксплуатацию – 1970. Расчетный срок окончания эксплуатации – 2007 год. Площадь объекта составляет 18,7 га, ширина санитарно-защитной зоны – 1 км.

На полигоне ТБО выполняются следующие основные виды работ: прием и разгрузка, планировка и размещение на рабочей карте, уплотнение отходов. На полигоне применяется высотная схема складирования отходов до высоты 20 метров без учета мощности изоляционных слоев. Учет принимаемых отходов проводится по объему в неуплотненном состоянии. Прием и распределение мусоровозов под разгрузку контролируется.

В настоящее время полигон представляет собой пирамидальную насыпь, мощностью слоя от 5 до 25 метров. В теле насыпи происходят постоянные химические реакции (разложение биологических и органических масс), в результате чего образуется газ метан, который при благоприятных климатических условиях самопроизвольно возгорается. Ежегодно в результате возгорания происходит горение на площадях от 10 до 20%. На полигоне имеется противопожарный водоем площадью 0,6 га, площадка для стоянки и парковки автотранспорта, а также бытовое здание.

Для полигона утверждена инструкция по захоронению ТБО и промышленных отходов 3 и 4 класса опасности. В целом последовательность технологических процессов и технологий захоронения отходов соблюдается: разгрузка осуществляется под бульдозер, который сразу же разравнивает и уплотняет. Промежуточная и окончательная изоляция отходов осуществляется древесными опилками, строительным мусором, песком, шлаком и т.д.

Ограждение по периметру частично отсутствует, но выполнено оканавливание, которое требует периодической прочистки и углубления. Эксплуатация свалки осуществляется с отклонениями от требований СанПиН 2.1.7.1038-01: не соблюдаются санитарные разрывы до жилых застроек, отсутствуют защитный экран, контрольные скважины для слежения (наблюдения) за состоянием грунтовых вод, не ведется мониторинг за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе и почве в районе свалки. Конструкция свалки не препятствует поступлению фильтрата в грунтовые воды. Санкционированная свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду, особенно в период снеготаяния, когда по некоторым ингредиентам могут достигаться высокие и экстремально высокие уровни загрязнения водных объектов.

На существующий полигон свозятся как бытовые отходы, так и опасные отходы (приборы, оборудование, содержащие токсичные металлы, источники тока, отходы, содержащие нефтепродукты, поливинилхлорид и другие галогенсодержащие полимеры и т.д.). Складирование таких видов отходов  на полигоне приводит к загрязнению окружающей среды опасными токсикантами.

Эксплуатация свалки ведется с нарушениями требований нормативно-методической документации:

Отсутствует разработанная схема последовательности заполнения полигона.

Недостаточно регулярно проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов.

Отсутствует регулярный контроль поступления, за планировкой и изоляцией ТБО.

Наблюдения за поверхностным стоком, подземными водами, почвами, атмосферным воздухом практически отсутствует или имеют разовый характер.

Эколого-гигиеническое состояние полигона ТБО оценивается как неудовлетворительное. Пробы поверхностных вод (фильтрата), отобранные в районе полигона, показывают загрязнение хлоридами, аммиаком, хромом, нефтепродуктами, солями железа. В анализах воздуха отмечается превышение ПДК по двуокиси азота и аммиаку.

По данным экологической инспекции города Твери, за год в городе образуется 1 млн.200 тыс.тонн твердых бытовых отходов, но далеко не весь этот мусор попадает на отведенные для него места. Образуется так называемые несанкционированные свалки.

Промышленные отходы. Промышленные отходы города относятся к IV (30,5%) и V (68,8%) классам опасности. Размещение промышленных отходов в настоящее время производится:

- на площадках временного хранения на территории предприятий;

- в ведомственных накопителях промышленных отходов (золо-, шлакоотвалы, шлаконакопители);

- на полигоне твёрдых промышленных отходов г. Твери.

Эколого-гигиеническое состояние территорий, используемых под ведомственные накопители отходов, оценивается как неудовлетворительное.

Специализированная установка по сжиганию отходов находится на балансе ООО «Экорезина» (ул.Индустриальная, 13). Предприятие принимает от сторонних организаций и производит обезвреживание следующих видов отходов изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, отходы от упаковочной бумаги незагрязненные, обтирочный материал, загрязненный маслами, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, опилки древесные, загрязненные минеральными маслами.

Сжигание отходов производится в специальной установке, которая представляет сбой топку, смонтированную комбинатом «Искож» в 1995 году. Удаление дымовых газов из топки производится за счет дымовой трубы высотой 20 м.

В настоящее время тверскими специализированными организациями осуществляется сбор и первичная обработка следующих отходов:

- Лом черных и цветных металлов: крупные заготовители – ООО «Тверьвтормет» и «Тверьвторцветмет».

- Макулатура бумажная и картонная: ООО «Губернская сырьевая компания» и ООО «Кристина-сервис».

- Отработанные люминисцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы: ООО НПП «Диапазон».

- Использованная фото- и кинопленка, одноразовые шприцы: ООО «Медутильсервис».

- Автомобильных покрышек, отходов полиэтилена: ООО «Искож-Тверь».

Серьезную проблему на территории города представляет бесхозный шламонакопитель, принадлежащий ранее ОАО «Тверской завод вискозных нитей». Шламонакопитель расположен в южной части города в районе городски очистных сооружений МУП «Водоканал», предназначен для хранения цинкосодержащего шлама от вискозного производства, введен в эксплуатацию в 1971 году. Общая площадь шламонакопителя составляет 10,2 га, общий объем воды – 390 тыс.м3, объем складируемых в накопителе твердых отходов, содержащих в большом количестве соли цинка, сернистые соединения, калий, железо, натрий, органические вещества – 200 тыс.м3. В настоящее время правила эксплуатации не соблюдаются, ремонтно-профилактические работы не проводятся, мониторинг состояния и охрана объекта не осуществляется.

Медицинские отходы. В настоящее время медицинские отходы вывозятся на существующий санкционированный полигон.

Пестициды и агрохимикаты. Для хранения пестицидов и агрохимикатов используется склад ФГУП учхоз «Сахарово», расположенный в поселке Сахарово (ул. Василевского до 1). Площадь помещения составляет 84 м2, вместимость склада – 25 тонн. Склад оборудован отсеком для хранения пестицидов 1 класса опасности.

Здание кирпичное, канализация – водонепроницаемый выгреб. Территория вокруг склада имеет озеленение и зонирование. Расстояние от склада до жилых построек составляет 500 м, до водных объектов – 400 м.

Отходы горюче-смазочных материалов (ГСМ). Склады горюче-смазочных материалов расположены в промышленных зонах города: Лазурная, Борисовское поле, Мигалово, а также при ТЭЦ-1,2,3. Проблема с утилизацией отходов ГСМ, образующихся в частных гаражных хозяйствах, в настоящее время не решена. Сеть приема отработанных нефтепродуктов отсутствует.

Сибиреязвенные скотомогильники. По данным ветеринарной службы Тверской области в Заволжском районе города расположен сибиреязвенный скотомогильник, постройки 1943-1945.

Он  находится в Заволжском районе по ул. Котовского. Скотомогильник находится на балансе МУП «САХ». Санитарный разрыв между территорией скотомогильника и жилой застройкой не соответствует нормативам, в непосредственной близости от скотомогильника находятся садоводческие хозяйства и дачные участки «Весна» и «Здоровье», используемые самовольно, происходит неорганизованный отдых населения. В настоящее время ров вокруг скотомогильника существует, но недостаточно глубок, местами завален мусором, местами зарос кустарником. Забор неоднородный, частично составлен из металлической решётки, частично из бетонных блоков, частично разрушен. В настоящее время существует необходимость проведения мероприятий по обновлению ограждения, рва и надписей-аншлагов, информирующих население об опасности зоны. Кроме того, необходимо отселить дачные участки, расположенные ближе 500 метров к скотомогильнику, запретить использование этой земли под огороды. Новые захоронения на территории скотомогильника необходимо запретить.

Биологические отходы. Отлов бродячих собак и кошек проводится специализированной бригадой МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» по заявкам от частных лиц, администраций районов и домоуправлений, после чего животные сдаются в приют для бездомных животных или подвергаются усыплению и захоронению в яме «Беккера». Яма «Беккера» располагается на территории полигона ТБО г. Твери.

Навоз от свиней в ЗАО ПЗ «Заволжское», расположенное в Калининском районе в поселке Заволжский, удаляют совместно с водой и хозяйственно-бытовыми стоками от поселка на очистные сооружения механической и биологической очистки. После отстаивания и обработки осадок вывозят на поля запахивания в качестве удобрений.

Растительные остатки при выращивании и обработки овощей хранятся на площадке длительного хранения в ЗАО «Калининское», расположенной по адресу ул.Димитрова,21. Территория площадки в настоящий момент обвалована, ее площадь составляет 0,5 га.

Радиоактивные отходы. Официальных мест захоронения радиоактивных отходов, малоактивных радиоактивных отходов, материалов с повышенным радиационным фоном, дезактивированным грунтом в городе нет. На золоотвалах возможно наличие отдельных участков повышенного радиационного фона, связанного с естественными радионуклидами.

Радиационные объекты 1 и 2 категории опасности на  территории города отсутствуют. Радиационноопасные объекты 3 и 4 категории представлены на территории города 50 лечебно-профилактическими учреждениями и 11 промышленными предприятиями.

В настоящее время радиационная обстановка непосредственно в селитебной зоне поселка Мигалово стабильная: какие-либо локальные очаги радиоактивного загрязнения не регистрируются с 1997 года. Однако общей характеристикой радиационной обстановки на военном аэродроме ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» не располагает, так как данный объект контролирует санитарная служба Министерства обороны.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также ст.32 Устава города Тверь, для города разработана и принята «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007 – 2015 годы», согласно которой разработан ряд мероприятий по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов города:

- Выполнение комплекса мероприятий по организации технологического процесса на полигоне ТБО.

- Организация отдельной утилизации древесных отходов.

- Выполнение работ по изоляции отработанных карт.

- Реконструкция и строительство инженерных сооружений и зданий административно-бытового назначения на полигоне ТБО.

- Выполнение противопожарных мероприятий: создание 2-х пожарных водоемов 50 м3 каждый.

- Проведение ежемесячного мониторинга окружающей среды в районе размещения полигона ТБО.

- Бурение по периметру полигона контрольных скважин в количестве 15 ед. и мерных колодцев в количестве 4 кд. В теле полигона.

- Проведение рекультивации полигона ТБО.

- Выполнение работ по организации утилизации жидких бытовых отходов.

- Строительство новой базы МУП «Тверьспецавтохозяйство».

- Строительство мусороперерабатывающего завода.

- Создание карьера под грунты 2 категории.

- Создание нового полигона ТБО.

- Проведение мероприятий по охране окружающей среды на предприятии.

Таким образом, можно сделать следующие выводы по существующему состоянию сбора и утилизации отходов:

- существующий санкционированный полигон находится в непосредственной близости от населенных пунктов Михайловское и Славное, что не позволяет соблюдать необходимые санитарные разрывы. Полигон исчерпал свои возможности и его дальнейшая эксплуатация невозможна;

- полигон функционирует с рядом нарушений, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды;

- вывоз ТБО осуществляется в жилфонде ежедневно, у других заказчиков – в соответствии с потребностью;

- отходы не проходят сортировку, не обеспечивается отбор из общей массы ТБО вторсырья;

- существует проблема утилизации промышленных, медицинских, биологических отходов, отработанных нефтепродуктов;

- большое количество несанкционированных  свалок вокруг садово-огороднических товариществ и гаражных кооперативов, оказывают  отрицательное влияние не только на состояние окружающей среды, но и на здоровье населения.

Проектные предложения:

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации. Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления в настоящее время является одной из наиболее серьезных экологических проблем города.

В генеральном плане предусматривается организация в городе централизованной системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов с внедрением селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. Сортировка мусора должна начинаться на месте его образования, т.е. населением. Это потребует организации контейнерных площадок как в капитальном фонде, так и в частном секторе. В частном секторе возможна организация сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке.

Для вывоза мусора рекомендуется использование большегрузных транспортных мусоровозов, что будет способствовать сокращению выброса выхлопных газов в атмосферу. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз. Для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для установки их в различных функциональных зонах города.

Хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах. Промышленным предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Обработку твердых отходов рекомендуется производить на мусороперерабатывающем заводе. Площадка для МПЗ выбрана по адресу Тверская область, Калининский район, с/о Бурашево с учетом соблюдения санитарно-защитной зоны. Оптимальная мощность мусороперерабатывающего завода будет обеспечиваться за счет изъятия утильной фракции и соответственно уменьшения перерабатываемых ТБО (на 20-30%).

Расчет количества образующихся  в год ТБО на первую очередь произведен по норме на одного жителя 300 кг/год (СНиП 2.07.01-89*), учитывая процент промышленных и коммерческих отходов 20%. На расчетный срок нормы накопления ТБО приняты из расчета ежегодного увеличения на 5% (рекомендации Академии коммунального хозяйства 3-5%).

В настоящее время в городе объем накопления ТБО составляет 1,6 м3/год на одного жителя. Для расчета объема ТБО норма накопления принята на первую очередь 1,7 м3/год, а на расчетный срок – 1,8 м3/год. Отбор утильной фракции принят на первую очередь 20%, а на расчетный срок – 40%.

Твердые отходы, не подлежащие переработке, предлагается захоранивать на усовершенствованном полигоне. На первую очередь рекомендуется использовать существующий полигон. С вводом в действие завода по переработке мусора, объем ТБО, поступающий на полигон резко сократиться.

На расчетный срок предлагается ликвидация и полная рекультивация существующего полигона. Для хранения отходов, не подлежащих переработке, предлагается строительство нового полигона в районе села Бурашево, расположенного в Калининском районе к югу от города.

Снижение объемов вновь образуемых отходов возможно в результате следующих мероприятий:

- внедрения малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья,

- формирование промышленных узлов на основе безотходной технологической схемы, когда готовая продукция одного предприятия является сырьем для дальнейшей переработки другого.

- организации системы раздельного сбора отходов отдельных видов для их дальнейшей переработки, что позволит снизить объем отходов, поступающих на переработку до 60 %,

- обеспечения нормативно-правовую, информационную и технологическую поддержку, для эффективного функционирования системы сбора отходов, которые могут быть переработаны.

Мероприятия на первую очередь:

- Разработка схемы санитарной очистки города.

- На полигоне ТБО в районе села Славное:

- Выполнение работ по изоляции отработанных карт.

- Реконструкция и строительство инженерных сооружений и зданий административно-бытового назначения.

- Выполнение противопожарных мероприятий: создание 2-х пожарных водоемов 50 м3 каждый.

- Проведение ежемесячного мониторинга окружающей среды в районе размещения полигона.

- Бурение по периметру полигона контрольных скважин в количестве 15 ед. и мерных колодцев в количестве 4 кд.

- Проведение рекультивации части полигона ТБО.

- На территории города:

- Выполнение работ по организации утилизации жидких бытовых отходов.

- Строительство новой базы МУП «Тверьспецавтохозяйство».

- Строительство мусоросортировочных станций на территориях производственных зон Затверечья и в производственной зоне Пролетарского района.

- Оборудование специальных площадок и установка мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм.

- Организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов.

- Консервация и рекультивация несанкционированных свалок на территории города.

- Строительство мусороперерабатывающего завода в районе поселка Бурашево.

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на переработку или захоронение с отведенные места по договору с контролирующими органами.

- Приобретение лечебными учреждениями камер для сжигания медицинских отходов.

- Устройство ямы «Беккера» в районе кладбища около поселков Дмитрово и Черкассы.

Мероприятия на расчетный срок:

- Ликвидация и рекультивация существующего полигона ТБО в районе поселка Славное (13 км Старобежецкого шоссе) выполнение работ по изоляции отработанных карт.

- Строительство усовершенствованного полигона в районе села Суховерково, расположенному к югу от города по Старицкому шоссе.

- Приобретение и размещение на территории полигона: инсенераторной установки для утилизации биологических отходов; установки по утилизации больничных и медицинских отходов; установка, предназначенная для технического обезвреживания резино-технических изделий, в том числе шин; установка для совместной утилизации ТБО и промышленных отходов.

- Организация мониторинга за состоянием подземных вод, атмосферного воздуха, почвы в границах СЗЗ проектируемого полигона и зонах возможного негативного влияния объекта на окружающую среду и среду обитания человека.

- Организация системы вывоза ТБО и отработанных нефтепродуктов от индивидуальных и кооперативных гаражей. Сеть приема отходов ГСМ целесообразно организовать на базе автозаправочных станций, возможна организация выездного приема отработанных нефтепродуктов.

## 6.3. Энергоснабжение

### 6.3.1. Электроснабжение

Существующее положение:

Энергоисточниками г. Тверь являются ТЭЦ–1 (установленной мощностью 23 МВт), ТЭЦ–3 (установленной мощностью 170 МВт), ТЭЦ–4 (установленной мощностью 88 МВт).

Недостающая мощность для покрытия нагрузок потребителей поступает и Тверской энергосистемы по сети 330 кВ через автотрансформаторы 330/110 кВ подстанции Калининская, которая является опорной для сети 110 кВ значительной части энергосистемы. Распределение мощности от собственных источников и подстанций 110 кВ и 330 кВ.

В настоящее время в г. Тверь питание потребителей осуществляется от внутреннего кольца сети 35 кВ и внешнего кольца сети 110 кВ. На напряжение 35 кВ осуществляется питание городских подстанций, в основном, в центральной части города.

Перечень электрических подстанций

Таблица 6.5.

| № | Наименование подстанций | Напряжение, кВ | Мощность трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Калининская | 330/110 | 4 х 150 |
| 2. | Лазурная | 110/35/10 | 1 х 40 |
| 3. | Северная | 110/35/10 | 2 х 25 |
| 4. | Южная | 110/35/10 | 2 х 40 |
| 5. | Механический завод | 110/10 | 2 х 40 |
| 6. | Пролетарская | 110/10 | 2 х 16 |
| 7. | Глазково | 110/10 | 2 х 6,3 |
| 8. | Золоотвал | 110/10 | 1 х 2,5 |
| 9. | Мамулино | 110/10 | 2 х 6,3 |
| 10. | Центросвар | 110/35/10 | 2 х 40 |
| 11. | Вагоностроительного завода | 110/6 | 2 х 25 |
| 12. | Экскаваторного завода | 110/35/6 | 2 х 40 |
| 13. | ХБК | 110/10 | 2 х 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Газоочистка | 110/6 | 2 х 25 |
| 15. | ТЭЦ - 4 | 110/6 | 2 х 40 |
| 16. | Пивзавод | 110/10 | 1 х 6,3 |
| 17. | Химинститут | 110/35/10 | 2 х 16 |
| 18. | Вагжановская | 35/6 | 2 х 16 |
| 19. | Затверецкая | 35/6 | 3 х 10 |
| 20. | Стекловолокно | 35/6 | 2 х 10 |
| 21. | Соминка | 35/10 | 1 х 10 |
| 22. | Капошвар | 35/10 | 2 х 5,6 |
| 23. | №4 | 35/6 | 2 х 5,6 |
| 24. | Очистные сооружения | 35/6 | 2 х 16 |
| 25. | №13 | 35/10-6 | 2 х 3,2 |
| 26. | №18 | 35/6 | 2 х 16 и 3 х 10 |
| 27. | №27 | 35/6 | 2 х 10 |
| 28. | ТЭЦ - 1 | 35/6 | 2 х 7,5 |
| 29. | 1 Мая | 35/6 | 2 х 10 |
| 30. | Заволжская | 35/6 | 1 х 7,5 |
| 31. | Сахарово | 35/6 | 2 х 2,5 |

Электроснабжение г. Тверь в настоящее время находится в критическом состоянии. Трансформаторы на подстанциях 110 и 35 кВ, в основном, предельно загружены, оборудование на подстанциях физически и морально устарело. Наиболее проблемными участками являются район подстанций: Соминка, Северная. Электроснабжение Московского и Центрального осуществляется, в основном, на напряжении 6 кВ от старых подстанций 35/6 кВ. Трансформаторы этих подстанций предельно загружены. Не решен вопрос с электроснабжением жилой застройки в д. Черкассы, микрорайоне Южный. Низкий уровень надежности электроснабжения имеют электрические сети в районе Затверечье и пос. Элеватор.

Электроснабжение г. Тверь за 2006 год по группам потребителей

Таблица 6.6.

| № | Наименование группы потребителей | Годовое потребление электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Промышленные потребители | 701,84 |
| 2. | Непромышленные потребители | 724,33 |
| 3. | Прочие потребители | 2,3 |
|  | Итого | 1428,5 |

Исходя из приведенных данных, можно оценить существующие максимальные электрические нагруз	ки по городу в следующем размере: промышленные потребители - 300 МВт; непромышленные потребители - 200 МВт.

Определение проектных электрических нагрузок. Электрические нагрузки селитебной зоны рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты на основании «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. и примечаниями к таблице 3, 5 и 6. Число часов использования максимума электрической нагрузки составит 5450 (согласно табл.2.4.4. «Инструкции»).

Удельные электрические нагрузки селитебной зоны

Таблица 6.7.

| Показатели | Расчетная жил. обеспеченность кв.м/чел. | Удельная коммунально-бытовая нагрузка, кВт/чел. | Коэффициент для учета мелко-промышленных потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для центра города | Для районов со значительным развитием центральных функций | Для районов преимущественно жилой застройки | Для центра города | Для рай-онов со значительным развитием централь-ных функций | Для районов преимществено жилой застройки |
| нормативные | 27,8 | 0,70 | - | 0,42 | 1,2-1,6 |
| расчетные: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 очередь | 27 | 0,69 | 0,55 | 0,41 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| - расч. срок | 34 | 0,87 | 0,69 | 0,52 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |

Расчетные электрические нагрузки селитебной зоны по планировочным районам

Таблица 6.8.

| Планировочные районы | Максимальная элект-рическая нагрузка, МВт | Годовое электропотребле- ние, млн. кВт-час |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. Срок |
| Заволжский | 80,7 | 100,3 | 440 | 547 |
| Затверечский | 10,8 | 18,0 | 59 | 98 |
| Сахаровский | 4,1 | 9,5 | 22 | 52 |
| Центральный | 146,3 | 149,9 | 797 | 817 |
| Лазурный | 7,9 | 7,2 | 43 | 39 |
| Первомайский | 17,3 | 19,3 | 94 | 105 |
| Южный | 49,4 | 97,1 | 269 | 529 |
| Бортниковский | 4,1 | 4,1 | 22 | 22 |
| Черкасский | 4,5 | 4,6 | 24 | 25 |
| Мигаловский | 3,7 | 3,9 | 20 | 21 |
| Итого | 372 | 449 | 1790 | 2255 |

Суммарные электрические нагрузки города

Таблица 6.9.

| № | Потребители | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 330 | 415 |
| 2. | Промышленность и строительство | 400 | 500 |
| 3. | Прочие потребители и потери в сетях | 45 | 55 |
| 4. | Итого | 775 | 970 |
| 5. | То же, с учетом коэффициента одновременности | 660 | 820 |

Проектная схема электроснабжения. Первоочередное развитие генерирующих мощностей включает строительство ПГУ на Тверской ТЭЦ–1 мощностью 44 МВт и строительство третьего блока мощностью 160 МВт на Тверской ТЭЦ–3. На расчетный срок генпланом намечено также строительство ГТС в районе Бортниково, электрическая мощность которой ориентировочно составит 100 МВт, но может быть откорректирована в зависимости от инвестиционного и инфраструктурного развития смежной проектируемой промзоны.

Покрытие электрических нагрузок города сохранится преимущественно от Тверской энергосистемы по сети 330 кВ. Намечается строительство нового ввода 330 кВ в южную часть города, запитанного от Конаковской ГРЭС и сооружение подстанции 330/110/10 кВ «Лебедево». На «Схеме энергоснабжения» также ориентировочно нанесен ввод ВЛ-330 кВ в проектируемые промзоны в районе Михайловское – Васильевский Мох (вне проектной застройки г.Твери), отпайкой от ВЛ «Конаковская ГРЭС – Калининская».

Объём электросетевого строительства на I очередь принят с учетом «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007 – 2015 гг.», утверждённой Тверской городской думой (решение №46 (92) от 4. 05. 2007 г.

На первую очередь предусматривается:

- реконструкция и замена трансформаторов на более мощные на подстанции «Северная» (2х40 МВА).

- строительство п/ст 110/10 «Городская» («Новая Соминка» 2х25 МВА) и «Батино» (2х25 МВА), запитанных по ВЛ – 110 кВ от п/ст «Калининская»;

- строительство п/ст 110/10 кВ «Водозаборные сооружения» (2х16 МВА). Подстанции предполагается подключить заходом ВЛ-110 кВ «Калининская – Пролетарская»;

- реконструкция и перевод на 110 кВ п/ст «Вагжановская» (2х40 МВА) и прокладка питающего кабеля 110 кВ;

- строительство п/ст 110/6 кВ «Центральная» (2х25 МВА), подключённой кабельной линией 110 кВ от п/ст «Пролетарская».

- строительство п/ст «Боровлево» (2х10 МВА),

- строительство п/ст «Новая Золоотвал» (2х25 МВА);

- реконструкция п/ст 110/10 кВ «Пивзавод» (2х6,3 МВА);

- реконструкция п/ст 110/10 кВ «Пролетарская», «Лазурная», «Экскаваторный завод», «№4», «Завод 1 мая» и «Механический завод» (частичная замена оборудования).

По планировочным соображениям предусматривается перекладка части ВЛ 35 и 110 кВ из районов жилой застройки.

### 6.3.2. Теплоснабжение

Существующее положение:

Основными источниками теплоснабжения в г. Тверь являются тепловые электростанции (ТЭЦ), районные отопительные, групповые промышленные и индивидуальные отопительные котельные. Установленная тепловая мощность электростанций и котельных ГУ ОАО «ТГК - 2» г. Тверь:

Таблица 6.10.

| №№ | Источники теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в горячей воде | в паре |
| 1. | Тверская ТЭЦ-1 | 178 | 178 | 70 | 108 |
| 2. | Тверская ТЭЦ-3 | 694 | 660 | 573 | 87 |
| 3. | Тверская ТЭЦ-4 | 620 | 520 | 391 | 129 |
| 4. | ВК № 1 г. Тверь | 100 | 78 | 78 | - |
| 5. | ВК № 2 г. Тверь | 60 | 60 | 60 | - |
| 6. | ЦК г. Тверь | 87 | 69 | 62 | - |
| 7. | ВК Южная | 250 | 158 | 158 | - |

Подключенная нагрузка:

- в горячей воде – 1582,3 Гкал/час, в том числе промышленность – 335,6 Гкал/час, жилищно-коммунальный сектор 1246,43 Гкал/час;

- в паре (по договорам) – 112,57 Гкал/час.

Износ основных фондов ГУ ОАО «ТГК-2» по Тверской области составляет 66,6%. Необходима и имеется возможность реконструкции ТЭЦ–1, ТЭЦ–3, ТЭЦ–4. Устойчивый дефицит тепла наблюдается в Центральном и Пролетарском районах. Существование дефицита объясняются следующими причинами:

- ТЭЦ-3 – недостаток мощности паровых котлов;

- ТЭЦ-4 – существующие технологические трубопроводы не позволяют использовать полностью мощность тепловой электростанции.

Тепловые сети от централизованных теплоисточников работают по кольцевой схеме. Транспорт тепла осуществляется по магистральным, внутриквартирным сетям с одновременной подачей тепла на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию. Необходима модернизация систем теплоснабжения с целью повышения их надежности.

Определение тепловых нагрузок. Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07.86. Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, определён для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – минус 29 Со, представлен ниже.

| застройка | 1-2 этажных | 3-4 этажных | 5 этажных |
| --- | --- | --- | --- |
| существующая | 226,6 | 132,4 | 87,6 |
| проектная | 176,2 | 100,2 | 85,8 |

Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 376 Вт/чел.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

(многоэтажная жилая и общественная застройка)

Таблица 6.11.

| № | Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отопление жилых зданий, в т.ч. | МВт | 886,9 | 1113,0 |
|  | существующих |  | 679,5 | 657,0 |
|  | новых |  | 207,4 | 456,4 |
| 2. | Отопление обществ. зданий | МВт | 221,7 | 278,0 |
| 3. | Вентиляция обществ. застройки | МВт | 99,7 | 125,1 |
| 4. | Горячее водоснабжение | МВт | 165,4 | 169,2 |
| 5. | Итого: максимальный тепловой поток | МВт | 1373,7 | 1685,3 |
| 6. | Потери тепла при транспортировке и пр. | МВт | 206,3 | 254,7 |
| 7. | Итого: расход тепла на жилищ-но-коммунальные нужды | Гкал/час | 1580 | 1940 |

Проектная схема теплоснабжения. Покрытие возрастающих тепловых нагрузок города на первую очередь принято по сведениям Генерирующей компании №2 (см. табл. 6.13.). Увеличение тепловой мощности ТЭЦ–3 позволит передать дополнительное тепло Центральному, а также Южному планировочным районам.

Помимо программы ТГК–2 и «Программы развития коммунальной инфраструктуры города Тверь» генпланом на первую очередь предлагаются мероприятия по реконструкции и строительству новых локальных котельных, в том числе реконструкция котельных в Сахарово, котельной ХБК, котельной ДРСУ–2, котельной Медниковского водозабора, котельной ВНИИСВ. Строительство новых котельных в пос. Мигалово, пос. Литвинки, в привокзальной части города, в микрорайоне Юность, в Затверечье. Предусматривается дополнительная прокладка тепловых сетей в районы новой застройки.

Индивидуальную застройку предполагается снабжать теплом от собственных генераторов на газовом топливе. Отдаленные от источников теплоснабжения микрорайоны многоэтажной застройки (Сахаровский планировочный район), а также отдельно стоящие узлы общественной застройки будут снабжаться теплом от локальных котельных.

Покрытие тепловых нагрузок промышленности рекомендуется предусматривать преимущественно от централизованных сетей. Теплоснабжение от собственных источников намечается для проектируемых промузлов в районе аэропорта Мигалово и в районе с.Пасынково.

Первоочередные мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Таблица 6.13.

| № пп | Наименование мероприятий | Срок реа-лизации | Ориенти-ровочная стоимость, млн. руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие энергоисточников |
| 1.1. | Строительство ПГУ – 44 на Тверской ТЭЦ - 1 | 2006-2009 | 600 | Увеличение тепловой мощности источника |
| 1.2. | Строительство третьего блока 115 МВт на Тверской ТЭЦ - 3 | 2007-2009 | 3000 | Увеличение тепловой мощности источника |
| 1.3. | Установка бака – аккумулятора подпитки теплосетей на ТЭЦ - 4 | 2008-2009 | 12 | Увеличение надежности теплоснабжения |
| 2. | Развитие магистральных тепловых сетей |
| 2.1. | Строительство третьего выхода 2 Ду 1000 от ТЭЦ-3 в микрорайоне Юность | 2009 | 500 | Обеспечение возмож-ности выдачи дополни-тельной мощности от ТЭЦ- 3 |
| 2.2. | Реконструкция внутри-стационарных сетевых путепроводов ТЭЦ-3 с увеличением диаметров | 20007-2008 | 12 | Возможность отпуска от ТЭЦ – 3 большего количества энергии |
| 2.3. | Строительство пере-мычки от ОКЦ до ТК-333а на Артиллерий-ском пер. 2Ду 500 | 2007 | 8 | Возможность участия ТЭЦ-3 в отоплении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4. | Реконструкция тепло-трассы ТК 376А – ТК 381 по ул. 2-я Красина 2Ду 800 | 2007 | 25 | Улучшение теплоснаб-жения микрорайона Юность |
| 2.5. | Реконструкция тепло-трассы ТК 398 – ТК 398-22 Молодежный бульвар 2Ду 400 | 2008 | 15 | Улучшение теплоснаб-жения окраин микро-района Юность |
| 2.6. | Реконструкция тепло-трассы ТК 837 – ТК 841 ул. Гусева – ул. Можайского | 2008 | 15 | Улучшение теплоснаб-жения микрорайона Южный |
| 2.7. | Реконструкция тепло-трассы ТК 824 – ТК 844 – ТК 841 ул. Леви-тана – ул. Можайского | 2009 | 15 | Улучшение теплоснаб-жения микрорайона Южный |
| 2.8. | Реконструкция вну-тристанционных сете-вых трубопроводов ТЭЦ – 4 с увеличением диаметров | 2008 | 20 | Возможность отпуска от ТЭЦ – 4 большего количества энергии |
| 2.9. | Реконструкция вывода теплосети ТЭЦ – 1 от коллектора до ТК 8Р с заменой трубопроводов с 2Ду400 на 2Ду500 | 2008 | 20 | Улучшение теплоснаб-жения Пролетарского района |
| 2.10. | Реконструкция I выво-да теплосети ТЭЦ – 3 от ТК 302 до ТК 329 с увеличением диаметра с 2Ду900 до 2Ду1000 | 2009-2010 | 60 | Возможность передачи большего количества энергии от ТЭЦ – 3 в Пролетарский район |
| 2.11. | Увеличение диаметра сетевого трубопровода под старым волжским мостом (пл. Мира) с Ду700 до Ду900 | 2008-2009 | 40 | Возможность передачи большего количества энергии от ТЭЦ – 3 в Центральный район |
| 2.12. | Реконструкция тепло-магистрали от ТК – 13П до ТК – 16П с увеличением диаметра с 2Ду500 до 2Ду700 | 2009 | 12 | Ликвидация пережима на магистральном трубопроводе |
| 2.13. | Реконструкция тепло-магистрали от ТК –244 до ТК – 254 с увеличе-нием диаметра с 2Ду300 до 2Ду400 | 2008-2009 | 20 | Улучшение теплоснаб-жения пос. Мигалово |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.14. | Реконструкция тепло-магистрали от ТК –19а до ТК –25 с увеличе-нием диаметра с 2Ду300 до 2Ду500 | 2009 | 40 | Улучшение теплоснаб-жения района Петер-бургского шоссе и микрорайона Юность |
| 2.15. | Перевод потребителей котельной ХБК на сети централизованного теплоснабжения со строительством соеди-нительной теплотрассы 2Ду400 от ТЭЦ – 1 | 2009 | 40 | Улучшение теплоснаб-жения района котельной ХБК и микрорайона Первомайский |
| 2.16. | Реконструкция тепло-магистрали от ТК –24А до ТК – 37А с увеличе-нием диаметра с 2Ду500 до 2Ду700 | 2009 | 20 | Улучшение теплоснаб-жения привокзального района |
| 2.17. | Реконструкция тепло-магистрали от ТК –5Б до ТК –15Б с увеличе-нием диаметра с 2Ду300-400 до 2Ду500 | 2010 | 20 | Улучшение теплоснаб-жения привокзального района |

Баланс покрытия тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора

Таблица 6.14.

|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Потребление тепла на жилищно-коммуналь-ные нужды, Гкал/час | 1580 | 1940 |
| Покрытие: |  |  |
| ТЭЦ – 1 | 200 | 200 |
| ТЭЦ – 2 | 750 | 750 |
| ТЭЦ – 4 | 620 | 620 |
| ВК – 1 | -* | -* |
| ОКУ | 81 | 81 |
| ВК Южная | 250 | 300 |
| ГТС | - | 300 |
| Итого покрытие | 1901 | 2251 |
| *ВК – 1 выводится из эксплуатации |

### 6.3.3. Газоснабжение

Существующее положение:

Газоснабжение г. Тверь осуществляется, в основном, природным газом. Природный газ подается по магистральным газопроводам «Серпухов – Санкт-Петербург», «Белоусово – Санкт-Петербург», «Ухта - Торжок». Газ в город поступает на три ГРС: ГРС – 1 – в районе Борихина Поля; ГРС – 2 – в районе пос. Литвинки; ГРС – 3 – в районе ВНИИСВ.

Все три ГРС закольцованы газопроводами среднего давления через два головных газорегуляторных пункта, расположенных в восточной части города. Производительность ГРС составляет:

- ГРС – 1, Р = 0,3 – 140495 м3/час;

- ГРС – 2, Р = 0,3 - 71833 м3/час; Р = 0,6 - 76356 м3/час; Р = 1,2 – 161482 м3/час;

- ГРС – 3, Р = 0,6 - 29349 м3/час.

Потребление природного газа в 2006 году составило: промышленными предприятиями – 928,5 млн. м3/год; населением и коммунально-бытовыми потребителями – 268,3 млн. м3/год.

Проектные предложения:

Удельный расход газа на коммунально-бытовые нужды принят 180 м3 на жителя в год. Расход газа на жилищно-бытовые нужды составит на первую очередь -  79,2 млн. м3, на расчетный срок – 81 млн. м3. То же с учетом расхода газа на отопление составит на I очередь 390 млн. м3, на расчетный срок 480 млн. м3.

Генеральным планом предусматривается реконструкция ГРС – 2 с установкой дополнительного блока и строительством коллекторных участков газопроводов от ГРС – 2 до ТЭЦ – 3; от ГРС – 2 до ГРС – 1 с устройством закольцовок в коллекторные участки действующей газораспределительной сети.

На расчетный срок предусматривается вынос ГРС – 1 и ГРС - 2 за пределы жилой застройки с увеличением их мощности. Мощности ГРС и схема подачи газа потребителям города должны быть определены на последующих стадиях проектирования.

## 6.4. Электрическая связь и проводное вещание

Федеральный закон от 27 июля 2003 года №126 ФЗ «О связи» гарантирует  оказание универсальной услуги связи, к которой относится телефонная связь с помощью таксофона, и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям городской телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов. В настоящее время телефонизация города Твери осуществляется только от АТС электронного типа. Всего в сети организованно три узловых района с нумерацией 3ХХХХХ, 4ХХХХХ, 5ХХХХХ, 7XXXXX.

В Твери действуют 8 АТС, с общей монтированной емкостью 150000 номеров. Перечень АТС и их размещение представлены в таблице ниже.

Таблица 6.15.

| № | Наименование АТС | Тип | Монтированная емкость, номеров | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПТС-32,50 | NEAX-61Σ | 35 190 | Ул. Новоторжская, д.18 |
| 2 | ОПТС-55,56 | DX-200 | 22 688 | Ул. Оборонная, д.4 |
| 3 | ОПТС-42,44 | DX-200 | 19 160 | Ул. Баррикадная, д.8 |
| 4 | ОПТС-43,45 | АХЕ-10 | 8 000 | Ул. Склизкова, 36 |
| 5 | ОПТС-52,53 | Элком | 14 400 | Ул. З.Коноплянниковой, д.4а |
| 6 | ОПТС-58 | Элком | 10 000 | Ул. Склизкова, 36 |
| 7 | ОПТС -48,49 | DX-200 | 8 008 | Ул. Новоторжская, д.18 |
| 8 | ОПТС -70,72 | ZXJ10 | 32 608 | Ул. З.Коноплянниковой, д.4а |

Использование номерной емкости АТС составляет 85% от монтированной и в настоящее время не требует увеличения количества номерной емкости. Для связи между АТС города используется оптоволоконная связь, к абонентам идут обычные телефонные кабеля типа (ТГ) ТПП.

Телефонная сеть города Твери построена по принципу узлообразования. Опорно-транзитные узлы, кроме функций опорных АТС, выполняют роль узлов входящего сообщения, обеспечивая взаимодействие АТС цифровой сети друг с другом, а также осуществляя связь цифровой и аналоговой сетей. Для этого все АТС имеют доступ к одному из транзитных узлов. Включение АТС в опорно-тразитные узлы осуществляется по территориальному принципу. На сегодняшний день организованно три узловых района.

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и предприятий в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи.

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения, коэффициент семейности по Твери и телефонная плотность. Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 квартире. Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,2 человека, телефонная плотность на 100 жителей будет равна - 100/3,2 = 31,2 телефона.

Количество телефонов в общественных зданиях - 20 % от числа телефонов в квартирном секторе. Телефоны-автоматы (таксофоны) - четыре телефона-автомата на 1000 жителей.

Таблица 6.16.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Тыс.чел. | 452 | 485 |
| 2 | Количество номеров для жилого сектора | Штук | 141024 | 151320 |
| 3 | Количество номеров для общественных зданий | Штук | 28204 | 30264 |
| 4 | Количество номеров для таксофонов | Штук | 1808 | 1940 |
| 5 | Всего необходимо номеров | Штук | 171488 | 184009 |

Согласно данному расчету на первую очередь необходимо дополнительно создать 16 700 номеров, на расчетный срок дополнительно 3790 номеров. Но, учитывая прогнозируемое генпланом перераспределение населения по районам города можно сделать следующие выводы:

- в большинстве планировочных районов города (в том числе в Центральном) изменения емкости АТС не потребуется. Номерная емкость, которая в данный момент используется для жилого сектора, частично будет переведена на использования в общественных зданиях;

- рост численности населения в Заволжском, Затверечском, Сахаровском и Южном планировочных районах предполагают увеличение емкости АТС в этих районах до соответственно 34,9; 9,0; 4,8 и 33,8 тыс.номеров.

Для Заволжского, Затверческого и Сахаровского районов при имеющемся типе АТС, будет достаточно провести минимально необходимую модернизацию оборудования (добавление номерной емкости). Однако, в связи с резким увеличением населения в Южном районе и отсутствием собственной АТС, на расчетный срок требуется построить АТС на ~30 тысяч номеров. АТС необходимо разместить в типовом помещении, находящимся в центре нагрузки строящегося района.

Перспектива развития телефонной сети города Твери включает в себя замену устаревших АТС (типа DX) на более современные, с большей емкостью. Так как АТС связаны оптоволоконными линиями, модернизация этих сетей не требуется. Для увеличения пропускной способности данных линий связи достаточно менять оконечное оборудование.

Использование современных АТС позволит в новых районах наряду с телефонной связью предоставлять широкий спектр услуг, основанный на сетях следующего поколения NGN. Конечный потребитель получает кроме телефона еще и высокоскоростной выход в Интернет, телевидение и многое другое.

Интернет. Услуги телематических служб и передачи данных, с помощью которых, осуществляется доступ к сети Интернет, в Твери предоставляют 5 операторов связи. Операторы предоставляют услуги как выделенного, так и коммутируемого доступа. При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ, в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию.

Подключения по выделенным каналам связи осуществляется с помощью технологий xDSL (использующие существующие телефонные медные пары), беспроводного доступа (осуществляемый через высокоскоростной радиоканал), ETHERNET (локальная сеть с выходом в Интернет, действует в Заволжском районе).

Сотовая связь. В настоящее время жителям города предлагают услуги четыре оператора сотовой подвижной связи:

- Три оператора СПС стандарта GSM;

- Оператор сети СПС аналогового стандарта D-AMPS;

- Оператор сети СПС аналогового стандарта NMT-450 и современного стандарта IMT-MC-450;

Сотовый рынок Твери поделен между тремя основными сотовыми операторами стандарта GSM: Билайн, МТС GSM Тверь и МегаФон. Кроме того, на базе ЗАО «Тверская сотовая связь» в 2004 году началось строительство сети стандарта IMT-MC-450 в составе федерального оператора «Скай Линк». Сеть построена на базе оборудования Lucent Tecnologies. .В июне 2007 года в г. Твери введена в эксплуатацию услуга высокоскоростной передачи данных в мобильном режиме на основе технологии EV-DO. Услуга реализована на основе технологии CDMA2000 1х EV-DO, скорость передачи данных — до 2,4 Мбит/с.

В настоящее время рынок сотовой связи Твери вступил в фазу перехода из категории «быстрорастущих» в категорию «зрелых» со всеми присущими этому переходу явлениями — высоким уровнем конкуренции и проникновения и, как следствие, замедлением темпов роста абонентской базы. Данные факторы заставляют операторов сотовой связи корректировать маркетинговые стратегии в направлении развития дополнительных услуг и увеличения объемов пользования мобильной связью.

Почтовая связь. Услуги почтовой связи предоставляют 35 почтовых отделения, которые наряду со стандартными услугами почтовой службы предоставляют также услуги финансового обслуживания населения (пенсии, денежные переводы, оформление кредитов). Реализуются проекты экспресс-почта «EMS Почта России», «Регион-Курьер», почтовые переводы «КиберДеньги».

В отделениях почтовой связи филиала оборудованы пункты коллективного доступа в Интернет, что позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».

Телевидение и радиовещание. Вещание на территории Твери осуществляется филиалом ФГУП "РТРС" "Тверской областной радиотелевизионный передающий центр" который является основным оператором связи, осуществляющим эфирную трансляцию телевизионных и звуковых программ на территории области. В Твери в данный момент на обычную телевизионную антенну можно принимать 11 каналов - шесть в метровом диапазоне и пять в дециметровом.

Кроме того, в Твери действует сеть MMDS, которая составляет основу общегородской кабельной сети. На данный момент в сети 22 канала (имеется в виду MMDS вещание).

По соглашению между ФГУП "РТРС" и Управлением радиоэлектронной промышленности и систем управления ФАП на базе Тверского ОРТПЦ успешно введена в строй первая очередь опытного района цифрового спутникового распределения сигналов телевидения по Тверской области, а также по эфирному цифровому вещанию в г. Твери с использованием отечественного оборудования.

С целью экономии частотного ресурса в спутниковых и эфирных трактах применен новейший стандарт сжатия MРEG-4. Созданная система позволяет существенно расширить возможности населения по приему центральных и областных телерадиопрограмм, а также обеспечить административные, корпоративные организации и население дополнительными мультисервисными услугами.

Проводное вещание. Характеристики радиотрансляционной сети города Тверь определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы». Число радиоточек определялось с учётом 100% охвата семей проводным вещанием и с учётом 5% радиоточек общественного сектора от числа радиоточек квартирного сектора.

Количество динамиков уличной звукофикации, включаемых в общую сеть радиофикации, рассчитывалось исходя из соотношения: 1 динамик мощностью 10 Вт на 2000 жителей. Данные количеству радиоточек радиотрансляционной сети города сведены в таблицу.

Таблица 6.17.

| № | Показатели | Ед. изм. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Тыс. чел. | 440 | 450 |
| 2 | Количество радиоточек индивидуального пользования | Штук | 137 500 | 140 625 |
| 3 | Количество радиоточек коллективного пользования | Штук | 6 875 | 7 031 |
| 4 | Количество динамиков уличной звукофикации | Штук | 220 | 225 |

Нагрузка каждой распределительной фидерной линии в городах с большой плотностью населения – 1800 точек. Количество фидеров, включённых в ТП – 6-10. Усилительная станция (ОУС) питает 2-5 ТП, из которых одна ТП может находиться непосредственно в помещении самой усилительной станции. Уличные громкоговорители 10ГР–38 мощностью 10 Вт предусматривается подключить к распределительным фидерам с помощью исполнительных устройств дистанционного включения АВУД-3И.

Планами Тверского филиала ОАО «ЦентрТелеком» предусматривается постепенный переход с проводного вещания на эфирный. Адрес существующего радиоузла ул. Новоторжская, д.24

## 6.5. Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочным решением, инженерно-геологическими и гидрологическими условиями намечаются следующие мероприятия:

1. Регулирование стока р.Тьмаки и р.Лазурь.

2. Берегоукрепление и организация набережных.

3. Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод.

4. Защита территории от затопления.

5. Рекультивация нарушенных территорий.

6. Благоустройство водоемов и водотоков.

1. Река Тьмака, правый приток Волги, пересекает центральную (в том числе историческую) часть города. Пойма реки преимущественно не застроена, но в границы зоны затопления попадает ряд смежных зданий и сооружений.

Река Лазурь является водотоком, сток которого перекрыт в процессе застройки города. Река заилена и загрязнена, при отсутствии проточности создается застой воды и неблагоприятная санитарная обстановка; происходит подтопление смежной застройки.

В соответствии с «ТЭО строительства сооружений по регулированию рек Тьмаки и Лазури и защита г.Твери от затопления паводковыми водами», разработанного институтом «Гипрокоммундортранс» (г.Москва, 1978г.) рассматривалось 2 варианта мероприятий.

По I варианту предусматривается защита территории и застройки от затопления паводком 1% обеспеченности р.Тьмака в условиях подпора от Иваньковского водохранилища по обоим берегам дамбами обвалования.

Отметки гребня дамбы определены с учетом уклона водной поверхности с запасом 0,5 м над расчетным уровнем воды 1% обеспеченности и равны 132,3 м Б.С. в устье р.Тьмака до 133,15 м в створе дер.Желтиково. Дамбы проектируются трапецеидального поперечного сечения с шириной по гребню 4,5 м, заложением одернованных откосов 1:3 (верхового) и 1:2 (низового), средней высотой 2,5 м. Построенные ранее водооградительные дамбы намечается реконструировать с отсыпкой гребня и откосов до незатапливаемых отметок 1% обеспеченности.

Высокие паводковые воды при варианте обвалования пропускаются по существующему руслу р.Тьмака и следовательно горизонт воды в пределах городской черты будет соответствовать горизонту р.Волги. Обеспечение проточенности р. Лазури намечается путем устройства шлюза-регулятора при соединении р.Тьмака с р.Лазурь и разборной плотины в устье р.Тьмака (плотина с фермами Пуаре).

В этом варианте с водосбора бассейна р.Лазурь в период высокого стояния уровней в р.Тьмака намечается перекачка дождевых и дренажных вод насосной станцией при плотине в устье руч.Перемерковского или устройство аккумулирующих емкостей в понижениях рельефа. Во избежание повышения производительности насосной станции по перекачке поверхностного стока с обвалованной территории намечается отвести часть Хлебного ручья и ручья Бортниково в ручей Кобылья Лужа самотеком по отводящему каналу вдоль железной дороги.

Самотечный сброс воды с бассейна р.Лазурь возможен лишь в период низкого стояния уровней на р.Тьмака. Сброс будет осуществляться через трубчатый водовыпуск, оборудованный затвором, в теле водоподъемной плотины в устье ручья Перемерки.

В соответствии со II вариантом намечаются следующие мероприятия:

-	переброска стока р.Тьмака по каналу в р.Волга;

-	ограждение участка р.Тьмака между сбросным каналом и устьем реки плотинами №1 и №2, защищающими от затопления при подъеме высоких вод в реках Тьмака и Волга;

-	создание проточности по отсеченному руслу р.Тьмака и прудам р.Лазурь.

Создание проточности на реках Тьмака и Лазурь намечается соединением р.Тьмака с прудами Лазури посредством водопропускной трубы диаметром 1,5 м с затвором, а также путем прорытия канала от Лазури до Перемерковского ручья и углубления Лазури. Канал рассчитан на пропуск максимального расхода - 186 м3/с (проверен на пропуск расхода 0,1% обеспеченности - 258 м3/с). Поперечное сечение канала ширина по дну - 3 м.; глубина наполнения - 4,7 м; дно и откосы с заложением 1:2,5 облицовываются железобетонными плитами.

В период весеннего половодья пропуск транзитной воды по р.Тьмака не допускается, а сточные воды после очистки будут частично аккумулироваться, а частично перекачиваться насосными станциями при плотине №2 (устье Тьмаки) и плотине №3 (устье Перемерковского ручья). В остальное время года водообмен будет осуществляться самотеком через донные водовыпуски плотин №№ 1,2,3.

В составе ТЭО определены преимущества 1 варианта – меньшие затраты на строительство и эксплуатацию сооружений и преимущества 2 варианта:

- обеспечение проточности системы Тьмака-Лазурь в течение всего года с постоянным расходом 6 м3/с с большой площадью водного зеркала;

- при любом высоком паводке в р.Волга обеспечен самотечный сброс дождевых вод в систему Тьмака-Лазурь;

- отметка насыпей вдоль поймы р.Тьмака ниже на 4-5 м по сравнению с I вариантом.

В данном разделе подтверждается предпочтительность 2-го варианта инженерной защиты территории исходя также из необходимости сохранения историко-культурного потенциала центра города (согласно проекту зон охраны памятников истории и культуры пойма Тьмаки включена в зону охраняемого ландшафта).

Таким образом, генеральным планом намечается расчистка и дноуглубление естественного русла, а также формирование проточности за счет строительства 3 каналов. Проектная протяженность каналов: Тьмака – Волга 2,0 км, Тьмака – Лазурь 0,6 км, Лазурь – Хлебный 2,0 км.

В результате расчистки русел и обеспечения проточности рр.Тьмаки и Лазури снизятся отметки паводков высокой обеспеченности. В пределах городской застройки сформируется членение правобережья Волги водотоками, оказывающими существенное дренирующее воздействие на наиболее уязвимые к подтоплению районы города.

2. В соответствии с техно-рабочими проектами, разработанными институтом «Калинингражданпроект» и «Гипрокоммундортранс» и ЦНИИЭП Зрелищных зданий и сооружений им.Б.С.Мезенцева (г. Москва) вдоль правого берега р.Волга осуществлено строительство набережных полуоткосного типа до незатапливаемых отметок паводком 1% обеспеченности (131,6 м Б.С.) с учетом запаса 0,5 м и уклона водной поверхности.

Набережные построены от Головинского вала до пер.Смоленского протяженностью 3,4 км. В основании набережных предусмотрено устройство вертикальных стенок различных конструкций. За вертикальной стенкой устроена прогулочная дорожка. Выше откос заложением 1:2,5 укреплен сборными железобетонными дырчатыми плитами или одерновкой.

На правом берегу устьевого участка р.Тьмака до существующего моста в створе ул.Советской построена также полуоткосная набережная. На левом берегу устьевого участка р.Тьмака построена откосная набережная, являющаяся композиционным завершением памятника «Победы». Между отметками 131,9 м - 124,5 м откос заложением 1:2 укреплен посевом трав. В основании откоса железобетонный шпунт с оголовками в виде шапочного бруса. Ниже по урезу воды произведена каменная наброска.

Генпланом предусматривается продолжить строительство набережной на участке от пер. Смоленского до стадиона «Юность» протяженностью 780 м и от Советского (Головинского) вала до ул.Ногина протяженностью 300 м. Необходима реконструкция набережной Степана Разина. На левом берегу р.Волга намечается устройство набережной от ул.Скворцова-Степанова до пер.Перекопского. В соответствии с техно-рабочим проектом «Калинингражданпроекта» намечается на расчетный срок устройство Первомайской набережной протяженностью 1950 м.

На указанных участках предлагается строительство набережных полуоткосного типа с вертикальной шпунтовой стенкой. По верху шпунтовой стенки устраивается шапочный брус, за шпунтовой стенкой устраивается прогулочная берма шириной около 5 м.

3. Организация поверхностного стока на территории города имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства городской территории, но способствует снижению инфильтрации осадков в грунт, подтопления и оползневых процессов.

В настоящее время в районах капитальной застройки города построена неразветвленная сеть дождевой канализации. На балансе МУП «ДЭУ» находится около 120 км дождевой канализации. Сброс дождевых вод с правобережной части города осуществляется в реки Волга, Тверца и Тьмака и ряд ручьев, главным образом без очистки: из 256 выпусков очистные сооружения имеют 17.

В результате нового капитального строительства нарушена осушительная сеть в пределах городской черты. Водоприемники поверхностного стока и осушительной сети, многочисленные ручьи, требуют расчистки и дноуглубления, т.к. заилены и не обеспечивают водоотвода стока.

В соответствии со «Схемой развития дождевой канализации города» (далее «Схема...»), разработанной институтом «Гипрокоммундортранс» (г. Москва, 1991г.) предусмотрено строительство 469 км водосточной сети, 22 очистных сооружений и 41 насосной станции. Отведение и очистка поверхностного стока предусматривается следующим образом: в каждом бассейне выделяется главный коллектор, принимающий более мелкие коллекторы бассейна. Главный коллектор заканчивается, как правило, ОСДК или насосной станцией, перебрасывающей очищенный расход поверхностного стока на ОСДК смежного бассейна. В качестве водоприемников очищенного поверхностного стока приняты реки Волга, Тверца, Тьмака, Лазурь, руч.Соминка.

Кроме недостаточного финансирования, развитие системы дождевой канализации сдерживается рядом технических причин, главная из которых - несоответствие идеи, заложенной в «Схеме...», действующим экологическим нормативом. Так, проектирование ОСДК предполагается на основании СИ-496-77. Степень очистки при этом не позволяет выпустить очищенные дождевые стоки без дополнительной очистки даже в водоемы рекреационного водопользования.

Генпланом предусматривается дальнейшее развитие водосточной сети города. Водоотвод с территории многоквартирной застройки, а также промышленных и коммунально-складских зон намечается осуществить сетью закрытых водостоков. Плановое расположение их принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне более 0,005 – 300 м и 150 м при продольных уклонах менее 0,005. Средний диаметр закрытых водостоков 0,8 м, трубы для дождевой канализации принимаются с учетом глубины промерзания грунтов (1,6-1,9 м) и принятия дренажных вод.

Водоотвод и поверхностное осушение увлажненных земель с территории индивидуальной застройки намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м. Заложение одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6 м и глубиной до 1,0 м.

На территориях с высоким стоянием уровня грунтовых вод, где организации поверхностного стока недостаточно, для понижения уровня грунтовых вод намечается устройство кольцевого дренажа (в центральной части города).

Одним из факторов подтопления в центральной части города являются утечки из водонесущих коммуникаций. Большая насыщенность коммуникациями приводит к значительным утечкам. Основными мероприятиями по защите этих территорий является снижение или исключение утечек из водонесущих коммуникаций. Для исключения утечек необходимо проведение санации трубопроводов, ремонт и замена трубопроводной арматуры и устройство сопутствующих дренажей на реконструируемых и вновь строящихся водонесущих коммуникациях.

Понижение уровня грунтовых вод на осваиваемых пойменных территориях намечается путем устройства дренажно-дождевых коллекторов. Конструктивно дренажно-дождевые коллекторы отличаются от обычных закрытых водостоков только характером заделки стыков труб. Глубина заложения дренажа дождевых коллекторов 2,5-3,0 м, в целях обеспечения требуемой нормы осушения 2 м.

Водоприемниками водоотводящей сети являются реки Волга, Тверца и Тьмака. Водоотвод предусматривается, в основном, самотёком. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоемы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Проектом предлагается в районах капитальной застройки строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа. Преимущество этих комплексов состоит в том, что по мере инвестирования можно увеличить количество моно-блоков (возможность блокирования) и довести объемы очистки поверхностных вод до требуемой производительности.

В периферийных районах города – Черкассы и проектируемая застройка по Сахаровскому направлению возможно строительство очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 90%.

Местоположение очистных сооружений показано на «Схеме инженерной подготовки территории». В настоящем проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки должны быть выполнены специализированной организацией.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100 м, закрытого – 50 м.

4. Защита территории от затопления паводком реки Волга и Тверца намечается:

А. Для сложившейся застройки в районах Киселево и Затверечье – посредством устройства дамб обвалования. Отметки гребня дамб намечаются с запасом 0,5 м над расчетным уровнем воды 1% обеспеченности. Дамбы проектируются трапецеидального профиля с заложением одернованных откосов 1:2. С низовой стороны дамб предусматривается устройство придамбового дренажа.

Б. Для проектируемой застройки на пойменных территориях в районах Мигалово, Черкассы, Новая Константиновка намечается подсыпка территорий минеральным грунтом до незатапливаемых отметок в паводок 1% обеспеченности. Подсыпка намечается также на намеченных к застройке производственными объектами заболоченных территориях 2-го торфопредприятия.

5.  Генеральным планом намечено:

- рекультивация карьеров отработанных месторождений полезных ископаемых;

- рекультивация части иловых площадок городских очистных сооружений с высвобождением территории для строительства комплекса доочистки сточных вод и цеха по сжиганию высушенного осадка (вывоз высушенного осадка с иловых площадок будет осуществляться на проектируемую площадку ТБО);

- дезактивация и рекультивация территории Тверецкого водозабора, загрязнённой радионуклидами;

- организация и проведение рекультивационных работ по очистке нефтезагрязненных земель территории аэродрома «Мигалово»;

- рекультивация и мониторинг состояния территории бесхозного шламонакопителя, принадлежащего ранее ОАО «Тверской завод вискозных нитей»;

- рекультивация несанкционированных свалок;

- ликвидация и рекультивация территорий, занятых отстойниками, золоотвалами (ТЭЦ-1, ТЭЦ-4) и полями фильтрации (с/х предприятия);

- ликвидация отстойников промывных вод в пос. Бортниково, рекультивация и организация парка;

- ликвидация и рекультивация скотомогильников;

- ликвидация золоотвалов (рядом с грузовым портом) в связи с переходом ТЭЦ-4 на газ, рекультивация и организация территории под коммунально-складские предприятия;

- ликвидация складов торфа АО «ТЭЦ-4», рекультивация и перевод территории под жилую застройку;

- ликвидация отстойников ТЭЦ-4 (ниже железной дороги) в связи с переходом ТЭЦ-4 на газ, рекультивация территории;

- ликвидация очистных сооружений и золоотвалов ОАО «Тверское химволокно», рекультивация и обеззараживание территории.

Территории после проведения рекультивации намечается использовать соответственно под коммунально-складскую и промышленную зону, комерческо-деловую и жилую зону, рекреационную зону, в том числе под организацию зелёных насаждений общего пользования.

Перед выполнением рекультивации следует рассмотреть вопрос реутилизации (рециклинг) сырья из золоотвалов для использования в строительстве кирпича. При рекультивации золоотвалов первоочередное внимание должно быть уделено устранению пыления и выноса вредных веществ водными потоками из отстойников.

В дальнейшем при рекультивации золоотстойников под размещение грузового порта и коммунально-складской зоны необходима пригрузка золоотвалов слоем грунта не менее 0,5 м во избежание токсичности, а при рекультивации под зеленые насаждения дополнительно слоем плодородного грунта толщиной 0,2 м с посадкой древесно-кустарниковых культур.

6. Генпланом намечается расчистка, дноуглубление, ликвидация несанкционированных свалок и сбросов в малые водотоки города – ручьи Соминка, Хлебный, Бортниковский, Перемерковский, Кобылья Лужа и Исаевский.

В настоящее время русла ручьев находятся в неудовлетворительном состоянии: загрязнены, заилены, не обеспечивают водоотвода и не могут быть водоприемниками поверхностного стока. Берега ручьев не закреплены и обрушаются.

В соответствии со «Схемой развития дождевой канализации города» (далее «Схема...»), разработанной институтом «Гипрокоммундортранс» (г.Москва, 1991г.) намечалось заключить руч. Соминка в 2 трубы диаметром 2,4 м. Учитывая большие объемы дождевого стока, направляемого на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) №20, и трудности в доочистке этого стока, генпланом намечается оставить руч. Соминка в естественном русле с проведением расчистки, дноуглубления и профилирования русла ручья с учетом принятия очищенных поверхностных стоков.

Часть руч. Хлебного и руч. Бортниково с Южного района намечается самотеком отвести по проектируемому отводящему каналу вдоль железной дороги в руч. Кобылья Лужа. Благоустройство руч. Кобылья Лужа намечается в соответствии со «Схемой...». Проектируемое русло намечается трапецеидального сечения шириной по дну 3,0 м, глубиной 2,3 м, с заложением откосов 1:1,5. дно и откосы укрепляются железобетонными плитами.

По берегам ручьев Соминка, Перемерковский и Исаевский намечается размещение зеленой зоны. Генпланом намечается проведение следующих мероприятий по их благоустройству:

- расчистка, дноуглубление, профилирование и спрямление на отдельных участках;

- планировка с заложением откосов 1:1,5 и закрепление береговых откосов одерновкой;

- предотвращение загрязнения неочищенными стоками.

Предусматривается расчистка и дноуглубление отработанных карьеров в районе п. 1 Мая, где генпланом намечается организация спортивно-рекреационной зоны, строительство сооружений для занятий водными видами спорта. В состав мероприятий по благоустройству водоемов входит организация пляжей, предусматривающая расчистку береговой полосы от кустарниковой растительности, планировку берега и намыв песчаной подушки до проектной отметки.

## 6.6. Система зелёных насаждений

Территория города Твери располагается в зоне смешанных лесов Русской равнины в пределах основных морфологических единиц – моренных холмов и гряд, моренно-зандровой равнины, речных долин. Леса – хвойно-широколиственные на дерново-подзолистых и подзолистых почвах, развитых на моренных, зандровых, озерно-ледниковых и древнеаллювиальных отложениях.

Район г. Твери сильно обезлесен. В настоящее время широколиственные леса для области нехарактерны. Древесный ярус образован елью европейской, сосной обыкновенной, а также лиственными породами: березой, ольхой, осиной. На возвышенных местах встречается довольно много клена, ясеня, липы, лещины, реже дуба в составе сосновых и еловых лесов. Лесные участки наиболее приближены к городской застройке в Заволжском и Затверецком районах. С южной стороны в ближайших окрестностях города преобладают сельскохозяйственные земли. На месте сведенных лесов сформировались луга (являются вторичными, кроме пойменных), среди них преобладают суходольные. Поймы большинства рек развиты слабо и часто залесены. Для залесенных пойм характерны заросли ив в сочетании с мелкозлаковыми лугами.

На исследуемой территории наиболее распространены следующие типы почв:

1. Возвышенные части рельефа занимают подзолистые почвы. На свободных от застройки площадях произрастают сосновые древостои.

2. На равнинных участках и пологих склонах распространены слабо оподзоленные супеси и суглинки, занятые на свободных участках смешанными древостоями и лугами.

Подзолистые и слабооподзоленные почвы вполне пригодны для произрастания зелёных насаждений при условии внесения удобрений.

3. В понижениях рельефа при избыточном увлажнении развиты подзолисто-глеевые, полуболотные и болотные почвы. Для них характерен обильный осоково-злаковый травяной покров, местами редкий древостой смешанного состава. Эти почвы требуют коренного улучшения: осушения, известкования и внесения удобрений.

4. В поймах рек распространены лугово-аллювиальные почвы, богатые гумусом. На них развит травяной покров лугового типа. Эти почвы переувлажнены, периодически затапливаются паводками. Для озеленения требуется осушение или подбор соответствующего ассортимента деревьев и кустарников.

5. Имеются участки насыпных грунтов с большим содержанием строительного мусора. Эти почвы непригодны для произрастания зелёных насаждений и требуют полной замены растительной землёй в каждом посадочном месте.

В целом почвенно-климатические условия города Твери благоприятны для произрастания зелёных насаждений.

Существующее положение:

Наиболее значительные по площади зеленые массивы города Твери входят в состав «наружного зеленого кольца». В пределах города присутствуют ценные в экологическом, научном и культурном отношениях природные комплексы. Система зелёных насаждений г. Твери представлена парками, рощами, скверами, бульварами, ботаническим садом, зелеными насаждениями вдоль улиц и древесно-кустарниковой растительностью в поймах рек Волги, Тверцы, Тьмаки, Лазури и ручьев. Городские насаждения выполняют экологические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные и др. функции.

По сведениям МУП «Тверьзеленстрой» общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 1572 га (порядка 10,3 % от общей площади города), в том числе зелёные насаждения общего пользования (ЗНОП: парки, сады, скверы, бульвары) – 751 га, лесопарки – 703 га, озеленение улично-дорожной сети – 118 га. Обеспеченность жителей города зелёными насаждениями общего пользования (без лесопарков) составляет 17,3 м2 на жителя города, что соответствует нормативной – 16 м2 на жителя города (СНиП 2.07.01-89*). Однако, необходимо провести инвентаризацию всех ЗНОП на территории г. Твери для установления соответствия фактического наличия ЗНОП данным МУП «Тверьзеленстрой».

На территории г. Твери располагаются семь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (см. табл.). Общая площадь ООПТ составляет 600,6 га.

Особо охраняемые природные территории г. Твери

Таблица 6.18.

| № | Название объекта | Категория | Площадь (га) | Местополо-жение | Год создания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольская роща | памятник природы | 498 | Заволжский район | 1982 |
| 2 | Бобачевская роща | памятник природы | 20,5 | Московский район | 1982 |
| 3 | Берёзовая роща | памятник природы | 12 | Московский район | 1982 |
| 4 | Первомайская роща | памятник природы | 50 | Пролетарский район | 1982 |
| 5 | Ботанический сад ТвГУ | дендрологичес-кие парки и бо-танические сады | 2,6 | Заволжский район | 1999 |
| 6 | Боярышник гибкий | памятник природы | - | Центральный район | 1990 |
| 7 | Парк «Сахарово» | памятник природы | 13 | Заволжский рай-он, п. Сахарово | 1982 |

На территории г. Твери находятся следующие наиболее крупные зеленые насаждения общего пользования:

- Городской сад (7,7 га, Центральный район);

- Парк Текстильщиков (26,0 га, Пролетарский район);

- Парк Победы (13,7 га, Центральный район);

- Детский парк (7,7 га, Центральный район);

- скверы на набережной Афанасия Никитина (5,2 га, Заволжский район);

- яблоневый сад по улице 15 лет Октября (4,5 га, Московский район);

- сквер по улице Королёва (3,9 га, Московский район);

- бульвар Цанова (2,8 га, Московский район).

Кроме насаждений общего пользования в городе имеются насаждения ограниченного пользования и специального назначения. К насаждениям ограниченного пользования относятся насаждения на жилых территориях (кроме садов микрорайонов), насаждения на территориях детских и учебных заведений, спортивных и культурно-просветительных учреждений, общественных и учреждений здравоохранения и т.д. К насаждениям специального назначения относится озеленение магистралей, коммунально-складских территорий, санитарно-защитных зон промышленных предприятий, кладбищ, питомников.

Также имеются естественные насаждения по поймам и берегам рек. Лучше всего озеленены реки Тверца и Тьмака. Река Волга достаточно озеленена только в историческом центре города.

В настоящее время не создана связанная система зеленых насаждений, объединяющая природные оси города (реки Волга, Тьмака, Тверца, Лазурь, ручьи Межурка, Соминка) в единый озеленённый каркас.

Производственная база озеленения представлена питомником в Оритово. В настоящее время парники для посевов древесных культур засорены, заросли деревьями, функционирует 8 парников из бывших 40. Начаты работы по восстановлению ещё 13 парников. Поле для доращивания посадочного материала площадью 40 га заброшено, заросло сорняками. Двухэтажное здание на территории питомника брошено. Необходимо восстановить парники и вернуть питомник Оритово в хозяйственную деятельность.

Также МУП «Зеленстрой» осуществляет реализацию саженцев декоративных древесно-кустарниковых культур, семян трав. Предприятие осуществляет хозяйственную деятельность по озеленению, содержанию и ремонту зелёных насаждений и благоустройству территории, в его управлении находится порядка 56,2 % насаждений.

Содержание лесопарков определяет приложение к постановлению губернатора Тверской области № 614 от 21.07.99 г. «Порядок ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях городских поселений Тверской области», «Кодекс благоустройства г. Твери», который также устанавливает порядок содержания парков, садов, скверов, бульваров, газонов.

Городские зелёные зоны используются горожанами как места отдыха. На сегодняшний день городские зелёные насаждения в основном находятся в неудовлетворительном состоянии. Основные проблемы – замусоривание и захламлённость территории, отсутствие оборудованных мест для отдыха. На территории ООПТ – также высокая рекреационная нагрузка, механическое повреждение стволов и корней деревьев, самовольная рубка деревьев, проезд и стоянка автотранспорта, выгул собак.

Необходимо проведение постоянного мониторинга состояния насаждений города, благоустройства территории, инвентаризации объектов зелёных насаждений, а также осуществление контроля соблюдения режима охраны особо охраняемых природных территорий.

Проектные предложения:

А. Предложения по формированию ландшафтно-экологического каркаса города. Обязательным условием обеспечения устойчивого развития города является создание и развитие единой системы озеленения территорий, включающих сеть взаимосвязанных зон, участков, объектов различных категорий, уровней подчинения, режимов охраны и природопользования (в т. ч. памятники природы, заказники, резервные участки, эколого-рекреационные зоны, парковые рекреационные зоны, парки, скверы). Такая система территорий и объектов образует ландшафтно-экологический каркас города, учитываемый при планировании экономического развития и градостроительной деятельности.

Сформирована единая система зелёных насаждений общего пользования на основе природных осей города (реки Волга, Тьмака, Тверца, Лазурь, ручьи Межурка, Соминка). Парки, скверы, сады связаны между собой бульварами. В свою очередь взаимосвязь между массивами городских и пригородных озеленённых территорий осуществляется с помощью непрерывной цепи бульваров, пешеходных аллей, зелёных полос вдоль магистралей, специальных защитных полос. Такая система зелёных насаждений, органично включённых в застройку, улучшает структурно-планировочные и архитектурно-художественные характеристики территории, а также создаёт благоприятную среду обитания для жителей города. Генеральным планом г. Твери предусмотрено проектирование зелёных пространств как единой макроструктуры, включающей:

1. Озеленённые территории вне границ городского округа г. Тверь:

- лесопарковая часть зелёной зоны (лесопарки);

- особо охраняемые природные территории.

2. Озеленённые территории в пределах границ городского округа г. Тверь:

- парковые рекреационные зоны;

- особо охраняемые природные территории;

- зелёные насаждения общего пользования;

- средозащитные зелёные насаждения.

Основные планировочные задачи по оптимизации природного комплекса города, решаемые генеральным планом:

- формирование устойчивой единой системы ландшафтно-экологического каркаса территории;

- охрана и рациональное использование природных ландшафтов;

- развитие и благоустройство прилегающих территорий вдоль р. Тверцы в северной части города, имеющих важное рекреационное значение;

- проведение мероприятий по сохранению луговых и болотных ассоциаций;

- проведение мероприятий по восстановлению пойменных территорий как элементов экологического каркаса города;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом и культурном отношениях природных комплексов путем создания сети особо охраняемых природных территорий;

- сохранение зелёного фонда и увеличение площади зелёных насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- формирование рекреационных зон городского и районного значения;

- обеспечение благоприятных условий для развития отдыха, спорта.

Б. Мероприятия по сохранению и развитию системы зелёных насаждений г. Твери:

- сохранение и благоустройство существующих зелёных насаждений;

- создание в долине р. Межурка ООПТ местного значения (ландшафтный заказник);

- перевод участков лесов Тверского лесхоза в городские леса и использование их в качестве парковых рекреационных зон: в северо-западной части Твери, в районе деревни Старая Константиновка около водоёма «Карьер», в юго-восточной части города около железной дороги;

- благоустройство лесопарковой части зелёной зоны (лесопарки);

- благоустройство парковых рекреационных зон, восстановление еловых, сосновых и широколиственных насаждений;

- создание парков общегородского значения, парков городских районов, садов жилых районов, бульваров в каждом планировочном районе города;

- благоустройство долин рек и ручьёв (реки: Волга, Тверца, Тьмака, Лазурь; ручьи: Соминка, Исаевский, Хлебный), озеленение берегов и создание прогулочных зон;

- создание лугопарков по берегам рек и ручьёв (реки: Волга, Тьмака; ручьи: притоки р. Волги в районе дер. Старая Константиновка, в долине р. Орши);

- благоустройство водно-зелёного диаметра р. Орши – сохранение природного характера русла реки, озеленение береговых территорий, создание лугопарка;

- создание спортивно-рекреационных зон (в районе Сахарово, Чуприяновки, Красново, водоёма «Карьер», на северо-западе Твери с благоустройством парковых рекреационных зон);

- укрепление берегов и озеленение долин рек Волги и Тверцы, подверженных боковой речной эрозии;

- вынос коллективных садоводств из водоохранной зоны р. Тверцы (зона затопления 1% паводком, первый пояс санитарной охраны Тверецкого водозабора), озеленение и благоустройство территории;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских территорий;

- озеленение санитарных разрывов от магистралей непрерывного движения и обходной автодороги;

- организация и проведение санитарно-эпидемиологического мониторинга состояния зелёных насаждений города;

- организация и осуществление контроля соблюдения режима охраны особо охраняемых природных территорий.

Ассортимент растений следует подбирать с учётом особенностей условий произрастания на проектируемой территории, а также биологических особенностей культур. При озеленении санитарно-защитных зон промышленных предприятий и санитарных разрывов магистралей автодорог следует подбирать виды, обладающие высокой поглотительной способностью и имеющие высокий предел устойчивости к загрязняющим веществам.

При создании и благоустройстве системы зелёных насаждений необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (утв. приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153), СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» (утв. постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975 г. N 158), постановление губернатора Тверской области № 614 от 21.07.99 г. «Порядок ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях городских поселений Тверской области», «Кодекс благоустройства г. Твери».

В. Развитие и сохранение системы зелёных насаждений по планировочным районам города:

1. Планировочный район Заволжский.

- вынос коллективных садоводств из зоны затопления 1 % паводком, озеленение и благоустройство территорий вдоль р. Тверцы;

- благоустройство долины р. Волги (левый берег), озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- благоустройство долины ручья Соминка, озеленение берегов и создание прогулочной зоны;

- создание парка по ул. Веселова (территории военных складов);

- создание парка по ул. Георгия Димитрова;

- перевод участков лесов Тверского лесхоза в городские леса;

- создание парковой рекреационной зоны на основе городских лесов (ул. Производственная);

- создание связанной системы зелёных насаждений общего пользования;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: особо охраняемые природные территории – 3 га, зелёные насаждения общего пользования – 283 га, парковые рекреационные зоны – 157 га, средозащитные зелёные насаждения – 409 га.

2. Планировочный район Затверечский.

- благоустройство долины р. Волги (левый берег), озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- благоустройство долины р. Тверцы, озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- благоустройство долины ручья Исаевский, озеленение берегов и создание прогулочной зоны;

- благоустройство парковых рекреационных зон и создание парка по Бежецкому шоссе;

- благоустройство парковых рекреационных зон и создание парка на пересечении ул. Маяковского и пер. Третьяковский;

- создание связанной системы зелёных насаждений общего пользования;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: зелёные насаждения общего пользования – 172 га, парковые рекреационные зоны – 195 га, средозащитные зелёные насаждения – 434 га.

3. Планировочный район Сахаровский.

- создание лугопарка по левому берегу р. Волги;

- создание лугопарка по берегам притоков р. Волги в районе дер. Старая Константиновка;

- создание лугопарка в долине р. Орши;

- перевод участков лесов Тверского лесхоза в районе деревни Старая Константиновка около водоёма «Карьер» в городские леса;

- создание парковой рекреационной зоны на основе городских лесов в районе Домниково, Иенёво и водоёма «Карьер»;

- благоустройство парковых рекреационных зон;

- создание связанной системы зелёных насаждений общего пользования.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: особо охраняемые природные территории – 13 га, зелёные насаждения общего пользования – 162 га, парковые рекреационные зоны – 1041 га, средозащитные зелёные насаждения – 418 га.

4. Планировочный район Черкасский.

- благоустройство долины р. Волги (левый берег), озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- создание в долине р. Межурка ООПТ местного значения (ландшафтный заказник);

- создание связанной системы зелёных насаждений общего пользования.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: особо охраняемые природные территории – 567 га (в том числе проектируемый ландшафтный заказник в долине р. Межурка – 69 га), зелёные насаждения общего пользования – 92 га, парковые рекреационные зоны – 15 га, средозащитные зелёные насаждения – 63 га.

5. Планировочный район Центральный.

- благоустройство долины р. Волги (правый берег), озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- благоустройство долины р. Тьмаки, озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- благоустройство долины р. Лазури, озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- сохранение и благоустройство существующих зелёных насаждений общего пользования, создание единой системы ЗНОП;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: особо охраняемые природные территории – 21 га, зелёные насаждения общего пользования – 57 га, средозащитные зелёные насаждения – 241 га.

6. Планировочный район Лазурный.

- благоустройство долины р. Волги (правый берег), озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- благоустройство долин ручьёв (притоки р. Волги), озеленение берегов и создание прогулочных зон;

- благоустройство парковых рекреационных зон и создание парка между Московским шоссе и набережной р. Волги в северо-западной части района;

- создание связанной системы зелёных насаждений общего пользования;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: особо охраняемые природные территории – 12 га, зелёные насаждения общего пользования – 69 га, средозащитные зелёные насаждения – 201 га.

7. Планировочный район Первомайский.

- благоустройство набережной р. Волги (правый берег), озеленение;

- создание лугопарка по берегам р. Тьмаки;

- создание парка в районе Никольское (на границе с планировочным районом Южный);

- сохранение и благоустройство существующих зелёных насаждений общего пользования, создание единой системы ЗНОП;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: особо охраняемые природные территории – 50 га, зелёные насаждения общего пользования – 18 га, средозащитные зелёные насаждения – 63 га.

8. Планировочный район Южный.

- создание системы зелёных насаждений общего пользования между ул. Складская и Волоколамским шоссе;

- создание системы зелёных насаждений общего пользования между Волоколамским шоссе и пр. Октябрьский;

- создание связанной системы ЗНОП (парки, сады, скверы, бульвары) в юго-восточной части района (новые территории);

- создание сквера на пересечении ул. Левитана и ул. Оснабрюкская;

- создание сквера между пр. Октябрьский и бул. Гусева;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: зелёные насаждения общего пользования – 338 га, средозащитные зелёные насаждения – 80 га.

9. Планировочный район Бортниковский.

- перевод участков лесов Тверского лесхоза в городские леса и использование их в качестве парковых рекреационных зон;

- благоустройство парковых рекреационных зон;

- создание парковой рекреационной зоны на основе городских лесов в юго-восточной части района;

- создание парка по ул. Транспортная на северо-западе района;

- создание системы бульваров, связывающих зелёные насаждения общего пользования;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: зелёные насаждения общего пользования – 135 га, парковые рекреационные зоны – 39 га, средозащитные зелёные насаждения – 18 га.

10. Планировочный район Мигаловский.

- благоустройство долины р. Волги (правый берег), озеленение набережной и создание прогулочной зоны;

- перевод участков лесов Тверского лесхоза в юго-западной части района в городские леса и использование их в качестве парковых рекреационных зон;

- создание парка в районе Глинково;

- сохранение и благоустройство существующих зелёных насаждений общего пользования, создание единой системы ЗНОП;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

Баланс озеленённых территорий на расчётный срок составляет: зелёные насаждения общего пользования – 39 га, парковые рекреационные зоны – 518 га, средозащитные зелёные насаждения – 76 га.

# 7. Охрана окружающей среды

## 7.1. Состояние окружающей среды

Анализ состояния окружающей среды проводился для территории в границах городской черты и в радиусе около 5 км от городской черты.

Рассматриваемый район густонаселен и освоен. На его площади расположены крупные промышленные предприятия, животноводческие комплексы, сравнительно крупные карьеры по добыче песка и торфа, развита автомобильная и железнодорожная сеть.

Основными стационарными источниками загрязнения окружающей среды являются предприятия:

- предприятия машиностроения и металлообработки;

- предприятия теплоэнергетики;

- предприятия стройиндустрии и добывающей промышленности;

- предприятия пищевой и лёгкой промышленности;

- предприятия химической промышленности;

- предприятия сельского хозяйства;

- объекты автомобильного, воздушного, железнодорожного, речного транспорта;

- инженерно-транспортные сооружения и коммуникации;

- скотомогильники, в том числе сибиреязвенные.

Большинство производственных предприятий находится в составе промзон («Северо-Западная», «Химволокно», «Лазурная», «Старицкое шоссе - Борихино поле», «ТЭЦ-3 – Литвинки», «Вагоностроительный завод – ДСК») и промузлов («КСМ», «ТЭЦ-1», «Бежецкое шоссе», «Двор пролетарки», ФГУП «ВНИИСВ»), ряд предприятий дисперсно размещен в селитебных зонах центральной части города.

Полный перечень предприятий промышленности города приведен в табл. 7.2.

Перечень предприятий промышленности г. Твери

Таблица 7.2.

| № | Наименование предприятия | Класс са-нитарной вредности | Размер СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заволжский район |
| 1 | ОАО «Центросвармаш» (производство металлоконструкций) | IV | 100 |
| 2 | ОАО «Тверьстеклопластик» (производство стекловолокна и стеклопластика) | III | 300 |
| 3 | ОАО «Брау-Сервис» | IV | перемен. |
| 4 | ОАО «Энергомаш» (производство металлоконструкций) | IV | 100 |
| 5 | ООО «Тверьвторма» (вторичная переработка отходов) | III | 300 |
| 6 | ООО «Сварметмаш» (производство металлоконструкций) | IV | 100 |
| 7 | ООО «ЭОЛ» (типография) | V | 50 |
| 8 | ООО «ЭрФлют» (выпуск упаковочной продукции) | V | 50 |
| 9 | ОАО МТПК «Интерсфера» | IV | 100 |
| 10 | Завод безалкогольных напитков | III | 300 |
| 11 | ООО «ДИСКАВЕРИ-Тверь» (деревообработка) | III | 300 |
| 12 | Филиал ОАО «Тверьэнерго» ТЭЦ-3 | II | 500 |
| 13 | ПК «Корм» | IV | 100 |
| 14 | ОАО «Тверьмолоко» не функционирует | - | - |
| 15 | ОАО «Тверской домостроительный комбинат» (изготовление железобетонных плит) |  | 300 |
| 17 | ЗАО «Вагонокомплект» (металлообработка) | IV | 100 |
| 18 | ООО НПО «Система» | IV | 100 |
| 19 | ОАО «Кузнечно-прессовое производство» (металлообработка) | IV | 100 |
| 20 | ОАО «Тверской вагоностроительный завод» | III | перемен. |
| 21 | Тверское СРП №1 ВОГ (пошив одежды) | IV | 100 |
| 23 | Консервный завод | IV | 100 |
| 24 | ООО «Фабрика нетканых материалов» (изготовление ватина) | IV | 100 |
| 25 | ООО «Кенпро» | V | 50 |
| 26 | ООО «Руса» | V | 50 |
| 27 | АО «Тверской мебельный комбинат» | IV | 100 |
| 28 | Механический завод | IV | 100 |
| 29 | ООО «Спецохотрыболовсоюз» (швейное производство) | IV | 100 |
| 30 | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2 (ТКСМ-2)» (производство кирпича) | III | 300 |
| 31 | ОАО «Тверской завод ячеистого бетона» (выпуск блоков) | III | 300 |
| 32 | ЗАО СК «Тверьгражданстрой» (пр-во полимербетона) | III | 300 |
| 33 | ООО «Тверской стекольный завод» (производство изделий из стекла) | III | 300 |
| 34 | ООО «Эврика» | V | 50 |
| 35 | ООО «СЭЛТЕКС» (пр-во асфальтобетона) | III | 300 |
| Московский район |
| 36 | ОАО «Мелькомбинат» | III | 300 |
| 37 | ОАО «Тверской экскаваторный завод» (машиностроительное производство) | IV | 100 |
| 38 | ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов» (производство кирпича) | III | 300 |
| 39 | ОАО «Тверской полиэфир» (производство полиэфирного волокна) | II | 500 |
| 40 | ООО «Искож-Тверь» (производство искусственной кожи) | III | перемен. |
| 41 | ОАО «Стром» (лесопильное производство) | IV | 100 |
| 42 | ООО «КСМ-2» | IV | 100 |
| 43 | Предприятия на территории ОАО НПЦ «Тверьхимволокно» | IV | 100 |
| 44 | АО ТЭЦ-4 Тверьэнерго | II | 500 |
| 45 | ОАО «Сибур-ПЭТФ» (производство ПЭТФ) | I | 700 |
| 46 | ОАО «Тверьстекло» (производство изделий из стекла) | IV | 100 |
| 47 | ОАО «Медтехника» (ремонт и обслуживание медтехники) | V | 50 |
| 49 | ООО «Металлист» (производство металлоконструкций) | IV | 100 |
| 50 | ЗАО «Тверские узоры» (швейное производство) | V | 40 |
| 51 | ООО Тверское СРП №2 ВОГ (пошив одежды) | IV | 100 |
| 52 | АО «Художественные промыслы» | V | 50 |
| 53 | ГУП «Протезно-ортопедическое предприятие» (изготовление пластмассовых протезов) | V | 50 |
| 54 | АО «Мебельный комбинат» | IV | 100 |
| 55 | ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод (ТЭМЗ)» (машиностроительное предприятие с металлообработкой) | V | 50 |
| 56 | ОАО «Тверской винзавод» | V | 50 |
| 57 | АО «Тверь-пиво» | III | 300 |
| 58 | ОАО «Тверской мясокомбинат» | III | перемен. |
| 59 | Асфальтобетонный завод | II | 500 |
| 60 | ООО «Тверьмебель» | III | 300 |
| 61 | ОАО «Ритм» (пр-во тормозной аппаратуры) | IV | 100 |
| 62 | ООО «Дружба» (производство обуви) | V | 50 |
| 63 | ЗАО «Школьник» (деревообработка) | IV | 100 |
| 64 | ЗАО «Селигер-Холдинг» (производство питательной земли для растений) | IV | 100 |
| 65 | ООО «Гематек» (завод инфузионных растворов) | V | 50 |
| 66 | ЗАО «Тверца» (деревообработка) | IV | 100 |
| 67 | ОАО «Бетиз-железобетонные изделия» (изготовление железобетонных плит) | III | 300 |
| 68 | АО «Тверское стекольно-керамическое производство» | III | 300 |
| 69 | ОАО «Тверьспецстрой» (производственная база и цех ЖБИ) | III | 300 |
| 70 | ЗАО «ТЖБИ-4» (изготовление железобетонных изделий) | III | 300 |
| 71 | ОАО «Тверской ЗЖБИ «Агроводстрой» (производство железобетонных изделий) | III | 300 |
| 72 | ООО «Тетра» (экспериментально-производственный корпус) | IV | 100 |
| 73 | ООО «Ловейн» (изготовление торгового оборудования) | IV | 100 |
| 74 | АОЗТ «ИНТЕГРАЛ НПО» (завод мелких блоков) | III | 300 |
| 75 | ФГУП «ВНИИСВ» (производство искусственного волокна) | III | перемен. |
| Центральный район |
| 76 | «Тверская фабрика печати» | V | перемен. |
| 77 | ОАО «Тверьтехоснастка» (механические цеха) | IV | 100 |
| 78 | Трикотажная фабрика (пошив одежды) - Филиал Инватек ОО ТОО ВОИ | V | 30 |
| 79 | ОАО «Тверская областная типография» | V | 50 |
| 81 | ОАО «Волжский пекарь» | V | 40 |
| 82 | ОАО «Тверская швейная фабрика» (пошив мужской одежды) | IV | 100 |
| 83 | ЗАО «Хлеб» | IV | 100 |
| 84 | ООО МПО «Электротехника» ВОС (сборка электрооборудования) | V | 50 |
| 85 | АНЭКТ «Тверичанка» (пошив головных уборов) | IV | 100 |
| Пролетарский район |
| 86 | ООО «ЖБИ-1» (производство железобетонных изделий) | III | перемен. |
| 87 | АО «Тверской комбинат строительных конструкций» | IV | 100 |
| 88 | АО «Тверьгазавтоматика» | IV | 100 |
| 89 | ООО "ДИСКАВЕРИ-Тверь" (деревообработка) | III | 300 |
| 90 | Завод «1 Мая» | IV | 100 |
| 91 | «Центрэнергомонтаж» | V | 50 |
| 92 | АО «Энергетик» | V | 50 |
| 93 | АО ТЭЦ-1 (склад) | IV | 100 |
| 94 | АО ТЭЦ-1 | II | 500 |
| 96 | ООО «КАМиТ» (изготовление кордных тканей) | III | 300 |
| 97 | ЗАО «Синтекс» (выпуск фильтровальных тканей) | V | 50 |
| 98 | ООО «Текмаш» (металлообработка) | IV | 62 |
| 99 | ЗАО «Тверская шелкоткацкая фабрика» (производство ткани) | V | 50 |
| 100 | ООО «Импульс» (производство товаров народного потребления) | V | 50 |
| 102 | ООО «Форт-стронг» швейный цех | IV | 100 |
| 103 | ЗАО «Рождественская мануфактура» (прядильно-ткацкое производство) | III | 300 |
| 104 | ОАО «Тверской завод электроаппаратуры «Элтор» (выпуск плат для электронной промышленности, сборка электрообогревателей) | IV | 100 |
| 105 | ОАО «Тверской полиграфический комбинат» (производство печатной продукции) | IV | 100 |
| 106 | «Универсал» (издательско-полиграфическое пр-во) | V | 50 |
| 107 | АО МТПК «Интерсфера» | V | 50 |
| 108 | ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» (выпуск фармацевтических препаратов) | V | 50 |
| 109 | ОАО «Тверской полиграфический комбинат детской литературы» (производство печатной продукции) | IV | 100 |
| 110 | ООО «ЖБИ-2» (изготовление железобетонных изделий) | III | 300 |
| 111 | ООО «Полимермаш» (производство полимерных материалов) | IV | 100 |
| 112 | ООО «Тверьстроймаш» (машиностроительное предприятие с металлообработкой) | IV | 100 |
| 113 | ООО «Колер» | V | 50 |
| 114 | АО «Центролес» | V | 50 |
| 115 | Тверская обл. организация ВОИ, произв. база | V | 50 |
| 116 | ООО «РОНСОН» | V | 50 |
| 117 | ООО «Геор-Г» (прядильная фабрика) | V | перемен. |
| 118 | ЗАО «КАТЭЛ» (литейное производство по вторичной переработке меди) | II | 500 |

Размеры санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Предприятия-загрязнители должны иметь утвержденный проект нормативов ПДВ с уточнением размеров СЗЗ (раздел «Уточнение размеров СЗЗ»). Кроме того, уточнение размеров СЗЗ для действующего предприятия выполняется в соответствующем разделе «Проекта СЗЗ», в котором должны быть указаны схемы границ СЗЗ, паспорт и план благоустройства СЗЗ, сан-эпидемиологическое заключение о соответствии СЗЗ действующим СанПиН. Достаточность ширины нормативной СЗЗ, с точки зрения вредного воздействия выбросов загрязняющих веществ предприятием на качество окружающей среды, должна быть подтверждена расчетами по совокупности факторов загрязнения с использованием данных по предприятиям-аналогам и многолетних (не менее, чем годовых) натурных замеров.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, минимальные нормы озеленения санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов должны составлять от ее общей площади не менее:

а) 60 % - для предприятий IV и V классов;

б) 50 % - для предприятий II и III классов;

в) 40 % - для предприятий I класса и зон большой протяженности.

Предусматривается обязательная организация полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Таким образом, необходима разработка специализированных проектов СЗЗ промышленных предприятий города, выделение общих СЗЗ для групп предприятий по совокупности факторов загрязнения, а также мероприятий по организации СЗЗ, выносу жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий и вывод ряда предприятий из селитебной зоны.

Загрязнение воздушного бассейна. По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория г. Твери относится к зоне умеренного ПЗА, т.е. условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере равновероятны. Повторяемость низких скоростей ветра (0-1 м/сек) не превышает 30 %. В течение всего года преобладают ветры юго-западных и западных направлений, максимальную повторяемость они приобретают зимой (до 43%). Наименьшую годовую повторяемость имеют ветры восточной четверти (8-11%). Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/сек, в течение года преобладают слабые и умеренные ветры со скоростью не более 5 м/сек (72%). Вероятность ветров со скоростью 10 м/сек и более не превышает 7% в год. Как правило, значительные скорости ветра наблюдаются в холодный период и связаны с господствующими направлениями. Повторяемость приземных температурных инверсий находится в пределах 30-40 %. Таким образом, территория г. Твери характеризуется высокими уровнями загрязнения атмосферы преимущественно в летний период.

Уровень загрязнения атмосферы г. Твери формируется выбросами промышленных и коммунально-складских предприятий, автотранспорта. Стационарные источники выделения вредных веществ в атмосферу города представлены предприятиями машиностроения и металлообработки, теплоэнергетического комплекса, химической и полиграфической промышленности, предприятиями стройиндустрии, пищевой и лёгкой промышленности. Основная часть производственных предприятий сосредоточена в промышленных зонах и узлах или располагается в старых селитебных районах.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха г. Твери являются: ФГУП «ВНИИСВ», ОАО «Тверской Полиэфир», ОАО «Сибур-ПЭТФ», ЗАО «КАТЭЛ», ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ООО «Искож-Тверь», ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской экскаваторный завод», ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов», ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2 (ТКСМ-2)», ОАО «Тверской завод ячеистого бетона», ОАО «Тверской домостроительный комбинат», Асфальтобетонный завод, ООО «ЖБИ-1», ООО «ЖБИ-2», ЗАО «ТЖБИ-4», ОАО «Тверьстеклопластик» и др.

Основными загрязняющими веществами являются: диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода и пыль, а также такие особо вредные вещества, как ксилол, толуол, сольвент, стирол, айт-спирит, ацетон, бутилацетат, этилацетат, аммиак, серная кислота, марганец, хром, свинец и др. Среднегодовой уровень загрязнения атмосферы г. Твери характеризуется как повышенный (ИЗА=2,5).

Ежегодно в атмосферу города поступает более 100 наименований загрязняющих веществ 1-4 классов опасности. Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников загрязнения г. Твери за год, составляет порядка 17,8 тыс. тонн (таб. 7.4). Из них порядка 7 тыс. тонн выбрасывается без очистки и 10,8 тыс. тонн поступает на очистные сооружения. Улавливается и обезвреживается около 10 тыс. тонн. Таким образом, в атмосферу выбрасывается порядка 8 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Твери

Таблица 7.4.

| Загрязняющие вещества | Кол-во загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу (тыс. тонн) |
| --- | --- |
| Всего | 8,07 |
| в том числе: |  |
| твердые | 1,08 |
| газообразные и жидкие | 6,99 |
| из них: диоксид серы | 0,99 |
| оксид углерода | 2,73 |
| оксид азота | 2,14 |
| углеводороды (без ЛОС) | 0,03 |
| летучие органические соединения | 0,67 |
| прочие газообразные и жидкие | 0,43 |

Порядка 40 % территории города характеризуется высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, где содержание сернистого ангидрида, сероводорода, двуокиси азота, сероуглерода, взвешенных частиц превышает значения ПДК в 3-6 и более раз.

Вблизи ОАО «Тверской экскаваторный завод» отмечается превышение допустимой концентрации ксилола до 3 ПДК. Ареал распространения этого загрязнителя охватывает центральную и восточную части города, включая микрорайон «Южный», Затверечье, поселок Аввакумово и дачные поселки, расположенные в районе деревни Старая Константиновка. Также вблизи завода отмечены превышения уайт-спирита, радиус распространения составляет 2-2,3 км. В зону влияния попадают жители микрорайона «Чайка», центра города и Затверечья.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» насыщает атмосферу толуолом. Концентрация этого вещества превышает предельно допустимую в радиусе до 0,8 км от завода, ареал распространения достигает станции Дорошиха и микрорайона Мигалово. Толуольное облако захватывает большую часть Пролетарского района города.

Установлены превышения выбросов ацетона более 2 ПДК в радиусе до 1,6 км от ООО «Витаминный завод», расположенного в Центральном районе Твери. Зоны влияния – Пролетарский и Центральный районы.

Ацетон, бутилацетат и ряд других опасных веществ выбрасывают предприятия машиностроения. Отмечены превышения выбросов бутилацетата до 2 ПДК в юго-восточном и северо-западном промышленных узлах вблизи источников выбросов. Район загрязнения вытягивается полосой шириной 5-6 километров и длиной 10 километров с северо-запада на юго-восток вдоль течения Волги. В зону негативного воздействия попадают Заволжский, Центральный и часть Московского района.

К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Уровни загрязнения на автомагистралях в зоне жилой застройки значительно превышают таковые в зоне влияния промышленных предприятий. Одной из причин такого превышения является увеличение количества автомобильного транспорта. В настоящее время транспортный парк города насчитывает около 100 тысяч единиц транспортных средств, в их структуре преобладают легковые автомобили и мототранспорт.

Существующая схема дорожной сети не обеспечивает рациональное движение автотранспорта, в результате чего основные транспортные потоки направляются через центральную часть города. Из-за отсутствия северной окружной дороги транзитный автотранспорт, в том числе и грузовой, следует через территорию города. Магистрали для пропуска грузового автотранспорта зачастую пересекают селитебные зоны.

В результате выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ происходит загрязнение тяжелыми металлами снежного покрова. В Твери снежный покров загрязнен цинком, мышьяком, свинцом (особенно восточная часть по правому берегу Волги, центр города вдоль Волги, район ст. Дорошиха на левом берегу Волги, район Мигаловского моста вдоль правого берега Волги, восточная часть города по левому берегу Волги), оловом, медью (восток Пролетарского района). Содержание этих веществ в несколько раз превышает показатели ПДК.

По суммарному показателю всех перечисленных элементов наиболее загрязненными являются восточная и центральная части города. Это, в первую очередь, связано с тем, что в течение всего года преобладающими направлениями ветров являются юго-западное и западное и, следовательно, происходит снос загрязняющих веществ в этих направлениях.

В общем анализ состояния атмосферного воздуха показывает:

- уровень загрязнения атмосферы на автомагистралях превышает уровень загрязнения в СЗЗ предприятий;

- в атмосферном воздухе СЗЗ предприятий отмечаются повышенные содержания диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли, а также специфических загрязняющих веществ;

- в атмосферном воздухе автомагистралей отмечаются повышенные содержания диоксида азота, бензола, оксида углерода

Загрязнение поверхностных вод. Гидросеть города Твери представлена р. Волгой и её малыми право -и левобережными притоками - р. Тверца, Тьмака с притоком р. Лазурь и др. Водоёмы относятся к водным объектам хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения, входят в Волжскую систему водоснабжения г. Москвы. Кроме того, р. Волга относится к водоёмам высшей рыбохозяйственной категории, р. Тверца – к 1-ой, р. Тьмака, ручьи Бортниковский, Соминка – ко 2-ой рыбохозяйственной категории. В тёплый период года по Волге осуществляется судоходство.

По химическому составу вода р. Волги и ее притоков относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Величина минерализации колеблется от 83 до 329 мг/л. По своему химическому составу и величине минерализации вода р. Волги обладает хорошими питьевыми качествами, но в настоящее время река в пределах города загрязнена промышленными и бытовыми стоками. В воде рек отмечается повышенное содержание нефтепродуктов и органических веществ.

Источниками загрязнения поверхностных вод в городе являются:

- организованные сбросы недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и МУП «Тверьводоканал»;

- сбросы дождевой канализации, необорудованной очистными сооружениями;

- наличие неканализированного жилого сектора в районах малоэтажной индивидуальной застройки (в т.ч. новой коттеджной);

- смыв загрязнителей с производственных и селитебных территорий;

- неорганизованные сбросы в водоёмы при авариях на канализационных сетях;

- аэротехногенные выпадения примесей.

В поверхностные водные объекты осуществляется сброс хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод общим объёмом около 160 млн. м3. Все сбрасываемые сточные воды относятся к категории недостаточно очищенных; в них отмечается повышенное содержание нефтепродуктов, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), ионов тяжёлых металлов, биогенных веществ, патогенной микрофлоры. Основную часть сточных вод сбрасывают в поверхностные водные объекты, оставшуюся – отводят в накопители и впадины рельефа местности. В поверхностные водные объекты сбрасывается около 42 млн. м3 загрязнённых стоков, в том числе нормативно очищенных стоков – порядка 2 млн. м3. Эти показатели несколько выше по сравнению с предыдущим годом.

Основной объём загрязняющих веществ поступает в водные объекты города преимущественно с очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства, объектов промышленности, а также с дождевыми и талыми водами. (таб. 7.5). Источниками химического загрязнения гидросферы являются предприятия теплоэнергетики и машиностроения, химической промышленность. В сточных водах предприятий пищевой промышленности содержатся в основном органические вещества, присутствуют также нитриты, фосфаты, щёлочи, кислоты, возможно появление болезнетворных микроорганизмов. Лёгкая промышленность (текстильные и кожевенные предприятия) загрязняет природные водотоки металлами и их соединениями.

Загрязнение водных объектов г. Твери

Таблица 7.5.

| Загрязняющие вещества | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- |
| Нефтепродукты (тыс.т) | 0,01 | 0,01 |
| Взвешенные вещества (тыс.т) | 0,52 | 0,57 |
| Сухой остаток (тыс.т) | 25,35 | 20,75 |
| Сульфаты (тыс.т) | 3,29 | 2,92 |
| Хлориды (тыс.т) | 3,37 | 3,14 |
| Фосфор общий (тонн) | 69,01 | 75,96 |
| Азот общий (тонн) | 0,00 | 0,00 |
| Азот аммонийный (тонн) | 67,32 | 65,81 |
| Фенолы (тонн) | 0,00 | 0,00 |
| Пестициды (тонн) | 0,00 | 0,00 |
| Нитраты (тонн) | 382,69 | 1574,68 |
| СПАВ (тонн) | 4,90 | 5,67 |
| Нитриты (тонн) | 10,34 | 19,75 |
| Фтор (тонн) | 0,00 | 0,00 |
| Кобальт (тонн) | 0,00 |  |
| Жиры, масла (тонн) | 0,00 | 0,00 |
| Железо (тонн) | 16,68 | 16,72 |
| Медь (тонн) | 0,19 | 0,22 |
| Цинк (тонн) | 0,86 | 1,08 |
| Никель (тонн) | 0,41 | 0,27 |
| Хром, (тонн) | 0,45 | 0,21 |
| Кадмий (тонн) | 0,00 |  |
| Марганец (тонн) | 0,00 |  |
| Этиленгликоль |  | 3,75 |

По данным ООО «Тверь Водоканал» более 20 предприятий сбрасывают сточные воды в систему городской канализации с превышением установленных нормативов. Среди них: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Сибур-ПЭТФ», ОАО «Тверской завод электроаппаратуры «Элтор», ОАО «Тверской Полиэфир», ОАО «Ритм», ЗАО «КАТЭЛ», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Тверской экскаваторный завод», ФГУП «ВНИИСВ», ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Тверской мясокомбинат». Большинство очистных сооружений работают неэффективно, в том числе МУП «Тверьводоканал». В результате увеличивается объем недостаточно-очищенных вод, сбрасываемых в водоемы. На предприятиях ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и ОАО «Тверской завод электроаппаратуры «Элтор» очистные сооружения не действуют.

По данным службы инженерных сетей МУП ДЭУ на территории города насчитывается более 250 организованных выпусков сточных вод дождевой и дренажной канализации (таб. 7.6). В настоящее время в большинстве выпусков отсутствуют очистные сооружения.

Распределение выпусков сточных вод дождевой и дренажной канализации по водотокам города

Таблица 7.6.

| Водный объект | Кол-во выпусков | Из них: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Имеющие очистные сооружения | Не имеющие очистных сооружений | Нет сведений |
| Р. Волга | 60 | 4 | 52 | 4 |
| Руч. Перемерковский | 3 | - | 3 | - |
| Ручей Бортниковский | 1 | - | 1 | - |
| Ручей Кобылья Лужа | 5 | 2 | - | 3 |
| Ручей № 1 | 1 | - | - | 1 |
| Ручей № 2 | 2 | - | - | 2 |
| Ручей № 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| Ручей → р. Волга | 11 | 1 | 9 | 1 |
| Канава → р. Волга | 1 | - | 1 | - |
| Р. Тверца | 9 | - | 9 | - |
| Канава → р. Тверца | 14 | 2 | 12 | - |
| Канава→руч. Исаевский | 3 | 2 | 1 | - |
| Ручей Соминка | 20 | 1 | 15 | 4 |
| Руч. Иртыш→ р. Волга | 3 | 1 | 2 | - |
| Руч. Межурка | 1 | - | 1 | - |
| Канава → р. Межурка | 2 | - | 2 | - |
| Р. Тьмака | 47 | - | 39 | 8 |
| Канава → р. Тьмака | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Р. Лазурь | 33 | 1 | 31 | 1 |
| Руч. Хлебный | 34 | 1 | 32 | 1 |
| Итого: | 256 | 17 | 212 | 27 |

Талые и дождевые воды содержат большое количество органических веществ, нефтепродуктов, солей тяжёлых металлов, механических примесей, патогенной флоры и т.д. Имеющиеся очистные сооружения дождевой канализации (17 из 256) мощностью преимущественно 10 л/сек обеспечивают только механическую очистку сточных вод от взвешенных частиц и частично от нефтепродуктов, поэтому качество очистки неудовлетворительное, и прошедшие очистку воды относятся к категории недостаточно очищенных.

Хозяйственно-бытовые и производственные воды города проходят очистку на городских очистных сооружениях мощностью 400 тыс. м3/сут. и сбрасываются в р. Волгу ниже города. Городские очистные сооружения не обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод и требуют (учитывая, что на данном участке Волга входит во второй пояс охраны Московского водозабора) глубокой доочистки. Значительный объём загрязняющих веществ поступает в транзитные водные объекты (Волга, Тверца, Тьмака) от источников, расположенных на водосборе рек за пределами города выше по течению. По данным Роспотребнадзора, Госкомгидромета и ведомственных лабораторий качество поверхностных вод транзитных рек уже в фоновых створах не отвечает требованиям, предъявляемым к водным объектам хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного значения. По данным Роспотребнадзора качество воды в р. Волге ниже сброса сточных вод по многим показателям заметно ухудшается по сравнению с фоновым створом наблюдений. Ежегодные (1995-2001 гг.) показатели качества воды в водоёмах в городской черте не соответствуют нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям – в 5-11% исследованных проб и по микробиологическим – в 18-45%.

В сельском хозяйстве практически все очистные сооружения работают неэффективно, что связано с плохой эксплуатацией, нехваткой материальных средств на содержание сооружений, некоторые из них заброшены.

По данным лаборатории ГФУП по ЭИВ «Центроводхоз» качество воды р. Волги в течение последних четырёх лет оценивается 3 классом и характеризуется как «умеренно загрязнённая». В воде реки отмечается повышенное содержание нефтепродуктов, превышающее нормативные показатели в отдельные периоды года в 5-11 раз (характеризуется как «высокое загрязнение»), азотистых и фосфорных биогенных веществ. Также в Волге ниже сброса сточных вод с городских очистных сооружений отмечаются повышенные концентрации загрязняющих веществ. Во всех малых реках и ручьях отмечаются повышенные концентрации ионов железа (до 5 ПДК), нефтепродуктов (от 1,5 до 8 ПДК), фосфатов (до 2 ПДК), легкоокисляемых органических веществ (до 2 ПДК). Реки оцениваются 3-5 классами и характеризуются как «умеренно загрязнённые» (Тверца – 3-4 класс), «загрязнённые» (Тьмака – 4 класс), и «грязные» (р. Лазурь, все ручьи – 5 класс).

В результате хозяйственной деятельности река Лазурь представляет собой в настоящее время ряд загрязненных и заиленных прудов. Пруды соединены каналом с ручьем Перемерковским и далее с р. Волгой. Отсутствие проточности большую часть года резко снизило её самоочищающую способность. Сброс неочищенных сточных вод предприятиями, расположенными на берегах реки Лазурь, а также поступление с неблагоустроенных прибрежных территорий загрязнённых вод создали неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в этом районе города. Аналогичная ситуация складывается и на других зарегулированных малых водотоках города, на которых отмечается снижение проточности и, как следствие, процессов самоочищения. К напряженным по количеству принимаемых стоков относится бассейн р.Тверца, являющимся притоком первого порядка р.Волги. Сюда поступают стоки многих промышленных объектов, в том числе и ТЭЦ-3 г.Твери. Сильно загрязнены свалками ручьи и малые речки, впадающие в Волгу: Перемерковский, Хлебный, Межурка, Лазурь и другие.

Качество воды водных объектов в районе городских пляжей (неофициальные рекреационные зоны) не отвечает требованиям санитарных правил и нормативов. Уровень санитарно-показательной микробной флоры превышает допустимый:

- по водоёму «Карьер» в 26 раз по ОКБ (общие колиформные бактерии), в 130 раз по ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии);

- по реке Тверца (район яхтклуба) – в 68 раз по ОКБ, в 800 раз по ТКБ;

- по реке Волга (городской пляж) – в 16 раз по ОКБ, в 82 раза по ТКБ.

Также превышение уровня микробного загрязнения отмечается в районе лодочной станции у полиграфического комбината (р. Волга), в районе дикого пляжа в Первомайской роще (р. Тьмака).

Водоснабжение населения г. Твери обеспечивается, в основном, из централизованного водопровода МУП «Тверьводоканал», а также из отдельных артезианских скважин, в том числе ведомственных. На окраинах города, в районах малоэтажной застройки, сохранено водоснабжение из мелководных артезианских скважин без разводящей сети (децентрализованное водоснабжение). В питьевой воде г. Твери отмечается повышенное содержание железа, частично фтора, а также повышенная мутность. Спорадически отмечается появление нефтепродуктов. Процент проб воды, несоответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, ежегодно колеблется от 18 до 39%.

Таким образом, обладая изначально по своему химическому составу и величине минерализации хорошими питьевыми качествами, вода поверхностных источников г. Твери в результате хозяйственной деятельности по ряду компонентов (токсикологическим и микробиологическим) не отвечает требованиям, предъявляемым к водотокам питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного значения.

### Загрязнение подземных вод

На территории города Твери хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется преимущественно из подземных источников. Население обеспечива-ется питьевой водой из двух коммунальных и восьми ведомственных водопроводов. ООО «Тверь Водоканал» снабжает питьевой водой до 85 % населения города.

Город Тверь снабжается водой из артезианских скважин:

- Медновского водозабора (правый берег реки Тверца между с. Медное и дер. Андрианово Калининского района) – 45 скважин первого подъёма (30 рабочих скважин и 15 резервных), сгруппированных в 12 водозаборных узлов. Насосами станции второго подъёма вода подаётся по двум водопроводам в сборные резервуары Тверецкого водозабора;

- Тверецкого водозабора (северная окраина г. Твери вдоль правого берега р. Тверца в районе дер. Шаблино-Киселёво) - 45 скважин первого подъёма (28 рабочих скважин и 17 резервных), сгруппированных в 26 водозаборных узлов;

- Городского водозабора – 32 отдельно расположенные артезианские скважины в черте города. В настоящее время эксплуатируются 24 скважины.

На окраинах города, в районах малоэтажной застройки водоснабжение осуществляется из мелководных скважин без разводящей сети.

В целях хозяйственно-питьевого водоснабжения используются пресные подземные воды с минерализацией до 1 г/л гидрокарбонатного типа и частично солоноватые сульфатные и сульфатно-хлоридные с минерализацией 1-10 г/л.

Для подземных вод характерна высокая минерализация, мутность, общая жёсткость, повышенное содержание общего железа, повышенное или пониженное содержание фтора, пониженное содержание йода, а также повышенная альфа-радиоактивность. Данные показатели не зависят от техногенного воздействия, а являются природными факторами. Воду с артезианских скважин различных водозаборов смешивают на Тверецком водозаборе, где на станции обезжелезивания и обеззараживания воды производится частичная подготовка воды до норм соответствия требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Повышенное содержание фтора зависит от качества воды в источниках и колеблется от 15 до 45 % (результаты, в основном, получены по пробам из глубоких скважин Пролетарского района). Из-за большой протяжённости водопроводных сетей дополнительно увеличивается степень загрязнения питьевой воды в разводящей сети по содержанию железа (50-63% проб выше ПДК). Проектная мощность основного Тверецкого водозабора была рассчитана до начала 1990 года, фактическая мощность станции обезжелезивания водозабора не обеспечивает очистку всей воды. На Медновском водозаборе не построена станция обезжелезивания. Существующая система обезфторивания (смешения воды разных горизонтов) становится неэффективной, возможны превышения концентрации фтора во всей разводящей сети.

По данным Роспотребнадзора только 7% проб воды из подземных источников являются неблагополучными по микробиологическим показателям. При этом отсутствие системности и целенаправленной политики в получении питьевой воды из подземных источников, их форсированная эксплуатация, наличие большого количества незатампонированных и неэксплуатирующихся скважин ведут к истощению водоносных горизонтов, химическому загрязнению подземных вод. В подземных водах обнаружено высокое содержание сульфатов, хлоридов, фенолов, толуолов, бензола.

В г. Твери отмечено устойчивое загрязнение участков подземных вод, загрязненных неканализованными застройками. Существует опасность ухудшения воды по бактериологическому показателю в Тверецком и Медновском водозаборах из-за индивидуального строительства коттеджей в районе д. Киселево и дачных участков сельхозпредприятий Калининского района. В этих районах может сформироваться источник фекального загрязнения.

Дополнительное загрязнение отложениями и выпавшими в осадок железистыми соединениями происходит также из-за применения неоцинкованных труб. Кроме того, вторичному загрязнению способствует высокая изношенность водопроводных сетей. В Твери в настоящее время 60 % водопроводных и канализационных сетей, а также других сооружений водоснабжения и водоотведения, построенных в 1960 - 1970-е годы, имеют стопроцентный износ, требуют реконструкции или замены. Между тем строительство объектов водоснабжения и водоотведения в Твери ведется крайне медленно.

Серьёзной проблемой в г. Твери является загрязнения подземных вод нефтепродуктами в районе пос. Мигалово. Участок находится в границах аэродрома «Мигалово», расположенного на западной окраине г. Твери, на правом берегу р. Волги. Источником загрязнения являются склады горюче смазочных материалов (ГСМ). Площадь загрязнения составляет 18 га. В ряде скважин обнаружен керосин в чистом виде. Проблема водоснабжения пос. Мигалово окончательно не решена. Дальнейшее загрязнение подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта нефтепродуктами повлечёт за собой катастрофические последствия для водоснабжения посёлка. ООО «Экопромторг» разработан рабочий проект по извлечению гравитационно-свободного керосина на аэродроме «Мигалово».

На территории Тверецкого водозабора в 2006 г. были выявлены десять локальных участков с повышенным радиационным фоном. Сложившаяся ситуация связана с производственной эксплуатацией объекта за предыдущий период предприятиями МП «Водоканал» (в настоящее время ликвидировано) и МУП «Тверьводоканал». Необходимо утилизировать радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате накопления природных радионуклидов на фильтрах Тверецкого водозабора, провести работы по реабилитации загрязнённых территорий в целях нормализации радиационной обстановки на территории Тверецкого водозабора.

Таким образом, несоответствие качества подземных вод нормам, предъявляемым к питьевой воде, объясняется в основном природным повышенным или пониженным содержанием в воде некоторых химических элементов и неудовлетворительной эксплуатацией водоисточников и систем водоснабжения.

### Загрязнение почвенного покрова

Почва является депонирующей средой, сохраняющей полученные загрязнения длительное время. Техногенная и антропогенная нагрузка на почву города значительна. Источниками загрязнения почвенного покрова являются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, транспорт, ТЭЦ, сельское хозяйство. Наиболее распространёнными загрязнителями, выделяемыми этими источниками, являются тяжёлые металлы и их соединения, циклические углеводороды и бенз(а)пирен, радиоактивные вещества, нитраты, нитриты, фосфаты, пестициды. Накапливаясь, они изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют ее физические свойства: структуру, пористость, водопроницаемость, приводя к ухудшению водно-воздушного режима. Геохимическое состояние почвенного покрова находится в зависимости от объемов и видов поступления загрязняющих веществ. Также на геохимическое состояние почв значительное влияние оказывают способы утилизации и хранения твёрдых бытовых отходов. Складирование ТБО на площадках, оборудованных без должного соблюдения санитарно-экологических требований и без предварительной переработки, повышает риск «заражения» поверхности земли токсичными химическими веществами. Серьёзную экологическую опасность для почв и грунтов представляют промышленные отходы. Свалки, полигоны, отстойники и шламоотвалы, хвостохранилища и терриконы несут в себе значительный экологический риск.

Основной причиной загрязнения почв в масштабе города является осаждение твёрдых фракций и продуктов вторичных преобразований газообразных компонентов промышленных и автотранспортных выбросов.

По материалам зонирования городской территории по суммарному показателю (СПЗ) загрязнение почв оценивается как умеренно опасное. Ареалы опасного и чрезвычайно опасного загрязнения почв в жилой застройке и на сельскохозяйственных землях отсутствуют.

В зоне влияния промплощадки «Химволокно», ТЭЦ-4 и других предприятий (восточная часть г.Твери по правому берегу Волги) отмечены превышения ПДК по цинку в 3,5 раза; по мышьяку – в 6 раз; по свинцу – в 2,5 раза. Почвенный и снеговой покровы по величине суммарного показателя загрязнения (СПЗ) относятся к сильнозагрязненным, превышая и фоновые значения, и ПДК. Поверхность района особенно сильно нарушена хозяйственной деятельностью и в значительной мере захламлена.

Центр города является районом старого антропогенного освоения и интенсивного движения автотранспорта. Здесь наблюдается превышение ПДК практически по всем химическим элементам. Наибольшие превышения отмечены по цинку – 5,2 ПДК, мышьяку – 6,2 ПДК, свинцу – 8,0 ПДК. Содержание большинства металлов превышает фоновые показатели.

Отмечается сильное загрязнение почв вдоль железной дороги и по берегам р. Волги и р. Тьмаки в Пролетарском районе. Снеговой покров по величине СПЗ химического загрязнения также относится к градации сильнозагрязненного. На этой территории отмечены высокие содержания свинца и мышьяка (в 4-7 раз выше ПДК), имеется превышение ПДК по олову, цинку, меди. Поверхность почвы сильно нарушена и захламлена.

По результатам исследования химического и микробиологического состава почв в селитебной застройке, в санитарно-защитных зонах предприятий, в зонах транспортного загрязнения, проведённых лабораторией ЦГСЭН г. Твери, можно сделать следующие выводы:

- превышение содержания тяжёлых металлов обнаруживается как в почвах СЗЗ промпредприятий и примагистральных территорий, так и в почвах жилой застройки, и во дворах школьных и дошкольных учреждений;

- в почвах фиксируются сверхнормативные содержания цинка, свинца, а также нитратного азота;

- в зонах растениеводства санитарно-химический состав соответствует требованиям;

- отмечается около 23 % проб почвы неблагополучных по микробиологическому загрязнению (патогенные возбудители);

- по гельминтологическому обсеменению неудовлетворительных анализов не выявлено.

Загрязнение геологической среды нефтепродуктами является одной из серьёзных экологических проблем. Загрязнение окружающей среды происходит на всех этапах хозяйственной деятельности, начиная с добычи нефти и кончая хранением и распределением нефтепродуктов. Как отмечалось ранее, на территории г. Твери в районе аэродрома «Мигалово» выявлен ареал загрязнения почв и грунтовых вод нефтепродуктами.

Аэродром «Мигалово» находится на западной окраине г.Твери на правобережье р.Волги. Источником загрязнения почвы являются склады ГСМ. На территории объекта расположено два склада ГСМ: 1-й действующий и 2-й резервный, несколько автозаправочных пунктов, принадлежащих разным воинским частям. Наибольший интерес представляет действующий склад № 1 .Площадь загрязнения составляет 18 га. Достоверных сведений о потерях нефтепродуктов за период эксплуатации нет, также как и сведений о текущих потерях.

В результате длительной эксплуатации несовершенного нефтеналивного и перекачивающего оборудования и аварийных проливов вокруг складов ГСМ образовались очаги загрязнения грунтов нефтепродуктами. Через толщу суглинков нефтепродукты путем инфильтрации совместно с атмосферными осадками проникли в четвертичный водоносный горизонт, где в ряде скважин обнаружен керосин в чистом виде.

Современную экологическую ситуацию в районе аэродрома Мигалово можно считать неудовлетворительной. В первую очередь, это связано с наличием большой массы гравитационно-свободных нефтепродуктов, при этом один из краёв линзы стремится распространиться в сторону Волги. Также опасность заключается в возможности проникновения массы нефтепродуктов в нижние водоносные горизонты, служащие источниками питьевой воды.

В настоящее время разрабатывается рабочий проект по очистке почв от загрязнения нефтепродуктами, определена целесообразность проведения научно-исследовательской работы по обоснованию норматива допустимого остаточного содержания керосина в грунте.

Отдельной проблемой является наличие бесхозного шламонакопителя, принадлежащего ранее ОАО «Тверской завод вискозных нитей» и в настоящее время представляющего собой серьёзную опасность. Шламонакопитель, предназначенный для цинкосодержащего шлама от вискозного производства, введен в эксплуатацию в 1971 году. Общая площадь объекта составляет 10,2 га, общий объем воды – 390 тыс. м3, объем складируемых в накопителе твердых отходов – 200 тыс. м3. В составе отходов в большом количестве содержатся соли цинка, сернистые соединения, калий, железо, натрий, органические вещества. В настоящее время правила эксплуатации шламонакопителя не соблюдаются, ремонтно-профилактические работы не проводятся, мониторинг состояния и охрана объекта не осуществляется.

Кладбища являются одним из источников воздействия на окружающую природную среду, оказывая негативное влияние на почвенный покров и грунтовые воды. В связи с этим необходимо проведение анализа почв и подземных вод по различным параметрам (химическим, бактериологическим, гельминтологическим и т.д.). В г. Твери в настоящее время существует 5 кладбищ:

1. Дмитрово-Черкасское кладбище: отведенная площадь – 75,25 га, фактически занято 71,25га, резерв – 4 га, СЗЗ – 500м. С 1999 года было закрыто для массовых захоронений. В настоящее время действует.

2. Кладбище у деревни Лебедево: отведенная площадь – 65 га, фактически занято 59га, резерв 6 га, СЗЗ – 500м. В настоящее время действует.

3. Кладбище «Большие Перемерки»: площадь – 20 га, СЗЗ – 300 м. В 2000 году кладбище открыто только для вторичных погребений.

4. Кладбище «Николо-Малица»: площадь 21га, СЗЗ – 50 м. В настоящее время закрыто.

5. Кладбище «Первомайское»: площадь 19,6 га, СЗЗ – 50 м. В настоящее время закрыто.

Размеры санитарно-защитных зон кладбищ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на территории г. Твери расположено два сибиреязвенных скотомогильника:

1. Заволжский район по ул. Котовского, зарегистрирован в 1943-1945 гг. Находится на балансе МУП «САХ». СЗЗ – 1000 м. Расстояние до ближайшей жилой застройки – 215 м. В непосредственной близости от скотомогильника находятся садоводческие хозяйства и дачные участки «Весна» и «Здоровье», используемые самовольно, происходит неорганизованный отдых населения. Скотомогильник огорожен, оканавлен, имеются аншлаги. Ров вокруг скотомогильника недостаточно глубок, местами завален мусором, местами зарос кустарником. Забор неоднородный, частично составлен из металлической решётки, частично из бетонных блоков, частично разрушен.

2. Заволжский район, ул. Скворцова-Степанова, 84 (территория ветстанции). По данным государственного учреждения ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника» сибиреязвенный скотомогильник основан в 1955 году (захоронение в ямах). Последнее захоронение животных, павших от сибирской язвы, производилось в 1955 г. С 1955 г. захоронения запрещены, скотомогильник законсервирован и находится под контролем государственной ветеринарной службы г. Твери и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Площадь скотомогильника – 0,01 га, СЗЗ – 1000 м. Расстояние до ближайшей жилой застройки по ул. Скворцова-Степанова – 17 м; ул. Жореса – 90 м; ул. Грибоедова – 140 м; до Безымянного ручья – 250 м; до дороги – 15 м. Скотомогильник огорожен бетонным забором высотой 2,5 м, оканавлен, по периметру установлены аншлаги.

На территории Калининского района Тверской области в километре от д. Дмитровское и в 1,5 км от г. Твери расположен ещё один сибиреязвенный скотомогильник. По данным ГУВ «Калининская СББЖ» площадь скотомогильника – 1050 м2, СЗЗ – 1000 м. Год образования скотомогильника в журнале эпизоотического состояния Калининского района не значится. Захоронение животных, павших от сибирской язвы, произведено в 1963 г. Скотомогильник находится на краю лесополосы в 100 м от вспаханного поля и 20-40 м от заброшенного земляного карьера. На дне карьера находится вода, по краям растут молодые сосны и образована неподконтрольная свалка мусора. На самой территории скотомогильника растут сосны с диаметром ствола в нижней части 25 см. Канава скотомогильника имеет глубину 20 см и ширину около 1 м с пологими краями. Внутри скотомогильника имеются углубления шириной около 1 м, напоминающие одиночные захоронения трупов животных. Скотомогильник был огорожен деревянным забором высотой около двух метров. В настоящее время около 80 % забора сгорело во время пожара, возникшего после загорания сухой травы весной. Аншлагов, обозначающих территорию сибиреязвенного захоронения, нет.

Размеры санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Любая хозяйственная деятельность на территории данной санитарно-защитной зоны запрещена.

Таким образом, в настоящее время территории сибиреязвенных скотомогильников и их СЗЗ являются зонами запрещения строительства. В связи с чем необходимо провести специальные экологические исследования состояния почв и грунтовых вод по бактериологическим показателям и разработать проект с целью решения вопроса о возможности сокращения СЗЗ.

Рассматриваемая территория относится к умеренно-континентальной ландшафтной зоне и лесной подзоне. Основой ландшафтного районирования территории является ее геоморфологическое строение. Оно определяет распространенность и разнообразие природных ландшафтов, на фоне которых развиваются антропогенные ландшафты, которые можно подразделить на сельскохозяйственные и техногенные ландшафты.

На схеме «Комплексная оценка состояния окружающей среды» приведены основные типы природных ландшафтов (пойменные и заболоченные территории, природные леса, особо охраняемые природные территории), сельскохозяйственные ландшафты (пашни, пастбища и сенокосы, садовые участки), техногенные ландшафты (селитебные, промышленные и коммунально-складские территории, места разработки полезных ископаемых) и площади городских зеленых насаждений (парки, скверы и т.д.). В результате взаимодействия географической среды и социума происходят изменения природных и антропогенных комплексов. Существующие ландшафтные комплексы формируют современную ландшафтную структуру города, определяют положение осей формируемого природно-экологического каркаса территории и общие направления природоохранной деятельности по его формированию.

Природные ландшафты города Твери имеют характерные особенности, определяемые положением в природной зоне, геологическими и геоморфологическими условиями, спецификой климата. Городские ландшафты развиваются и функционируют на одном типе поверхностных отложений со сходными условиями дренажа. В их пределах почвенный покров претерпел морфологические нарушения сходной направленности, под определенной растительной группировкой сходного состава. Лито-морфологической базой развития городских ландшафтов Твери является речная система крупной реки Восточно-Европейской равнины – Волги и ее притоков, а также комплексы моренно-зандровой равнины и моренных гряд.

Пойменные территории, водотоки и водоемы.

Водоемы и водотоки являются объектами охраны окружающей среды, природопользования и благоустройства. Совокупность всех водных объектов образует единую гидросеть города – важный компонент системы благоустройства, требующий обязательного контроля и регулирования гидрологических, гидрохимических и гидробиологических параметров. На рассматриваемой территории к этому виду ландшафта относится река Волга с притоками Тверцой и Тьмакой, а также многочисленные ручьи. Территория города характеризуется пологоволнистым, почти плоским рельефом (приурочена к моренной равнине). Абсолютные отметки поверхности изменяются от 103 до 140 м, относительные колебания высот в пределах 5-10 м. Уклоны поверхности изменяются от 0,5-1% до 3-4%. В северо-западном и юго-восточных направлениях моренная равнина переходит в холмистую моренную возвышенность, абсолютные отметки поверхности повышаются до 150-175 м и более.

В долинах рек Волги и Тверцы выделяется пойма и две-три надпойменные терассы. Долина р. Волги развита на отдельных участках в виде узкой полосы по обоим берегам. Абсолютные отметки первой надпойменной террасы изменяются от 125 до 130 м. К первой надпойменной террасе приурочена большая часть городской застройки. Вторая и третья надпойменные террасы имеют спорадическое развитие и прослеживаются на абсолютных отметках 131-134 и 135-136 м. Долина р. Тверцы выражена в рельефе довольно слабо, а в устьевой части она сливается с долиной р. Волги. Долина р. Тьмаки в рельефе выражена неясно, ближе к устью сливается с долиной р. Волги. Ландшафт сложен песками, супесями, гравием, суглинками. Экологическое состояние водоёмов города рассмотрено в разделе 7.1.

Из экзогенных процессов развиты заболачивание, боковая речная эрозия, подтопление, затопление. Поверхность пойменных террас по рекам затапливается паводками 1% и 10% обеспеченности. Болота развиты в понижениях рельефа, где наблюдается почти полное отсутствие стока и инфильтрации поверхностных вод, благодаря близкому залеганию водоупора. Мощность торфа, большей частью, колеблется в пределах 0,3-2,0 м, максимальная – до 5,0 м. Наиболее крупные болота, прилегающие к территории города – Тверецкое и Дмитрово-Черкасское, общей площадью 1061 га, выработаны. Также плоская поверхность поймы р. Тверца заболочена и заторфована. В районе Комсомольской рощи наблюдаются отдельные заболоченные и заторфованные участки.

Болота используют как естественные угодья для сбора ягод, лекарственных трав, как резервный земельный фонд. В сельскохозяйственном производстве болота в естественных условиях используются как низкопродуктивные сенокосы и пастбища (травяные и древесно-травяные). Высвобождаемые после промышленной выработки торфа площади болотных массивов используются в сельском и лесном хозяйстве после рекультивации. В целях поддержания экологического равновесия в природе и сохранения уникальных природных объектов необходимо рациональное использование заболоченных территорий.

На территории города имеет место разрушение берегов р. Волги, Тверцы. Наиболее интенсивное разрушение наблюдается на правом берегу в районе Берёзовой Рощи.

Леса, особо охраняемые природные территории.

Для города Твери, являющегося одним из старейших городов на территории Европейской части России с развитой промышленностью, леса имеют важное значение и выполняют экологические, санитарно-гигиенические, оздоровительные и рекреационные функции, являются естественным фильтром, имеют большое защитно-водоохранное значение, предохраняют почвенный покров от речной и ветровой эрозии, регулируют гидрологический режим водотоков.

Рассматриваемая территория располагается в зоне смешанных лесов в пределах основных морфологических единиц – моренных холмов и гряд, моренно-зандровой равнины, речных долин. В пределах города присутствуют ценные в экологическом, научном и культурном отношениях природные комплексы. В ходе развития городского ландшафта площадь и рисунок естественных зеленых массивов значительно изменились, уступив место сельскохозяйственным угодьям в пригороде, а затем массивам городской застройки.

Преобладают дерново-подзолистые и подзолистые почвы, развитые на моренных, зандровых, озерно-ледниковых и древнеаллювиальных отложениях. В настоящее время широколиственные леса для области нехарактерны.

Район г.Твери сильно обезлесен. Древесный ярус образован елью европейской, сосной обыкновенной, а также лиственными породами: березой, ольхой. На возвышенных местах встречается довольно много клена, ясеня, липы, лещины, реже дуба в составе сосновых и еловых лесов. На долю городских лесов приходится порядка 4,4 % исследуемой территории.

На месте сведенных лесов сформировались луга (являются вторичными, кроме пойменных), среди них преобладают суходольные. Поймы большинства рек развиты слабо и часто залесены. Для залесенных пойм характерны заросли ив в сочетании с мелкозлаковыми лугами.

Наиболее значительные по площади зеленые массивы входят в состав «наружного зеленого кольца». Зеленые зоны г. Твери представлены парками, рощами, скверами, бульварами, ботаническим садом, зелеными насаждениями вдоль улиц и древесно-кустарниковой растительностью в поймах рек Волги, Тверцы, Тьмаки, Лазури и ручьев. Городские насаждения выполняют экологические, санитарно-гигиенические, оздоровительные, рекреационные и др. функции.

На территории г. Твери располагаются семь особо охраняемых природных территорий (ООПТ): Комсомольская роща, Бобачевская роща, Березовая роща, Первомайская роща, Ботанический сад ТвГУ, Боярышник гибкий «Скорбященский» на ул. Володарского (возле здания «Тверуниверсалбанка»), парк «Сахарово». Ботанический сад ТвГУ имеет статус ООПТ в категории «дендрологические парки и ботанические сады». Остальные объекты имеют статус ООПТ в категории «памятник природы». Общая площадь ООПТ составляет порядка 4,2 % от общей площади города. На территории Твери также находятся такие крупные зеленые зоны, как Городской сад, Парк Текстильщиков, Парк Победы и другие, не относящиеся к категории ООПТ.

В результате хозяйственной деятельности изменяются инженерно-геологические условия территории, активизируются экзогенные процессы, нарушается почвенный покров, образуются техногенные отложения. Основой задачей охраны природной среды городской и прилегающей территорий является предотвращение деградации и рациональное использование природных ландшафтов, реабилитация малых рек и рекультивация нарушенных ландшафтов.

Сельскохозяйственные ландшафты представлены пашнями, пастбищами, сенокосами, садовыми участками, а также питомниками и фруктовыми садами. Общая площадь пашни, сенокосов и пастбищ составляет 8,1 % от общей площади города. На долю коллективных садоводств приходится порядка 2,4 %, питомников и фруктовых садов – 0,2 %.

Основные ландшафтно-экологические проблемы сельскохозяйственных ландшафтов:

- неорганизованные свалки около сельских населенных пунктов и садоводств;

- снижение эрозионной устойчивости почв в результате длительной распашки, плоскостного смыва, ветровой эрозии;

- заболоченность и переувлажненность пашни, сенокосов и пастбищ. Переувлажненные пахотные земли нуждаются в осушении в том случае, если они располагаются на почвах тяжелого механического состава. На остальной площади достаточно применения агротехнических приемов по ликвидации избыточного увлажнения.

Техногенные ландшафты представляют собой ландшафтный комплекс целостных пространственно-временных образований, возникших в результате хозяйственной деятельности человека. Они подразделяются на селитебные и промышленные.

Селитебные ландшафты. Современную структуру г. Твери формируют несколько крупных ландшафтов:

1) застроенные:

- застроенные озелененные;

- застроенные слабоозелененные;

2) незастроенные:

- незастроенные озелененные (уличное озеленение, скверы, бульвары);

- незастроенные слабоозелененные (пустыри);

3) неурбанизированные:

- озелененные (крупные парки, ООПТ);

- природные (лесопарки, городские леса).

Основной проблемой экологизации селитебных ландшафтов и одной из наиболее важных социально значимых задач жизнеобеспечения городского населения является благоустройство территории города. Деятельность в сфере благоустройства должна быть направлена на обеспечение благоприятных условий проживания, восстановление и сохранение природной среды города, достижение экологического равновесия территории. Она включает вертикальную планировку территории, создание ландшафтной инфраструктуры, санитарную очистку, отведение сточных вод, озеленение, создание искусственных и обустройство естественных водоемов и водотоков, рекультивацию земель, а также формирование иных элементов окружающей среды функционального и эстетического назначения.

Подробная характеристика зеленых насаждений города и особо охраняемых природных территорий приведена в разделе «Система зеленых насаждений».

Промышленные ландшафты представлены производственными зонами, включающими промышленные и коммунально-складские территории, карьерами отработанных и разрабатываемых полезных ископаемых, местами размещения отходов производства и потребления. Нарушенные ландшафты этого комплекса сосредоточены в пределах промышленных зон и узлов г.Твери, а также в местах добычи сырья для предприятий стройиндустрии.

Экологическое состояние и основные проблемы этих территорий рассмотрены в разделе 7.2. Таким образом, генеральным планом определено ландшафтное назначение планировочных элементов, основу которых составляют природоохранные и средозащитные территории с регламентированным режимом, в т.ч. ООПТ, ВОЗ и др. охранные зоны. Получено, что в городском балансе земель зоны природоохран-ного и рекреационного назначения составляют порядка 17 %, что требует сохранения, восстановления и дальнейшего развития природной и озеленённой ландшафтной основы г. Твери в целях поддержания экологической устойчивости города. Также необходимо определение ландшафтного назначения (или изменение типа существующего ландшафтного использования) территорий с целью формирования «буферной зоны» полуоткрытых пространств, снижающих техногенное воздействие зон городской активности на элементы природного комплекса и объединяющих крупные незастроенные территории города в единую сетевую структуру. В итоге разработаны мероприятия по ландшафтной реорганизации территории города, по защите и восстановлению природных ландшафтов, формированию природно-экологического каркаса территории и системы городского озеленения.

К физическим факторам воздействия относят ионизирующее излучение, шум, вибрацию, электромагнитные поля. В условиях городской среды необходим санитарно-гигиенический надзор за источниками физического воздействия на население, так как с каждым годом число таких объектов увеличивается.

Радиационная обстановка. По данным многолетних наблюдений на территории г. Твери (в жилой застройке) отсутствуют какие-либо объекты, аварийные ситуации на которых могут привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

В соответствии с п.3.2.8 СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99) санитарно-защитная зона устанавливается только вокруг объектов I и II категории. Санитарно-защитная зона для радиационных объектов III категории ограничивается территорией объекта, для радиационных объектов IV категории установления зон не предусмотрено. На территории города Твери отсутствуют радиационные объекты I и II категории.

Радиационно-опасные объекты города представлены порядка 50 лечебно-профилактическими учреждениями и несколькими промышленными предприятиями. К радиационно-опасным предприятиям города (радиационно-опасные работы проводятся в черте г. Твери) относятся: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Сибур-ПЭТФ», ОАО «Центросвар», ООО «Искож-Тверь». Существуют предприятия, базирующиеся в г.Твери, но работа с источниками ионизирующего излучения проводится вне города.

В лечебных учреждениях используется рентгеновское оборудование различных марок. В ЛПУ радиационное воздействие при аварийных ситуациях ограничивается помещением, где проводятся работы с рентгеновским оборудованием, т.е. непосредственно рентгеновским кабинетом. В соответствии с п.3.1. СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) такие объекты относятся к IV категории. Работы с открытыми источниками – РФП в Областном онкологическом диспансере и ГУЗ «Областная клиническая больница» в настоящее время не ведутся.

На промышленных предприятиях источники ионизирующего излучения представлены в основном РИПами различного назначения - нейтрализаторами, приборами противообледенения, дефектоскопами (радиоизотопными и рентгеновскими). РИПы, в основном, относятся к IV группе, уровнемеры, дефектоскопы (радиоизотопные) – к III группе, т.е радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией объекта, но чаще всего участка, где проводятся те или иные радиационно-опасные работы. Участки, где проводятся работы с источниками ионизирующего излучения входят в состав других цехов или непосредственно самого предприятия.

Инвентаризация источников ионизирующего излучения в г.Твери: γ-дефекто-скопы (17 шт.), рентгеновские дефектоскопы (17 шт.), досмотровые Rh-установки (2 шт.), закрытые источники (157 шт.), мощные γ-установки (3 шт.), нейтронные генераторы (2 шт.), медицинские Rh-аппараты (482 шт.), ядерные реакторы (3 шт.).

В настоящее время радиационная обстановка непосредственно в селитебной зоне п. Мигалово стабильная – какие-либо локальные очаги радиоактивного загрязнения не регистрируются с 1997 г. Работы по дезактивации служебной территории контролируются 319 центральной медицинской лабораторией ВВС. По данным Министерства обороны на территории аэродрома (войсковая часть 21879) продолжают оставаться локальные участки загрязнения радиоцезием. Однако, информацией по радиационной обстановке на военном аэродроме ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» не располагает, данный объект контролирует санитарная служба Министерства обороны.

По данным наблюдений ЦГСЭН по Тверской области среднее содержание в почве радия-226 – 10,27-31,54 Бк/кг, тория-232 – 14,27-16,81, калия-40 – 362,37-335,2, цезия-137 – 8,82-17,05 Бк/кг. Более высокий уровень содержания радионуклидов наблюдается на территории промзон и в районе транспортных магистралей. Каких-либо превышений ПДК при исследованиях проб не выявлено. Гамма-фон на открытой местности колеблется в пределах 7-15 мкР/час.

Отдельной проблемой является отсутствие специального места захоронения радиоактивных отходов, малоактивных радиоактивных отходов, материалов с повышенным радиационным фоном. Кроме того, проблемой является радиационная безопасность питьевой воды и радоноопасность почв на территории Тверецкого водозабора, где выявлен повышенный уровень суммарной альфа-активности.

Электромагнитное излучение. Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Источниками электромагнитного излучения в г. Твери являются радиотелевизионный передающий центр, базовые станции сотовой связи и объекты системы электроснабжения города (ТЭЦ, электроподстанции, линии электропередач), РСБН (радиотехническая система ближней навигации) и РСП (радиолокация систем посадки) аэродрома «Мигалово». Радиус излучения в центре полосы равен 250 м, в зоне аэродрома – 150 м. Данный объект не оказывает влияния на жилую застройку.

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения. Сведения о влиянии объектов данного типа на жилую застройку в условиях г.Твери отсутствуют.

Санитарно-защитные зоны ТЭЦ приняты в соответствии с классом санитарной вредности, СЗЗ электроподстанций – в соответствии с требованиями СНиП II-12-77 «Защита от шума».

Согласно положениям СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита от линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется и СЗЗ не устанавливается. СЗЗ для ЛЭП 330 кВ принята в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в размере 20 м. Ширина охранных зон, предназначенных для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев, в соответствии с Правилами охраны высоковольтных электрических сетей составляет 30 м для ЛЭП-35 кВ, 40 м для ЛЭП 110 кВ, 50 м для ЛЭП-220 кВ, 60 м для ЛЭП 330 кВ.

По данным ЦГСЭН передающие радиотехнические объекты, расположенные в пределах городской черты, не требуют организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Шумовое воздействие. Основными источниками акустического загрязнения городской среды являются аэродром «Мигалово» с зонами взлёта и снижения самолётов, аэродром «Змеево», а также автомобильный и, частично, железнодорожный транспорт. В настоящее время более 30% городской жилой застройки находится под воздействием авиатрассы аэродрома «Мигалово». Для дальнейшей эксплуатации аэродрома, особенно в случае его расширения и использования для гражданских полётов, необходимо предусмотреть изменение существующего направления взлётно-посадочной полосы.

Основной вклад в уровень уличного шума вносит городской транспорт. Уровни шума от транспортных потоков на автомагистралях и улицах с интенсивным движением превышают предельно допустимый уровень на 5-10 дБА в 90-100% случаев (ПДУ шума от автотранспорта – 20 дБА).

Для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными источниками, необходимо создание озеленённых санитарно-защитных зон, при невозможности организации СЗЗ - шумозащитных экранов.

Вибрация. Основными источниками вибрации в г. Твери являются автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт, а также техническое оборудование. Превышение уровней вибрации наблюдается на автомагистралях и улицах с интенсивным движением.

Для защиты от вибрации необходимо применять меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации, или снижать передачу этих нагрузок путем виброизоляции машин и средств транспорта. Защита зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях, обычно обеспе-чивается их надлежащим удалением от источника вибрации. В настоящее время регламентируемая СНиП 2.07.01-89 защитная зона железной дороги составляет 100 м.

## 7.2. Комплексная оценка загрязнения окружающей среды

Анализ имеющихся данных показывает, что на рассматриваемой территории фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на фоне общего улучшения экологической ситуации по стационарным источникам загрязнения воздуха и прогрессирующего увеличения загрязнения от динамических источников, продолжается накопление загрязняющих веществ в почвенном покрове, происходит активизация процессов подтопления, заболачивания и заторфовывания. При зонировании территории по степени экологического неблагополучия на картах комплексной оценки состояния окружающей среды и мероприятий по ее охране выделены площади с ограничениями и особыми условиями хозяйственной деятельности, на которых при их хозяйственном освоении без проведения специальных природоохранных работ могут усилиться процессы негативных изменений окружающей среды. Ввиду отсутствия утвержденных методов расчета комплексных количественных показателей загрязнения территории, степень экологического и гигиенического неблагополучия оценивается в качественных показателях (благоприятное, условно благоприятное, неблагоприятное, весьма неблагоприятное, критическое, кризисное).

К районам с благоприятной и условно благоприятной экологической обстановкой относятся, в основном, территории, располагающиеся за пределами городской черты, так как они не подвергаются негативному воздействию крупных промышленных зон и промузлов, в пределах которых расположены основные промышленные объекты-загрязнители окружающей природной среды.

По показателю индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) среднегодовой уровень загрязнения атмосферы г. Твери характеризуется как повышенный (ИЗА=2,5). В соответствии с медико-экологической оценкой, уровень загрязнения атмосферы города следует оценивать как допустимый («Санитарно-гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест и правила их применения» (к Указанию зам. министра Здравоохранения СССР №875-У от 24.08.1986 г)). Ежегодно стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха выбрасывается загрязняющих веществ меньше разрешённого выброса, однако отмечается общее увеличение выбросов. Основными загрязнителями воздушного бассейна г. Твери являются предприятия теплоэнергетического комплекса, машиностроения и производства строительных материалов, а также транспорт. На территории города имеются ареалы с повышенной плотностью производства и улично-дорожной сети, являющиеся очагами экологических напряжений. К ним относятся:

- зона влияния предприятий ОАО «Сибур-ПЭТФ», ТЭЦ-4, ООО «Искож-Тверь», ОАО «Тверской экскаваторный завод» (восточная часть Твери, правый берег Волги);

- зона влияния предприятий ФГУП «ВНИИСВ», ЗАО «КАТЭЛ» (восточная часть Твери, правый берег Волги);

- центр города, вдоль Волги, между устьями р. Тьмака и р. Тверца. Загрязнение от автотранспорта;

- восток Пролетарского района. Зона влияния ТЭЦ-1, ООО «ЖБИ-1»;

- левый берег Волги, зона влияния предприятий ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской домостроительный комбинат»;

- район восточный-левобережный, зона влияния предприятия ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2 (ТКСМ-2)».

Также повышенные уровни загрязнение атмосферы наблюдаются в зоне влияния ТЭЦ-3, зоне воздушного подхода аэродрома Мигалово.

Экологическое состояние почвенного покрова на большей части города характеризуется как условно благоприятное. В почвах фиксируются сверхнормативные содержания цинка, свинца, нитратного азота. Неблагоприятное экологическое состояние почв отмечается в районе бесхозного шламонакопителя, принадлежащего ранее ОАО «Тверской завод вискозных нитей». На исследуемой территории можно выделить следующие ареалы сверхнормативного загрязнения почвенного покрова:

- район в восточной части г.Твери по правому берегу Волги. Зона влияния промплощадки «Химволокно», ТЭЦ-4, ООО «Искож-Тверь», ОАО «Тверской экскаваторный завод» и других предприятий;

- район в восточной части Твери, правый берег Волги. Зона влияния предприятий ФГУП «ВНИИСВ», ЗАО «КАТЭЛ»;

- центр г.Твери вдоль Волги, между устьями р Тьмаки и Тверцы (правобережная часть центра, улично-дорожная сеть);

- восток Пролетарского района в зоне воздействия ТЭЦ-1, железнодорожной магистрали, ООО «ЖБИ-1»;

- левый берег Волги, зона влияния предприятий ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской домостроительный комбинат»;

- район воздействия аэродрома Мигалово. Почвы загрязнены нефтепродуктами;

- район восточный-левобережный, зона влияния предприятия ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2 (ТКСМ-2)»;

- район восточной части города, примыкающий к отстойникам городских очистных сооружений ТМП «Водоканал», отстойникам ТЭЦ-4, очистным сооружениям и золоотвалам ОАО «Тверское химволокно»;

- территория Тверецкого водозабора (радоновое загрязнение);

- территория городского полигона ТБО;

- территории сибиреязвенных скотомогильников.

Экологическое состояние поверхностных вод большинства рек на рассматриваемой площади оценивается как условно благоприятное. Неблагоприятным является состояние малых водотоков (р. Лазурь, руч. Перемерковский, р. Межурка). К участкам с сильным загрязнением поверхностных вод можно отнести:

- правый берег Волги, район ОАО «Сибур-ПЭТФ», ТЭЦ-4, ООО «Искож-Тверь», ОАО «Тверской экскаваторный завод», отстойники очистных сооружений. Максимальный уровень загрязнения;

- участок реки Волги в зоне влияния предприятий ФГУП «ВНИИСВ», ЗАО «КАТЭЛ» (восточная часть Твери);

- участки р. Волги и р. Тьмаки в центре города;

- р. Тьмака, район ТЭЦ-1;

- левый берег Волги в районе ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2 (ТКСМ-2)»;

- приустьевые участки Тьмаки и Тверцы;

- р. Лазурь (ряд загрязненных и заиленных прудов, соединенных каналом с ручьем Перемерковским и далее с р. Волгой);

- р. Межурка, влияние полей фильтрации;

- р. Тверца, район влияния ТЭЦ-3;

- р. Волга, зона влияния предприятий ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской домостроительный комбинат» (промышленные стоки).

Состояние подземных вод является условно благоприятным и характеризуется высокой минерализацией, мутностью, общей жёсткостью, повышенным содержанием общего железа, повышенным или пониженным содержанием фтора, пониженным содержанием йода, а также повышенной альфа-радиоактивностью. Также в отдельных районах отмечается загрязнение вод сульфатами, хлоридами, фенолами, толуолом, бензолом. Неблагоприятное экологическое состояние подземных вод отмечается в районе бесхозного шламонакопителя, принадлежащего ранее ОАО «Тверской завод вискозных нитей». Кризисное экологическое состояние подземных вод – в районе пос. Мигалово (загрязнение нефтепродуктами), на территории Тверецкого водозабора (радоновое загрязнение), на территориях сибиреязвенных скотомогильников (бактериологическое загрязнение).

Из экзогенных процессов к неблагоприятным отнесены территории широкого распространения активных процессов заболачивания и заторфовывания (район Комсомольской рощи, долины рек Волги и Тверцы), разрушения берегов рек Волги и Тверцы (наиболее интенсивное разрушение наблюдается на правом берегу в районе Берёзовой Рощи), а также участки развития погребенного карста. Районы активного оврагообразования, развитого на склонах водоразделов, относятся к условно благоприятным.

К неблагоприятным техногенным образованиям также относятся карьеры и отвалы в районах мест разработки полезных ископаемых в пределах городского округа.

Ареалы экологического риска на территории города и в зоне его влияния определяют территории с показателями критического состояния среды. Границы проблемных ареалов, в основном, совпадают с территориями промышленных зон и узлов с концентрацией предприятий высокого класса санитарной вредности, включающими их санитарно-защитные зоны. Наложение различных факторов негативного воздействия ведет к увеличению экологического риска, что угрожает здоровью населения и ведёт к необратимым последствиям в природном комплексе. Приоритетными факторами, определяющими границы зон, являются загрязнение воздушного бассейна и загрязнение почв.

Среди зон города, подверженных комплексному загрязнению воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, нарушению природных ландшафтов в результате хозяйственного освоения территории, выделяются следующие проблемные ареалы разной степени напряженности:

1. Зоны кризисного состояния окружающей среды: характеризуются воздействием нескольких факторов загрязнения и суммарным влиянием нескольких объектов-загрязнителей на жилую застройку. К ним относятся территории промышленных зон и узлов, включающие предприятия-загрязнители с наибольшими валовыми выбросами загрязняющих веществ и территории с кризисным состоянием почв и ландшафтов:

- зона влияния предприятий ОАО «Сибур-ПЭТФ», ТЭЦ-4, ООО «Искож-Тверь», ОАО «Тверской экскаваторный завод» (восточная часть Твери, правый берег Волги) и зона влияния предприятия ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2 (ТКСМ-2)» (восточная часть города, левый берег Волги);

- промышленный узел предприятий ФГУП «ВНИИСВ», ЗАО «КАТЭЛ» (восточная часть Твери, правый берег Волги);

- зона воздействия ТЭЦ-1, ООО «Витаминный завод», ООО «ЖБИ-1», железнодорожной магистрали (восток Пролетарского района) и зона влияния предприятий ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской домостроительный комбинат» (левый берег Волги);

- район загрязнения нефтепродуктами на аэродроме Мигалово;

- территория Тверецкого водозабора (радоновое загрязнение);

- территории сибиреязвенных скотомогильников.

2. Зоны критического состояния окружающей среды: включают территории промышленных зон, промышленных узлов и СЗЗ образующих их предприятий более низкого класса санитарной вредности, а также автомагистрали и городские территории, попадающие в зоны их влияния. К критическим зонам относятся:

- зона влияния ТЭЦ-3;

- район восточной части города, примыкающий к отстойникам городских очистных сооружений ТМП «Водоканал», отстойникам ТЭЦ-4, очистным сооружениям и золоотвалам ОАО «Тверское химволокно», в зоне влияния предприятия «Асфальтобетонный завод»;

- западная часть города в районе полей фильтрации;

- территория городского полигона ТБО.

В числе критических гигиенических ситуаций следует также выделить проживание населения в СЗЗ предприятий-загрязнителей, в санитарных разрывах автомагистралей и железнодорожных линий, в зоне воздействия авиационного шума и зоне воздушного подхода аэродрома «Мигалово».

3. Зоны неблагоприятного состояния окружающей среды:

- «Северо-Западная» промышленная зона;

- промышленная зона «Старицкое шоссе – Борихино поле».

Районы городских окраин с дисперсным расположением промышленных предприятий подвергаются существенно меньшему техногенному загрязнению, поэтому экологическую ситуацию в их окрестностях можно считать относительно благополучной, а негативное воздействие источника загрязнения – промышленного объекта, как правило, ограничивается его СЗЗ.

Город Тверь является крупным административным, культурным и промышленным центром Верхневолжья. Население Твери, проживая в условиях действия различных техногенных факторов, подвергается определённому экологическому риску.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий выбросами промышленных предприятий и автотранспорта является одним из основных факторов риска для здоровья населения. В результате увеличивается вероятность заболеваний органов дыхания и канцерогенного риска. Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха Твери являются оксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, взвешенные вещества, углеводороды и тяжёлые металлы. Наибольший вклад в патологию органов дыхания вносят формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота и сероводород, бенз(а)пирен, метилмеркаптан, диоксид серы и оксид углерода.

Несмотря на то, что по результатам контроля качества воды поверхностных водоёмов в Тверской области отмечается снижение уровня химического, микробиологического и паразитологического загрязнения, вода г. Твери по токсикологическим и микробиологическим показателям не отвечает требованиям, предъявляемым к водотокам питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного значения. Основными источниками загрязнения поверхностных водоёмов являются выпуск вод с городских очистных сооружений, выпуск сточных и дождевых вод с предприятий, городских улиц и дорог. Загрязнённые фекалиями животных и нефтепродуктами стоки могут быть причиной кишечных инфекций, в том числе холеры, паразитарных и других заболеваний. Процент проб водопроводной воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, остаётся достаточно высоким и превышает средние показатели по России. Проблема обеспечения населения г. Твери и области в целом доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых. Наиболее подвержены общетоксическому действию химических веществ, содержащихся в питьевой воде, нервная система, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система и иммунная система. Также выявлено опасное влияние химических веществ на почки, кожу и кровь. Проведённые исследования питьевой воды в Центральном, Заволжском, Московском и Пролетарском районах г. Твери показали:

- рассчитанный суммарный канцерогенный индекс находится в пределах от 0,0007 до 0,000104 (средний уровень риска). Наибольший вклад в величину суммарного канцерогенного риска вносит риск от мышьяка;

- величины индивидуального пожизненного канцерогенного риска от свинца и кадмия оцениваются как «приемлемый (минимальный) уровень риска»;

- в величину коэффициента опасности (HI) (характеризует риск развития неканцерогенных эффектов) также наибольший вклад вносит мышьяк. Менее значимую роль в формировании риска играют фтор (низкий уровень – 0,1≤HI<1,0), нитриты и нитраты (минимальный уровень – HI<0,1). Величина HI колеблется в пределах 0,2763-0,1957. Наименьший вклад в суммарную величину HI вносят магний, кальций и свинец (величина HI колеблется от 0,0002 до 0,001);

- риск влияния органолептических показателей на состояние здоровья населения г. Твери оценивается как приемлемый и минимальный;

- вероятностный риск эпидемиологической опасности питьевой воды централизованного водоснабжения был определён 0,12. Данную ситуацию следует рассматривать как удовлетворительную;

- по источникам децентрализованного водоснабжения 37% проб не соответствуют ПДК по органолептическим показателям.

Загрязнение почвенного покрова приводит к загрязнению растительной продукции, что далее по пищевой цепочке приводит к неблагоприятным и опасным последствиям для человека. По результатам исследований в последние годы складывается положительная тенденция к снижению уровней химического, микробиологического и паразитологического загрязнения почвы.

Из природноочаговых болезней на изучаемой территории встречается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, клещевой боррелиоз. Существует опасность заболевания сибирской язвой животных. Учитывая крайнюю стойкость спор сибирской язвы в почве до нескольких десятков лет, опасность сохраняется в зонах влияния скотомогильников. Зарегистрированы случаи бешенства среди животных.

Таким образом, наряду с другими факторами уровень загрязнения окружающей природной среды является важным фактором, провоцирующим заболеваемость населения г. Твери. В связи со сложившейся ситуацией необходимо осуществлять оценку и прогнозирование влияния экологической обстановки, изучать причинно-следственные связи между загрязнением окружающей среды и здоровьем населения, проводить социально-эпидемиологический мониторинг на территории города и Тверской области в целом.

## 7.3. Мероприятия по экологизации городской среды

По результатам экологической оценки Твери можно сделать вывод, что город располагается на благоприятных для градостроительного освоения территориях, чему также способствуют комфортные для жизни и отдыха климатические условия, богатые рекреационные ресурсы. При этом имеется ряд планировочных ограничений, которые необходимо учесть при дальнейшем развитии города. Также необходимо рациональное использование и охрана природных ресурсов территории.

Природоохранные мероприятия должны реализовываться на всей исследуемой территории, однако приоритетными являются зоны кризисного, критического и неблагоприятного состояния окружающей среды, поскольку основное негативное воздействие на природную окружающую среду оказывают промышленные предприятия именно этих зон.

Комплекс мероприятий по снижению загрязнения городской среды и экологически безопасному развитию города Твери, предлагаемый Генпланом, можно разделить на следующие группы:

1. Инженерно-технические и технологические мероприятия.

2. Общепланировочные мероприятия, в т.ч.:

- архитектурно-планировочные мероприятия по упорядочиванию планировочной структуры и функционального зонирования существующих территорий в границах города, в том числе на промышленных и коммунально-складских территориях;

- мероприятия по развитию транспортно-инженерной инфраструктуры;

- мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории, защите и восстановлению природных ландшафтов.

Поскольку основными источниками загрязнения атмосферного воздуха и водоёмов г. Твери являются предприятия машиностроения и химической промышленности, инженерно-технические и технологические мероприятия по охране воздушного бассейна и поверхностных вод в первую очередь необходимо реализовать именно на предприятиях этих отраслей.

Также существенное негативное воздействие на окружающую среду Твери оказывают предприятия теплоэнергетики, стройиндустрии, пищевой и лёгкой промышленности, автотранспорт, сбросы дождевой канализации и неканализированного жилого сектора в районах малоэтажной индивидуальной застройки.

Охрана воздушного бассейна:

- технологическое перевооружение основных промышленных предприятий-загрязнителей с соответствующим снижением класса санитарной вредности;

- перепрофилирование предприятий-загрязнителей с соответствующим снижением класса санитарной вредности;

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для всех промышленных предприятий;

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной вредности предприятия;

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу всех предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- перевод всех котельных города на газоснабжение на расчётный срок (в первую очередь ТЭЦ-4), что позволит свести практически к нулю поступление в воздух окиси углерода и ликвидирует выбросы золы и сернистого газа;

- установка газопылеулавливающего оборудования для котельных;

- оснащение автобусных парков и парков легковых автомобилей нейтрализаторами отработанных газов, установка сажевых фильтров на автобусах с дизельными двигателями;

- повышение экологических характеристик моторных топлив;

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС г. Твери;

- повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- развитие электротранспорта;

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов.

Охрана поверхностных вод:

- перевооружение существующих станций очистки и подготовки питьевой воды с использованием озонирования, сорбции и других высокоэффективных методов очистки;

- разделение систем хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения;

- внедрение на промышленных предприятиях города водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- применение новых технологий подготовки воды на ТЭЦ с использованием противоточной схемы химического обессоливания воды, что позволит сократить расход реагентов и объёмы сточных вод с ТЭЦ;

- максимальное использование в хозяйственных целях доочищенных вод станций аэрации (мойка дорог, полив зелёных насаждений, обводнение малых рек и прудов);

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов ПДС;

- реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, локальных очистных сооружений промышленных стоков;

- обеспечение сельскохозяйственных предприятий (комплексы свиноферм, крупного рогатого скота) системой очистных сооружений сточных вод;

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех автотранспортных предприятий;

- внедрение на станциях водоподготовки (в том числе на водозаборах крупных предприятий) технологии обеззараживания воды без использования жидкого хлора (использование ультрафиолета);

- реконструкция на ГОСК установок по механическому обезвоживанию осадка сточных вод;

- решение проблемы утилизации обезвоженного осадка сточных вод (размещение на специальных полигонах или полигонах ТБО, применение для рекультивации нарушенных земель и полигонов);

- реабилитация малых рек и водоёмов г. Твери (проведение гидромелиоративных мероприятий в водотоках и водоёмах);

- разработка проектов нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) для всех промышленных предприятий;

- установление для каждого предприятия состава и концентрации сточных вод, сбрасываемых непосредственно в водоем или городскую канализацию, в соответствии с нормативами и проектами расширения очистных сооружений городской канализации;

- обеспечение производственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-допустимыми сбросами и качеством воды в водоёмах;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях;

- организация и ведение постоянного мониторинга поверхностных водных объектов, создание базы данных о состоянии водных объектов и базы данных по предприятиям-загрязнителям на геоинформационной основе;

- организация государственного контроля источников сброса загрязняющих веществ, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- организация и проведение системы мониторинга и постоянного контроля соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

До введения действующего водного кодекса РФ размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в границах городской черты были установлены в соответствии с рельефом местности и с особенностями планировки и застройки г. Твери согласно Постановлению Администрации Тверской области № 369-па от 04.11.03 г. «Об установлении минимальных размеров водоохранных зон и прибрежных полос в г. Твери». В связи с введением в действие водного кодекса РФ Администрация Тверской области Постановлением № 242-па от 7.08.07 г. признала утратившим силу Постановление № 369-па от 04.11.03 г. Таким образом, границы ВОЗ и ПЗП определены в соответствии со статьёй 65 водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ.

Ширина воодоохранной зоны: р. Волга – 200 м (общая длина реки – 3531 км); р. Тверца – 200 м (общая длина реки – 188 км); р. Тьмака – 200 м (общая длина реки – 73 км ); р. Орша – 200 м (общая длина реки – 72 км).

Ширина прибрежной защитной полосы: р. Волга – 30 м; р. Тверца – 30 м; р.Тьмака – 30 м; р. Орша – 30 м.

В пределах водоохранных зон всех водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.06 г. № 74-ФЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других хозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В пределах всех прибрежных защитных полос, расположенных на территории города, дополнительно к ограничениям по водоохранным зонам запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование.

В соответствии с законодательством РФ, необходимо согласовывать в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Тверской области следующие материалы:

- материалы на размещение, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов, оказывающих влияние на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания;

- заявки на производство работ на водных объектах рыбохозяйственного значения и в их водоохранных зонах, прибрежно-защитных полосах в части оценки влияния, которое проектируемые объекты или работы могут оказать на водные биоресурсы и среду их обитания;

- проекты на строительство водохранилищ, прудов и других водных объектов, а также сооружений, ограждающих пойменные территории;

- проекты на строительство водозаборов промышленных, коммунальных, энергетических, сельскохозяйственных организаций и объектов другого назначения, в том числе – оборудование их рыбозащитными устройствами.

Охрана подземных вод:

- обустройство разведанных подземных источников воды, тампонаж неиспользуемых скважин, внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- внедрение на промышленных предприятиях города водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- совершенствование методов очистки сточных вод, использование бессточных технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации;

- поэтапная замена изношенных водопроводных инженерных сетей;

- реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, локальных очистных сооружений промышленных стоков;

- обеспечение сельскохозяйственных предприятий (комплексы свиноферм, крупного рогатого скота) системой очистных сооружений сточных вод;

- строительство очистных сооружений канализации в районах индивидуальной застройки;

- извлечение гравитационно-свободного керосина на территории аэродрома «Мигалово» и осуществление дальнейшего контроля загрязнения подземных вод нефтепродуктами;

- организация утилизации радиоактивных отходов, образовавшихся в результате накопления природных радионуклидов на фильтрах Тверецкого водозабора, и осуществление контроля радиационного фона на территории водозабора;

- установление лимитов водопотребления для всех относительно крупных потребителей воды с максимальным сокращением потребления на технические нужды воды из подземных водозаборов;

- ведение постоянного мониторинга состояния кладбищ, полигона ТБО, санкционированных свалок и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня;

- организация государственного контроля источников сброса загрязняющих веществ, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- соблюдение режима санитарной охраны источников водоснабжения из подземных вод.

Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) первого пояса Тверецкого и Медновского водозаборов в настоящее время удовлетворительное. Санитарный режим в зонах санитарной охраны первого пояса одиночных скважин Городского водозабора не выдерживается.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована, огорожена и озеленена. На территории ЗСО предусматривается сторожевая (тревожная) сигнализация (кроме водозаборов подземных вод объектов сельского хозяйства). На территории первого пояса ЗСО должны соблюдаться следующие требования:

- запрещаются все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- запрещается размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- запрещается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- запрещается выпуск сточных вод, выпас скота, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учётом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

- должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

- допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения:

а) необходимо:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

- загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, а также ликвидация поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

На территории третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения:

а) необходимо:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

б) запрещается:

- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения (допускается при использовании защищённых подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы);

- закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, а также ликвидация поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

Охрана почв и ландшафтов:

- выполнение на территории города работ по инженерной подготовке территорий, имеющих природоохранный характер (дренаж, укрепление берегов рек, озеленение);

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии (долины рек Волги и Тверцы);

- реализация мероприятий по снижению уровня грунтовых вод на подтопляемых территориях;

- проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель;

- рекультивация карьеров отработанных месторождений полезных ископаемых;

- рекультивация части иловых площадок городских очистных сооружений с высвобождением территории для строительства комплекса доочистки сточных вод и цеха по сжиганию высушенного осадка (вывоз высушенного осадка с иловых площадок будет осуществляться на проектируемую площадку ТБО);

- дезактивация и рекультивация территории Тверецкого водозабора, загрязнённой радионуклидами;

- организация и проведение рекультивационных работ по очистке нефтезагрязненных земель территории аэродрома «Мигалово»;

- рекультивация и мониторинг состояния территории бесхозного шламонакопителя, принадлежащего ранее ОАО «Тверской завод вискозных нитей»;

- рекультивация неконтролируемых свалок;

- организация и соблюдение планово-регулярной очистки города от жидких и твердых отходов;

- приобретение лечебными учреждениями камер для сжигания медицинских отходов;

- выполнение мероприятий по приведению существующих несибиреязвенных скотомогильников в соответствие нормативным требованиям (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов);

- обустройство территории сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.084-96 и ветеринарными правилами ВП 13.3.4.1100-96, методическими рекомендациями «По обустройству (консервации) сибиреязвенных скотомогильников», разработанных для территории Тверской области: оканавливание, возведение изгородей, вывешивание аншлагов, обозначающих сибиреязвенные захоронения и запрещающих посещение объекта, запрещение новых захоронений;

- организация и проведение постоянного мониторинга почв и грунтовых вод сибиреязвенных захоронений;

- проведение специальных экологических исследований состояния почв и грунтовых вод по бактериологическим показателям и разработка проекта для сибиреязвенных скотомогильников с целью решения вопроса о возможности сокращения СЗЗ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данное решение может вынести только главный государственный санитарный врач РФ или его заместитель;

- организация и проведение системы мониторинга загрязнений и деградации почв и ландшафтов г. Твери;

- внедрение и развитие современных методов защиты растений;

- осуществление контроля в области защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;

- организация контроля за санитарным состоянием свалок, местами сбора и временного хранения ТБО, территорий коммунально-бытовых объектов, территорий ЖЭУ, лечебно-профилактических учреждений, промышленных предприятий, общественных зданий и др.

Общепланировочные мероприятия направлены на формирование территориальной планировочной структуры, которая позволит упорядочить и оптимальным образом использовать существующие территории, сформировать природно-экологический каркас города. В числе общепланировочных мероприятий выделяется четыре подгруппы:

1. Архитектурно-планировочные мероприятия по упорядочиванию планировочной структуры и функционального зонирования существующих территорий в границах города:

- организация и перепланировка неэффективно используемых коммунально-складских и промышленных территорий - промышленно-коммунальные зоны: «Лазурная», «Старицкое шоссе – Борихино поле», «Бежецкое шоссе», промузел «ТЭЦ-1», отстойники ТЭЦ-4 (Бортниково), Малые Перемерки (около ФГУП «ВНИИСВ»);

- ограничение развития существующих промышленных зон и промышленных узлов (Центральный район: промузел по ул. Головинский вал, промузел западнее пр. Чайковского, промузел «Двор пролетарки», промузлы вдоль р. Тьмаки; Московский район: промзона «Химволокно»; Пролетарский район: промзона «Старицкое шоссе – Борихино поле»);

- изъятие и рекультивация территорий специального назначения, намечаемых для строительства жилья и социальных объектов (Заволжский район: химбаза и военные склады на пересечении Петербургского шоссе и ул. Георгия Димитрова, а также по ул. Веселова; военное училище; военная часть по ул. Стрелковая (Затверечье); Центральный район: военные части по набережной ул. Чудова; Мигалово: военные части по набережной за железнодорожным мостом);

- вынос из жилой застройки производственных предприятий высокого класса санитарной вредности, санация и перевод их территорий в общественно-деловую застройку;

- вынос коммунально-складских организаций и сельскохозяйственных предприятий, рекультивация территорий;

- вынос промышленных предприятий из водоохранных зон водотоков и водоемов;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий;

- соблюдение режима СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий, инженерных объектов, коридоров инженерных коммуникаций и дорог;

- соблюдение коридора водовода от подземного водозабора шириной 100 м в качестве не подлежащего застройке;

- вынос аэродрома «Змеево» за границу городской черты;

- вынос коллективных садоводств из зон затопления 1% паводком (водоохранная зона р. Тверца, первый пояс санитарной охраны Тверецкого водозабора), озеленение и благоустройство территории;

- снос и выборочная реконструкция ветхого жилого фонда;

- вынос боксовых гаражей индивидуального автотранспорта;

- резервирование территории для производственных зон вне границ компактной жилой застройки;

- формирование безопасной окружающей среды в жилой застройке за счет модернизации, перепрофилирования и ликвидации экологически вредных и технологически устаревших производств и организации буферных зеленых зон между промышленными и жилыми территориями;

- размещение площадок нового строительства на экологически благоприятных территориях;

- организация пешеходных зон;

- ликвидация и рекультивация территорий, занятых отстойниками, золоотвалами (ТЭЦ-1, ТЭЦ-4) и полями фильтрации (ГОС, с/х предприятия);

- ликвидация отстойников промывных вод в пос. Бортниково, рекультивация и организация парка;

- ликвидация и рекультивация несибиреязвенных скотомогильников;

- организация СЗЗ сибиреязвенных скотомогильников, запрещение нового строительства жилой и общественной застройки;

- вынос дачных участков и коллективных садоводств, ликвидация колодцев и обеспечение водоснабжения от центральных источников, озеленение территории сибиреязвенных скотомогильников по ул. Скворцова-Степанова и ул. Котовского;

- вынос ветеринарной службы (ул. Скворцова-Степанова, 84) в район кладбища Дмитрово-Черкассы;

- закрытие кладбищ для первичных захоронений в границах городской черты (Николо-Малица, Первомайское, Большие Перемерки, часть территории кладбища Дмитрово-Черкассы);

- расширение части Дмитрово-Черкасского кладбища на 38,7 га. Общая площадь всех участков кладбища составит 113,95 га. Сохраняется СЗЗ 500м. Ширина зелёных полос между участками кладбища должна составлять не менее 100 м;

- размещение на территории Дмитрово-Черкасского кладбища мемориального кладбища для ветеранов общей ёмкостью 10 га;

- расширение кладбища у деревни Лебедево на 5,4 га частично в направлении д. Неготино, частично в направлении д. Лебедево. Общая площадь кладбища составит 70,4 га. Сохраняется СЗЗ 500м;

- строительство крематория для городского кладбища Дмитрово-Черкассы;

- на период за расчётный срок предлагается резервирование территорий для новых захоронений южнее пос. Славное;

- исключение верхнего водоносного горизонта Тверецкого водозабора из водопользования на расчётный срок вследствие загрязнения подземных вод золоотвалами ТЭЦ-1. К использованию остается нижний водоносный горизонт;

- ликвидация зоны акустического дискомфорта от аэродрома «Мигалово» путём изменения существующего направления взлётно-посадочной полосы.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия по упорядочиванию планировочной структуры и функционального зонирования на промышленных и коммунально-складских территориях:

Заволжский район

Промышленные предприятия:

- сокращение СЗЗ ОАО «Афанасий-Пиво» до 50 м с изменением технологии производства пива без солодовен;

- уменьшение с помощью технологических мероприятий размера СЗЗ Завода безалкогольных напитков до 100 м (разработка проекта СЗЗ с проведением мероприятий по её уменьшению, озеленению, благоустройству);

- технологическое перевооружение ООО «ДИСКАВЕРИ-Тверь» (деревообработка) с сокращением СЗЗ до 100 м;

- вынос за пределы города (Васильевский мох) ПК «Корм»;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны ОАО «Тверьмолоко», организация и озеленение СЗЗ;

- перепрофилирование ООО «Хлебозавод на Горбатке» на производство кондитерских изделий до 0,5 т/сутки с сокращением СЗЗ до 50 м;

- вынос ОАО «Тверской домостроительный комбинат» в район магистрали непрерывного движения и железной дороги («Затверецкая» промзона), либо организация СЗЗ с выносом пятиэтажной жилой застройки. В случае выноса предприятия на месте его территории предлагается организовать коммерческую зону по продаже строительных конструкций и изделий;

- технологическое перевооружение Тверское СРП №1 ВОГ (пошив одежды) с уменьшением СЗЗ до 50 м, проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ);

- технологическое перевооружение ОАО «Тверской хладокомбинат» с уменьшением СЗЗ до 50 м;

- технологическое перевооружение Консервного завода с уменьшением СЗЗ до 50 м;

- вынос ООО «Фабрика нетканых материалов» в «Затверецкую» производственную зону;

- вынос ООО «Кенпро» в «Затверецкую» производственную зону;

- вынос ООО «Руса» в «Затверецкую» производственную зону;

- вынос АО «Тверской мебельный комбинат» в «Затверецкую» производственную зону;

- вынос предприятия «Механический завод» в «Затверецкую» производственную зону;

- технологическое перевооружение ООО «Спецохотрыболовсоюз» (швейное производство) с уменьшением СЗЗ до 50 м, проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ);

- частичное перепрофилирование ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов №2 (ТКСМ-2)» в коммерческую зону с выносом площадки, примыкающей к автомагистрали и общественной застройке (по ул. Стрелковая и пер. Третьяковский), а также организация и сокращение СЗЗ существующей территории предприятия до 100 м;

- технологическое перевооружение ООО «Тверской стекольный завод» с организацией и сокращением СЗЗ до 100 м. Перевод жилья в СЗЗ в общественную застройку.

Коммунально-складские предприятия:

- вынос в «Северо-Западную» производственную зону ОАО «Тверское КПД» (склады);

- вынос в «Северо-Западную» производственную зону ООО «Горстрой-1»;

- вынос в «Северо-Западную» производственную зону ООО ТПТО «ВИТЭКС»;

- вынос в «Северо-Западную» производственную зону автобазы Администрации Тверской области;

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»;

- сокращение СЗЗ до 50 м трамвайного депо №1, проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ);

- вынос в «Затверецкую» производственную зону ОАО «Тверская автоколонна 1154» (производственная база с мастерскими по ремонту техники);

- вынос в «Затверецкую» производственную зону МУП «ПАТП» (автобаза с ремонтной базой);

- вынос в «Затверецкую» производственную зону ООО «КПС»;

- вынос в «Затверецкую» производственную зону ООО СФ «Аккорд»;

- вынос в «Затверецкую» производственную зону ООО «ДиС-ЭС»;

- вынос в «Затверецкую» производственную зону ООО УМ «Гражданстрой»;

- вынос в «Затверецкую» производственную зону ЗАО «Интеллектстройкомплекс»;

- вынос в «Затверецкую» производственную зону ООО «Продовольственная база»;

- перенос площадки МУП «Тверьспецавтохозяйство» (сливная станция) севернее автодороги;

- перепланировка территории ФГУ «Тверской лесхоз» (производственная база);

- вынос в «Затверецкую» производственную зону АООТ «ПМК №2 «Тверская».

Московский район

Промышленные предприятия:

- технологическое перевооружение ОАО «Мелькомбинат» с уменьшением мощности производства до 2 т/час и сокращением СЗЗ до 100 м;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны ОАО «Тверской экскаваторный завод», озеленение СЗЗ;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов», озеленение СЗЗ;

- организация и озеленение санитарно-защитной зоны ОАО «Тверской полиэфир»;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны ООО «Искож-Тверь», озеленение СЗЗ;

- сокращение СЗЗ АО ТЭЦ-4 Тверьэнерго до 300 м в связи с переводом ТЭЦ на газоснабжение;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны ОАО «Сибур-ПЭТФ», рекомендации по изменению технологии производства, а также разработке проекта СЗЗ с проведением мероприятий по её уменьшению, озеленению, благоустройству;

- вынос ОАО «Тверьстекло» в производственную зону «Лазурная-1»;

- установление СЗЗ ОАО «Медтехника», соответствующей границам земельного участка предприятия;

- ликвидация АО «Тверской кожевенный завод»;

- уменьшение с помощью технологических мероприятий размера СЗЗ ООО «Металлист» до 50 м, (разработка проекта СЗЗ с проведением мероприятий по её уменьшению, озеленению, благоустройству);

- технологическое перевооружение ЗАО «Тверские узоры» с сокращением СЗЗ до 50 м, проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ);

- технологическое перевооружение ООО Тверское СРП №2 ВОГ (пошив одежды) с сокращением СЗЗ до 50 м, проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ);

- проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ) на территории ГУП «Протезно-ортопедическое предприятие» (изготовление пластмассовых протезов);

- вынос АО «Мебельный комбинат» в производственную зону «Лазурная-1»;

- вынос ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод (ТЭМЗ)» в производственную зону «Лазурная-1»;

- сокращение санитарно-защитной зоны АО «Тверь-пиво» до 50 м с изменением технологий производства пива без солодовен;

- разработать проект СЗЗ ОАО «Тверской мясокомбинат» с проведением мероприятий по её уменьшению, озеленению (не менее 60 % от её общей площади), благоустройству;

- Асфальтобетонный завод – третья площадка (между ж/д дорогой и ул. Бочкина) – перевод существующей 2-4 этажной жилой застройки в створе ул. Бочкина в общественную;

- организация и озеленение санитарно-защитной зоны АО «Тверское стекольно-керамическое производство» с выносом жилой застройки;

- сокращение размера СЗЗ ФГУП «ВНИИСВ» по разработанному проекту предприятия.

Коммунально-складские предприятия:

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» ОАО «Тверское такси» (производственная база);

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» ООО «Исток»;

- проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ) на территории Троллейбусного депо ТТУ;

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» к грузовому порту тверской нефтебазы (склады);

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» ОАО «Мостоотряд-19» (ремонт мостов, цех ЖБИ);

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» ЗАО «ОСКиТ» (выпуск пластиковых окон и дверей);

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» ООО «ОПОС» (порошковая окраска металлических изделий);

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» ЗАО «Транс-сервис»;

- вынос в производственную зону «Лазурная-1» МУП «Водоканал» (производственная база);

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» АТП «ОПС Центросоюза»;

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» СПМК-8 «Электромонтаж»;

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» ПОГАТ-1 (филиал);

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» ПТК «КАМАЗ»;

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» МУП «Тверьгортеплоэнерго» (мастерские);

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» автобазы Федеральной почтовой службы;

- ликвидация золоотстойников (рядом с грузовым портом) в связи с переходом ТЭЦ-4 на газ, рекультивация и организация территории под коммунально-складские предприятия;

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» ООО НПП «Диапазон» (переработка люминесцентных ламп), рекультивация и обеззараживание территории, перевод под жилую застройку;

- ликвидация складов торфа АО «ТЭЦ-4», рекультивация и перевод территории под жилую застройку;

- сокращение территории ОАО «ТКПД» (производственная база);

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» АО «ТТГЦ» (филиал);

- ликвидация отстойников ТЭЦ-4 (ниже железной дороги) в связи с переходом ТЭЦ-4 на газ, рекультивация и организация территории под коммунально-складские предприятия. Переход на подземное водоснабжение;

- ликвидация очистных сооружений и золоотвалов ОАО «Тверское химволокно», рекультивация и обеззараживание территории;

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» ЗАО «Трест «Тверьстрой-1»;

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» (между ул. Бочкина и железной дорогой) ООО «Тверьнефтепродукт» (склады);

- вынос в производственную зону «Лазурная-2» (между ул. Бочкина и железной дорогой) тверской нефтебазы.

Центральный район

Промышленные предприятия:

- технологическое перевооружение ОАО «Тверьтехоснастка» с сокращением СЗЗ до 50 м и выносом цеха гальваники, частичное перепрофилирование территории предприятия под общественно-коммерческую зону;

- вынос Трикотажной фабрики (Филиал Инватек ОО ТОО ВОИ) в производственную зону «Лазурная-1»;

- вынос АО «Тверьавторемзавод» в производственную зону «Лазурная-1»;

- технологическое перевооружение ОАО «Волжский пекарь» с сокращением СЗЗ до 50 м и уменьшением производственных мощностей;

- вынос ОАО «Тверская швейная фабрика» в квартал между двором Пролетарки и р. Волгой, перепрофилирование территории предприятия под коммерческую зону;

- сокращение территории промплощадки ЗАО «Хлеб», уменьшение с помощью технологических мероприятий размера СЗЗ до 50 м;

- технологическое перевооружение ООО АНЭКТ «Тверичанка» (пошив головных уборов) с сокращением СЗЗ до 50 м, проведение мероприятий по снижению уровня шума (шумозащитные экраны, озеленение СЗЗ).

Коммунально-складские предприятия:

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» АО СПМК-7 «Сантехник»;

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» ОАО «Текстильстрой»;

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» ООО «Фирма «Колорит»;

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» ООО «Хозторг» (склады);

- вынос на территорию рядом с Борихиным полем Трамвайного депо №2;

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» складов Облпотребсоюза;

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» ОАО «Тверьпродторг» (склады);

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» ЗАО «Тверьстройтехкомплект» (база);

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» ОАО «Тверьторгтехника» (производственная база);

- вынос в Первомайский район в производственную зону «Борихино» ООО ПО «Биакс»;

- вынос в производственную зону «Мигалово» АО «Междугородние пассажирские перевозки».

Пролетарский район

Промышленные предприятия:

- вынос ООО «ЖБИ-1» предприятия в производственную зону ФГУП «ВНИИСВ»;

- вынос АО «Тверской комбинат строительных конструкций» в производственную зону ФГУП «ВНИИСВ»;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны АО «Тверьгазавтоматика», озеленение СЗЗ;

- вынос ООО «ДИСКАВЕРИ-Тверь» в производственную зону ФГУП «ВНИИСВ»;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны «Центрэнергомонтаж», озеленение СЗЗ;

- сокращение санитарно-защитной зоны АО ТЭЦ-1 до 300 м, организация и озеленение СЗЗ, перевод жилой застройки в коммерческую зону;

- ликвидация ОАО «Товарищество Тверская мануфактура»;

- ликвидация ООО «КАМиТ»;

- вынос ЗАО «Синтекс» в производственную зону «Бортниково»;

- вынос ООО «Форт-стронг» (швейный цех) в производственную зону «Бортниково»;

- вынос ЗАО «Рождественская мануфактура» в производственную зону «Бортниково»;

- технологическое перевооружение ОАО «Тверской завод электроаппаратуры «Элтор» с сокращением СЗЗ до 50 м;

- технологическое перевооружение ОАО «Тверской полиграфический комбинат» с сокращением СЗЗ до 50 м (типография без применения свинца);

- технологическое перевооружение ОАО «Тверской полиграфический комбинат детской литературы» с сокращением СЗЗ до 50 м (типография без применения свинца);

- вынос ООО «ЖБИ-2» в производственную зону ФГУП «ВНИИСВ»;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны ООО «Колер», озеленение СЗЗ;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны АО «Центролес», озеленение СЗЗ;

- в случае расширения санитарно-защитной зоны ЗАО «КАТЭЛ» (литейное производство по вторичной переработке меди) до 1000 м (по проекту предприятия) в СЗЗ попадает жилая застройка, поэтому необходимо оставить СЗЗ 500 м.

Коммунально-складские предприятия:

- вынос в промышленный узел по ул. Машинистов у ж/д вокзала ММУ АФ «Центрэнергомонтаж»;

- вынос в промышленный узел по ул. Машинистов у ж/д вокзала АО «Тверьтрансагентство»;

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» ООО «Билд» (производственная база);

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» ООО «Ремводстрой»;

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» ЗАО «Энерготехсервис»;

- вынос в промышленный узел по ул. Машинистов у ж/д вокзала ООО «РСЦ «Пролетарка»;

- вынос в промышленный узел по ул. Машинистов у ж/д вокзала ОАО «Тверской домостроительный комбинат»;

- вынос в промышленный узел по ул. Машинистов у ж/д вокзала ООО «Промстрой»;

- вынос в новую производственную зону «Борихино» ОАО «Центроэлектромонтаж»;

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» тверского филиала ОАО «Промтехмонтаж» (металлоконструкции);

- перенос на рядом расположенную площадку в промышленный узел по ул. Машинистов к ж/д вокзалу ООО «Строительно-монтажный поезд № 617»;

- перенос на рядом расположенную площадку в промышленный узел по ул. Машинистов к ж/д вокзалу Тароремонтного предприятия;

- вынос в производственную зону «Борихино» АО «Тверская база хлебопродуктов»;

- вынос в новую производственную зону «Борихино» АОЗТ «Вертязин»;

- вынос в новую производственную зону «Борихино» центральной базы АО «Агроснабкомплект»;

- вынос в новую производственную зону «Борихино» ООО «Фортас» (производственная база);

- вынос в новую производственную зону «Борихино» ОАО «ТАСК»;

- вынос в новую производственную зону «Борихино» ООО «Тверской таможенный терминал»;

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» ООО «Лотт» (производственная база);

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» ООО «ВК-Пласт», ООО «ИНПАК» (производственная база);

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» ООО «Автомотоспорт» (ремонтно-техническая база);

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» ООО «Сельэлектросетьстрой»;

- упорядочивание (перепланировка) территории ООО «Нефтяная торговая компания»;

- упорядочивание (перепланировка) территории тверского отделения «Промжелдортранс»;

- ликвидация очистных сооружений и золоотвалов, рекультивация территории;

- вынос в новую производственную зону «Мигалово» МП «Спецавтохозяйство по уборке города» (пескобаза).

3. Мероприятия по развитию транспортно-инженерной инфраструктуры:

- формирование в городе сети магистралей непрерывного движения для повышения пропускной способности и уменьшения концентрации вредных выбросов автотранспорта;

- строительство обходных дорог для вывода транзитного автомобильного транспорта за пределы городской застройки;

- организация движения грузовых автомобилей преимущественно через производственные территории;

- перенос железнодорожной линии на Васильевский Мох в обход селитебной застройки;

- соблюдение зон санитарных разрывов (санитарно-защитных коридоров), имеющих режим СЗЗ и способствующих аэрации примагистральных территорий;

- организация защитных зеленых полос;

- ликвидация зон шумового дискомфорта на территории жилой и общественной застройки, в рекреационных зонах и общегородских центрах посредством функционального зонирования территории, применения современных методов застройки и озеленения, организации дорожного движения, строительства инженерных сооружений, шумозащитных домов, устройства шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей;

- строительство многоэтажных гаражных комплексов;

- реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков в промышленных зонах;

- строительство очистных сооружений отходов животноводческих ферм;

- строительство и реконструкция систем дождевой канализации с устройством очистных сооружений;

- строительство комплекса доочистки сточных вод на территории иловых площадок ГОС после их рекультивации;

- строительство цеха по сжиганию высушенного осадка на территории иловых площадок ГОС после их рекультивации;

- строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод;

- ликвидация выпусков сточных вод промышленных предприятий;

- ликвидация выпусков дождевых стоков, не имеющих очистные сооружения;

- ликвидация и рекультивация существующего полигона ТБО в районе пос. Славное (13 км Старобежецкого шоссе) в связи с тем, что полигон исчерпал свои возможности. Дальнейшее расширение полигона невозможно из-за отсутствия необходимых санитарных разрывов от населённых пунктов;

- строительство усовершенствованного полигона в районе пос. Бурашево (Калининский район, к югу от города);

- строительство мусоросортировочных станций на территориях производственных зон («Греблево», «Борихино», «Затверецкой»);

- строительство мусороперерабатывающего завода в районе пос. Бурашево;

- приобретение и размещение на территории полигона: инсенераторной установки для утилизации биологических отходов; установки по утилизации больничных и медицинских отходов; установки, предназначенной для технического обезвреживания резино-технических изделий, в том числе шин; установки для совместной утилизации ТБО и промышленных отходов;

- консервация и рекультивация несанкционированных свалок.

4. Мероприятия по защите и восстановлению природных ландшафтов и формированию природно-экологического каркаса территории:

- расчистка и благоустройство русел малых рек и ручьёв (реки: Тьмака, Тверца, Лазурь; ручьи: Соминка, Хлебный, Исаевский, притоки р. Волга в районе дер. Старая Константиновка, притоки р. Орша);

- расчистка и благоустройство рекреационных водоёмов на основе карьеров;

- создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения (ландшафтный заказник в долине р. Межурки);

- создание и благоустройство системы зелёных насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров);

- благоустройство городских лесов и восстановление еловых, сосновых и широколиственных насаждений;

- создание спортивно-рекреационных зон;

- организация пляжей (водоём «Карьер», р. Волга, р. Тверца, р. Тьмака в Первомайской роще);

- создание единой системы озеленения, формирующей природно-экологический каркас, включающий особо охраняемые природные территории, зелёные насаждения общего пользования, лесопарковую зону;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий;

- озеленение санитарных разрывов от магистралей непрерывного движения и обходной автодороги;

- охрана и рациональное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

- проведение мероприятий по сохранению луговых и болотных ассоциаций;

- проведение мероприятий по восстановлению пойменных территорий как элементов экологического каркаса города;

- организация и благоустройство зон санитарной охраны и водоохранных зон с регламентацией хозяйственной деятельности.

# 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
|  | Общая территория земель в границах обмера: | га | 15222 | 15222 | 15222 |
|  | в том числе территории: |  |  | - |  |
|  | - жилых зон | га | 2451,7 | - | 3561,7 |
|  | из них: |  |  | - |  |
|  | - многоквартирной застройки | — // — | 867,1 | - | 1362,8 |
|  | - малоэтажной застройки | — // — | 1585 | - | 1843 |
|  | - общественно-деловая застройки | — // — | 2328,4 | - | 3943,2 |
|  | - рекреационные территории | — // — | 2093,8 | - | 3174,8 |
|  | из них: |  |  | - |  |
|  | - ООПТ | — // — | 600,8 | - | 600,8 |
|  | - улицы, дороги, проезды и т.п. | — // — | 1588,2 | - | 2821,4 |
|  | - территории транспортной инфраструктуры (внешний транспорт) | — // — | 1208,8 | - | 1073 |
|  | - территории инженерной инфраструктуры | — // — | 116,1 | - | 61,5 |
|  | - производственные и коммунально-складские территории | га | 2270,6 | - | 1746,7 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 406,9 | 452,7 | 485,6 |
|  | Плотность населения | чел/га | 26,7 | 29,7 | 31,9 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособн. возраста | % | 13,7 | 14,3 | 14,7 |
|  | - в трудоспособном возрасте | % | 63,4 | 61,4 | 60,1 |
|  | - старше трудоспособн. возраста | % | 22,9 | 24,3 | 25,2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего: | тыс.м2 | 9684,4 | - | 18196,1 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоквартирных домах | — // — | - | - | 11999,8 |
|  | - в малоэтажных домах | — // — | - | - | 2001,6 |
|  | - в индивидуальных домах с приусадебными участками | — // — | - | - | 4194,6 |
|  | Жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 24 | - | 37 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения | единиц/тыс мест | 86/16,7 | 98/19,2 | 104/20,6 |
|  | - общеобразовательные школы | единиц/тыс обучающ. | 66/36,2 | 69/37,2 | 74/39,9 |
|  | - высшие учебные заведения | единиц | 11 | 11 | 12 |
|  | - больницы | тыс. коек | 5,5 | 6,2 | 6,6 |
|  | - поликлиники | тыс. посещ./см. | 12,5 | 13,6 | 14,5 |
|  | - спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | единиц | 1217 | 1368 | 1466 |
|  | -учреждения культурно- досугового типа | единиц | 23 | 26 | 28 |
|  | - магазины | тыс. м2 торг. площ. | 273,6 | 286,4 | 295,7 |
|  | - аптеки | единиц | 262 | 271 | 292 |
|  | - объекты общественного питания | тыс. посад. мест | 26,9 | 28,7 | 30,0 |
|  | - объекты бытового обслуживания | единиц | 1046 | 1131 | 1214 |
|  | - гостиницы | место | 1402 | 1584 | 1700 |
|  | - ритуальные услуги | единиц | 24 | 27 | 29 |
|  | - предприятия по утилизации отходов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспорт |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий общественного транспорта | км | 488,5 | - | 593 |
|  | Плотность сети линий пассажирского транспорта | км/км2 | 3,2 | - | 3,9 |
|  | Протяженность основных улиц и проездов | км | 562 | 755 | 1084 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральные улицы | км | 144,7 | 304 | 406,6 |
|  | - общегородского значения | км | 81 | 146,1 | 203,6 |
|  | - непрерывного движения | км | - | 21,8 | 50,7 |
|  | - регулируемого движения | км | 81 | 124,3 | 152,9 |
|  | - районного значения | км | 63,7 | 157,9 | 203 |
|  | - улицы местного значения | км | 187,4 | 210,9 | 226,6 |
|  | - проезды | км | 229,1 | 239,8 | 246,9 |
|  | - пешеходные улицы | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Плотность уличной сети | км/км2 | 3,7 | 5,0 | 7,1 |